## Slide 1
الوحدة التدريبية الاولى
مبدأ الإطار العام ومنهجية التقييم
متعدد المعايير
SBE- طريقة

## Slide 2: أصل طريقة : SBE تحدي المباني الخضراء
iiSBEبدأت عملية البحث في عام 1998 بتنسيق من ((المبادرة الدولية لبيئة عمرانية مستدامة
الهدف
تطوير منهجية ديناميكية مفتوحة المصدر لتقييم استدامة المباني على أساس مبدأ السياقية
النتيجة: أداة المبنى

## Slide 3: SBE طريقة مبدأ الإطار العام
الإطار العام
نظام تقييم عام متعدد المعايير لتقييم أداء الاستدامة للبيئة المبنية.
غير عملي، لاستخدامه، يجب وضع الإطار العام في سياقه.
الأدوات الوطنية / الإقليمية
أنظمة التقييم التشغيلية متعددة المعايير.
مشتقة من الإطار العام المشترك من خلال عملية وضع السياق.

## Slide 4: أداة المبنى
أداة المبنى كندا
أداة المبنى اليابان
أداة المبنى فرنسا
أداة المبنى البرازيل
أداة المبنى:إطار عمل عام على نطاق البناء (الإصدار الأول لعام 1998)

## Slide 5: بروتوكول ITACA
أداة المبنى CZ
أداة المبنى PT
فيردي

## Slide 6: عملية وضع السياق
أداة المبنى
الإطار العام
1. اختيار المعايير
2. مقياس الأداء
3. الأوزان
السياق
إيطاليا أداة المبنى

## Slide 7
مرحلة التصميم
درجات التقييم الذاتي
95
الأعلى فرصة
المعلمات ذات المستوى المنخفض:
129
2
المعلمات الإلزامية النشطة ذات المستوى المنخفض:
10
الأوزان النشطة
النتائج المرجحة
أ
8,1%
3,7
37,5%
2,7
39,4%
2,6
4,2%
3,5
5,6%
3,4
و
3,4%
2,8
1,8%
3,3
2,83
.
Self-assessment scores for
ProjectX, BigTown, SomePlace
أساس المبنى بالكامل، مع التركيز على جميع المعايير
الإصدار الأقصى
الجوانب الاجتماعية والثقافية والإدراكية
أداة المبنى 2019
ه جودة الخدمة
معلومات المشروع
نتائج الأداء النسبية
ج +
تم تحديد معدل استهلاك الطاقة المتجسدة للمواد الموجودة عند 0%
العمر الافتراضي المفترض هو 75 عامًا، والوحدات النقدية باليورو
مع السياق الحالي وبناء البيانات، فإن عدد المستوى المنخفض للمعلمات النشطة هي:
ز التكلفة والجوانب الاقتصادية
درجة المشروع المرجحة
عدد المعايير الإلزامية النشطة ذات درجة أقل من 3 هو:
للاطلاع على قائمة كاملة بالقضايا والفئات والمعايير، انتقل إلى ورقة عمل المعلمات ب.
تجديد الموقع وتطويره، والتصميم الحضري والبنية التحتية
ب استهلاك الطاقة والموارد
ج التحميل البيئي
د جودة البيئة الداخلية
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
أ
ب
ج
و
ز
ه د
0: ممارسة مقبولة؛ 3: ممارسة جيدة؛ 5: الممارسة الأفضل
النسبة المئوية لأوزان الإصدارات النشطة
أ
ب
ج
د
ه
و
ز
تقوم أداة المبنى بتعيين درجة الاستدامة (-1 الى +5 ) للمبنى
مبنى البلدية
مرسيليا

## Slide 8
GREEN BUILD
ING CHALLENGE
تحدي البناء الأخضر

## Slide 9
حديقة البيئة | إيطاليا | جامعة بوينس آيرس | الأرجنتين
جامعة أوتسونوميا | اليابان | معهد البيئة | النمسا
المعهد الكوري لأبحاث الطاقة | كوريا | جامعة نيو ساوث ويلز | أستراليا
Novem, DHV | هولندا | يونيكامب | البرازيل
المعهد النرويجي لأبحاث البناء | النرويج | BCBC | كندا
NAPE | بولندا | غرفة البناء التشيلية | شيلي
CSIR | جنوب أفريقيا | جامعة تسينغهوا | الصين
وزارة الأشغال العامة والنقل. | إسبانيا | موتيفا | فنلندا
قسم الطاقة | الولايات المتحدة الأمريكية | CSTB | فرنسا
جامعة كارديف | ويلز |  | ألمانيا
لجنة الإطار الدولي |  | جامعة سالونيك | اليونان
 |  | جامعة هونغ كونغ | هونج كونج

## Slide 10
ساهم الفريق الأمريكي في تطوير

## Slide 11: تمت إعادة تسمية أداة المبنى اسبانيا الى

## Slide 13
ساهم الفريق الفرنسي في تطوير

## Slide 18
ساهم الفريق الياباني في تطوير

## Slide 20: هيكل وحدات
قضية (ن)
قضية د
قضية ج
قضية ب
قضية أ
تمثل القضايا موضوعات عامة، معترف بها على أنها ذات صلة بتقييم استدامة المبنى أو الحي

## Slide 21: المستويات الهرمية
القضايا: مواضيع عامة، معترف بها على أنها ذات صلة بتقييم
استدامة المبنى
الفئات: جوانب معينة من المناطق
المعيار: كل مدخل تقييم يتعلق بجانب محدد من الفئة التي ينتمي إليها المعيار
المؤشر: الكمية المادية أو السيناريو النوعي الذي يسمح بقياس الأداء فيما يتعلق بمعيار التقييم. المؤشرات الكمية لها وحدة قياس.

## Slide 22: المستويات الهرمية
قضية أ
الفئة 1,أ
الفئة 2,أ
الفئة أ,ن
المعيار أ.1.2
معيار
أ.1.1
المعيار أ.2.ن
المعيار أ.2.2معيار
أ.2.1معيار
أ.1.ن
معيار
أ.ن
معيار
أ.ن2
معيار
أ.ن1
مؤشر
مؤشر
مؤشر
مؤشر
مؤشر
مؤشر
مؤشر
مؤشر
مؤشر

## Slide 23
Notes: New slide

## Slide 24
مؤشرات الأداء الرئيسية KPIs)) :
مجموعة أساسية من المؤشرات، إلزامية في جميع الحالات
تعتبر الحد الأدنى من المتطلبات لمعالجة الاستدامة
تم تحديدها وحسابها باتباع الإجراءات الموحدة المشتركة
السماح بإجراء مقارنة - على أساس مشترك - بين المباني والأحياء والمدن المختلفة بين بلدان البحر الأبيض المتوسط
SMC
مؤشرات الأداء الرئيسية

## Slide 25
25
أداة المبنى: 8قضايا – 25 فئة – 80 معيارًا – 17 مؤشر أداء رئيسي
أداة المبنى – مقياس البناء
Notes: Slightly modified: title row added

## Slide 26: أداة الحي – مقياس الحي
أداة الحي : 10قضايا – 43 فئة – 133 معيارًا – 14 مؤشر أداء رئيسي
أ- استخدام الأراضي والتنوع البيولوجي | ب - الطاقة | ج - الماء | د- النفايات الصلبة | هـ - الجودة البيئية | و - النقل والتنقل | ز:الجوانب الاجتماعية | ح: الاقتصاد | ط: تغير المناخ: التخفيف والتكيف | ي: الحكم
أ1 - استخدام الأرض | ب1 - البنية التحتية للطاقة | ج1- البنية التحتية للمياه | د1 -جمع النفايات الصلبة بنية تحتية | هـ1 -جودة الهواء | و1- أداء خدمة التنقل | ز1: إمكانية الوصول (معطل الأشخاص) | ح1: الأداء الاقتصادي | ط1: التخفيف من آثار تغير المناخ | ي1: التخطيط العمراني
أ2 - المناطق الحضرية الخضراء | ب2 - استهلاك الطاقة | ج2- استهلاك المياه | د2 - ادارة النفايات الصلبة | هـ2 -الازعاج | و2- التنقل الأخضر | ز2: السكن | ح2: توظيف | ط2: التكيف مع المناخ العمل: موجات الحر وارتفاع درجة الحرارة | ي2: الإدارة والمشاركة المجتمعية
أ3 - التنوع البيولوجي و النظم البيئية | ب3 - طاقة متجددة | ج3- إدارة النفايات السائلة |  | هـ3 - التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية | و3- السلامة في التنقل | ز3: توافر الجمهور و المرافق والخدمات الخاصة | ح3: ابتكار | ط3: التكيف مع المناخ العمل : فيضان مطري | ي3: تشغيل المباني العامة
 |  |  |  | هـ4 - التأثيرات البيئية | و4 - التشكل الحضري و مواصلات | ز4: تعليم | ح4: البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات | ط4:التكيف مع المناخ العمل: الفيضانات النهرية والساحلية | 
 |  |  |  |  |  | ز5: الاندماج الاجتماعي |  | ط5: التكيف مع المناخ العمل: الجفاف | 
 |  |  |  |  |  | ز6: الأمان |  | ط6: التكيف مع المناخ الخطر: حرائق الغابات | 
 |  |  |  |  |  | ز7: الصحة |  | ط7: المخاطر المناخية: الرياح | 
 |  |  |  |  |  | ز8: الأمن الغذائي |  |  | 
 |  |  |  |  |  | ز9: الثقافة والتراث |  |  | 
 |  |  |  |  |  | ز10: إدراكي |  |  | 

## Slide 27: أداة المدينة – مقياس المدينة
5
أداة المدينة: 10 قضايا – 39 فئة – 99 معيارًا – 10 مؤشرات أداء رئيسية
أ- استخدام الأراضي والتنوع البيولوجي | ب - الطاقة | ج - الماء | د- النفايات الصلبة | هـ - الجودة البيئية | و - النقل والتنقل | ز:الجوانب الاجتماعية | ح: الاقتصاد | ط: تغير المناخ: التخفيف والتكيف | ي: الحكم
أ1 - استخدام الأرض | ب1 - البنية التحتية للطاقة | ج1- البنية التحتية للمياه | د1 -جمع النفايات الصلبة بنية تحتية | هـ1 -جودة الهواء | و1- أداء خدمة التنقل | ز1: إمكانية الوصول (معطل الأشخاص) | ح1: الأداء الاقتصادي | ط1: التخفيف من آثار تغير المناخ | ي1: التخطيط العمراني
أ2 - المناطق الحضرية الخضراء | ب2 - استهلاك الطاقة | ج2- استهلاك المياه | د2 - ادارة النفايات الصلبة | هـ2 -الازعاج | و2- التنقل الأخضر | ز2: السكن | ح2: توظيف | ط2: التكيف مع المناخ العمل: موجات الحر وارتفاع درجة الحرارة | ي2: الإدارة والمشاركة المجتمعية
أ3 - التنوع البيولوجي و النظم البيئية | ب3 - طاقة متجددة | ج3- إدارة النفايات السائلة |  | هـ3 - التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية | و3- السلامة في التنقل | ز3: توافر الجمهور و المرافق والخدمات الخاصة | ح3: ابتكار | ط3: التكيف مع المناخ العمل : فيضان مطري | ي3: تشغيل المباني العامة
 |  |  |  |  |  | ز4: تعليم | ح4: البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات | ط4:التكيف مع المناخ العمل: الفيضانات النهرية والساحلية | ي4: العدالة
 |  |  |  |  |  | ز5: الاندماج الاجتماعي |  | ط5: التكيف مع المناخ العمل: الجفاف | 
 |  |  |  |  |  | ز6: الأمان |  | ط6: التكيف مع المناخ الخطر: حرائق الغابات | 
 |  |  |  |  |  | ز7: الصحة |  |  | 
 |  |  |  |  |  | ز8: الأمن الغذائي |  |  | 

## Slide 28: هيكل الأدوات
ه | الجوانب الاجتماعية | 
ه1 | إمكانية الوصول والسلامة | 
 | ه 1,1 | الأرصفة والوصول إلى المباني المصممة لوصول الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية
 | ه 1,2 | إمكانية الوصول إلى المنطقة بدون عوائق
 | ه 1,3 | سهولة الوصول إلى وسائل النقل العام واستخدامها للأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية
 | ه 1,4 | مقياس السلامة الموضوعي/الذاتي
ه2 | خدمات المرور والتنقل | 
 | ه 2,1 | أداء وسائل النقل العام
 | ه 2,2 | توافر خدمات مشاركة السيارات
 | ه 2,3 | إجراءات للحد من حركة مرور السيارات والشاحنات التي تمر عبر المنطقة المحلية
 | ه 2,4 | جودة شبكة المشاة والدراجات
 | ه 2,5 | توافر مرافق وقوف الدراجات الهوائية المحمية
ه3 | خدمات الاتصالات | 
 | ه 3,1 | توافر شبكة اتصالات واسعة النطاق
 | ه 3,2 | الوصول إلى شبكة اتصالات واسعة النطاق
القضية
الفئة
معايير
Notes: تم تعديل العنوان

## Slide 29: المعايير والمؤشرات
وحدة القياس | المؤشر | الاسم | معيار
% | حجم المياه الموردة ناقص حجم المياه المستخدمة مقسوما على إجمالي حجم المياه الموردة | الكفاءة في استخدام المياه | ج 2,2
أيام/سنة | عدد الأيام خلال السنة التي يتجاوز فيها تركيز PM10 الحد اليومي | تركيز الجسيمات (PM10) | ه 1,2
كيلو واط ساعة/متر مربع/ سنة | إجمالي الاستهلاك السنوي النهائي للطاقة الحرارية لكل مساحة أرضية داخلية مفيدة | إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية النهائي لعمليات البناء | ب 2,1
Notes: تم تعديل العنوان

## Slide 30
Notes: New slide

## Slide 31: وصف المعايير
Notes: شريحة جديدة تحل محل «وصف المؤشرات - SNTool (D3.1.1) «

## Slide 32: SBE طريقة عملية التقييم
Notes: Slide modified

## Slide 33: عملية التقييم: 3 خطوات

## Slide 34: 1 – توصيف المعايير
معايير
تقييم المؤشرات

## Slide 35: أداة الحي: قيم المؤشرات
القيمة | المؤشر | الاسم | معيار
75% | حجم المياه الموردة ناقص حجم المياه المستخدمة مقسوما على إجمالي حجم المياه الموردة | الكفاءة في استخدام المياه | ج 2,2
60 يوم/سنة | عدد الأيام خلال السنة التي يتجاوز فيها تركيز PM10 الحد اليومي | تركيز الجسيمات (PM10) | ه 1,2
90كيلو واط ساعة/متر مربع/ سنة | إجمالي الاستهلاك السنوي النهائي للطاقة الحرارية لكل مساحة أرضية داخلية مفيدة | إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية النهائي لعمليات البناء | ب 2,1

## Slide 41: 2 – الحالة الطبيعية (تخصيص النتيجة)

## Slide 42: 2 – الحالة الطبيعية (مقياس الدرجات)

## Slide 43: مقياس التسجيل (فاصل القياس -1،+5)
44
القوانين/اللوائح
المعايير الفنية
المؤلفات العلمية
إحصاءات البيانات
المحاكاة
رابطة النتيجة ل
قيمة المؤشر

## Slide 44: 2- الحالة الطبيعية

## Slide 45: الأعلى أفضل
نتيجة
قيمة المؤشر
= المعايير (الحد الأدنى من الأداء المقبول وأفضل الممارسات)

## Slide 46: الأعلى أفضل
نتيحة
قيمة المؤشر
= المعيار (الحد الأدنى من الأداء المقبول وأفضل الممارسات)

## Slide 47
الأعلى أفضل
45%
1,5
Notes: This slide replace the old example

## Slide 48: الأقل أفضل
نتيجة
قيمة المؤشر
= المعيار

## Slide 49
B1.2 Energia primaria per riscaldamento
الأقل أفضل
27 كجم مكافئ ثاني أكسيد الكربون/متر مربع
2,7
Notes: هذا المثال يحل محل القديم

## Slide 50: المعيار النوعي

## Slide 51: المعيار النوعي
Notes: New added slide

## Slide 52: 3 - التجميع

## Slide 53: تجميع
نقاط الفئات
إجمالي
النتيجة
نقاط القضايا
Notes: This slide replace the old one

## Slide 54
2,1
ج3-النفايات السائلة مانغا
ج2- استهلاك المياه
ج1- البنية التحتية للمياه
د- النفايات
أ – استخدام الأرض
ه- جودة البيئة
و- إمكانية التنقل
ج- المياه
ج 1,1
ج 1,2
ج2,1
ج2,2
ج3,1
ج3,2
ج3,3
30%
20%
50%
50%
25%
25%
29%
Notes: تحل هذه الشريحة محل الشريحة القديمة

## Slide 55
2,1
ج3-النفايات السائلة مانغا
ج2- استهلاك المياه
ج1- البنية التحتية للمياه
د- النفايات
أ – استخدام الأرض
ه- جودة البيئة
و- إمكانية التنقل
ج- المياه
ج1,1
ج1,2
ج2,1
ج2,2
ج3,1
ج3,2
ج3,3
30%
20%
50%
50%
25%
25%
29%
Notes: تحل هذه الشريحة محل الشريحة القديمة

## Slide 56
Peso dei criteri in una categoria: esempio
درجة الفئة ج3 - إدارة النفايات السائلة
النتيجة المرجحة | الوزن | نتيجة | معيار
0,4 | 0,30 | 1,2 | ج3,1 معالجة المياه
0,1 | 0,20 | 0,5 | ج3,2 مياه الصرف الصحي العامة
0,7 | 0,50 | 1,3 | ج3,3 الصرف الصحي المنزلي
نتيجة ج3
1,2
Notes: New slide

## Slide 57
2,1
ج3-النفايات السائلة مانغا
ج2- استهلاك المياه
ج1- البنية التحتية للمياه
د- النفايات
أ – استخدام الأرض
ه- جودة البيئة
و- إمكانية التنقل
ج- المياه
ج1,1
ج1,2
ج2,1
ج2,2
ج3,1
ج3,2
ج3,3
30%
20%
50%
50%
25%
25%
29%

## Slide 58
Peso dei criteri in una categoria: esempio
نتيجة المشكلة ج - المياه
وزن النتيجة | الوزن | النتيجة | الفئة
0,8 | 0,5 | 1,5 | ج1:البنية التحتية للمياه
0,2 | 0,25 | 0,7 | ج2: استهلاك المياه
0,3 | 0,25 | 1,2 | ج3:إدارة النفايات السائلة
النتيجة
1,3

## Slide 59
2,1
ج3-النفايات السائلة مانغا
ج2- استهلاك المياه
ج1- البنية التحتية للمياه
د- النفايات
أ – استخدام الأرض
ه- جودة البيئة
و- إمكانية التنقل
ج- المياه
ج1,1
ج1,2
ج2,1
ج2,2
ج3,1
ج3,2
ج3,3
30%
20%
50%
50%
25%
25%
29%

## Slide 60
Peso dei criteri in una categoria: esempio
النتيجة النهائية
وزن النتيجة | الوزن | النتيجة | الفئة
0,4 | 0,21 | 2,1 | أ استخدام الأرض
0,4 | 0,29 | 1,3 | ج المياه
0,4 | 0,17 | 2,5 | د النفايات الصلبة
0,3 | 0,08 | 3,4 | ه جودة البيئة
0,6 | 0,25 | 2,4 | و إمكانية التنقل
النتيجة النهائية
2,1

## Slide 62
SBE طريقة
وضع السياق

## Slide 63: وضع السياق
تتم العملية في 3 خطوات:
1-اختيار المعايير
2-المرجعية
3-الوزن/الترجيح

## Slide 64: اختيار المعايير
اختيار القضايا والفئات والمعايير التي ستتضمنها الأداة.
مؤشرات الأداء الرئيسية إلزامية.
العدد الموصى به للمعايير هو 40-50.

## Slide 65
torino
إربد
برشلونة
جنيف
سوسة
مؤشرات الأداء الرئيسية

## Slide 66
باسبورت أداة الحي

## Slide 67
المرجعية
المعيار 5 - الأداء الممتاز
المعيار 0 - الحد الأدنى من الأداء المقبول

## Slide 68
القوانين/اللوائح
المعايير التقنية
الأدب العلمي
بيانات احصائية
المحاكاة
رابطة النتيجة ل
قيمة المؤشر
المرجعية

## Slide 69: الوزن/الترجيح
تتم العملية في 3 خطوات:
1-وزن القضايا
2-أوزان الفئات
3-أوزان المعايير

## Slide 70
1,8

## Slide 71
Peso dei criteri in una categoria: esempio
وزن القضايا

## Slide 72
Peso dei criteri in una categoria: esempio
وزن القضايا: العوامل ذات الأولوية
الأولوية | القضية
2 | أ استخدام الأرض
3 | ب الطاقة
5 | ج المياه
2 | د النفايات الصلبة
3 | ه جودة البيئة
2 | و امكانية التنقل
4 | ز الجوانب الاجتماعية
4 | ح الاقتصاد
5 | ط تغير المناخ
3 | ي الحكم
1 = أولوية منخفضة
5 = أولوية عالية

## Slide 73
Peso dei criteri in una categoria: esempio
وزن القضايا
الوزن في المائة | الوزن | الأولوية | القضية
6% | 33:2 = 0,06 | 2 | أ استخدام الأرض
9% | 33:3 = 0,09 | 3 | ب الطاقة
15% | 33:5 = 0,15 | 5 | ج المياه
6% | 33:2 = 0,06 | 2 | د النفايات الصلبة
9% | 33:3 = 0,09 | 3 | ه جودة البيئة
6% | 33:2 = 0,06 | 2 | و امكانية التنقل
12% | 33:4 = 0,12 | 4 | ز الجوانب الاجتماعية
12% | 33:3 = 0,12 | 4 | ح الاقتصاد
15% | 33:5 = 0,15 | 5 | ط تغير المناخ
9% | 33:3 = 0,09 | 3 | ي الحكم
100% |  | 33 | 

## Slide 74
1,8

## Slide 75
Peso dei criteri in una categoria: esempio
وزن الفئات

## Slide 76
Peso dei criteri in una categoria: esempio
وزن الفئات: عامل الأولوية
الأولوية | الفئة
3 | ج1 البنية التحتية للمياه
4 | ج2 استهلاك المياه
2 | ج3 إدارة النفايات السائلة
9 | 
1 = أولوية منخفضة
5 = أولوية عالية

## Slide 77
Peso dei criteri in una categoria: esempio
وزن الفئات ج1، ج2، ج3 في القضية (ج)
الوزن في المائة | الوزن | الأولوية | الفئة
33% | 3 : 9 = 0,33 | 3 | ج1 البنية التحتية للمياه
44% | 4 : 9 = 0,44 | 4 | ج2 استهلاك المياه
22% | 2 : 9 = 0,22 | 2 | ج3 ادارة النفايات السائلة
100% |  | 9 | 

## Slide 78
1,8

## Slide 79: وزن المعايير: عامل التأثير
لكل معيار يجب أن يخصص له عامل التأثير
I: شدة التأثير المحتمل (1-3 نقاط)
(الصغرى، المتوسطة، الكبرى)
E :مدى التأثير المحتمل (1-5 نقاط)
(المنطقة، الحي، المنطقة، المناطق الحضرية/المنطقة، العالمية)
D: مدة التأثيرات المحتملة (1-5 نقاط)
(1-10 سنوات، 3-10 سنوات، 10-30 سنة، 30-75 سنة، >75 سنة)
A: التعديل فيما يتعلق بالأولويات المحلية
Pk = I x E x D x A

## Slide 80
Peso dei criteri in una categoria: esempio
عامل التأثير
عامل التأثير | التعديل | المدة | المدى | الشدة | المعيار
75 | 1 | 5 | 5 | 3 | ط 1,1انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
24 | 1 | 2 | 4 | 3 | (PM10) ه1,2 تركيز الجسيمات
7,2 | 1,3 | 1 | 2 | 3 | ه 2,1 ظروف الضوضاء المحيطة أثناء النهار

## Slide 81
Peso dei criteri in una categoria: esempio
أوزان المعايير في فئة (ج2 استهلاك المياه)
الوزن في المائة | الوزن | عامل التأثير | المعيار
30% | 31 : 105 = 0,30 | 31 | ج2,1 الاستهلاك الكلي للمياه
23% | 25 : 105 = 0,23 | 25 | ج2,2 الكفاءة في استخدام المياه
21% | 22 : 105 = 0,22 | 22 | ج2,3 استهلاك المياه الصالحة للشرب في المباني السكنية
26% | 27 : 105 = 0,26 | 27 | ج2,6 اعادة استخدام مياه الأمطار في المباني السكنية
100% |  | 105 | 

## Slide 82
دراسات الحالة

## Slide 83: حي "أورورا" – أوديني، إيطاليا
مساحة الأرض: 1 كم2
السكان: 4,455 الأصل: منطقة عسكرية
فترة التطوير: 1950-80
منطقة السكن الاجتماعي
333 مبنى
التمثيل المرئي للمؤشرات

## Slide 84: سيناريو التدخل
مشروع المدينة التجريبية
التدخلات الرئيسية للتجديد الحضري التي سيتم تنفيذها:
رفع كفاءة استخدام الطاقة في المباني
اكتمال شبكة مسار الدورة
الزراعة الحضرية

## Slide 85: النتائج الرئيسية
الخط الأصفر – التشخيص
الخط الأزرق – الأهداف
الخط الأخضر – سيناريو المدينة التجريبية

## Slide 86: تقييم حي "اورورا".

## Slide 87: التحقق من قيمة الاستدامة: الحساب (أداة الحي) مقابل الإدراك (السكان)
أنشطة التخضير
حملات إعلامية
اجتماعات على الارض

## Slide 88: المنطقة البيئية بارك دي كالانك - فرنسا
-118 هكتار
- منطقة إعادة التطوير الحضري
-11000 نسمة

## Slide 89: نظرة عامة على ميزات منطقة الاختبار
من منطقة التجديد الحضري إلى الحي البيئي EcoQuartier
اتصال ببقية المدينة 1372 سكن اجتماعي تم تجديده
إحداث تجهيزات عمومية: حديقة حضرية، مسرح، منزل حي، منشأتان رياضيتان
الحفاظ على التواصل مع السكان (التجديد الأول في عام 2011!)

## Slide 90: تقييم استدامة سيناريو التدخل

## Slide 91: زاك دو بون لايت ليون، فرنسا
Text here
الهدفان الرئيسيان لهذا الحي الجديد:
- تحويل المنطقة الصناعية والحضرية
- إنشاء حي جديد لإضافة مركز حي جديد في منطقة جيرلاند
8 هكتار
1565 مسكن
1 هكتار من المساحات الخضراء
75

## Slide 92: المشاريع التجريبية على نطاق المناطق الحضرية والبناء في برشلونة
المثال هو حي في برشلونة يقع بين المدينة القديمة وما كان يحيط بالمدن الصغيرة، وقد تم تشييده في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.
المثال هو خطة حضرية
صممه إلديلفونس سيردا

## Slide 93: Urban and Building Scale Pilots in Barcelona
77
النطاق الحضري: ILLA EFICIENT
مقياس البناء:
وكالة الإسكان في كاتالونيا
الإدارة العامة - مكتب
ILLA EFICIENT هي المجموعة التجريبية لتصميم خطة تجديد الطاقة في المنطقة

## Slide 94: - ILLA EFICIENT تجربة تجريبية على نطاق حضري في برشلونة
9%
5%
عمر المباني
قبل عام 1975
1975 – 2000
2000 -2015
86%

## Slide 95
النتائج الرئيسية - ILLA EFICIENT
الأداء الجيد لخدمة النقل العام
الأداء الجيد لعملية إعادة التدوير
الأداء الجيد لنقاط تجميع النفايات الصلبة وإعادة التدوير
نقاط القوة
نقاط الضعف
غير الأرض للتنمية
كثافة سكنية عالية
كثافة عالية من حركة المرور
مستوى ضوضاء مرتفع

## Slide 96: ILLA EFCIENT تجريبي على نطاق حضري

## Slide 97
دراسة حالة CESBA MED في سان كوجات ديل فاليس،
الخطة الإستراتيجية لحي مونستير-سانت فرانسيسك
العوامل الرئيسية لدراسة الحالة
مساحة المشروع: 44 هكتار
عدد السكان: 11,060 نسمة
تكلفة المشروع: 11 مليون يورو
المدة: 7 سنوات من 2017 إلى 2023
عدد المساكن : 4,270 مسكن
مساحة المنطقة السكنية: 457,929 متر مربع
مساحة المكاتب والمساحة التجارية: 99,553 متر مربع
المساحات الخضراء: 4,7 هكتار من المساحات الخضراء
استهلاك المياه في المنطقة: 4,397,320 م3

## Slide 98: نظرة عامة على ميزات منطقة الاختبار
لقد تم النظر في سيناريوهين.
يهدف السيناريو الأول إلى تقليل تأثير التنقل في المنطقة وفقًا لخطة المشاة الحضرية.
أما السيناريو الثاني فقد ركز على الحد من استهلاك القطاع الخاص للطاقة في عمليات البناء التي يتم تعزيزها من خلال الإعانات وتخفيضات الضرائب البلدية على الطاقة.

## Slide 99: النتائج الرئيسية للنطاق الحضري
تتيح الأداة رسم بياني للوضع الحالي والهدف في المستقبل.
يمكن تصور السيناريوهات المختلفة بسهولة، وهي أداة قوية في عملية صنع القرار.
بدأت البلدية في تنفيذ السيناريو 1
يبدو أن السيناريو الثاني صعب التنفيذ لأن هناك حاجة للاستثمار الخاص والنتيجة ليست بعيدة عن الوضع الحالي.
هدف
سيناريو 1
سيناريو 2

## Slide 100
نظرة عامة على الحالة الهيلينية
مبنى البلدية
مجمع المدارس
تقييم ل
الحي الحالي ومبنيين بلديين قائمين
اثنين من السيناريوهات التحديثية

## Slide 101: المركز التاريخي لبلدية أنو ليوسيا فيليس
الحي: 0,271 كم2 1320 نسمة
المساحة: 360 عمارة. 55% سكني، 23% متعدد الاستخدامات، 22% غير سكني
التحديات: - محدودية الموارد الاقتصادية
-المحرومون، قضايا السلامة، منطقة الدخل المنخفض
-معظم المباني قديمة/غير فعالة
-شبكات البنية التحتية المحدودة
- معبر الطريق السريع الرئيسي
-مشاكل تلوث الهواء
-الإضاءة العامة غير فعالة
-مساحات خضراء قليلة

## Slide 102: الرؤية - السيناريو
تحسين الطاقة والبصمة الكربونية للبلدية
الحصول على الطاقة الكهربائية والاكتفاء الذاتي من المياه
ترقية المركز التاريخي. تحسين حياة المواطنين
تقليل معدل البطالة وفقر الطاقة لدى الأسر
أصحاب المصلحة: بلدية فيليس؛
ولاية أتيكا؛
الإدارات الفنية؛
المقيمين

## Slide 103: النتائج الرئيسية
موارد البيانات
تدقيق
الإدارات المختلفة للبلدية (مثلاً الفنية)
دراسات متنوعة، مخطط الإنارة العامة، مخطط المواصلات العامة، الخرائط، المخططات، فواتير الطاقة والمياه
محطة الطقس، محطة تلوث الهواء
البيانات الإحصائية (هيئة الإحصاء اليونانية)
أداء الطاقة الهيلينية
المستودع الإلكتروني للشهادات (EPC).
الحوار مع المواطنين
التشاور مع خبراء اللجنة المحلية

## Slide 104: باسبورت أداة الحي

## Slide 105: شكرا لك لاهتمامك
andrea.moro@iisbeitalia.org