## Slide 1
وحدة التدريب 3
حساب التقييم
لمعايير
أداة البناء المستدام – معيار البناء

## Slide 2: ب.1.4 - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية
ب ١/٤ / - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية | 
مشكلة | فئة
ب استهلاك الطاقة والموارد | ب .1 الطاقة
: توجيهات الطاقة المتجددة 2018/2001
حزمة جديدة من 8 مقترحات تشريعية مختلفة ل
« حزمة الطاقة النظيفة لجميع الأوروبيين »
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans

## Slide 3: ب ١/٤ / - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية
نبذة ( كل مصادر الطاقة المتجدد لجميع الاستخدامات )
قطاع خدمات الاتحاد الأوروبي
القطاع السكني في الاتحاد الأوروبي

## Slide 4: ب ١/٤ / - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية
نبذة
تدريب مشترك
DHW: 1 م 2 جامع الألواح المسطحة لكل شخص
تدفئة: 1 م 2 جامع اللوح المسطح لحمل حراري 700 واط
الماء المنزلي الساخن ( DHW )
تدفئة
أنظمة الطاقة الشمسية COMBI
تجميع الطاقة الشمسية
تخزين الحرارة
توزيع الحرارة
التشتت الحراري
مساعد (احتياطي)

## Slide 5: ب ١/٤ / - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية
نبذة
تدريب مشترك
منطقة المجمع S olar : 3.6 م 2 / كيلوواط ج
الإضافية : 0.255 كيلو واط ساعة e / كيلو واط ساعة ج
تجميع الطاقة الشمسية
تخزين الحرارة
توزيع الحرارة
وحدة تبريد تعمل بالحرارة
التخزين البارد (اختياري)
نظام تكييف الهواء
التوزيع البارد
مساعد (احتياطي)
+
كومبي بلس _
التبريد الشمسي
الماء المنزلي الساخن
التدفئة
أنظمة الطاقة الشمسية COMBI

## Slide 6: ب ١/٤ / - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة
وصف | وحدة | مرحلة المشروع | مصدر البيانات
حصة الطاقة المتجددة في الاستهلاك النهائي للطاقة الحرارية | ٪ | تصميم ____________ الإشغال | تقدير ____________ القياس
مؤشر
لوحة مسطحة مزججة
(60-90 درجة مئوية)
أنبوب مفرغ
(80-120 درجة مئوية)
غير مزجج
(25-50 درجة مئوية)
التركيز
(95-160 درجة مئوية)
PV مدفوعة
مصدر المياه HP
(حلقة مغلقة)
PV مدفوعة
المصدر الأرضي HP
(حلقة أفقية)
PV مدفوعة
الهواء ق _ HP
(مرتفع SSER)
الكريات الخشبية
رقائق الخشب

## Slide 7: ب ١/٤ / - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية
الهدف
تعظيم استخدام مصادر الطاقة المتجددة .
نظم كومبي الشمسية
الطاقة الشمسية الحرارية لإنتاج الماء الساخن
( DHW + تدفئة المكان)
أنظمة سولار كومبي بلس
الطاقة الشمسية الحرارية لإنتاج المياه المبردة (التبريد) + (DHW + تدفئة المكان)
مضخات حرارية عالية الكفاءة تعمل بالطاقة الكهروضوئية
الكتلة الحيوية
مصدر الهواء
رقائق الخشب
الكريات الخشبية
مصدر الأرض
مصدر المياه
رقائق الخشب
الكريات الخشبية

## Slide 8: ب ١/٤ / - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية
يقوم هذا المؤشر بتقييم حصة الطاقة المتجددة في الاستهلاك النهائي للطاقة الحرارية ، وبالتالي ، الدرجة التي استبدل بها الوقود المتجدد الوقود الأحفوري وبالتالي ساهم في إزالة الكربون . من اقتصاد الفضاء المتوسطي .
كما أنه يحدد مدى التقدم نحو أهداف أوروبا 2020 و 2030 للطاقات المتجددة .
وصف

## Slide 9: ب ١/٤ / - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية
الحدود والنطاق
حدود التقييم هي المبنى.
نطاق المؤشر استخدامات الطاقة التالية ، والتي يشار إليها أيضًا باسم خدمات البناء الفنية :
تدفئة
تبريد
تنفس،
المياه الساخنة المنزلية
يشار إلى استخدام الطاقة على أنه استهلاك الطاقة التشغيلي .

## Slide 10: ب ١/٤ / - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية
الحدود والنطاق _
وفقًا لتوجيهات الطاقة المتجددة (RED 2018) ، فإن الطاقة من المصادر المتجددة تعني الطاقة من المصادر المتجددة غير الأحفورية ، وهي الرياح والطاقة الشمسية والحرارة الجوية والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الحرارية المائية وطاقة المحيطات والطاقة المائية والكتلة الحيوية وغاز مكبات النفايات وغاز محطة معالجة مياه الصرف الصحي و الغازات الحيوية .
الحرارية التي تتيح استخدام الحرارة الهوائية أو الحرارية الأرضية أو الحرارة المائية عند مستوى درجة حرارة مفيدة إلى كهرباء أو طاقة مساعدة أخرى لتعمل. لذلك يجب حسم الطاقة المستخدمة لتشغيل المضخات الحرارية من إجمالي الحرارة القابلة للاستخدام. يجب أن تؤخذ في الاعتبار فقط المضخات الحرارية التي يكون عامل الحماية فيها (SPF)> 1.15 * 1 /.

## Slide 11: ب ١/٤ / - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية
طريقة التقييم
الحساب من خلال سلسلة معايير CEN التي تدعم تنفيذ توجيه أداء الطاقة للمباني ( EPBD ) عبر الاتحاد الأوروبي
سلسلة معايير CEN التي تشكل حاليًا الأساس لمعظم طرق الحساب الوطنية EN 15603 التي تجمع النتائج من EN 13790
المحاكاة قد نقدم بيانات دقيقة
في حالة المباني القائمة ، يجب تقييم حصة الطاقة المتجددة في إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة الكهربائية عن طريق قياس الطاقة
من الممكن استخدام البيانات المقاسة أو المقدرة لاستخدام الطاقة ، بحيث يكون من الممكن ملء هذا المؤشر
يجب دائمًا الإعلان عن

## Slide 12: ب ١/٤ / - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية
يمكن مراقبة الطاقة الحرارية الفعلية المنتجة والمستخدمة في الموقع من مصادر متجددة (مثل المجمعات الحرارية الشمسية ) .
استخدم مقاييس الحرارة لقياس الحرارة التي يتم توصيلها (على سبيل المثال من مجموعة مجمعات الطاقة الشمسية الحرارية)
قياس التزويد و درجة حرارة المياه الراجعة
قياس التزويد ونسبة تدفق المياه الراجعة
بيانات الاستخدام الفعلي للطاقة من 12 شهرًا متتاليًا على الأقل ضرورية.
يُفضل إجراء متوسط على سجلات أطول (مثل بيانات ثلاث سنوات ) من أجل إزالة تأثيرات الظروف الجوية المتغيرة ومتوسط التقلبات المتأصلة الأخرى في إشغال المبنى.
طريقة التقييم - معلومات عامة (عدادات الحرارة )

## Slide 13: ب ١/٤ / - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية
يمكن أيضًا حساب الطاقة الحرارية الفعلية المستخدمة في الموقع من الكتلة الحيوية من كمية الكريات الخشبية أو الرقائق التي يتم تسليمها إلى المبنى
بيانات الاستخدام الفعلي للطاقة من 12 شهرًا متتاليًا على الأقل ضرورية.
يُفضل إجراء متوسط على سجلات أطول (مثل بيانات ثلاث سنوات ) من أجل إزالة تأثيرات الظروف الجوية المتغيرة ومتوسط التقلبات المتأصلة الأخرى في إشغال المبنى.
طريقة التقييم - معلومات عامة (كمية الكتلة الحيوية )

## Slide 14: ب ١/٤ / - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية
مراقبة الطاقة الحرارية الفعلية المنتجة والمستخدمة في الموقع من مصادر متجددة أو تسليمها إلى المبنى . إذا كان متاحًا ، يمكن لـ BEMS أو BMS توفير بيانات قيمة مع تفصيل لاستخدام الطاقة الحرارية الفعلي للمنشآت التقنية المختلفة.
نظام إدارة الطاقة في المباني ( BEMS ) ويراقب استخدام الطاقة في التركيبات الفنية المختلفة للتدفئة والتبريد والتهوية والإضاءة وأحمال التوصيل وما إلى ذلك ، والظروف البيئية الداخلية .
قد يتضمن نظام إدارة المباني ( BMS ) بالإضافة إلى ذلك وظائف أخرى (مثل السلامة ، والوصول ، والمصاعد ، والأمن من الحرائق ).
بيانات الاستخدام الفعلي للطاقة من 12 شهرًا متتاليًا على الأقل ضرورية.
يُفضل إجراء متوسط على سجلات أطول (مثل بيانات ثلاث سنوات ) من أجل إزالة تأثيرات الظروف الجوية المتغيرة ومتوسط التقلبات المتأصلة الأخرى في إشغال المبنى.
طريقة التقييم - معلومات عامة ( نظام إدارة الطاقة في المبنى BEMS /نظام إدارة المبنى BMS )

## Slide 15: ب ١/٤ / - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية
طريقة التقييم - معلومات عامة
الطاقة الحرارية السنوية المنتجة والمستخدمة في الموقع من مصادر متجددة فيما يتعلق بكل ناقل طاقة (وقود) قد يحل محله.
على سبيل المثال،
استخدم المجمعات الحرارية الشمسية لإنتاج الماء الساخن الذي يستخدم بعد ذلك لتدفئة المكان بدلاً من غلاية تعمل بالزيت.
الحرارة من الوقود
الحرارة من مصادر الطاقة المتجددة

## Slide 16: ب ١/٤ / - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية
طريقة التقييم - مرحلة التصميم
خطوات حساب المباني الجديدة (التصميم) هي كالتالي :
احسب الطاقة الحرارية السنوية التي يتم إنتاجها واستخدامها في الموقع من مصادر متجددة (مثل مجمعات الطاقة الشمسية ، وأجهزة HP التي تعمل بالطاقة الكهروضوئية) لتغطية الطلب على خدماتها الفنية على مدار عام عادي ، وفقًا لمعايير CEN التي تدعم EPBD ، [kWh]

## Slide 17: ب ١/٤ / - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية
طريقة التقييم - مرحلة التصميم
الطاقة الحرارية السنوية التي يتم توصيلها (على سبيل المثال ، النفط والغاز الطبيعي وتدفئة المناطق) للمبنى لتغطية الطلب على خدماته الفنية على مدار عام عادي ، وفقًا لمعايير CEN التي تدعم توجيه أداء الطاقة في المباني EPBD ، [kWh].
جمع الطاقة الحرارية من RES والطاقة الحرارية التي تم توفيرها ، لحساب إجمالي الطاقة الحرارية النهائية (RES & التقليدية ) ، [ kWh]
احسب النسبة المئوية للطاقة الحرارية المنتجة من مصادر متجددة إلى إجمالي الطاقة الحرارية النهائية (RES & التقليدية) ، [٪]
انظر أيضًا ب .1.2 لمرحلة التصميم

## Slide 18: ب ١/٤ / - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية
طريقة التقييم - مرحلة الإشراف
خطوات الحساب للمباني القائمة هي كما يلي:
احسب الطاقة الحرارية السنوية المنتجة والمستخدمة في الموقع من مصادر متجددة (مثل مجمعات الطاقة الشمسية ، و HP التي تعمل بالطاقة الكهروضوئية ، والكتلة الحيوية) لتغطية الطلب على خدماتها الفنية ، باستخدام متوسط قيمة 3 سنوات ، من البيانات أو الحسابات المراقبة ، [kWh]

## Slide 19: ب ١/٤ / - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية
طريقة التقييم - مرحلة الإشراف
الطاقة الحرارية السنوية التي يتم توصيلها (على سبيل المثال ، النفط والغاز الطبيعي وتدفئة المنطقة) للمبنى لتغطية الطلب على خدماته الفنية على مدار عام عادي وفقًا لمعايير CEN التي تدعم EPBD ، [كيلوواط ساعة ]
جمع الطاقة الحرارية من مصادر الطاقة المتجددة RES والطاقة الحرارية التي تم توفيرها ، لحساب إجمالي الطاقة الحرارية النهائية (RES & التقليدية) ، [kWh]
احسب النسبة المئوية للطاقة الحرارية المنتجة من مصادر متجددة إلى إجمالي الطاقة الحرارية النهائية (RES & التقليدية) ، [٪]
انظر أيضًا B.1.2 لمرحلة الإشغال

## Slide 20: ب ١/٤ / - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية
المراجع والمعايير
RED 2018. توجيه (الاتحاد الأوروبي) رقم 2018/2001 الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس في 11 ديسمبر 2018 بشأن تعزيز استخدام الطاقة من المصادر المتجددة (إعادة صياغة). بروكسل: المفوضية الأوروبية.
http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj
2013/114 / EU : قرار المفوضية بتاريخ 1 مارس 2013
EN 15603 : 2008 - أداء الطاقة في المباني. الاستخدام العام للطاقة وتعريف تصنيفات الطاقة. بروكسل: اللجنة الأوروبية للتوحيد القياسي .
EN 13790 : 2008 - أداء الطاقة في المباني. حساب استخدام الطاقة في تدفئة وتبريد المساحات . بروكسل: اللجنة الأوروبية للتوحيد القياسي.
المستوى (المستويات ) الجزء 1-2 - الإصدار التجريبي. بروكسل: المفوضية الأوروبية.
https://environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy/levels_en

## Slide 21: ب ١/٤ / - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية
المراجع والمعايير
ASHRAE GreenGuide (الطبعة الخامسة) ، تصميم وإنشاء وتشغيل المباني المستدامة ، T. Lawrence، AK Darwich ، JK Means، D. Macauley (Editors)، 504 p.، Atlanta: ASHRAE، 2018. https: //www.ashrae. org / Technical-resources / bookstore / ashrae-greenguide-the-design-Construction-and-Operation-of-Sustainable-المباني
كتيب كفاءة الطاقة في المباني (الطبعة الأولى) ، Umberto Desideri و Francesco Asdrubali (محررون) ، 8 3 6 p. ، ISBN 978-0128128176 ، Butterworth-Heinemann ، 2018. https: // www.elsevier.com/books/ كتيب كفاءة الطاقة في المباني / desideri / 978-0-12-812817-6
الهندسة الشمسية للعمليات الحرارية ( الطبعة الرابعة) ، John A. Duffie ، William A.Beckman ، 944 p. ، ISBN : 978-0-470-87366-3 ، وايلي ، 2013 . https : // www.wiley.com/en-us/Solar+Engineering+of+Thermal+Processes٪2C+4th+Edition-p-9780470873663
كتيب التبريد بالطاقة الشمسية ، دليل لعمليات التبريد وإزالة الرطوبة بمساعدة الطاقة الشمسية ، هانز مارتن هينينج ، ماريو موتا ، دانيال موغنييه (المحررون ) ، 368 ص. ، ISBN 978-3990434383 ، أمبرا فيرلاغ ، 2013 .

## Slide 22: ب ١/٤ / - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية
المراجع والمعايير
https: // ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans

## Slide 23: ب ١/٤ / - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية
المراجع والمعايير
معيار ASHRAE 189.1 - تصميم المباني الخضراء عالية الأداء . المصدر: https : // www.ashrae.org/technical-resources/standards-and-guidelines/read-only-versions-of-ashrae-standards

## Slide 24: ب ١/٤ / - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية
مثال - مرحلة التصميم

## Slide 25: ب ١/٤ / - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية
تم تصميم مبنى إداري جديد في اليونان ، مخدومًا بنظام تدفئة مركزي يعمل بالغاز . يتم تقديم استهلاك الماء الساخن المنزلي الصغير للمبنى مع مجمعات الطاقة الشمسية الحرارية .
البيانات المتوفرة : مساحة الطابق الداخلية المفيدة 2،995.8 م 2 . يبلغ الاستهلاك السنوي المحسوب للغاز الطبيعي لتدفئة المساحات 13278.1 متر مكعب . تغطي المجمعات الحرارية الشمسية 100٪ من الطلب على المياه الساخنة . قدمت عمليات المحاكاة لنوع معين من مجمعات الطاقة الشمسية والموقع والتوجه وما إلى ذلك تقديرًا للطاقة الحرارية السنوية التي يتم تسليمها إلى المبنى من مصادر الطاقة المتجددة البالغة 17974.8 كيلو واط في الساعة ، RES
احسب النسبة المئوية لكمية الطاقة الحرارية المنتجة من مصادر متجددة إلى إجمالي الطاقة الحرارية .

## Slide 26: ب ١/٤ / - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية
حساب محتوى الطاقة للوقود (الغاز الطبيعي)
كمية الوقود : 13278.1 م 3
X
LHV N at.gas (10.3 كيلو واط ساعة / م 3 )
=
توصيل الطاقة الحرارية
10.3 كيلو واط ساعة / م 3
136،764.4 كيلو واط في الساعة ، ص
انظر ب 1.2
الخطوة 1
السنوية المحسوبة التي يتم توصيلها إلى المبنى من مصادر الطاقة المتجددة هي 17،974.8 كيلوواط في الساعة ، RES
الخطوة 2

## Slide 27: ب ١/٤ / - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية
154،739.2
إجمالي الطاقة الحرارية (الوقود و RES) ( kWh th، t )
17974.8
الطاقة الحرارية من مصادر الطاقة المتجددة ( kWh th، RES )
=
______
11.6٪
٪ حرارة من مصادر الطاقة المتجددة
الخطوة 4
احسب النسبة المئوية
الخطوه 3
احسب إجمالي الطاقة الحرارية النهائية (RES & التقليدية)
17،974.8 كيلوواط في الساعة ، RES + 136،764.4 كيلو واط في الساعة ، ص = 154.739.2 كيلو واط ساعي ، طن
x
100

## Slide 28: ب ١/٤ / - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية
مثال – مرحلة الاستخدام

## Slide 29: ب ١/٤ / - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية
مبنى مكتبي موجود في أثينا يخدمه نظام تدفئة مركزي يعمل بالزيت . بالإضافة إلى ذلك ، يتم استخدام مجال تجميع حراري شمسي كبير للتسخين المسبق للمياه الساخنة لنظام التدفئة المركزية المائية المستخدم لتدفئة المساحات وتغطية استهلاك الماء الساخن المحلي للمبنى ( نظام الطاقة الشمسية المركب ).
البيانات المتاحة : قدم مدير المبنى استهلاك الوقود السنوي من فواتير الطاقة على مدى عدة سنوات (أي كميات النفط التي تم تسليمها إلى المبنى) والطاقة الحرارية المقاسة المنتجة من مجمعات الطاقة الشمسية للسنة المقابلة.
احسب النسبة المئوية لكمية الطاقة الحرارية المنتجة من مصادر متجددة إلى إجمالي الطاقة الحرارية .

## Slide 30: ب ١/٤ / - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية
 | 2015 | 2016 | 2017
وقود ( لتر ) | 43450 | 34700 | 40،150
الطاقة الحرارية من RES ( kWh th، RES ) | 99483 | 120758 | 108.066
الكمية السنوية للوقود (الزيت) المسلم إلى المبنى ( لتر ) والطاقة الحرارية المنتجة من مجمعات الطاقة الشمسية ( كيلو وات في الساعة ، RES )
البيانات المتاحة

## Slide 31: ب ١/٤ / - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية
احسب متوسط الطاقة الحرارية السنوية المقدمة
من مجمعات الطاقة الشمسية لخدمات البناء الفنية
احسب متوسط الثلاث سنوات: كيلووات في الساعة ، RES
متوسط الطاقة الحرارية السنوية من مصادر الطاقة المتجددة : 109،436 kWh th، RES
الخطوة 1
 | 2015 | 2016 | 2017
الطاقة الحرارية من RES ( kWh th، RES ) | 99483 | 120758 | 108.066

## Slide 32: ب ١/٤ / - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية
الكمية السنوية من الوقود المنقولة للمبنى
تستخدم لتدفئة المساحات
افترض أن كمية الوقود التي يتم تسليمها إلى المبنى مستخدمة فعليًا خلال السنة التقويمية
احسب متوسط الثلاث سنوات: لتر
متوسط كمية الوقود السنوية: 39.433 لتر وقود
 | 2015 | 2016 | 2017
زيت ( لتر ) | 43450 | 34700 | 40،150
الخطوة 2

## Slide 33: ب ١/٤ / - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية
احسب محتوى الطاقة للوقود (الزيت)
كمية الوقود : 39.433 لتر
X
وقود LHV
(9.9 كيلوواط ساعة / لتر )
=
الطاقة الحرارية المنقولة
9.9كيلو واط ساعة / لتر
390.3 8 6.7 كيلو واط ساعي ، ص
انظر ب 1.2

## Slide 34: ب ١/٤ / - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية
499822.7
اجمال الطاقة الحرارية (وقود وطاقة من المصادر المتجددة) (kWhth,f)
109،436
الطاقة الحرارية من RES ( kWh th، RES )
______
21.9٪
٪ RES حراري
الخطوة 4
احسب النسبة المئوية
الخطوه 3
احسب إجمالي الطاقة الحرارية النهائية (RES & التقليدية)
109،436 كيلو واط في الساعة ، RES + 390،386.7 كيلو واط في الساعة ، ص = 499.822.7 كيلو واط ساعي ، طن
=
x
100

## Slide 35: ب ١/٤ / - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة
تمرين

## Slide 36: ب ١/٤ / - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية
جديد يخدمه نظام HVAC مركزي. سيتم توصيله بشبكة مدينة الغاز الطبيعي المركزية . سيتم خدمة نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء المركزي بواسطة غلايات تعمل بالغاز لتدفئة المساحات وتسخين المياه المنزلية.
يدرس فريق التصميم تركيب:
مجمعات حرارية شمسية مركزية مع خزانات تخزين الماء الساخن لتغطية الطلب المحلي على الماء الساخن وتكملة تدفئة المساحات
البيانات المتاحة : بالنسبة للتصميم الأولي ، الطاقة الحرارية النهائية السنوية المحسوبة التي تستخدمها خدمات المباني الفنية في النطاق هي 8,011 ميجاوات في الساعة ، و على مدى عام نموذجي. بالنسبة للتصميم البديل ، تبلغ الطاقة الحرارية السنوية المحسوبة الناتجة عن نظام الطاقة الشمسية المركبة 1,057 ميجاوات في الساعة ، RES
استخدم البيانات التالية لحل التمرين
احسب النسبة المئوية لكمية الطاقة الحرارية المنتجة من مصادر متجددة إلى إجمالي استخدام الطاقة الحرارية المقدم .

## Slide 37: ب ١/٤ / - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية
المجموع = 8011 ميجاوات في الساعة ، و
استهلاك الطاقة الحرارية
الإجمالي = 1،057 ميجا واط في الساعة ، RES
البيانات المتاحة
الطاقة الحرارية المنتجة من نظام كومبي للطاقة الشمسية