## Slide 1
وحدة التدريب رقم (2 )
عملية
صناعة القرار
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام

## Slide 2
مراحل اتخاذ القرار
2
تمت صياغة منهجية اتخاذ القرار في 7 مراحل رئيسية:
D4.1.1 تكييف منهجية صنع القرار العامة CESBA MED للجانب الجنوبي والشرقي من البحر المتوسط
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
.2.صناعة القرار
.3.تشخيص
التعريف الاستراتيجي .4.
. 1. المبادرة
.5.سيناريوهات التعديل التحديثي
. 6. تحضير
. 7.مفهوم التعديل التحديثي

## Slide 3
مرحلة البدء
3
مرحلة البدء هي الخطوة الأولى في عملية صنع القرار لتحديد مفهوم التعديل التحديثي الأمثل للمشاريع الحضرية ومشاريع البناء. الهدف هو تحديد المنطقة الحضرية والمباني التي سيتم تحديد مفهوم التعديل التحديثي لها ، وجمع المعلومات الرئيسية ، وتحديد أصحاب المصلحة لإشراك وتعيين مجموعة العمل (SMC WG) المسؤولة عن عملية صنع القرار
. 1. البدء
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
1 بدء
1.1 الأساس المنطقي وراء اختيار المنطقة العمرانية والمباني العامة
2.1إنشاء مجموعة عمل SMC
3.1 الحدود المادية والمعلومات الأساسية
4.1 تحديد أصحاب المصلحة

## Slide 4
مرحلة البدء
4
. 1. البدء
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار

## Slide 5
مرحلة البدء
في هذه المرحلة ، يجب على البلدية تنفيذ الخطوات اللازمة لبدء عملية اتخاذ القرار. أولاً ، يجب على البلدية تحديد المنطقة الحضرية والمبنى (المباني) الذي سيتم تحديد مفهوم التعديل التحديثي له.
. 1. البدء
1-1 اختيار المنطقة العمرانية والمباني
يجب تحديد الحدود المادية للمنطقة الحضرية بوضوح ، باستخدام واحد أو أكثر من المعايير التالية:
• القرب الجغرافي
• ملكية العقار / المحتل
• السياق الاجتماعي والاقتصادي
• خطوط الحدود القانونية / الإدارية
• فترة البناء
• البنية التحتية لإمدادات الطاقة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار

## Slide 6
6
منهجية صنع القرار قابلة للتطبيق على كل من المناطق الحضرية الصغيرة والأحياء. بعد تحديد الحدود المادية للمنطقة الحضرية ، يجب تحديد المباني العامة المدرجة في دراسة التعديل التحديثي.
.2.1 اختيار المنطقة العمرانية والمباني
يجب أن توفر البلدية الأساس المنطقي وراء اختيار المنطقة والمباني الحضرية التي ستكون أهدافًا لعملية صنع القرار.
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
مرحلة البدء
. 1. البدء

## Slide 7
7
"فريق SMC" هو مجموعة من الخبراء المعينين من قبل البلدية الذين سيديرون عملية صنع القرار بأكملها.
يتم تعيين منسق لمجموعة العمل.
سيكون هو / هي المسؤول الرئيسي عن نشر الأنشطة وسيعمل كواجهة مع البلدية.
1.2 فريق SMC
مرحلة البدء
. 1. البدء

## Slide 8
8
يقوم فريق SMC بجمع البيانات اللازمة لوصف المنطقة الحضرية والمبنى (المباني) ، وتوفير المعلومات اللازمة لبدء عملية اتخاذ القرار. يجب أيضًا وصف المظهر الجانبي المناخي بالتفصيل.
3.1 جمع البيانات
المعلومات التي سيتم جمعها في مرحلة البدء موصوفة بالكامل في بروتوكول الاختبار D5.2.1.
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
مرحلة البدء
. 1. البدء
معلومات عامة | 
نص | اسم المنطقة الحضرية
(ادخال نص) | المدينة
(ادخال نص - 3000 أحرف كحد أقصى ( | وصف المنطقة الحضرية
رسم | تخطيط المنطقة الحضرية بالحدود المادية
صور | الصور

## Slide 9
9
بعد تعيين الحدود المادية للمنطقة الحضرية ، يجب على البلدية تحديد أصحاب المصلحة المعنيين الذين يمكنهم المساهمة في الدراسة.
يمكن أن يساعد تحديد أصحاب المصلحة في تحسين أهداف الاستدامة والنظر في مناهج متعددة للوصول إليها ، حيث ستكون البلدية قادرة على الاستفادة من المعرفة المتخصصة لأصحاب المصلحة أثناء الدراسة.
كما أن المشاركة المبكرة لأصحاب المصلحة في المشروع ستكون مفيدة لتقليل مخاطر النزاعات في تطوير مفهوم التعديل التحديثي .
4.1 تحديد أصحاب المصلحة
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
مرحلة البدء
. 1. البدء

## Slide 10
مرحلة التحضير
10
مرحلة الإعداد هي بداية تطوير مفاهيم التعديل التحديثي للمباني الحضرية.
ستوفر مرحلة الإعداد المعلومات اللازمة لإنشاء أساس عمل كافٍ للمراحل التالية.
2. التحضير
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
2 التحضير
2.1 سياق SNTool و SBTool
2.2. تحديد مصادر البيانات
2.3 الأساليب التشاركية في مرحلة الإعداد

## Slide 11
مرحلة التحضير
11
تتكون الخطوة الأولى من مرحلة الإعداد في وضع إطار عمل عام SBTool و SNTool (الإصدار عبر الوطني) في سياق الظروف والأولويات المحلية.
تتكون عملية وضع السياق من (انظر د 3.1.1):
اختيار معايير التقييم
تعريف أوزان المعايير
تحديد المعايير لكل معيار تقييم مختار..
2-1 سياق SNTool و SBTool
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
2. التحضير

## Slide 12
يحدد اختيار المعايير القضايا والموضوعات البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي سيتم أخذها في الاعتبار أثناء تطوير مفهوم التعديل التحديثي. كل معيار تقييم في SBTool و SNTool له نية محددة ويتناول موضوع استدامة معين.
يعني استبعاد معيار التقييم في الإصدار المحلي من SBTool و SNTool أنه لا يعتبر ذا صلة بالسياق والأولويات المحلية.
تعكس قيمة الأوزان المخصصة للمعايير المختارة أولويات البلدية في التعديل التحديثي المستدام للمنطقة الحضرية والمباني العامة.
يوصى بإجراء اختيار المعايير وتحديد الوزن من خلال نهج تشاركي ، كما هو متوقع في نهج PGS.
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
مرحلة التحضير
2. التحضير
2-1 سياق SNTool و SBTool

## Slide 13
تتطلب طريقة التقييم المرتبطة بكل مؤشر في SNTool و SBTool معلومات وبيانات محددة. من الضروري تحديد مصادر هذه المعلومات بشكل أولي لأنشطة التقييم.
يمكن أن يحدد تحديد مصادر البيانات استبعاد معيار من الإصدارات المحلية من SBTool و SNTool. .
على سبيل المثال ، يمكن استبعاد معيار تم تحديده في المرحلة السابقة لاحقًا لأنه أثناء تحديد مصدر المعلومات ، تم التحقق من عدم توفر البيانات أو ضعف الجودة. لا يمكن تحديد مفهوم التعديل التحديثي الصالح إلا إذا تمت دراسته على بيانات صلبة.
2.2 تحديد مصادر البيانات
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
مرحلة التحضير
2. التحضير

## Slide 14
14
يجب أن تحدد مجموعة عمل SMC جميع البيانات المطلوبة على مستوى المبنى والحضر لأنشطة التقييم. يجب تحديد موفري البيانات المحتملين ومصادر البيانات والاستراتيجيات الواعدة لجمع كل البيانات المطلوبة.
2.2 تحديد مصادر البيانات
قد يؤدي استخدام الأدوات البرمجية (نظم المعلومات الجغرافية ، ومحاكاة الطاقة ، والتطبيقات القائمة على السحابة) إلى تسريع عملية جمع ومعالجة عملية جمع البيانات بشكل كبير.
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
مرحلة التحضير
2. التحضير

## Slide 15
قد يكون مقدمو البيانات:- الإدارات البلدية أو الإقليمية (مثل التخطيط الحضري والطاقة والتنقل والمساحات الخضراء والمباني وما إلى ذلك)
الوكالات العامة (مثل وكالات الطاقة ووكالات الإسكان الاجتماعي)- المكاتب الإحصائية- أصحاب المباني / المستأجرين- الشهادات (مثل أداء الطاقة والاستدامة)
- المرافق (مثل المشغلين المحليين ، مرافق الطاقة ، مرافق المياه)
- مصدر مجاني يمكن الوصول إليه بشكل عام (مثل Google Earth و Open Street Map)- التفتيش في الموقع
- قواعد البيانات (على سبيل المثال ، من مشاريع البحث والتطوير)
2.2 تحديد مصادر البيانات
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
مرحلة التحضير
2. التحضير

## Slide 16
16
يجب أن تحدد مجموعة عمل SMC جميع البيانات المطلوبة على مستوى المبنى والحضر لأنشطة التقييم. يجب تحديد موفري البيانات المحتملين ومصادر البيانات والاستراتيجيات الواعدة لجمع كل البيانات المطلوبة.
2.2 تحديد مصادر البيانات
قد يؤدي استخدام الأدوات البرمجية (نظم المعلومات الجغرافية ، ومحاكاة الطاقة ، والتطبيقات القائمة على السحابة) إلى تسريع عملية جمع ومعالجة عملية جمع البيانات بشكل كبير.
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
مرحلة التحضير
2. التحضير

## Slide 17
17
  قد يكون مقدم البيانات:
  الإدارات البلدية أو الإقليمية (مثل التخطيط الحضري والطاقة والتنقل والمساحات الخضراء والمباني وما إلى ذلك
  - الوكالات العامة (مثل وكالات الطاقة ووكالات الإسكان الاجتماعي)
  - المكاتب الإحصائية
  - أصحاب المباني / المستأجرين
  - الشهادات (مثل أداء الطاقة والاستدامة)
  المرافق (مثل المشغلين المحليين ، مرافق الطاقة ، مرافق المياه)
  - مصدر مجاني يمكن الوصول إليه بشكل عام (مثل Google Earth و Open Street Map)- التفتيش في الموقع
  - قواعد البيانات (على سبيل المثال ، من مشاريع البحث والتطوير)
. 2.2 تحديد مصادر البيانات
مرحلة التحضير
2. التحضير

## Slide 18
18
يتم تنفيذ نهج PGS في هذه اللحظة الحاسمة: يوصى بإجراء اختيار المعايير وتحديد الوزن من خلال نهج تشاركي ، يشمل أصحاب المصلحة الرئيسيين الذين تم تحديدهم مسبقًا. سيحدد الاختيار قضايا الاستدامة التي سيتم أخذها في الاعتبار عند إعداد سيناريوهات التعديل التحديثي. يجب تنظيم ورشة عمل PGS للتحقق من صحة اختيار المعايير وعملية الترجيح.
Preparation phase
3.2 الأساليب التشاركية في مرحلة الإعداد
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
2. التحضير
-1.2 سياق SNTool و SBTool
2.2. تحديد مصادر البيانات
2.3 الأساليب التشاركية في مرحلة الإعداد
2. التحضير

## Slide 19
مرحلة التشخيص
19
تتكون مرحلة التشخيص من تقييم الحالة الحالية للمنطقة الحضرية والمباني باستخدام إصدارات سياقية من SNTool / SBTool. يمكن أن تسمح بما يلي:• تحديد نقاط القوة والضعف وكذلك الأصول التي يمكن الاستفادة منها لدعم التدخلات• تحديد الترابط ، والفوائد ، والتآزر بين أنظمة المدينة التي يمكن أن تساعد في توجيه استخدام الموارد بكفاءة• استكشاف الثغرات في الوعي وفرص العمل.الهدف من التشخيص هو:- لتعيين الأساس لتعريف أهداف الأداء لمشروع التعديل التحديثي (المرحلة التالية)- التعرف على نقاط القوة والضعف في المنطقة العمرانية والمباني العامة من حيث الاستدامة.
3. التشخيص
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
-3 -تشخيص
1.3تقييم الوضع الحالي لمنطقة حضرية
2.3تقييم الوضع الحالي للبنية التحتية في المنطقة الحضرية
3.3.تقييم الوضع الحالي للمباني
.4.3تقرير ملخص التشخيص
-5.3-الأساليب التشاركية في مرحلة التشخيص

## Slide 20
20
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
مرحلة التشخيص
مرحلة التشخيص

## Slide 21
يعتمد تحليل نقاط الضعف الرئيسية على نتائج تقييم SNTool ، وربما يُستكمل بتحليل ناعم يعتمد على استطلاعات رأي الشاغلين وورش العمل.تمت مقارنة كل معيار بالقيم المعيارية التي تسمح للبلدية بطريقة سريعة وفعالة بالتحقق من المؤشرات الحضرية ذات الأداء الضعيف وأي منها يعمل بشكل جيد.إذا أظهر أحد المعايير نتيجة أعلى من عتبة أداء معينة حددتها البلدية ، فإن المعيار غير مناسب لتحليل نقاط الضعف.يمكن لفريق SMC ترتيب المعايير وفقًا لأدائها الذي تم الوصول إليه. باستخدام نتائج عملية المقارنة المعيارية والترتيب ، يمكن إجراء تقسيم دوري لنقاط الضعف الرئيسية المختلفة في المنطقة الحضرية.
3.1 تقييم الوضع الحالي للمنطقة الحضرية
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
مرحلة التشخيص
3. التشخيص

## Slide 22
22
يمثل الجدول ناتجًا مبسطًا لتقييم مقياس حضري باستخدام SNTool
3.1 تقييم الوضع الحالي للمنطقة الحضرية
تمثل الدرجة المرتبطة بكل معيار المستوى الفعلي لأداء المنطقة الحضرية ، باستخدام مقياس تسجيل يتراوح من: -1 (سلبي) حتى +5 (ممتاز) ، حيث يمثل 0 الحد الأدنى من الأداء المقبول
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
مرحلة التشخيص
مرحلة التشخيص

## Slide 23
معايير الترتيب
3.2 تحديد نقاط الضعف في المنطقة الحضرية
نتائج قضايا الاستدامة الرئيسية (الدرجة -1) هي توافر المساحات الخضراء (A2.2) وتلوث الهواء (E1.2). يعتبر الأداء المتعلق بالوصول إلى نقاط تجميع النفايات وإعادة التدوير (D2.2) وإجمالي استهلاك الطاقة النهائي (B2.1) هو الحد الأدنى المقبول (الدرجات 0،4 و 0،5). يتم الوصول إلى أفضل أداء من خلال نظام النقل العام (F1.1)
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
مرحلة التشخيص
مرحلة التشخيص

## Slide 24
24
3.2 تحديد نقاط الضعف في المنطقة الحضرية
لاستكمال تقييم SNTool ، يوصى بإجراء مسح بين سكان المنطقة الحضرية. يمكن أن يكون المسح مفيدًا لتحديد أولويات السكان والقضايا غير القابلة للقياس الكمي من خلال مؤشرات SNTool. رغبات الشاغلين فيما يتعلق بتصميم أو مرافق البنية التحتية للحي (على سبيل المثال ، فرصة تسوق جديدة أو ملعب في الحي ، أو المزيد من أماكن وقوف السيارات أو إضاءة الشوارع الأكثر إشراقًا ، وما إلى ذلك).لتحليل الملاحظات ، يوصى بإجراء ورشة عمل من قبل البلدية كجزء من نهج PGS.استنادًا إلى نتائج تحديد نقاط الضعف الرئيسية المكونة من جزأين (مسح SNTool +) يجب إنشاء ملخص يوضح نتائج تقييم SNTool وفي نفس الوقت نقاط الضعف غير المحاكاة التي تم تحديدها من قبل البلدية.
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
مرحلة التشخيص
مرحلة التشخيص

## Slide 25
3.3 تقييم الوضع الحالي للبنى التحتية في المنطقة الحضرية
يعد تحليل الوضع الحالي للبنى التحتية للطاقة والمياه مفيدًا لفهم نقاط الضعف الرئيسية ولجمع معلومات مفيدة للمراحل التالية من عملية صنع القرار.يجب أن يشمل تقييم الوضع الحالي للبنية التحتية للمياه جوانب على النحو التالي
:كفاية توفير المياه فيما يتعلق بالطلب على المياه
جودة مياه الشرب
توافر ومستوى معالجة المياه
فاقد المياه نتيجة تدهور شبكة المياه.
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
مرحلة التشخيص
3- مرحلة التشخيص

## Slide 26
26
3.3.1 تقييم البنى التحتية للطاقة
يجب على SMC-WG تقييم البنية التحتية الحالية للطاقة وإمكانات الطاقة المتجددة وتحديد نقاط الضعف الرئيسية في البنية التحتية وأنظمة الطاقة الحالية (شبكات التدفئة / التبريد مثل الأنابيب وأنظمة التخزين أو موردي التدفئة).إ
ذا كانت هذه المكونات متوفرة في المنطقة الحضرية ، فمن الضروري تحديد وترتيب نقاط الضعف الرئيسية لهذه المكونات فيما يتعلق بكفاءة الطاقة والتكلفة.
يمكن تخطي هذه الخطوة في حالة عدم توفر هذه الأنظمة.
من الضروري أيضًا مراعاة شبكات الحرارة الموجودة فقدان الطاقة التي قد تظهر أثناء التشغيل من الأنابيب والمبادلات الحرارية وتقييمها.
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
مرحلة التشخيص
3- مرحلة التشخيص

## Slide 27
27
3.3.1 تقييم البنى التحتية للطاقة
الطرق التي يمكن استخدامها لتقييم الوضع الحالي للبنية التحتية للطاقة:
أ. شبكات التدفئة والتبريد
• خريطة كثافة الطلب على الحرارة
• كثافة الحرارة المتصلة
ملف تعريف الحمل الحراري
• منحنى المدة
هيكل الشبكة الحرارية
• الطاقة المساعدة
• ساعات العملية
• جزء من الطاقة المتجددة في نظام التدفئة
• كفاءة النظام
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
مرحلة التشخيص
3- مرحلة التشخيص

## Slide 28
28
3.3.1 تقييم البنى التحتية للطاقة
الطرق التي يمكن استخدامها لتقييم الوضع الحالي للبنية التحتية للطاقة:
ب. الطلب الكهربائي
• الملف الشخصي تحميل منطقة
• خط ميزان كهرباء المنطقة
جيم - إدراج إمكانات الطاقة المتجددة
• الطاقة الشمسية الحرارية
• إمكانات PV
طاقة الرياح
• الطاقة الحرارية الجوفية الضحلة
بعد تقييم الحالة الحالية ، من الممكن البدء في تحديد نقاط الضعف في البنية التحتية للطاقة وأنظمتها ، وتحديد الأولويات في المنظور بأكمله.
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
3- مرحلة التشخيص
مرحلة التشخيص

## Slide 29
29
3.4 تقييم الوضع الحالي للمبنى
على غرار العملية على المستوى الحضري ، تحتوي مرحلة التشخيص على مستوى المبنى أيضًا على تحليل من جزأين لنقاط الضعف الرئيسية استنادًا إلى SBTool وكذلك على الشاغل استطلاع. يمكن تحديد نقاط الضعف الرئيسية في المبنى وترتيبها وفقًا لنتائج المؤشرات.
هناك على مستوى المبنى مرة أخرى العديد من نقاط الضعف المحتملة غير المحاكاة والتي لا يمكن قياسها أو قياسها بواسطة أي مؤشر (رغبة الشاغلين في ترتيب مختلف للأثاث أو تحكم أكثر حدسية في الحماية من أشعة الشمس في المبنى).
يمكن تحليل نقاط الضعف الرئيسية للجوانب غير المحاكاة بناءً على التعليقات المجمعة من استبيانات الركاب وورش العمل المادية في مرحلة الإعداد.
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
مرحلة التشخيص
3- مرحلة التشخيص

## Slide 30
5.3 تقرير موجز التشخيص وتحليل SWOT
في نهاية مرحلة التشخيص ، يقوم SMC-WG بإعداد تقرير يلخص النتائج الرئيسية لمرحلة التشخيص. يجب أن يتضمن التقرير ما يلي:
النتائج الرئيسية للتشخيص ، بما في ذلك نقاط الضعف على المستوى الحضري والمباني
يجب أن يحتوي التقرير على تحليل SWOT للمنطقة الحضرية ، وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة والتهديدات المحتملة.
توصيات حول كيفية التعامل مع نقاط الضعف في المراحل التالية من عملية صنع القرار.
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
3- مرحلة التشخيص
مرحلة التشخيص

## Slide 31
31
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
مرحلة التشخيص

## Slide 32
32
يوصى بإجراء مسح بين سكان المنطقة الحضرية أو المبنى.
لتحليل ردود الفعل من مختلف الشاغلين على نقاط الضعف الرئيسية هذه التي لم يتم تقييمها باستخدام الأداة المقابلة ، يوصى بإجراء ورشة عمل من قبل البلدية كجزء من نهج PGS
يمكن التواصل مع المواطنين بنتائج التشخيص خلال ورشة عمل PGS يتم تنظيمها شخصيًا أو باستخدام الوسائل الإلكترونية.
3.6 تقرير موجز التشخيص وتحليل SWOT
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
مرحلة التشخيص
3- مرحلة التشخيص
.3تشخيص
-.1.3تقييم الوضع الحالي لمنطقة حضرية
-.2.3تقييم الوضع الحالي للبنية التحتية في المنطقة الحضرية
-.3.3تقييم الوضع الحالي للبناء
-.3.4تقرير التلخيص التشخيصي
-.3-5الأساليب التشاركية في مرحلة التشخيص

## Slide 33
مرحلة التعريف الاستراتيجي
33
الهدف الرئيسي من هذه المرحلة هو تحديد شروط الإطار الرئيسي لتصميم التعديل التحديثي اللاحق بناءً على نتائج مرحلة التشخيص. وبالتالي ، يعمل التعريف الاستراتيجي كمؤشر لمراحل التصميم اللاحقة من خلال تحديد أهداف ذات مغزى لمشروع التعديل التحديثي ومن خلال تحديد القيود والقيود الرئيسية التي قد تحد من تصميم التعديل التحديثي. تسمح هذه المرحلة بما يلي:
بناء رؤية مشتركة لدعم اتخاذ القرار دفع التحسين في الأداء من خلال تحديد خط الأساس الذي يمكن من خلاله تقييم التغيير.
4. تعريف استراتيجي
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
-4-التعريف الاستراتيجي
-1.4أهداف مستدامة
-2.4القيود والحدود
-3.4الأساليب التشاركية في مرحلة التعريف الاستراتيجي

## Slide 34
. 4. التعريف الاستراتيجي
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
مرحلة التعريف الاستراتيجي

## Slide 35
35
4. تعريف استراتيجي
4.1 أهداف الاستدامة
حدد أهدافًا واضحة وقابلة للقياس ينبغي تحقيقها من خلال مفهوم التعديل التحديثي. يجب أن تتناول الأهداف جميع مجالات الاستدامة مثل البيئة والاقتصاد والجوانب الاجتماعية.
يجب أن تكون الأهداف S.M.A.R.T. مما يعني:
محدد - يجب تحديد الهدف بوضوح- قابلة للقياس
- يجب أن تكون الأهداف قابلة للقياس الكمي- قابل للتحقيق
- يجب أن يكون الهدف واقعيًا وقابل للتحقيق- ذات صلة
- هي الغايات ذات الصلة بالمناطق والمباني الحضرية المستدامة
- محدد زمنيًا - حدد متى يمكن تحقيق النتيجة (النتائج)
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
مرحلة التعريف الاستراتيجي

## Slide 36
36
4.1 أهداف الاستدامة
SBscale. يجب تحديد الدرجة المستهدفة لكل معايير التقييم. سوف تتوافق كل درجة مستهدفة مع القيمة المستهدفة للمؤشر. يتم استخدام الأداة و SNTool لتحديد أهداف استدامة قابلة للقياس في المناطق الحضرية والمباني
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
مرحلة التعريف الاستراتيجي
4. تعريف استراتيجي

## Slide 37
37
4.1 أهداف الاستدامة
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
4. تعريف استراتيجي
مرحلة التعريف الاستراتيجي
قيمة الهدف | النتيجة المستهدفة | المؤشر | معيار التقييم
15 م 2 / ساكن | 1 | إجمالي مساحة المنطقة الخضراء في الحي مقسومة على إجمالي عدد سكان الحي | ا- 2.2مساحات خضراء بالنسبة لسكان الحي
30 ايام / سنة | 1 | عدد الأيام خلال السنة التي يتجاوز فيها تركيز PM10 الحد اليومي | و –1.2 تركيز الجسيمات PM10)
90 % | 1.5 | نسبة السكان الذين يمكنهم الوصول إلى نقاط تجميع النفايات الصلبة وإعادة التدوير | د 2.2 الوصول إلى نقاط جمع النفايات الصلبة وإعادة التدوير
90 كيلو واط/ م 2 | 1.5 | إجمالي الاستهلاك السنوي النهائي للطاقة الحرارية المجمعة لكل فائدة داخلية مجمعة. المساحة الأرضية | ب - 1.2إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية النهائية للبناء عمليات

## Slide 38
38
4.2 القيود والقيود
يمكن تحديد القيود الرئيسية التي تحدث في مشاريع تعديل الاستدامة في المناطق والمباني وتنظيمها في الفئات التالية:
القيود القانونية (مثل قوانين البناء وحماية التراث الثقافي)ا
القيود الفنية (مثل الهندسة المعمارية والأنظمة)
القيود المالية (مثل تكلفة الاستثمار والعائد على الاستثمار)
القيود البيئية (مثل الظروف المناخية ، التشكل الحضري)
القيود القائمة على أصحاب المصلحة
في هذه المرحلة ، يجب على SMC WG تحديد القيود الحالية وطبيعتها للمضي قدمًا في الخطوات التالية في عملية صنع القرار.
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
4. تعريف استراتيجي
مرحلة التعريف الاستراتيجي

## Slide 39
39
في نتائج مرحلة التشخيص ، حدد أهدافًا ذات مغزى لمشروع التعديل التحديثي وحدد القيود / القيود الرئيسية التي قد تحد من تصميم التعديل التحديثي.
يأخذ أصحاب المصلحة مركز الصدارة حيث يتم هنا تحديد الشروط الإطارية لتصميم وخطط التعديل التحديثي بناءً على نتائج مرحلة التشخيص. يجب القيام بذلك بالاشتراك مع أصحاب المصلحة. يجب تنظيم ورشة عمل PGS للتحقق من صحة أهداف الاستدامة للمنطقة الحضرية والمباني العامة
4. تعريف استراتيجي
4.3 الأساليب التشاركية في مرحلة التعريف الاستراتيجي
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
مرحلة التعريف الاستراتيجي
-4- التعريف الاستراتيجي
-4-1هدف الاستدامة
2.4القيد والتقييد
3.4 الأساليب التشاركية في مرحلة التعريف الاستراتيجي

## Slide 40
40
بمجرد وضع رؤية لمستقبل المنطقة الحضرية وتحديد أهداف الاستدامة التي ستقود الجهود لتحقيق هذه الرؤية ، يمكن البدء في وضع خطة لجعل هذه الرؤية حقيقة واقعة.
في هذه المرحلة ، يقوم SMC WG بتطوير سيناريوهات التعديل التحديثي البديلة الممكنة للمنطقة الحضرية والمباني التي تحقق أهداف الاستدامة المحددة في مرحلة التعريف الاستراتيجي.
قد يتوصل الفريق إلى عدد من السيناريوهات المختلفة ، وكلها تحقق أهداف الاستدامة. لذلك ، سيتم بعد ذلك تقييم جميع السيناريوهات الصحيحة في المرحلة التالية لاختيار السيناريو الأمثل.
.5 .سيناريو ريتروفيت
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
مرحلة سيناريو التعديل التحديثي
-5 -سيناريوهات التعديل التحديثي
-1-5-تطوير سيناريوهات التعديل التحديثي
2.5آليات التمويل
.3.5 الأساليب التشاركية في تطوير سيناريوهات التعديل التحديثي

## Slide 41
41
5. سيناريو التعديل التحديثي
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
مرحلة سيناريو التعديل التحديثي
5-- سيناريو التعديل التحديثي |  |  |  |  | 
السليمات الأخرى | المرجع / د 1.1.4 | المرجع / د 5.2.1 بروتوكول الاختبار | المسؤولية | الوصف | المهام
 | 5.1 | وصف المنطقة العمرانية | فريق SMC | اختيار وتحسين تدخل الطاقة في المناطق الحضري حجم | 36
 | 5.1 | 1.1-وصف المنطقة العمرانية | فريق SMC | اختيار وتحسين المواد غير المتعلقة بالطاقة | 37
 | 5.2 | 2.1-وصف المبنى | فريق SMC بلدية | تحديد نماذج الأعمال وخطط التمويل في النطاق الحضري | 38
 | 5.1 | 4.1فريق SMC | فريق SMC | اختيار وتحسين تدخل الطاقة في مقياس البناء | 39
 | 5.1 | 1. 2-وصف المبنى | فريق SMC | اختيار وتحسين المواد غير المتعلقة بالطاقة التدخلات على نطاق المبنى | 40
 | 5.2 | 2.1 صف المبنى | فريق SMC- بلدية | تحديد نماذج الأعمال وخطط التمويل في مقياس البناء | 41
د 2.2.4 د -1.2.4 | 5.3 | 3.1-البيانات المناخية | فريق – SMC - بلج | ورشة عمل PGS | 42
 |  | 5.1 أصحاب المصلحة | فريق SMC | الانتهاء من مرحلة التعديل التحديثي للسيناريوهات: النسخة النهائية من القسم 5 من بروتوكول الاختبار | 43

## Slide 42
42
يمكن تعريف السيناريو على أنه حزمة من تدخلات التعديل التحديثي. قد تشمل التدخلات تغييرات على أصل مادي ، مثل تطوير جديد أو حل تقني أو هيكل مبني آخر. يمكن أن تشمل أيضًا تدخلًا ناعمًا ، مثل عملية أو سياسة تبني المعرفة أو تمكّن المهارات والقيادة. يجب أن تعزز التدخلات نهجًا شاملاً ومترابطًا للوظائف الحضرية وأن تنظر في المنطقة الحضرية كنظام ، ويجب أن تهدف إلى سد الصوامع من خلال عملية شاملة تعترف بالتبعية المشتركة والاعتماد المتبادل.
يمكن أن يساعد هذا النهج المتكامل على ظهور أفكار جديدة ويجمع فرصًا جديدة للابتكار عبر القطاعات. يمكن أن يزيد التآزر إلى أقصى حد ، ويعزز الاستخدام الفعال للموارد ، ويقضي على طول العمر من خلال ضمان مشاركة أصحاب المصلحة والمالكين المشتركين واستثمارهم في التنفيذ الناجح للجهود.
5.1 تطوير سيناريوهات التعديل التحديثي
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
مرحلة سيناريو التعديل التحديثي
.5 .سيناريو ريتروفيت

## Slide 43
43
لتحقيق أهداف الأداء ، من الممكن تطوير سيناريوهات بديلة. في هذه المرحلة ، ستقوم مجموعة عمل SMC ، بالتعاون مع أصحاب المصلحة ، بتطوير سيناريوهات بديلة لإعادة التحديث لكل من المنطقة الحضرية والمباني. من المهم أن تفرق السيناريوهات بشكل كبير فيما بينها .كل سيناريو عبارة عن حزمة من الحلول المختلفة لتحسين استدامة المنطقة الحضرية ككل ، مع الأخذ في الاعتبار جميع المباني كنظام عالمي متصل. يتكون سيناريو التعديل التحديثي من مجموعة متنوعة من التدخلات الفردية في مجالات مواضيعية مختلفة. المجالات الرئيسية من بين مجالات أخرى هي الطاقة ، والمياه ، واستخدام الأراضي ، واستهلاك الموارد ، وتخفيف آثار المناخ والتكيف معه ، والتنقل ، والصحة ، والظروف الاجتماعية والثقافية.
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
مرحلة سيناريو التعديل التحديثي
.5 .سيناريو ريتروفيت
5.1 تطوير سيناريوهات التعديل التحديثي

## Slide 44
44
النهج المقترح هو اعتبار الطاقة مجال الأولوية . تؤثر تدخلات التجديد الحضري في مجال تعديل الطاقة على المجالات المواضيعية الأخرى.
5.1 تطوير سيناريوهات التعديل التحديثي
تدخلات الطاقة هي نقطة البداية في إعداد السيناريو .سيتم بعد ذلك إضافة جميع التدخلات غير النشطة.
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
مرحلة سيناريو التعديل التحديثي
.5 .سيناريو ريتروفيت

## Slide 45
45
لإنشاء سيناريو التعديل التحديثي ، يجب على SMC TEAM المضي قدمًا وفقًا للخطوات التالية:
أ. اختيار وتحسين تدخلات الطاقة على المستوى الحضري
.ب . اختيار وتحسين تدخلات الطاقة على مستوى المبنى
جيم - اختيار التدخلات غير المتعلقة بالطاقة (المياه ، والتنقل ، واستخدام الأرض ،الخدمات ، وما إلى ذلك)
د- تحديد نماذج الأعمال وخطط التمويلE. التحقق من صحة السيناريو .
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
.5 .سيناريو التعديل التحديثي
5.1 تطوير سيناريوهات التعديل التحديثي
مرحلة سيناريو التعديل التحديثي

## Slide 46
46
نقطة البداية في إنشاء سيناريو هي نقطة الضعف المحددة في مرحلة التشخيص. تتم دراسة التدخلات من قبل فريق SMC لتحسين استدامة المنطقة والمباني الحضرية بهدف تحقيق أهداف أداء الاستدامة المحددة في مرحلة التعريف الاستراتيجي. تعتمد العملية على نهج تكراري يسمح بتكرار التقييم وإعادة تحديد حزمة التدابير طالما أن فريق SMC راضٍ عن نتائج التحسين المحققة. ستوفر كل خطوة من خطوات التكرار نتائج وسيطة عن طريق إجراء العمليات الحسابية والتقييمات باستخدام SBTool و SNTool . يسمح النهج متعدد المقاييس بالتحقق من تأثير تدخلات النطاق الحضري على المباني والعكس صحيح.
5.1.1 كيفية إعداد سيناريو التعديل التحديثي: اختيار التدخلات
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
.5 .سيناريو التعديل التحديثي
مرحلة سيناريو التعديل التحديثي

## Slide 47
47
لا يمكن استخدام طريقة التحسين التلقائي لأن الحلول الحالية المتاحة ، مثل خوارزميات التحسين الجيني ، تسمح فقط بتحسين عدد محدود من الحلول ولا يمكن أن تأخذ في الاعتبار تأثيرها على المستوى الحضري وفيما يتعلق بالسياق المحلي. نظرًا لأن تحديد حزمة من التدخلات مهمة معقدة ، يمكن لفريق SMC اتباع نهج تسلسلي منظم يعتمد على ثلاث آليات مختلفة:
تصفية التدخلات على أساس القيود والقيود المحددة
- تجميع التدخلات بناءً على نتائج التشخيص (نقاط الضعف)
- منطق تسلسل التدخلات للتطبيق
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
مرحلة سيناريو التعديل التحديثي
1.1.5 كيفية إعداد سيناريو التعديل التحديثي: اختيار التدخلات
.5 .سيناريو التعديل التحديثي

## Slide 48
48
بعد إعداد السيناريو من قبل فريق SMC ، يجب مقارنة النتائج المحققة في النهاية مع الأهداف المحددة في التعريف الاستراتيجي.
فقط إذا تم الوصول إلى جميع الأهداف ، يمكن البدء في دراسة تمويل السيناريو. إذا لم يتم الوصول إلى الأهداف ، فيجب تحسين السيناريو مرة أخرى من خلال المزيد من خطوات التكرار طالما كان ذلك ضروريًا حتى يتم الوصول إلى جميع الأهداف.
بالنسبة للسيناريوهات الصحيحة ، التي وصلت إلى جميع الأهداف ، يجب تحديد التمويل من خلال النظر في نماذج الأعمال وخطط التمويل المناسبة. هذه الخطوة ضرورية لضمان تمويل السيناريو وكذلك لتحديد جميع أدوات التمويل المفيدة المتاحة مثل المنح أو القروض أو حلول التعاقد.
5.1.1 كيفية إعداد سيناريو التعديل التحديثي: اختيار التدخلات
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
مرحلة سيناريو التعديل التحديثي
.5 .سيناريو التعديل التحديثي

## Slide 49
49
تتمثل الخطوة الأولى في تحسين حزمة التدخل التي سيجريها فريق SMC في ضمان تحديد واستبعاد جميع التدخلات التي قد لا تكون مناسبة للتطبيق في المبنى أو المنطقة الحضرية.
لا يمكن أن تكون التدخلات مناسبة بسبب القيود أو القيود المحددة لمفهوم تم وضعه للمباني والمنطقة الحضرية. على سبيل المثال ، إذا كانت قوانين حماية التراث الثقافي تقيد تركيب الألواح الشمسية على الأسطح ، فإن فريق SMC يحتاج إلى تصفية جميع التدخلات التي لا يمكن تطبيقها. من المهم القيام بذلك في البداية نظرًا لأن عدد التدخلات الممكنة يمكن أن يقتصر على التدخلات العملية فقط التي يمكن تنفيذها حقًا.
1.1.1.5 ترشيح التدخلات على أساس القيود والقيود الموضوعة
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
مرحلة سيناريو التعديل التحديثي
.5 .سيناريو التعديل التحديثي

## Slide 50
50
لعملية الثانية التي سيجريها فريق SMC في تحسين حزمة التدخل هي الاستفادة من النتائج في مرحلة التشخيص.
تقدم مرحلة التشخيص ملخصًا للنتيجة في شكل قائمة شاملة بنقاط الضعف المحددة. استنادًا إلى نقاط الضعف التي تم تحديدها ، يمكن لفريق SMC تقييم إمكانية التحسينات وبالتالي تحديد أكثر تدخلات التعديل التحديثي فائدة. لذلك ، فإن نتائج التشخيص توجه فريق SMC في اختيار حلول التعديل التحديثي الأكثر فاعلية.
2.1.1.5 تجميع التدخلات بناءً على نتائج التشخيص
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
.5 .سيناريو التعديل التحديثي
مرحلة سيناريو التعديل التحديثي

## Slide 51
51
بعد تحديد مجموعة مفيدة من التدخلات ، من المهم معرفة التسلسل الزمني الذي ينبغي تطبيق التدخلات فيه. الهدف من خطوة التحسين هذه هو تحقيق تصميم التعديل التحديثي الأكثر كفاءة. تستند خطوات التحسين الثلاث إلى العديد من التكرارات التي يتم فيها تطبيق التدخلات المفيدة المختلفة ويتم تقييم التأثيرات من قبل فريق SMC. ومن ثم ، يحتاج فريق SMC إلى تحديد التدخلات التي سيتم تطبيقها في كل خطوة من خطوات التكرار. لذلك ، تحتاج المنهجية إلى التظاهر بتسلسل زمني كيف يجب على المخططين تطبيق تدخلات التعديل التحديثي المختلفة لإنشاء سيناريوهات التعديل التحديثي الأكثر فاعلية.علاوة على ذلك ، في كل تكرار ، قد يتم استبدال بعض التدخلات بأخرى أكثر فعالية. ومع ذلك ، يجب النظر إلى التسلسل المقترح لتطبيق التدخلات على أنه إرشادات يجب مراجعتها من قبل فريق SMC لكل متغير
3.1.1.5 تطبيق منطق تسلسل التدخلات
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
مرحلة سيناريو التعديل التحديثي
.5 .سيناريو التعديل التحديثي

## Slide 52
52
تسلسل تطبيق تدخلات التعديل التحديثي في خطوات التكرار
3.1.1.5 تطبيق منطق تسلسل التدخلات
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
مرحلة سيناريو التعديل التحديثي
.5 .سيناريو التعديل التحديثي
طاقة
استهلاك تخفيض
مستوى البناء
طاقة فعال إمداد
مصادر متجددة
مستوى البناء
مستوى البناء
مستوى الحى
مستوى الحى
فئة التدخل
فئة التدخل
حجم التدخل
حجم التدخل

## Slide 53
53
لضمان التسلسل الزمني الصحيح لإنشاء مفهوم كامل لتعديل الطاقة ، يجب على مخططي المفاهيم في البداية تطبيق التدخلات من الفئات بالترتيب التالي:
تقليل استهلاك الطاقة
زيادة كفاءة إمداد الطاقة
إدراج إنتاج الطاقة المتجددة
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
مرحلة سيناريو التعديل التحديثي
.5 .سيناريو التعديل التحديثي
3.1.1.5 تطبيق منطق تسلسل التدخلات

## Slide 54
54
لكل سيناريو ، يجب تحديد نماذج الأعمال وآليات التمويل الممكنة من أجل تقييم أي منها يمكن أن يكون الأنسب للتنفيذ العملي المستقبلي لتدخلات التعديل التحديثي. فرص التمويل:
منح
قروض
ضمانات القرض
مقاولات أداء الطاقة
الاستثمار المشترك
مساهمات الإيرادات المضمنة
المزايا الضريبية
2.5 آليات التمويل
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
.5 .سيناريو التعديل التحديثي
مرحلة سيناريو التعديل التحديثي

## Slide 55
55
يقوم SMC WG بتطوير بديل محتمل لسيناريوهات التعديل التحديثي ليتم تطبيقها على المنطقة الحضرية والمباني التي تحقق أهداف الاستدامة المحددة. تعد المدخلات والاقتراحات من السكان والشاغلين وأصحاب المصلحة مساهمة قيمة في تطوير تدخلات التعديل التحديثي. يمكن لأصحاب المصلحة تقديم ملاحظات مع مراعاة أهدافهم وتوقعاتهم بشأن تحديد أولويات التدخلات. يجب تنظيم ورشة عمل PGS للتبادل حول استراتيجيات وسيناريوهات التعديل التحديثي الممكنة.
مرحلة سيناريو التعديل التحديثي
3.5 أساليب التشاركية في إعداد سيناريوهات التعديل التحديثي
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
.5 .سيناريو التعديل التحديثي
-5 -سيناريوهات التعديل التحديثي
تطوير سيناريوهات التعديل التحديثي
آليات التمويل
الأساليب التشاركية في تطوير سيناريوهات التعديل التحديثي

## Slide 56
مرحلة اتخاذ القرار
56
الهدف العام من هذه المرحلة هو اختيار أفضل سيناريو من حيث الطاقة وكفاءة التكلفة بالإضافة إلى الاستدامة الشاملة من بين تلك التي تم إنشاؤها في المرحلة السابقة. يمكن مقارنة السيناريوهات التي وصلت إلى أهداف الاستدامة فقط في مرحلة اتخاذ القرار. سيتم بعد ذلك تطوير أفضل سيناريو تم اختياره في مفهوم التعديل التحديثي في المرحلة التالية هذه المرحلة مفصلية في خطوتين:- تقييم السيناريوهات- ترتيب السيناريوهات
6. اتخاذ القرار
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
-6-صناعة القرار
1.6تقييم السيناريوهات
2.6عملية الترتيب
6.3 الأساليب التشاركية في صنع القرار

## Slide 57
57
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
مرحلة اتخاذ القرار
6. اتخاذ القرار
- 6 - صناعة القرار |  |  |  |  | 
التسليمات الأخرى | المرجع / د 4 .1.1 | المرجع / د 5.2.1 بروتوكول الاختبار | المسؤولية | الوصف | المهام
 | 1.6 | 6.1-تقييم سيناريو المقياس العمراني مع SNTool | فريق SMC | تقييم سيناريو: تقييم مستوى الاستدامة على المستوى الحضري باستخدام SNTool | 44
 | 1.6 | 6.2 - تقييم مقياس المبنى السيناريو (s) مع SBTool | فريق SMC | تقييم السيناريو: تقييم مستوى استدامة المباني باستخدام SBTool | 45
 | 2.6 | 6.3-حساب درجة الاستدامة العالمية للسيناريوهات | فريق SMC | حساب درجة الاستدامة العالمية للسيناريوهات | 46
 | 2.6 | 6.4- ترتيب السيناريوهات | فريق SMC | ترتيب السيناريوهات وفقًا لدرجات الاستدامة العالمية الخاصة بها | 47
 | 3.6 | 6.5- اختيار السيناريو الأمثل | فريق SMC / البلدية | اختيار السيناريو الأمثل ليتم تحويله إلى مفهوم التعديل التحديثي | 48
د 2.2.4 د 1.2.4 | 4.6 |  | فريق SMC/ البلدية | ورشة عمل PGS | 49
 |  | 6- اتخاذ القرار | فريق SMC | الانتهاء من مرحلة اتخاذ القرار: النسخة النهائية للقسم 6 من بروتوكول الاختبار | 50

## Slide 58
58
يتنبأ كل سيناريو بمجموعة من التدخلات لتحسين استدامة منطقة حضرية ومبنى واحد أو أكثر تابع لها.
في هذه المرحلة ، يتمثل الهدف الرئيسي في تحديد السيناريو الذي يسمح للمنطقة الحضرية والمباني بالوصول إلى مستوى أعلى من الاستدامة.
6.1 تقييم السيناريوهات
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
مرحلة اتخاذ القرار
6. اتخاذ القرار

## Slide 59
59
يجب تنفيذ الخطوات التالية لكل سيناريو:
منطقة حضرية
-تحديد المعايير في SNTool التي تتأثر بتدخلات التعديل التحديثي بالنسبة لتلك المعايير ، بافتراض تنفيذ التدخلات ، يجب حساب قيمة أساس المؤشرات وتحديثها يتم تحديث النتيجة الإجمالية الجديدة لـ SNTool
البنايات
تحديد المعايير في SBTool التي تتأثر بتدخلات التعديل التحديثي بالنسبة لتلك المعايير ، بافتراض تنفيذ التدخلات ، يجب حساب قيمة أساس المؤشرات وتحديثها يتم تحديث النتيجة الإجمالية SBTool الجديدة.
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
مرحلة اتخاذ القرار
6. اتخاذ القرار
6.1 تقييم السيناريوهات

## Slide 60
60
في نهاية عملية تقييم السيناريوهات ، يكون الناتج النهائي هو SBTool ودرجات SNTool المرتبطة بكل منها.
في هذه المرحلة ، من الممكن المضي قدمًا في ترتيبهم
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
6. اتخاذ القرار
6.1 تقييم السيناريوهات
المبنى ب | المبنى ا | المنطقة الحضرية | سيناريوهات
2.0 | 2.1 | 1.3 | سيناريو 1
1.5 | 1.7 | 1.5 | سيناريو 2
1.8 | 1.7 | 1.1 | سيناريو 3
مرحلة اتخاذ القرار

## Slide 61
61
تتم صياغة عملية الترتيب في 3 خطوات:
-1- تخصيص وزن لتحديد مستويات الأولوية بين المنطقة العمرانية والمباني
2 . تخصيص درجة الاستدامة العالمية للسيناريو3. ترتيب السيناريوهات حسب درجات الاستدامة العالمية
- 3- اختيار السيناريو الأمثل ليتم تحويله إلى مفهوم التعديل التحديثي
6.2 عملية الترتيب
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
6. اتخاذ القرار
مرحلة اتخاذ القرار

## Slide 62
62
تخصيص وزن لتحديد مستويات الأولوية بين المنطقة العمرانية والمباني.
تتمثل الخطوة الأولى في تحديد وزن ، معبرًا عنه بنسبة مئوية ، للمنطقة الحضرية والمباني قيد التقييم. يعكس الوزن الأهمية النسبية فيما بينها.
أعطيت أولوية قوية للمنطقة الحضرية (الاستثمارات ، عدد التدخلات ، عدد الأشخاص المتضررين ، إلخ) فيما يتعلق بالمبنيين. أحد المبنيين (أ) له الأولوية (مبنى تاريخي ، أكثر تدهورًا ، أكبر ، إلخ) باتجاه المبنى الثاني (ب).
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
مرحلة اتخاذ القرار
6. اتخاذ القرار
الوزن | عنصر
90 % | المنطقة الحضرية
7 % | المبنى ا
3 % | المبنى ب

## Slide 63
63
2. تخصيص درجة الاستدامة العالمية للسيناريو.
يتم حساب الدرجة الإجمالية لكل سيناريو كمجموع مرجح لدرجات SNTool و SNTool. تخصيص الوزن لتحديد مستويات الأولوية بين المنطقة العمرانية والمباني.
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
مرحلة اتخاذ القرار
6. اتخاذ القرار
6.2 عملية الترتيب
النتيجة المرجحة (Z*Y) | الوزن (مستوى الأولوية) ( Y) | درجة التقييم (Z) | تقدير
1.17 | ( %90 ) 0.9 | 1.3 | المنطقة الحضرية
0.15 | (%7)0.07 | 2.1 | المبنى ا
0.06 | (%3)0.03 | 2.0 | المبنى ب
1.4 |  |  | النتيجة السيناريو (1)

## Slide 64
64
3. ترتيب السيناريوهات حسب درجات الاستدامة العالمية.
بمجرد تعيين درجة الاستدامة العالمية لجميع السيناريوهات ، من الممكن المضي قدمًا في ترتيبها.
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
6. اتخاذ القرار
6.2 عملية الترتيب
مرحلة اتخاذ القرار
المجموع النهائي | السيناريو | المركز في الترتيب
2.0 | السيناريو2 | 1
1.4 | السيناريو1 | 2
0.8 | السيناريو3 | 3

## Slide 65
65
. اختيار السيناريو الأمثل ليتم تحويله إلى مفهوم التعديل التحديثي. لتأكيد السيناريو الأمثل ، من الضروري مراعاة جانبين آخرين: الآلية المالية المحتملة لتنفيذ السيناريو والجوانب غير المحاكاة.
الآليات المالية:
يجب أن يجمع الاختيار النهائي بين أفضل سيناريو من حيث الأداء والاستدامة المالية. على سبيل المثال ، إذا لم يكن السيناريو قد وصل إلى المرتبة الأولى ولكن لديه العديد من المزايا من حيث الآليات المالية التي لا تنعكس في درجة الاستدامة العالمية ، فيجب على صانعي القرار أن يضعوا هذه الجوانب في الاعتبار.
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
6. اتخاذ القرار
6.2 عملية الترتيب
مرحلة اتخاذ القرار

## Slide 66
4. اختيار السيناريو الأمثل ليتم تحويله إلى مفهوم التعديل التحديثي.
الجوانب غير المحاكاة نظرًا لأن نتيجة الترتيب تعتمد على طريقة كمية ، يجب أيضًا مراعاة الجوانب غير المحاكاة في اتخاذ القرار النهائي. على سبيل المثال ، إذا لم يكن السيناريو قد وصل إلى المرتبة الأولى ولكن له العديد من المزايا من حيث التحسينات النوعية التي لا تنعكس في درجة الاستدامة العالمية ، فيجب على صانعي القرار أن يضعوا هذه الجوانب في الاعتبار. ومن ثم ، يجب إجراء حكم الخبراء لتقييم الترتيب النهائي للمتغيرات إلى جانب درجة الاستدامة العالمية. يتم تحويل السيناريو الذي تم تحديده أخيرًا باعتباره أفضل سيناريو (الجوانب الكمية والنوعية) إلى مفهوم تعديل التحديث في المرحلة التالية.
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
مرحلة اتخاذ القرار
6. اتخاذ القرار
6.2 عملية الترتيب

## Slide 67
67
حدد أفضل سيناريو من حيث الطاقة وكفاءة التكلفة بالإضافة إلى الاستدامة الشاملة من بين تلك التي تم إنشاؤها. سيتم بعد ذلك تطوير أفضل سيناريو محدد في مفهوم التعديل التحديثي ، وينبغي النظر في التعليقات الواردة من الركاب والمستخدمين قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن أفضل سيناريو. يجب ترجيح آراء الركاب والمستخدمين بشكل كبير. يجب أن يتم تغليف النتائج في تقرير موجز ، ثم يتم تقديم ذلك في اجتماع PGS.
6.3 الأساليب التشاركية في صنع القرار
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
مرحلة اتخاذ القرار
6. اتخاذ القرار
-6 -صناعة القرار
1.6 سيناريوهات التقييم
2.6عملية الترتيب
3.6 الأساليب التشاركية في صنع القرار

## Slide 68
مرحلة مفهوم التعديل التحديثي
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
7. مفهوم التعديل التحديثي
- 7مفهوم التعديل التحديثي |  |  |  |  | 
السليمات الأخرى | المرجع / د 4 .1.1 | المرجع / د 5.2.1 بروتوكول الاختبار | المسؤولية | الوصف | المهام
 | 7 | التعديل التحديثي | فريق SMC | وصف مفصل لتدخلات التعديل التحديثي | 51
 | 7 | التعديل التحديثي | فريق SMC | تعريف الحدود المادية للمنطقة العمرانية | 52
د 4 .1.1 / د 4 .2.2 | 7 |  | بلدية/ بلدية | تحديد المبنى / المباني العامة المراد دراسته | 53

## Slide 69
69
مفهوم التعديل التحديثي هو تقرير يحتوي على وصف للتدخلات المتوقعة في السيناريو.
تم توضيح التدخلات للمنطقة الحضرية والمبنى (المباني) وتم تنظيمها وفقًا لقضايا SBTool و SNTool-
يعتبر مفهوم التعديل التحديثي بمثابة الخطوة الأولى أو عملية التخطيط والتصميم الحضري المتكاملة. يوفر أساسًا متينًا لبناء مشروع تعديل تحديثي صالح في المستقبل
مطلوب فريق SMC لتفصيل أفضل سيناريو في مفهوم التعديل التحديثي.
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
مرحلة مفهوم التعديل التحديثي
7. مفهوم التعديل التحديثي
7. مفهوم التعديل التحديثي

## Slide 70
70
لكل تدخل ، المعلومات المطلوب تقديمها هي:
وصف
- نتائج متوقعة
- الأنشطة / الأعمال لتنفيذ التدخل
- مقياس الوقت
- تقدير الميزانية
- المخطط المالي
- مسئول عن التنفيذ
- الشراكه
- مرجع أصحاب المصلحة
- روابط مع الاستراتيجيات والخطط والبرامج الحالية أو المستقبلية
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
7. مفهوم التعديل التحديثي
مرحلة مفهوم التعديل التحديثي

## Slide 71
71
7. مفهوم التعديل التحديثي
مطلوب فريق SMC لتفصيل أفضل سيناريو في مفهوم التعديل التحديثي. مفهوم التعديل التحديثي هو تقرير يحتوي على وصف للتدخلات المتوقعة في السيناريو .أثناء الاستشارة التشاركية ، سيوضح فريق SMC التدخلات المتوقعة في السيناريو.
وحدة التدريب 2عملية صنع القرار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
وحدة التدريب رقم (2) - عملية صنع القرار
مرحلة مفهوم التعديل التحديثي
7. مفهوم التعديل التحديثي