## Slide 1
وحدة التدريب 3
حساب التقييم
لمعايير
أداة البناء المستدام – معيار البناء

## Slide 2: المدن المتوسطة المستدامة - أداة البناء المستدام - مقياس البناء
الغرض - وضع الإطارالعام في سياقه ، مع الأخذ في الاعتبار الميزات المحددة للبناء
النتيجة - درجة التقييم النهائية ، تشير إلى أداء الاستدامة العام للمبنى
عملية التقييم بدءًا من مجموعة من المعايير ، من الضروري اتباع إجراء حسابي دقيق في ثلاث خطوات:
  وصف
  تسوية
  تجميع

## Slide 3: المدن المتوسطة المستدامة - أداة البناء المستدام - مقياس البناء
تركيبة مقياس البناء المستدام
8 قضايا
25 فئة
80 معيارًا / مؤشرًا
17 مؤشر أداء رئيسي

## Slide 4: المدن المتوسطة المستدامة - أداة البناء المستدام - مقياس البناء
تتكون العملية من ثلاث خطوات :
اختيار المعايير النشطة
  من المهم جدًا اختيار المعايير النشطة لأنها تمثل احتياجات وأهداف أصحاب المصلحة .
تحديد علامات الاستدلال للمعايير / المؤشرات
  تمثل علامة الاستدلال أداءً مرجعيًا ، بينما تحدد الدرجات مستوى أداء المبنى.
توزيع الأوزان على المؤشرات والفئات والقضايا
  الأوزان عملية تشاركية ويجب أن تعكس الأولويات والسياسات المحلية.

## Slide 5: المدن المتوسطة المستدامة - أداة البناء المستدام - مقياس البناء
يتم توضيح درجة الاستدامة في 3 خطوات رئيسية :
الوصف: يتم قياس أداء المبنى من خلال المؤشرات المرتبطة بكل معيار
التسوية : يتم تحديد أبعاد قيم المؤشرات وإعادة قياسها في فترة زمنية مناسبة ، تسمى الفاصل الزمني للتسوية. تتكون التسوية من تخصيص درجة لقيمة المؤشر.
التجميع : يتم الجمع بين الدرجات المعيارية من خلال كميات مرجحة للحصول على درجة الاستدامة النهائية .

## Slide 6: المدن المتوسطة المستدامة - أداة البناء المستدام - مقياس البناء
خطوة الوصف
منتج | مدخل
قيم المؤشرات | بيانات تصميمية / تجريبية
خطوة التسوية
تجميع
منتج | مدخل
درجة الاستدامة النهائية | درجات النسوية
النتيجة النهائية
منتج | مدخل
درجات التسوية | قيم المؤشرات

## Slide 7: المدن المتوسطة المستدامة - أداة البناء المستدام - مقياس البناء
الخطوة 1: الوصف
مجموعة العدد
قيم
تمثل المبنى
أداء
تحديد قيمة عددية أو وصف
البيانات التجريبية أو بيانات التصميم
تحديد المؤشرات
كمي أو نوعي
تحديد المعايير النشطة
- مؤشرات الأداء الرئيسية إلزامية

## Slide 8: المدن المتوسطة المستدامة - أداة البناء المستدام - مقياس البناء
الخطوة 2: التسوية أو تعيين النتيجة
مجموعة تطبيع
درجات
القيم بين
-1 و +5
الاعلى هو الافضل أو الادنى هو الافضل أو النوعية
وظيفة التسوية أو وصف نوعي
الأبعاد وإعادة القياس
في فترة زمنية مناسبة
قيم المؤشر
كمي أو نوعي

## Slide 9: المدن المتوسطة المستدامة - أداة البناء المستدام - مقياس البناء
الخطوة 2: التسوية أو تعيين النتيجة
تسوية الدرجات
-1
تحت الحد الأدنى من الأداء المقبول
الحد الأدنى من الأداء مقبول
0
فوق الحد الأدنى من الأداء بشكل طفيف
1
فوق الحد الأدنى من الأداء بشكل كبير
2
أفضل الممارسات
3
تحسن نحو أداء ممتاز
4
أداء ممتاز ومثالي
5

## Slide 10: المدن المتوسطة المستدامة - أداة البناء المستدام - مقياس البناء
الخطوة 2: التسوية أو تعيين النتيجة
- الاعلى هو الأفضل
كلما ارتفعت قيمة المؤشر ، كان مستوى الأداء أفضل
- الأقل هو الأفضل
كلما انخفضت قيمة المؤشر ، كان مستوى الأداء أفضل
نوعي
قيم منفصلة تصف أداء المؤشر
3 أنواع رئيسية من المعايير / المؤشرات
كمي

## Slide 11: المدن المتوسطة المستدامة - أداة البناء المستدام - مقياس البناء
الخطوة 2: التسوية أو تعيين النتيجة
زيادة الوظائف
مثال :
النفايات الصلبة من عمليات البناء. (٪)
مؤشر الجاهزية الذكي (٪)
الكمي - الاعلى هو الأفضل

## Slide 12: المدن المتوسطة المستدامة - أداة البناء المستدام - مقياس البناء
الخطوة 2: التسوية أو تعيين النتيجة
الكمي - الاعلى هو الأفضل
المعيار القياسي * (الحد الأدنى للأداء المقبول وأفضل الممارسات)
قيمة المؤشر
* يتم تحديد المعيار القياسي وفقًا للقوانين / اللوائح والمعايير الفنية وبيانات الإحصاء والأداء النموذجي والمحاكاة والنمذجة

## Slide 13: المدن المتوسطة المستدامة - أداة البناء المستدام - مقياس البناء
الخطوة 2: التسوية أو تعيين النتيجة
الكمي - الاعلى هو الأفضل
V 0 = قيمة المؤشر للنتيجة الطبيعية = 0
V 5 = قيمة المؤشر للنتيجة الطبيعية = 5
V i = قيمة المؤشر
إذا كانت Vi < V0 -1= فإن النتيجة الطبيعية
إذا كانت Vi < V5 5= فإن النتيجة الطبيعية
إذا كانت V0 <= Vi <= V5 فإن الدرجة العادية = = 0 + (Vi-V0) x ((5-0) / (V5-V0))
** في حالة عدم توفر المعايير ، يتم حسابها بدءًا من بعض القيم المرجعية (يتم ربط درجتين مقيدتين بقيمتين ويتم استرداد المعايير من خلال الاستقراء الخطي )
اذا كانت V0

## Slide 14: المدن المتوسطة المستدامة - أداة البناء المستدام - مقياس البناء
الخطوة 2: التسوية أو تعيين النتيجة
الكمي - الاعلى هو الأفضل
مثال على
مؤشر
نسبة عدد فئات النفايات الصلبة القابلة للتحصيل ضمن مسافة 100 متر من مدخل المبنى إلى فئات النفايات الصلبة المرجعية (٪)
نسبة فئات النفايات الصلبة القابلة للتحصيل ضمن مسافة 100 متر من مدخل المبنى إلى فئات النفايات الصلبة المرجعية | 80٪
75٪
75٪
100٪
90٪
الدرجة المقابلة 1

## Slide 15: المدن المتوسطة المستدامة - أداة البناء المستدام - مقياس البناء
الخطوة 2: التسوية أو تعيين النتيجة
تقليل الوظائف
الكمي – الادنى هو الأفضل
مثال :
الطاقة الأولية المتجسدة غير المتجددة MJ / m2]
تكلفة الطاقة السنوية ( يورو / متر مربع / سنة )

## Slide 16: المدن المتوسطة المستدامة - أداة البناء المستدام - مقياس البناء
الخطوة 2: التسوية أو تعيين النتيجة
المعيار القياسي * (الحد الأدنى للأداء المقبول وأفضل الممارسات)
قيمة المؤشر
يتم تحديد المعيار القياسي وفقًا للقوانين / اللوائح والمعاييير
الفنية وبيانات الإحصاء والأداء النموذجي والمحاكاة والنمذجة
الكمي – الادنى هو الأفضل

## Slide 17: المدن المتوسطة المستدامة - أداة البناء المستدام - مقياس البناء
الخطوة 2: التسوية أو تعيين النتيجة
** في حالة عدم توفر المعايير ، يتم حسابها بدءًا من بعض القيم المرجعية (يتم ربط درجتين مقيدتين بقيمتين ويتم استرداد المعايير من خلال الاستقراء الخطي )
الكمي - الأقل هو الأفضل
V 0 = قيمة المؤشر للنتيجة الطبيعية = 0
V 5 = قيمة المؤشر للنتيجة الطبيعية = 5
V i = قيمة المؤشر
إذا كانت Vi < V0 -1= فإن النتيجة الطبيعية
إذا كانت Vi < V5 5= فإن النتيجة الطبيعية
إذا كانت V0 <= Vi <= V5 فإن الدرجة العادية = = 0 + (Vi-V0) x ((5-0) / (V5-V0))

## Slide 18: المدن المتوسطة المستدامة - أداة البناء المستدام - مقياس البناء
الخطوة 2: التسوية أو تعيين النتيجة
الكمي - الأقل هو الأفضل
مثال
مؤشر
الطاقة الأولية غير المتجددة المتجسدة (MJ / m 2 )
الطاقة الأولية المتجسدة غير المتجددة MJ / m 2 ) | 42
تدقيق
<80
النتيجة المقابلة 3.2

## Slide 19: المدن المتوسطة المستدامة - أداة البناء المستدام - مقياس البناء
الخطوة 2: التسوية أو تعيين النتيجة
نوعي
الأوصاف
النتيجة الطبيعية
حالات منفصلة ، تصف أداء المؤشر لكل درجة معيارية
مثال :
المخاطر على الركاب والمرافق من خطر الفيضانات
بناء وصول الأشخاص ذوي الإعاقة

## Slide 20: المدن المتوسطة المستدامة - أداة البناء المستدام - مقياس البناء
الخطوة 2: التسوية أو تعيين النتيجة
نوعي
الأوصاف
النتيجة الطبيعية
حالات منفصلة :
النتيجة الطبيعية V_1 مرتبطة بالوضع -1
النتيجة الطبيعية V 0 مرتبطة بالوضع 0
النتيجة الطبيعية V 3 مرتبطة بالوضع 3
النتيجة الطبيعية V 5 مرتبطة بالوضع 5
يتم تحديد أداء الجوار بناءً على المقارنة مع جميع الأوصاف

## Slide 21: المدن المتوسطة المستدامة - أداة البناء المستدام - مقياس البناء
الخطوة 2: التسوية أو تعيين النتيجة
نوعي
مثال
مؤشر
خطر الفيضانات على الركاب والمرافق
تدقيق
من غير المحتمل أن يعاني سكان المبنى والمستخدمون من أضرار في الممتلكات بسبب الفيضانات
 | التقييم | العلامة
سلبي | من المحتمل أن يعاني شاغلو المباني والمستخدمون من إصابات خطيرة وأضرار جسيمة للممتلكات أثناء الفيضانات الناجمة عن مستويات الفيضانات التي استمرت 100 عام أو غيرها من أحداث الفيضانات | 1-
الحد الادنى من الممارسة | من المحتمل أن يعاني شاغلو المبنى والمستخدمون من أضرار متوسطة بالممتلكات أثناء الفيضانات الناجمة عن مستويات الفيضانات التي استمرت 100 عام أو غيرها من أحداث الفيضانات. | 0
ممارسة جيدة | من غير المحتمل أن يعاني شاغلو المباني والمستخدمون من أضرار في الممتلكات أثناء الفيضانات الناجمة عن مستويات الفيضانات التي استمرت 100 عام أو غيرها من أحداث الفيضانات. | 3
أفضل الممارسات | من غير المحتمل أن يعاني شاغلو المبنى والمستخدمين من أضرار في الممتلكات أثناء الفيضانات الناجمة عن مستويات الفيضانات التي استمرت 100 عام أو غيرها من أحداث الفيضانات. | 5

## Slide 22: المدن المتوسطة المستدامة - أداة البناء المستدام - مقياس البناء
الخطوة 3 : التجميع
النتيجة النهائية
التي تمثل أداء الاستدامة للمبنى
مجموع الدرجات المحتملة
للمؤشرات والفئات والقضايا
تحديد الأوزان والنتيجة المرجحة
لكل مؤشر _
مجموعة من الدرجات الطبيعية
درجة لكل مؤشر

## Slide 23: المدن المتوسطة المستدامة - أداة البناء المستدام - مقياس البناء
النتيجة المرجحة لكل معيار
الخطوة 3 : التجميع

## Slide 24: المدن المتوسطة المستدامة - أداة البناء المستدام - مقياس البناء
الفئة المرجحة WS
لكل تصنيف C
الخطوة 3 : التجميع
النتيجة النهائية للمشروع FS
مجموع الدرجات المرجحة لجميع المؤشرات داخل الفئة
مجموع الدرجات المرجحة لجميع الفئات داخل القضية
مجموع الدرجات المرجحة لجميع القضايا
الفئة المرجحة WS
لكل قضية IS

## Slide 25: المدن المتوسطة المستدامة - أداة البناء المستدام - مقياس البناء
المؤشرات
المؤشرات
المؤشرات
فئات
ه 1
فئات
ه 2
فئات
ه 3
مشاكل
ه
مشاكل
أ
ب
ج
د
F
جي
F
جي
ح
أنا
إل
النتيجة النهائية
الخطوة 3 : التجميع