## Slide 1
وحدة التدريب 3
حساب التقييم
لمعايير
أداة البناء المستدام – معيار البناء

## Slide 2: ب.1.1 - استهلاك الطاقة الرئيسي
ب.1 1 – استهلاك الطاقة الأساسي | 
مشكلة | فئة
استهلاك الطاقة والموارد | ب 1 الطاقة

## Slide 3: ب.1.1 - استهلاك الطاقة الرئيسي
نبذة
المنتجات الأولية في الاتحاد الأوروبي
واردات الاتحاد الأوروبي
المصدر: يوروستات
استخراج منتجات الطاقة من المصادر الطبيعية إلى شكل صالح للاستخدام. يحدث داخل الإقليم قيد النظر
تغطي الواردات كمية الطاقة المنتجة في الخارج والتي يتم إحضارها إلى المنطقة المعنية للاستهلاك

## Slide 4: ب.1.1 - استهلاك الطاقة الرئيسي
وصف | وحدة | مرحلة المشروع | مصدر البيانات
الطاقة الأولية لكل مساحة أرضية | كيلوواط ساعة / م 2 / سنة | تصميم ____________ الاستخدام | تقدير ____________ القياس
مؤشر

## Slide 5: ب.1.1 - استهلاك الطاقة الرئيسي
الهدف
تقليل إجمالي استهلاك الطاقة الرئيسي للمبنى.
مباني شبه معدومة الطاقة
جميع المباني الجديدة من عام 2021
المباني العامة الجديدة من 2019
طاقة نظيفة لجميع الأوروبيين
حزمة جديدة من التدابير لتوفير الإطار التشريعي المستقر اللازم لتسهيل انتقال الطاقة النظيفة
نحو إنشاء اتحاد الطاقة
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans

## Slide 6: ب.1.1 - استهلاك الطاقة الرئيسي
الوصف
يوفر المؤشر فهمًا لاستهلاك الطاقة الأولية للمبنى. يتم تعريف الطاقة الأولية في المادة 2 (5) من توجيه أداء الطاقة للمباني () [1] على أنها "الطاقة التي لم تخضع لأي تحويل في عملية التحويل ، محسوبة بواسطة ناقل الطاقة باستخدام عامل طاقة أولي". هي الطاقة المطلوبة لتوليد الكهرباء والتدفئة والتبريد التي يستخدمها المبنى
هذا هو حساب كفاءة النظام الإجمالية للمبنى ؛ الغلاف والأنظمة التقنية (تركيب التدفئة والتهوية والتكييف، وتوليد الحرارة والطاقة ، وإمدادات المياه الساخنة المنزلية ، والإضاءة المدمجة والمواد المساعدة) وناقلات الطاقة المستخدمة.

## Slide 7: ب.1.1 - استهلاك الطاقة الرئيسي
حدود التقييم هي المبنى. يمكن استيراد أو تصدير الطاقة عبر حدود التقييم (المبنى) من / إلى الموقع ، والمواقع القريبة والبعيدة.
داخل حدود التقييم ، يتم أخذ خسائر النظام في الاعتبار بشكل صريح في عامل التحويل المطبق على ناقل الطاقة ، والذي يشار إليه أيضًا باسم عامل الطاقة الأساسي.
الحدود والنطاق

## Slide 8: ب.1.1 - استهلاك الطاقة الرئيسي
نطاق المؤشر استخدامات الطاقة التالية ، والتي يشار إليها أيضًا باسم خدمات البناء الفنية
تدفئة
تبريد
تهوية
الماء الساخن
الإضاءة
الاضافات
يشار إلى استخدام الطاقة على أنه استهلاك الطاقة التشغيلي .
الحدود والنطاق

## Slide 9: ب.1.1 - استهلاك الطاقة الرئيسي
طريقة التقييم
يتم توفير طريقة الحساب من خلال سلسلة معاييراللجنة الأوروبية للمواصفات التي تدعم تنفيذ توجيه أداء الطاقة للمباني عبر الاتحاد الأوروبي
معايير اللجنة الأوروبية للمواصفات والتي تشكل حاليا الأساس لمعظم طرق الحساب الوطنية و تشمل ENI 15603 والذي قارن النتائج مع EN 13790
من الممكن استخدام البيانات المقاسة أو المقدرة لاستخدام الطاقة ، بحيث يكون من الممكن ملء هذا المؤشر
يجب دائمًا الإعلان عن مصدر المعلومات

## Slide 10: ب.1.1 - استهلاك الطاقة الرئيسي
طريقة التقييم
يمكن استخدام معظم طرق الحساب الوطنية التي تتوافق مع معايير EN ويتم استخدامها من أجلها
تقييم أداء المبنى أو
إصدار شهادات أداء الطاقة (EPCs )

## Slide 11: ب.1.1 - استهلاك الطاقة الرئيسي
طريقة التقييم - عوامل تحويل الطاقة الأولية
الطاقة الأولية (المصدر) التي يستهلكها المبنى كما تم قياسها في المبنى ، وتحويلها باستخدام عوامل تحويل الطاقة الأولية لحساب الطاقة المستهلكة في استخراج ومعالجة ونقل الوقود الأولي (مثل النفط والغاز الطبيعي) ؛ خسائر الطاقة في الاحتراق الحراري في محطات توليد الطاقة ؛ وخسائر الطاقة في النقل والتوزيع إلى المبنى
يمكن استخدام معاملات الانبعاث الوطنية / المحلية الرسمية ، إذا كان ذلك مناسبًا

## Slide 12: ب.1.1 - استهلاك الطاقة الرئيسي
خطوات حساب المباني الجديدة (التصميم) هي كما يلي:
تحتسب كثافة استخدام الطاقة الحرارية السنوية ( EUI th ) لجميع ناقلات الطاقة (انظر B.1.2) على مدار عام عادي وفقًا لمعايير CEN التي تدعم EPBD ، بالكيلوواط / ساعة لكل متر مربع من مساحة الأرضية الداخلية المفيدة سنويًا ، [kWhth/m2/y]
لحساب استخدام الطاقة الكهربائية السنوية استخدم كثافة ( EUI e ) ( انظر ب 1.3 ) على مدار عام نموذجي وفقًا لمعايير CEN التي تدعم EPBD ، بالكيلوواط / ساعة لكل متر مربع من مساحة الأرضية الداخلية المفيدة سنويًا ، [kWhth/m2/y]
طريقة التقييم - مرحلة التصميم

## Slide 13: ب.1.1 - استهلاك الطاقة الرئيسي
استخدم معاملات التحويل الوطنية لتقدير إجمالي كثافة استخدام الطاقة الأولية (PEUI)
طريقة التقييم - مرحلة التصميم

## Slide 14: ب.1.1 - استهلاك الطاقة الرئيسي
طريقة التقييم - مرحلة التصميم
حيث
EUIth، i = كثافة استخدام الطاقة الحرارية السنوية للوقود i (kWhth / m2 / y) للغاز و / أو الزيت أو أي وقود آخر يتم تسليمه إلى المبنى من أجل خدماته الفنية
Fi =عامل التحويل الوطني للوقود i
EUId = كثافة استخدام الطاقة الحرارية السنوية (kWhth / m2 / y) التي تستخدمها شبكة تدفئة / تبريد المنطقة لتوليد الحرارة / البرودة التي يتم توصيلها إلى المبنى من أجل خدماته الفنية
Fd = معامل التحويل الوطني للوقود المستخدم بواسطة شبكة تدفئة / تبريد المنطقة
EUIe = كثافة استخدام الطاقة الكهربائية السنوية (kWhe / m2 / y) للكهرباء التي يتم توصيلها إلى المبنى من أجل خدماته الفنية (kWhe / m2 / y)
Fe = عامل التحويل الوطني للكهرباء من الشبكة الرئيسية (يعتمد على مزيج الطاقة للشبكة الرئيسية)

## Slide 15: ب.1.1 - استهلاك الطاقة الرئيسي
طريقة التقييم - مرحلة التصميم
عوامل التحويل الوطنية
X
=
الوقود (ب 1.2)
+
عامل التحويل الوطني
X
الكهرباء (ب 1.3)
إجمالي استخدام الطاقة الأساسية لكل مساحة أرضية داخلية مفيدة للمبنى سنويًا
اجمع كثافة استخدام الطاقة الحرارية والكهربائية لحساب كثافة استخدام الطاقة الأولية الإجمالية

## Slide 16: ب.1.1 - استهلاك الطاقة الرئيسي
خطوات الحساب للمباني القائمة هي كما يلي:
كثافة استخدام الطاقة الحرارية السنوية ( EUI th ) لجميع ناقلات الطاقة (انظر ب 1.2 ) من خلال المراقبة أو قياس الطاقة أو الفواتير أو المرافق ، باستخدام متوسط 3 سنوات ، بالكيلوواط / ساعة لكل متر مربع من مساحة الأرضية الداخلية المفيدة سنويًا ( kWh th / m 2 / y )
احسب الكهرباء السنوية كثافة استخدام الطاقة ( EUI e ) ( انظر ب 1.3 ) من خلال المراقبة أو قياس الطاقة أو الفواتير أو المرافق ، باستخدام متوسط 3 سنوات ، بالكيلوواط / ساعة لكل متر مربع من مساحة الأرضية الداخلية المفيدة سنويًا ( kWh e / m 2 / y)
طريقة التقييم - مرحلة الإشراف

## Slide 17: ب.1.1 - استهلاك الطاقة الرئيسي
استخدم معاملات التحويل الوطنية لتقدير إجمالي كثافة استخدام الطاقة الأولية (PEUI)
طريقة التقييم - مرحلة الإشراف

## Slide 18: ب.1.1 - استهلاك الطاقة الرئيسي
طريقة التقييم - مرحلة الإشراف
حيث
EUIth، i = كثافة استخدام الطاقة الحرارية السنوية للوقود i (kWhth / m2 / y) للغاز و / أو الزيت أو أي وقود آخر يتم تسليمه إلى المبنى من أجل خدماته الفنية
= Fi عامل التحويل الوطني للوقود i
= EUId = كثافة استخدام الطاقة الحرارية السنوية (kWhth / m2 / y) التي تستخدمها شبكة تدفئة / تبريد المنطقة لتوليد الحرارة / البرودة التي يتم توصيلها إلى المبنى من أجل خدماته الفنية
Fd = معامل التحويل الوطني للوقود المستخدم بواسطة شبكة تدفئة / تبريد المنطقة
EUIe = كثافة استخدام الطاقة الكهربائية السنوية (kWhe / m2 / y) للكهرباء التي يتم توصيلها إلى المبنى من أجل خدماته الفنية (kWhe / m2 / y)
Fe = عامل التحويل الوطني للكهرباء من الشبكة الرئيسية (يعتمد على مزيج الطاقة للشبكة الرئيسية)

## Slide 19: ب.1.1 - استهلاك الطاقة الرئيسي
طريقة التقييم - مرحلة الإشراف
عوامل التحويل الوطنية
X
=
الوقود (ب 1.2)
+
عامل التحويل الوطني
X
الكهرباء (ب 1.3)
إجمالي استخدام الطاقة الأولية لكل مساحة أرضية داخلية مفيدة للمبنى سنويًا
اجمع شدة استخدام الطاقة الحرارية والكهربائية لحساب كثافة استخدام الطاقة الأولية الإجمالية

## Slide 20: ب.1.1 - استهلاك الطاقة الرئيسي
EPBD : 2018 - توجيه أداء الطاقة في المباني ، 2018/844 / EU. بروكسل: البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي.
EN 15603 : 2008 - أداء الطاقة في المباني. الاستخدام العام للطاقة وتعريف تصنيفات الطاقة. بروكسل: اللجنة الأوروبية للتوحيد القياسي.
EN 13790 : 2008 - أداء الطاقة في المباني. حساب استخدام الطاقة في تدفئة وتبريد المساحات. بروكسل: اللجنة الأوروبية للتوحيد القياسي.
معيار ASHRAE 100 : 2018. كفاءة الطاقة في المباني القائمة. أتلانتا: ASHRAE .
المستوى (المستويات ) الجزء 1-2 - الإصدار التجريبي. بروكسل: المفوضية الأوروبية . https: // environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy/levels_en
المراجع والمعايير

## Slide 21: ب.1.1 - استهلاك الطاقة الرئيسي
المراجع والمعايير

## Slide 22: ب.1.1 - استهلاك الطاقة الرئيسي
المراجع والمعايير
https: // ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans

## Slide 23: ب.1.1 - استهلاك الطاقة الرئيسي
مثال - مرحلة التصميم

## Slide 24: ب.1.1 - استهلاك الطاقة الرئيسي
تم تصميم مبنى إداري جديد في اليونان بنظام HVAC مركزي يتم خدمته بواسطة مضخات حرارية عالية الكفاءة. الكهرباء هي الناقل الوحيد للطاقة المستخدم في المبنى.
البيانات المتوفرة : مساحة الأرضية الداخلية المفيدة 2995.8 م 2 . الكهرباء السنوية المحسوبة التي يتم توصيلها لتغطية الطلب على خدماتها الفنية (مثل التدفئة والتبريد والتهوية والماء الساخن المنزلي والإضاءة والمواد المساعدة) هي 255242.2 كيلوواط ساعة .
احسب الطلب الأساسي على الطاقة (أي استهلاك الطاقة الأولية لجميع ناقلات الطاقة الموردة) لكل مساحة أرضية داخلية مفيدة للمبنى سنويًا .

## Slide 25: ب.1.1 - استهلاك الطاقة الرئيسي
احسب كثافة استخدام الطاقة الكهربائية السنوية ( kWh e / m 2 / y ) لخدمات المباني الفنية
255242.2 كيلوواط ساعة

=
تسليم الكهرباء للخدمات الفنية
2995.8 م 2
85.2 كيلو واط ساعة e / م 2 / سنة
مفيد داخلي
مساحة الطابق (م 2 )
احسب كثافة استخدام الطاقة الحرارية السنوية ( kWh th / m 2 / y) لخدمات المباني الفنية
0 كيلوواط ساعة عشر

=
تسليم الطاقة الحرارية للخدمات الفنية
2995.8 م 2
0 كيلوواط ساعة عشر / م 2 / سنة
مفيد داخلي
مساحة الطابق (م 2 )
الخطوة 1
الخطوة 2

## Slide 26: ب.1.1 - استهلاك الطاقة الرئيسي
احسب كثافة استخدام الطاقة الأولية السنوية ( kWh / m 2 / y) لخدمات المبنى
(0 kWh th / m 2 / y) + (85.2 kWh e / m 2 / y 2.1) = 178.9 kWh / m 2
الخطوه 3

## Slide 27: ب.1.1 - استهلاك الطاقة الرئيسي
مثال – مرحلة الإستخدام

## Slide 28: ب.1.1 - استهلاك الطاقة الرئيسي
يستخدم مبنى المكاتب الموجود في أثينا ناقلتي طاقة مختلفتين. المبنى متصل بشبكة الكهرباء الرئيسية ويحتوي على نظام تدفئة مركزي يستخدم غلاية تعمل بالزيت مع تهوية ميكانيكية للعادم. تم تجهيز كل مكتب بمضخة حرارية محلية منفصلة للتبريد. يتم تقديم الماء الساخن المنزلي بواسطة سخانات المياه الكهربائية المحلية ذات التدفق المستمر ( بدون خزان ).
البيانات المتاحة : قدم مدير المبنى المخططات الأرضية واستهلاك الطاقة السنوي على مدى عدة سنوات. تتوافق كميات النفط مع إجمالي طلبات الوقود التي تم تسليمها إلى المبنى كل عام. تم أيضًا استخراج بيانات استخدام الكهرباء من فواتير الكهرباء التي تتوافق مع إجمالي الطلب على الطاقة الكهربائية للمبنى لجميع الاستخدامات النهائية للمبنى خلال العام المقابل.
احسب الطلب الأساسي على الطاقة (أي استهلاك الطاقة الأولية لجميع ناقلات الطاقة الموردة) لكل مساحة أرضية داخلية مفيدة للمبنى سنويًا

## Slide 29: ب.1.1 - استهلاك الطاقة الرئيسي
 | 2015 | 2016 | 2017
زيت ( لتر ) | 50500 | 43900 | 48100
الكهرباء ( كيلوواط ساعة ) | 451155 | 399321 | 420233
الكمية السنوية من الوقود والكهرباء المسلمة للمبنى
خطة أرضية نموذجية
تم التحقق من مخططات الطوابق خلال عملية تدقيق طاقة قصيرة للمبنى ويمكن استخدامها لتقدير المساحة الأرضية المفيدة للمبنى
البيانات المتاحة
29

## Slide 30: ب.1.1 - استهلاك الطاقة الرئيسي
الطاقة الحرارية (انظر ب / ١/٢)
الخطوة 1

## Slide 31: ب.1.1 - استهلاك الطاقة الرئيسي
الطاقة الكهربائية (انظر ب 1.3)
الخطوة 2

## Slide 32: ب.1.1 - استهلاك الطاقة الرئيسي
احسب كثافة استخدام الطاقة الأولية السنوية ( kWh / m 2 / y) لخدمات المباني الفنية
(95.7 كيلو واط ساعة عشر / م 2 / سنة 1.1 ) _
+
(67.3 كيلو واط ساعة e / م 2 / سنة 2.1)
كيلو واط ساعة / م 2 =
الخطوه 3

## Slide 33: ب.1.1 - استهلاك الطاقة الرئيسي
تمرين

## Slide 34: ب.1.1 - استهلاك الطاقة الرئيسي
مبنى المكاتب ذو التهوية الطبيعية الموجود في أثينا ناقلتي طاقة مختلفتين. المبنى متصل بشبكة الكهرباء الرئيسية ويحتوي على نظام تدفئة مركزي يستخدم غلاية تعمل بالغاز . تُستخدم مضخات الحرارة المحلية للتبريد ويتم تقديم الماء الساخن المحلي مع سخانات المياه ذات التدفق المستمر ( بدون خزان ).
البيانات المتوفرة : قدم مدير المبنى مخططات الطوابق والاستهلاك الشهري للوقود والطاقة الكهربائية من فواتير الطاقة والمراقبة على مدار عدة سنوات. تتوافق بيانات الكهرباء مع إجمالي طلب الطاقة الكهربائية للمبنى لجميع الاستخدامات النهائية.
استخدم البيانات التالية لحل التمرين
احسب الطلب الأساسي على الطاقة (أي استهلاك الطاقة الأولية لجميع ناقلات الطاقة الموردة) لكل مساحة أرضية داخلية مفيدة للمبنى سنويًا

## Slide 35: ب.1.1 - استهلاك الطاقة الرئيسي
خطط المبنى
أرضية داخلية مفيدة = 416 م 2
البيانات المتاحة

## Slide 36: ب.1.1 - استهلاك الطاقة الرئيسي
استهلاك الغاز الطبيعي (م 3 )
 | شهر | 2015 | 2016 | 2017
 | يناير | 686.9 | 809.5 | 959.9
 | فبراير | 713.0 | 868.5 | 1019.0
 | مارس | 545.1 | 750.0 | 868.5
 | أبريل | 211.1 | 300.6 | 217.7
 | مايو | 0.0 | 0.0 | 0.0
 | يونيو | 0.0 | 0.0 | 0.0
 | يوليو | 0.0 | 0.0 | 0.0
 | أغسطس | 0.0 | 0.0 | 0.0
 | سبتمبر | 0.0 | 0.0 | 0.0
 | اكتوبر | 41.1 | 463.4 | 86.4
 | نوفمبر | 311.4 | 551.8 | 201.9
 | ديسمبر | 718.2 | 930.7 | 566.1
البيانات المتاحة

## Slide 37: ب.1.1 - استهلاك الطاقة الرئيسي
 | شهر | 2015 | 2016 | 2017
 | يناير | 3041.1 | 1992.6 | 2811.4
 | فبراير | 2696.0 | 1861.8 | 2494.3
 | مارس | 2884.7 | 1869.7 | 2582.8
 | أبريل | 2633.4 | 2014.5 | 2317.1
 | مايو | 2502.5 | 2407.7 | 2475.9
 | يونيو | 3703.5 | 2146.4 | 2438.4
 | يوليو | 4258.1 | 2448.4 | 3164.8
 | أغسطس | 4388.8 | 2487.7 | 3299.3
 | سبتمبر | 2980.2 | 2419.6 | 3138.6
 | اكتوبر | 2409.9 | 1898.4 | 1916.7
 | نوفمبر | 2239.1 | 1530.1 | 1960.7
 | ديسمبر | 2543.1 | 1676.9 | 1749.5
استهلاك الكهرباء ( كيلوواط ساعة )
البيانات المتاحة