## Slide 1
وحدة التدريب 3
حساب التقييم
لمعايير
أداة البناء المستدام – معيار البناء
حزمة العمل رقم 5: نشاط 5.1:نظام تدريب المدن المتوسطية المستدامة

## Slide 2: ب . 1 . 3 - استهلاك الطاقة الكهربائية
ب 1.3 – استهلاك الطاقة الكهربائية | 
مشكلة | فئة
الطاقة والموارد | ب 1. طاقة

## Slide 3: ب . 1 . 3 - استهلاك الطاقة الكهربائية
قطاع خدمات الاتحاد الأوروبي
القطاع السكني في الاتحاد الأوروبي
خلفية

## Slide 4: ب . 1 . 3 - استهلاك الطاقة الكهربائية
المؤشر
مصدر المعلومات | مرحلة المشروع | وحدة | وصف
تقدير __________ القياس | تصميم ____________ اشغال | كيلوواط ساعة / م 2 / سنة | استهلاك الطاقة الكهربائية لكل استخدام داخلي لمساحة أرضية / سنة

## Slide 5: ب . 1 . 3 - استهلاك الطاقة الكهربائية
الهدف
تقليل إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية للمبنى.
NZEB (EPBD 2018/844)
مباني شبه معدومة الطاقة
جميع المباني الجديدة من عام 2021
المباني العامة الجديدة من 2019
طاقة نظيفة لجميع الأوروبيين
حزمة جديدة من التدابير لتوفير الإطار التشريعي المستقر اللازم لتسهيل انتقال الطاقة النظيفة نحو إنشاء اتحاد الطاقة
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans

## Slide 6: ب . 1 . 3 - استهلاك الطاقة الكهربائية
وصف
يوفر المؤشر فهماً لاستهلاك الكهرباء في المبنى .
هذا بشكل عام مسؤول عن غالبية استخدام طاقة دورة الحياة للمباني التي تم تشييدها قبل عام 2000.
يتم توصيل الكهرباء من الشبكة الرئيسية إلى المبنى لتلبية الاستخدامات داخل المبنى (التدفئة ، التبريد ، التهوية ، الماء الساخن المنزلي ، الإنارة المدمجة ، الملحقات). " الطاقة التي يتم توصيلها" هي بشكل عام تلك التي يتم قياسها بواسطة المرافق .

## Slide 7: ب 1.3 – استهلاك الطاقة الكهربائية
الحدود والنطاق
حدود التقييم هي المبنى.
نطاق المؤشر الاستخدامات النهائية للطاقة التالية ، والتي يشار إليها أيضًا باسم خدمات البناء الفنية :
تدفئة
تبريد
تنفس
المياه الساخنة المنزلية
إضاءة
الاضافات
استخدام الطاقة على أنه استهلاك الطاقة التشغيلي .

## Slide 8: ب 1.3 – استهلاك الطاقة الكهربائية
استخدام الكهرباء السنوي الفعلي للمبنى من فواتير الكهرباء أو المرافق . نسخة على فترات أطول (على سبيل المثال ، سجلات 3 سنوات ).
الحدود والنطاق
التحدي الرئيسي في أن تفاصيل الخدمات الفنية المختلفة للمبنى والاستخدامات النهائية الأخرى (مثل أحمال التوصيل) غير واضح.
يتم تسهيل إلغاء الفصل بين الاستخدامات النهائية المختلفة بواسطة نظام إدارة الطاقة في المبنى BEMS ، إذا كان متاحًا للمباني قيد التشغيل ، أو محاكاة معيارية .
خدمات تقنية
( تدفئة المكان ، DHW ، التبريد ، الإضاءة ، المواد المساعدة)
في نطاق
توصيل الأحمال والطهي وما إلى ذلك
(الأجهزة والمعدات المكتبية الخ )
x
لا
في نطاق

## Slide 9: ب 1.3 – استهلاك الطاقة الكهربائية
المصدر: JRC
استخدام الكهرباء السنوي الفعلي للمبنى من فواتير الكهرباء أو المرافق . نسخة على فترات أطول (على سبيل المثال ، سجلات 3 سنوات ).
الحدود والنطاق
تشمل فواتير المرافق إجمالي الطلب على الكهرباء للخدمات الفنية للمبنى ( في النطاق هنا ) وأحمال التوصيل والطهي وما إلى ذلك ( ليس ضمن النطاق هنا ).
قم بإلغاء الفصل بين الطلب على الكهرباء للاستخدامات النهائية المختلفة باستخدام محاكاة البناء المُعايرة أو استخدام نتائج المسح من تدقيق الطاقة.
المصدر: يوروستات
تجاري
سكني

## Slide 10: ب 1.3 - استهلاك الطاقة الكهربائية
الحدود والنطاق
مراقبة استخدام الكهرباء الفعلي للمبنى . إذا كان متاحًا ، يمكن لـ BEMS أو BMS توفير بيانات قيمة مع تفصيل لاستخدام الكهرباء الفعلي للتركيبات الفنية المختلفة.
نظام إدارة الطاقة في المباني ( BEMS ) ويراقب استخدام الطاقة في التركيبات الفنية المختلفة للتدفئة والتبريد والتهوية والإضاءة وأحمال التوصيل وما إلى ذلك ، والظروف البيئية الداخلية .
قد يتضمن نظام إدارة المباني ( BMS ) بالإضافة إلى ذلك وظائف أخرى (مثل السلامة ، والوصول ، والمصاعد ، والأمن من الحرائق ).
بيانات الاستخدام الفعلي للطاقة من 12 شهرًا متتاليًا على الأقل ضرورية.
يُفضل إجراء متوسط على سجلات أطول (مثل بيانات ثلاث سنوات ) من أجل إزالة تأثيرات الظروف الجوية المتغيرة ومتوسط التقلبات المتأصلة الأخرى في إشغال المبنى.

## Slide 11: ب 1.3 - استهلاك الطاقة الكهربائية
طريقة التقييم
يتم توفير طريقة الحساب من خلال سلسلة معايير CEN التي تدعم تنفيذ EPBD عبر الاتحاد الأوروبي
سلسلة معايير CEN التي تشكل حاليًا الأساس لمعظم طرق الحساب الوطنية EN 15603 التي تجمع النتائج من EN ISO 13790
من الممكن استخدام البيانات المقاسة أو المقدرة لاستخدام الطاقة ، بحيث يكون من الممكن ملء هذا المؤشر
يجب دائمًا الإعلان عن مصدر المعلومات

## Slide 12: ب 1.3 - استهلاك الطاقة الكهربائية
طريقة التقييم
يمكن استخدام معظم طرق الحساب الوطنية التي تتوافق مع معايير EN ويتم استخدامها من أجلها
تقييم أداء المبنى أو
إصدار شهادات أداء الطاقة (EPCs )

## Slide 13: ب 1.3 - استهلاك الطاقة الكهربائية
خطوات حساب المباني الجديدة (التصميم) هي كما يلي:
الكهرباء السنوية من الشبكة المسلمة إلى المبنى لتغطية الطلب على خدماتها الفنية على مدار عام عادي ، وفقًا لمعايير CEN التي تدعم EPBD
مساحة الأرضية الداخلية المفيدة داخل المبنى
احسب الكهرباء كثافة استخدام الطاقة بالكيلوواط / ساعة لكل متر مربع من المساحة الأرضية المفيدة الداخلية المفيدة سنويًا ( kWh e / m 2 / y)
طريقة التقييم - مرحلة التصميم

## Slide 14: ب 1.3 - استهلاك الطاقة الكهربائية
طريقة التقييم - مرحلة الإشراف
خطوات الحساب للمباني القائمة هي كالتالي :
الكهرباء السنوية من الشبكة المسلمة إلى المبنى لتغطية الطلب على خدماتها الفنية عن طريق القياس ، باستخدام متوسط قيمة 3 سنوات
يمكن أيضًا استخدام البيانات من فواتير الكهرباء أو المرافق ؛ إلغاء تصنيف البيانات الخاصة بالاستخدامات النهائية المختلفة مع نتائج المسح ؛ استخدم متوسط قيمة 3 سنوات
احسب مساحة الأرضية الداخلية المفيدة داخل المبنى (استخدم مخططات الطوابق أو القياس)
احسب كثافة استخدام الطاقة الكهربائية بالكيلوواط / ساعة لكل متر مربع من مساحة الأرضية المفيدة الداخلية المفيدة سنويًا ( kWh e / m 2 / y)

## Slide 15: ب 1.3 - استهلاك الطاقة الكهربائية
EPBD : 2018 - توجيه أداء الطاقة في المباني ، 2018/844 / EU . بروكسل: البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي.
EN 15603 : 2008 - أداء الطاقة في المباني. الاستخدام العام للطاقة وتعريف تصنيفات الطاقة. بروكسل: اللجنة الأوروبية للتوحيد القياسي.
EN 13790 : 2008 - أداء الطاقة في المباني. حساب استخدام الطاقة في تدفئة وتبريد المساحات. بروكسل: اللجنة الأوروبية للتوحيد القياسي.
المستوى (المستويات ) الجزء 1-2 - الإصدار التجريبي. بروكسل: المفوضية الأوروبية . https: // environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy/levels_en
المراجع والمعايير

## Slide 16: ب 1.3 - استهلاك الطاقة الكهربائية
المراجع والمعايير
https: // ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans

## Slide 17: ب 1.3 - استهلاك الطاقة الكهربائية
مثال - مرحلة التصميم

## Slide 18: ب 1.3 - استهلاك الطاقة الكهربائية
تم تصميم مبنى إداري جديد في اليونان بنظام HVAC مركزي يتم خدمته بواسطة مضخات حرارية عالية الكفاءة. الكهرباء هي الناقل الوحيد للطاقة المستخدم في المبنى.
البيانات المتوفرة : مساحة الأرضية الداخلية المفيدة 2،995.8 م 2 . الكهرباء السنوية المحسوبة التي يتم توصيلها لتغطية الطلب على خدماتها الفنية (مثل التدفئة والتبريد والتهوية والماء الساخن المنزلي والإضاءة والمواد المساعدة ) هي 255242.2 كيلوواط ساعة.
احسب الطلب على الطاقة الكهربائية التي يتم توصيلها (أي استهلاك الطاقة الكهربائية النهائي للخدمات الفنية للمبنى) لكل مساحة أرضية داخلية مفيدة للمبنى سنويًا (أي كثافة استخدام الطاقة الكهربائية النهائية)

## Slide 19: ب 1.3 - استهلاك الطاقة الكهربائية
احسب كثافة استخدام الطاقة الكهربائية السنوية ( kWh e / m 2 / y )
255242.2 كيلوواط ساعة

=
الكهرباء المنقولة للخدمات الفنية
2995.8 م 2
85.2 كيلو واط ساعة e / م 2 / سنة
مساحة الطابق المفيدة (م 2 )
الخطوة 1
الخطوة 2
الخطوه 3
الكهرباء السنوية التي يتم توصيلها للمبنى 255.242.2 كيلو واط ساعة
تبلغ مساحة الأرضية الداخلية المفيدة للمبنى 2995.8 م 2

## Slide 20: ب 1.3 - استهلاك الطاقة الكهربائية
مثال – مرحلة الإشغال

## Slide 21: ب 1.3 - استهلاك الطاقة الكهربائية
يرتبط مبنى المكاتب الموجود في أثينا بشبكة الطاقة الرئيسية ويتم خدمته بواسطة غلاية سخان بالزيت لتدفئة المساحات المركزية والتهوية الميكانيكية للعادم ومضخات حرارية لوحدة منفصلة للتبريد. يتم تقديم الماء الساخن المنزلي بواسطة سخانات المياه الكهربائية المحلية ذات التدفق المستمر ( بدون خزان ).
البيانات المتوفرة : قدم مدير المبنى المخططات الأرضية وفواتير الكهرباء السنوية على مدى عدة سنوات. تتوافق بيانات الكهرباء مع إجمالي الطلب على المبنى لجميع الاستخدامات النهائية للمبنى خلال العام المقابل.
احسب الطلب على الطاقة الكهربائية التي يتم توصيلها (أي استهلاك الطاقة الكهربائية النهائي للخدمات الفنية للمبنى) لكل مساحة أرضية داخلية مفيدة للمبنى سنويًا (أي كثافة استخدام الطاقة الكهربائية النهائية ).

## Slide 22: ب 1.3 - استهلاك الطاقة الكهربائية
 | 2015 | 2016 | 2017
الكهرباء ( كيلوواط ساعة) | 451155 | 399321 | 420233
الكهرباء السنوية التي يتم توصيلها للمبنى (تم الحصول عليها من فواتير الكهرباء)
خطة طابق نموذجية
تم التحقق من مخططات الطوابق خلال عملية تدقيق طاقة قصيرة للمبنى ويمكن استخدامها لتقدير المساحة الأرضية المفيدة للمبنى
البيانات المتاحة

## Slide 23: ب 1.3 - استهلاك الطاقة الكهربائية
حساب متوسط الكهرباء السنوية لخدمات المباني الفنية
احسب متوسط الثلاث سنوات: كيلوواط ساعة ه
متوسط المجموع السنوي الكهرباء من الشبكة الرئيسية: 423.570 كيلوواط ساعة
احسب الكهرباء المستخدمة في خدمات المباني الفنية في النطاق باستخدام المحاكاة المعيارية أو استخدم الانهيار النموذجي
الخطوة 1

## Slide 24: ب 1.3 - استهلاك الطاقة الكهربائية
حساب متوسط الكهرباء السنوية لخدمات المباني الفنية
انهيار الطلب على الكهرباء من مراجعة الطاقة
خدمات البناء الفني في النطاق :
التبريد (21.9٪) + تهوية العادم ، المراوح (13.2٪) + الماء الساخن المنزلي (2.7٪) + الإضاءة (36.5٪) + الملحقات ، المضخات وغيرها (3.8٪) = 78.1٪ من إجمالي الكهرباء
بوتيرة S بواسطة وقود نظام
متوسط الكهرباء السنوية لخدمات المباني الفنية من الشبكة الرئيسية: 423.570 كيلوواط ساعة  78.1٪ = 330،808 كيلوواط ساعة

## Slide 25: ب 1.3 - استهلاك الطاقة الكهربائية
احسب مساحة الطابق المفيد للمبنى
استخدم مخططات الطوابق المتاحة التي تمت مراجعتها والتأكد من توافقها مع المبنى الحالي أثناء إجراء تدقيق قصير للطاقة.
استخدم الأبعاد الداخلية . استبعد من تمرين القياس مناطق الأرضية غير الموجودة في النطاق (انظر المستويات)
مساحة طابق داخلي مفيد : 4،915.1 م 2
الطابق نموذجي
الخطوة 2

## Slide 26: ب 1.3 - استهلاك الطاقة الكهربائية
احسب كثافة استخدام الطاقة الكهربائية السنوية ( kWh e / m 2 / y) لخدمات المباني الفنية
330808 كيلوواط ساعة

=
الكهرباء المنقولة للخدمات الفنية
4915.1 م 2
67.3 كيلو واط ساعة e / م 2 / سنة
مساحة الطابق الداخلي المفيدة (م 2 )
الخطوه 3

## Slide 27: ب 1.3 - استهلاك الطاقة الكهربائية
تدريب

## Slide 28: ب 1.3 - استهلاك الطاقة الكهربائية
مبنى يقع في أثينا مكيف مركزيًا مع تركيبات HVAC الموفرة للطاقة.
البيانات المتاحة : قدم مدير المبنى المخططات الأرضية واستهلاك الطاقة السنوي على مدى عدة سنوات. تم استخراج البيانات من فواتير الكهرباء التي تتوافق مع إجمالي الطلب على الطاقة الكهربائية للمباني لجميع استخداماتها النهائية خلال العام المقابل.
استخدم البيانات التالية لحل التمرين
احسب الطلب على الطاقة الكهربائية التي يتم توصيلها (أي استهلاك الطاقة الكهربائية النهائي للخدمات الفنية للمبنى) لكل مساحة أرضية داخلية مفيدة للمبنى سنويًا (أي كثافة استخدام الطاقة الكهربائية النهائية ).

## Slide 29: ب 1.3 - استهلاك الطاقة الكهربائية
خطط المبنى
أرضية داخلية مفيدة = 416 م 2
البيانات المتاحة
طابق أول
تسوية
طابق أرضي

## Slide 30: ب 1.3 - استهلاك الطاقة الكهربائية
 | شهر | 2015 | 2016 | 2017
 | يناير | 6082.3 | 3985.2 | 5622.7
 | فبراير | 5392.1 | 3723.6 | 4988.5
 | مارس | 5769.3 | 3739.4 | 5165.6
 | أبريل | 5266.8 | 4028.9 | 4634.2
 | ماي | 5004.9 | 4815.5 | 4951.8
 | يونيو | 6985.0 | 5366.0 | 5015.9
 | يوليو | 7976.3 | 6121.1 | 5999.4
 | أغسطس | 8111.5 | 6219.3 | 6023.2
 | سبتمبر | 6622.7 | 5376.9 | 6974.8
 | اكتوبر | 5355.3 | 4218.6 | 4259.4
 | نوفمبر | 4975.9 | 3400.3 | 4357.2
 | ديسمبر | 5651.4 | 3726.4 | 4373.7
استهلاك الكهرباء ( كيلوواط ساعة )
البيانات المتاحة