## Slide 1
وحدة التدريب 3
حساب التقييم
لمعايير
أداة البناء المستدام – معيار البناء

## Slide 2: ب.1 . 5 - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة
ب.1.5 - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية | 
مشكلة | فئة
استهلاك الطاقة والموارد | ب .1 الطاقة
RED: توجيهات الطاقة المتجددة 2018/2001
حزمة جديدة من 8 مقترحات تشريعية مختلفة ل
« حزمة الطاقة النظيفة لجميع الأوروبيين »
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
كهربائي
حراري

## Slide 3: ب. 1 . 5 - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية
نبذة ( كل مصادر الطاقة المتجددة لجميع الاستخدامات )
قطاع خدمات الاتحاد الأوروبي
القطاع السكني في الاتحاد الأوروبي
المصدر: يوروستات

## Slide 4: ب . 1 . 5- الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية
نبذة
مصادر متجددة
30 ٪

## Slide 5: ب. 1 .5 - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية
وصف | وحدة | مرحلة المشروع | مصدر البيانات
حصة الطاقة المتجددة في الاستهلاك النهائي | ٪ | تصميم ____________ الاستخدام | تقدير ____________ القياس
مؤشر

## Slide 6: ب .1.5- الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية
الهدف
زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة .
الخلايا الكهروضوئية
( BIPV - بناء الخلايا الكهروضوئية المتكاملة)
توربينات الرياح

## Slide 7: ب. 1 . 5- الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية
وصف
يقيِّم هذا المؤشر حصة الطاقة المتجددة في الاستهلاك النهائي للطاقة الكهربائية ، وبالتالي ، الدرجة التي استبدل بها الوقود المتجدد الوقود الأحفوري وبالتالي ساهم في نزع الكربون عن اقتصاد الفضاء المتوسطي.
كما أنه يحدد مدى التقدم نحو أهداف أوروبا 2020 و 2030 للطاقات المتجددة.

## Slide 8: ب.1.5 - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية
الحدود و نِطَاق
حدود التقييم هي المبنى.
نطاق المؤشر استخدامات الطاقة التالية ، والتي يشار إليها أيضًا باسم خدمات البناء الفنية
تدفئة
تبريد،
تنفس،
المياه الساخنة المنزلية،
إضاءة،
المساعدين
في نهج دورة الحياة ، يشار إلى استخدامهم للطاقة على أنه استهلاك الطاقة التشغيلي

## Slide 9: ب. 1. 5- الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية
الحدود و نِطَاق
وفقًا لتوجيهات الطاقة المتجددة (RED 2018) ، فإن الطاقة من المصادر المتجددة تعني الطاقة من المصادر المتجددة غير الأحفورية ، وهي الرياح والطاقة الشمسية والحرارة الجوية والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الحرارية المائية وطاقة المحيطات والطاقة المائية والكتلة الحيوية وغاز مكبات النفايات وغاز محطة معالجة مياه الصرف الصحي و الغازات الحيوية. تحتاج المضخات الحرارية التي تتيح استخدام الحرارة الهوائية أو الحرارية الأرضية أو الحرارة المائية عند مستوى درجة حرارة مفيدة إلى كهرباء أو طاقة مساعدة أخرى لتعمل. لذلك يجب حسم الطاقة المستخدمة لتشغيل المضخات الحرارية من إجمالي الحرارة القابلة للاستخدام. يجب أن تؤخذ في الاعتبار فقط المضخات الحرارية التي يكون عامل الحماية فيها (SPF)> 1.15 * 1 /.

## Slide 10: ب . 1 .5 - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية
طريقة التقييم
يتم توفير طريقة الحساب من خلال سلسلة معايير CEN التي تدعم تنفيذ توجيه أداء الطاقة للمباني ( EPBD ) عبر الاتحاد الأوروبي
تتضمن سلسلة معايير CEN التي تشكل حاليًا الأساس لمعظم طرق الحساب الوطنية EN 15603 التي تجمع النتائج من EN 13790
في حالة المباني القائمة ، يجب تقييم حصة الطاقة المتجددة في إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة الكهربائية عن طريق قياس الطاقة
المحاكاة قد توفر بيانات دقيقة
من الممكن استخدام البيانات المقاسة أو المقدرة لاستخدام الطاقة ، بحيث يكون من الممكن ملء هذا المؤشر
يجب دائمًا الإعلان عن مصدر البيانات بوضوح

## Slide 11: ب. 1 . 5- الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية
طريقة التقييم
تتم مراقبة (قياس) الكهرباء الفعلية المنتجة والمستخدمة في الموقع من مصادر متجددة (مثل الطاقة الشمسية باستخدام الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح باستخدام التوربينات) بواسطة طاقة مخصصة أو عدادات ذكية .
بيانات الاستخدام الفعلي للطاقة من 12 شهرًا متتاليًا على الأقل ضرورية.
يُفضل إجراء متوسط على سجلات أطول (مثل بيانات ثلاث سنوات ) من أجل إزالة تأثيرات الظروف الجوية المتغيرة ومتوسط التقلبات المتأصلة الأخرى في إشغال المبنى.
من الشبكة الرئيسية
من PV

## Slide 12: ب. 1 . 5- الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية
طريقة التقييم
يمكن أيضًا مراقبة الاستخدام الفعلي للكهرباء من شبكة الطاقة الرئيسية . إذا كان متاحًا ، يمكن لـ BEMS أو BMS توفير بيانات قيمة مع تفصيل لاستخدام الكهرباء الفعلي للتركيبات الفنية المختلفة.
نظام إدارة الطاقة في المباني ( BEMS ) ويراقب استخدام الطاقة في التركيبات الفنية المختلفة والظروف البيئية الداخلية.
نظام إدارة المباني ( BMS ) بالإضافة إلى ذلك وظائف أخرى (مثل السلامة ، والوصول ، والمصاعد ، والأمن من الحرائق).
استخدام الكهرباء السنوي الفعلي للمبنى من فواتير الكهرباء أو المرافق . متوسط على فترات أطول (على سبيل المثال سجلات 3 سنوات ).
تشمل فواتير المرافق إجمالي الطلب على الكهرباء للخدمات الفنية للمبنى ( في النطاق هنا ) وأحمال التوصيل والطهي وما إلى ذلك ( ليس ضمن النطاق هنا ).
قم بإلغاء الفصل بين الطلب على الكهرباء للاستخدامات النهائية المختلفة باستخدام محاكاة البناء المُعايرة أو استخدام نتائج المسح من تدقيق الطاقة.
انظر أيضا ب 1.3

## Slide 13: ب. 1 . 5 - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية
طريقة التقييم
يعتمد أداء مصادر الطاقة المتجددة على نوع النظام والكفاءة والموقع (مثل توافر الطاقة الشمسية) وما إلى ذلك
على سبيل المثال ، إنتاج الكهرباء من الخلايا الكهروضوئية
متوسط الإنتاج السنوي
اليونان : من 1100 إلى 1500 كيلو واط ساعة
ثيسالونيكي : 1150 إلى 1250 كيلو واط ساعة e / كيلو واط سنويًا
أثينا : 1300 إلى 1400 كيلو واط ساعة e / كيلو واط سنويًا
كريت : 1350 إلى 1500 كيلو واط ساعة e / كيلو واط سنويًا

## Slide 14: ب.1 .5 - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية
خطوات حساب المباني الجديدة (التصميم) هي كالتالي:
احسب الكهرباء المنتجة والمستخدمة في الموقع من مصادر متجددة (مثل الطاقة الشمسية باستخدام الخلايا الكهروضوئية ، وطاقة الرياح باستخدام التوربينات) لتغطية الطلب على خدماتها الفنية على مدار عام عادي ، وفقًا لمعايير CEN التي تدعم EPBD ، [ كيلوواط ساعة]
طريقة التقييم - مرحلة التصميم
المتجددة
الشبكة الرئيسية

## Slide 15: ب. 1. 5- الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية
احسب الكهرباء السنوية التي يتم توصيلها للمبنى من شبكة الكهرباء الرئيسية ، [kWh]
جمع الكهرباء الطاقة من RES والكهرباء التي يتم توصيلها إلى المبنى من شبكة الطاقة الرئيسية ، لحساب إجمالي الطاقة الكهربائية النهائية ( RES & التقليدية ) [ kWh ]
طريقة التقييم - مرحلة التصميم
انظر أيضًا ب 1.3 لمرحلة التصميم
المتجددة
الشبكة الرئيسية

## Slide 16: ب. 1. 5 -الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية
إجمالي الطاقة الكهربائية ( kWh e، T )
الكهرباء من RES ( kWh e، RES )
طريقة التقييم - مرحلة التصميم
=
______
احسب النسبة المئوية لكمية الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة إلى إجمالي الطاقة الكهربائية النهائية (RES & التقليدية ) ، [٪]

## Slide 17: ب. 1. 5 - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية
طريقة التقييم - مرحلة الإشراف
خطوات الحساب للمباني القائمة هي كما يلي:
احسب الكهرباء المنتجة والمستخدمة في الموقع من مصادر متجددة (مثل الطاقة الشمسية باستخدام الطاقة الكهروضوئية ، وطاقة الرياح باستخدام التوربينات) لتغطية الطلب على خدماتها الفنية ، باستخدام متوسط 3 سنوات ، من البيانات أو الحسابات المراقبة ، [kWh]
المتجددة
الشبكة الرئيسية

## Slide 18: ب. 1. 5 - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية
طريقة التقييم - مرحلة الإشراف
قياس الكهرباء السنوية التي يتم توصيلها للمبنى من شبكة الكهرباء الرئيسية ، [kWh]
اجمع الطاقة الكهربائية من RES والكهرباء التي يتم توصيلها إلى المبنى من شبكة الطاقة الرئيسية لحساب إجمالي الطاقة الكهربائية النهائية (RES & التقليدية) [kWh]
انظر أيضًا ب 1.3 لمرحلة التصميم
الشبكة الرئيسية
المتجددة

## Slide 19: ب. 1. 5 - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية
إجمالي الطاقة الكهربائية ( kWh e، T )
الكهرباء من RES ( kWh e، RES )
طريقة التقييم - مرحلة الإستخدام
=
______
احسب النسبة المئوية لكمية الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة إلى إجمالي الطاقة الكهربائية النهائية (RES & التقليدية) ، [٪

## Slide 20: ب. 1. 5 - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية
المراجع والمعايير
RED 2018. التوجيه (الاتحاد الأوروبي) 2018/2001 الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس في 11 ديسمبر 2018 بشأن تعزيز استخدام الطاقة من المصادر المتجددة (إعادة صياغة). بروكسل: المفوضية الأوروبية. http: // data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj
2013/114 / EU : قرار المفوضية بتاريخ 1 مارس 2013
EN 15603 : 2008 - أداء الطاقة في المباني. الاستخدام العام للطاقة وتعريف تصنيفات الطاقة. بروكسل: اللجنة الأوروبية للتوحيد القياسي .
EN 13790 : 2008 - أداء الطاقة في المباني. حساب استخدام الطاقة في تدفئة وتبريد المساحات . بروكسل: اللجنة الأوروبية للتوحيد القياسي.
المستوى (المستويات ) الجزء 1-2 - الإصدار التجريبي. بروكسل: المفوضية الأوروبية. https: // environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy/levels_en

## Slide 21: ب.1 .5 - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية
المراجع والمعايير
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans

## Slide 22: ب.1 .5 - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية
مثال - مرحلة التصميم

## Slide 23: ب.1 . 5 - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية
تم تصميم مبنى إداري جديد في اليونان بنظام HVAC مركزي يتم خدمته بواسطة مضخات حرارية عالية الكفاءة. الكهرباء هي الناقل الوحيد للطاقة المستخدم في المبنى . بالإضافة إلى ذلك ، يتم استخدام الخلايا الكهروضوئية المتكاملة للمباني (30 كيلو واط ) لتوصيل الكهرباء للخدمات الفنية للمبنى.
البيانات المتوفرة : مساحة الأرضية الداخلية المفيدة 2،995.8 م 2 . الكهرباء السنوية المحسوبة من الشبكة الرئيسية التي يتم تسليمها لتغطية الطلب على خدماتها الفنية (مثل التدفئة والتبريد والتهوية والمياه الساخنة المنزلية والإضاءة والمساعدات) هي 215،071.8 كيلوواط ساعة . قدمت عمليات المحاكاة الخاصة بالنوع المحدد من الكهروضوئية والموقع والتوجه وما إلى ذلك تقديرًا لإنتاج الكهرباء السنوي من مصادر الطاقة المتجددة 40.170.4 كيلو واط في الساعة e ، RES
احسب النسبة المئوية لكمية الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة إلى إجمالي استخدام الطاقة الكهربائية النهائي من الشبكة الرئيسية .

## Slide 24: ب.1 . 5 - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية
الكهرباء السنوية المحسوبة التي يتم توصيلها للمبنى هي 215.071.8 كيلوواط ساعة
الخطوة 1
يبلغ الإنتاج السنوي المحسوب للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة 40.170.4 كيلوواط ساعة. RES
الخطوة 2
الخطوه 3
احسب إجمالي الطاقة الكهربائية (RES & التقليدية)
40،170.4 kWh e، RES + 215،071.8 kWh e، Grid = 255242.2 كيلووات ساعة ، ر

## Slide 25: ب.1 .5 - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية
الخطوة 4
احسب النسبة المئوية
15.7 ٪ كهرباء من مصادر متجددة
255242.2
إجمالي الطاقة الكهربائية ( كيلوواط ساعة ، إجمالي )
40،170.4
الكهرباء من RES ( kWh e، RES )
=
______
x
100

## Slide 26: ب.1 .5 - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية
مثال - مرحلة الاستخدام

## Slide 27: B.1.5 - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية
يرتبط مبنى المكاتب الموجود في أثينا بشبكة الطاقة الرئيسية ويتم خدمته بواسطة غلاية تعمل بالزيت لتدفئة المساحات المركزية والتهوية الميكانيكية للعادم ومضخات حرارية لوحدة منفصلة للتبريد. يتم تقديم الماء الساخن المنزلي بواسطة سخانات المياه الكهربائية المحلية ذات التدفق المستمر ( بدون خزان ) . بالإضافة إلى ذلك ، يتم استخدام الخلايا الكهروضوئية المتكاملة للمباني (70 كيلو وات ) لتوصيل الكهرباء للخدمات الفنية للمبنى.
البيانات المتاحة : قدم مدير المبنى فواتير الكهرباء السنوية التي تتوافق مع إجمالي الكهرباء المشتراة من الشبكة الرئيسية لتغطية الطلب على جميع الاستخدامات النهائية للمبنى ، والكهرباء المنتجة من الخلايا الكهروضوئية للسنة المقابلة.
احسب النسبة المئوية لكمية الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة إلى إجمالي استخدام الطاقة الكهربائية النهائي من الشبكة الرئيسية .

## Slide 28: ب.1 .5 - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية
 | 2015 | 2016 | 2017
الكهرباء من الشبكة الرئيسية ( kWh e ، Grid ) | 372،651 | 305،095 | 326502
الكهرباء من RES ( kWh e، RES ) | 78504 | 94226 | 93.731
الكهرباء السنوية التي يتم توصيلها للمبنى (تم الحصول عليها من فواتير الكهرباء ( kWh e، Grid ) التي يتم شراؤها من الشبكة الرئيسية والكهرباء السنوية المنتجة من الخلايا الكهروضوئية ( kWh e، RES )
البيانات المتاحة

## Slide 29: ب.1. 5 - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية
حساب متوسط الكهرباء السنوية من الخلايا الكهروضوئية لخدمات المباني الفنية
احسب متوسط ثلاث سنوات: kWh e، RES
متوسط المجموع السنوي الكهرباء من الخلايا الكهروضوئية: 88،820 كيلو واط ساعة ، RES
الخطوة 1

## Slide 30: ب.1. 5 - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية
حساب متوسط الكهرباء السنوية من الشبكة لخدمات المباني الفنية
متوسط الثلاث سنوات
kWh e، Grid
متوسط المجموع السنوي الكهرباء من الشبكة الرئيسية: 334،749 كيلوواط ساعة ، الشبكة الكهربائية
احسب الكهرباء المستخدمة من قبل خدمات المباني الفنية في النطاق باستخدام المحاكاة المعايرة أو استخدم الانهيار النموذجي
الخطوة 2
انظر ب 1.3

## Slide 31: ب.1. 5 - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية
حساب متوسط الكهرباء السنوية من الشبكة لخدمات المباني الفنية
انهيار الطلب على الكهرباء من مراجعة الطاقة
خدمات البناء الفني في النطاق :
التبريد (21.9٪) + تهوية العادم ، المراوح (13.2٪) + الماء الساخن المنزلي (2.7٪) + الإضاءة (36.5٪) + الملحقات ، المضخات وغيرها (3.8٪) = 78.1 ٪ من إجمالي الكهرباء
يتم تغطية الطلب على تدفئة المساحات بوقود نظام التدفئة المركزية الذي يعمل بالزيت
متوسط الكهرباء السنوية لخدمات المباني الفنية من الشبكة الرئيسية: 334،749 كيلو واط ساعي ، الشبكة  78.1٪ = 261،439 كيلو واط ساعة e ، الشبكة
انظر ب 1.3

## Slide 32: ب.1. 5 - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية
350259
إجمالي الطاقة الكهربائية ( كيلوواط ساعة ، إجمالي )
88820
الكهرباء من RES ( kWh e، RES )
=
______
25٪
٪ RES كهرباء
الخطوة 4
احسب النسبة المئوية
الخطوه 3
احسب إجمالي الطاقة الكهربائية (RES & التقليدية)
88،820 كيلوواط ساعة ، RES + 261439 kWh e، Grid = 350259 كيلووات ساعة ، ر
x
100

## Slide 33: ب.1 .5 - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية
تمرين

## Slide 34: ب.1 . 5 - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية
تم تصميم مبنى مستشفى جديد يخدمه نظام HVAC مركزي. سيتم توصيله بشبكة الطاقة.يدرس فريق التصميم تركيب:
بناء الخلايا الكهروضوئية المتكاملة لتوصيل الكهرباء للخدمات الفنية للمبنى.
البيانات المتاحة : بالنسبة للتصميم الأولي ، الطاقة الكهربائية الشهرية المحسوبة النهائية التي تستخدمها خدمات المباني الفنية في النطاق على مدار عام نموذجي. بالنسبة للتصميم البديل ، تبلغ الطاقة الكهربائية السنوية المحسوبة الناتجة من الخلايا الكهروضوئية 304،500 كيلو واط في الساعة e ، RES
استخدم البيانات التالية لحل التمرين
احسب النسبة المئوية لكمية الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة إلى إجمالي استخدام الطاقة الكهربائية النهائي من الشبكة الرئيسية .

## Slide 35: ب.1 .5 - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية
 | شهر | سنة نموذجية
 | يناير | 166051
 | فبراير | 136356
 | مارس | 155240
 | أبريل | 148506
 | مايو | 159599
 | يونيو | 190353
 | يوليو | 236246
 | أغسطس | 224114
 | سبتمبر | 195751
 | اكتوبر | 156604
 | نوفمبر | 147153
 | ديسمبر | 152552
استهلاك الكهرباء ( kWh e، Grid )
المجموع = 304،500 كيلو واط ساعة e ، RES
البيانات المتاحة
الكهربائية المنتجة من الخلايا الكهروضوئية