## Slide 1
وحدة التدريب 3
حساب التقييم
لمعايير
أداة البناء المستدام – معيار البناء

## Slide 2: ب.1 .6 - الطاقة الأولية الكامنة غير القابلة للتجدد
ب / ١/٦ - الطاقة الأولية الكامنة غير المتجددة | 
مشكلة | فئة
استهلاك الطاقة والموارد | ب .1 الطاقة

## Slide 3
مؤشر
وصف | وحدة | مرحلة المشروع | مصدر البيانات
الطاقة الأولية الكامنة غير المتجددة لكل مساحة أرضية داخلية مفيدة | مج / م 2 | تصميم ____________ إشغال | تقدير ____________ لا ملائم
ب.1 .6 - الطاقة الأولية الكامنة غير القابلة للتجدد
المؤشر قابل للتطبيق فقط في مرحلة التصميم .
في حالة البناء الجديد ، يجب حساب المؤشر مع مراعاة جميع المواد المستخدمة في تشييد المبنى.
في حالة وجود مبنى قائم ، يجب حساب المؤشر مع الأخذ في الاعتبار فقط المواد المستخدمة في تجديده وليس المواد الموجودة مسبقًا.

## Slide 4: ب.1 .6 - الطاقة الأولية الكامنة غير القابلة للتجدد
الهدف
تشجيع استخدام مواد البناء ذات الطاقة الكامنة المنخفضة.

## Slide 5
وصف
يقيس هذا المؤشر الطاقة الأولية غير المتجددة للمواد المستخدمة في تشييد المبنى. الطاقة المجسدة هي الطاقة التي تستهلكها جميع العمليات المرتبطة بإنتاج مواد البناء ، من توريد المواد الخام إلى طاقة التصنيع (من المهد إلى البوابة) المستخدمة لاقتناء المواد الخام ومعالجة وتصنيع وتجميع مواد البناء. عند بوابة المصنع.
من المهد إلى البوابة: الطاقة المستخدمة لاقتناء المواد الخام ومعالجة وتصنيع وتجميع مواد البناء عند بوابة المصنع.
ب.1 .6 - الطاقة الأولية الكامنة غير القابلة للتجدد

## Slide 6: ب.1 .6 - الطاقة الأولية الكامنة غير القابلة للتجدد
الحدود والنطاق
حدود التقييم هي المبنى
يشمل النطاق مرحلة المنتج للمبنى ، أي من توريد المواد الخام إلى التصنيع. يشمل النطاق مواد البناء باستثناء التركيبات الفنية . تؤخذ جميع عناصر البناء في الاعتبار: الأساسات ، الهيكل الحامل ، الغلاف ، الألواح.

## Slide 7: ب.1 .6 - الطاقة الأولية الكامنة غير القابلة للتجدد
الحدود والنطاق
يشمل الحد الأدنى لنطاق المؤشر أجزاء وعناصر البناء التالية:
عناصر البناء ذات الصلة | أجزاء البناء
الهيكل (البنية التحتية والبنية الفوقية) | 
مجموعات الجدران الاستنادية | الأساسات (البنية التحتية)
إطار (عوارض وأعمدة وألواح) الطوابق العليا والجدران الخارجية وشرفات | الإطار الهيكلي للأحمال
بلاطة الطابق الأرضي والجدران الداخلية والفواصل والأبواب والسلالم | العناصر غير الحاملة
أنظمة الجدران الخارجية وأجهزة التكسية والتظليل فتحات الواجهات (بما في ذلك النوافذ والأبواب الخارجية) الدهانات الخارجية ، والطلاء | الواجهات
مانعة لتسرب الماء | السطح
تحت الارض | مرافق مواقف السيارات

## Slide 8
طريقة التقييم
لحساب قيمة المؤشر ، من الضروري تجميع قائمة المواد (BoM) التي تمثل جردًا جماعيًا للمواد المختلفة (كجم) التي يتكون منها المبنى. يتم تنظيم BoM وفقًا للعناصر الرئيسية المكونة للمبنى
نقطة البداية هي فاتورة الكميات ( BoQ ) التي تحدد عناصر المبنى (مثل الأساسات والأعمدة). فاتورة الكميات يتضمن فئات مختلفة من العناصر ، والتي يمكن أن يكون لها خصائص أداء وظيفية مختلفة. يختلف BoM عن BoQ من حيث أنه يصف المواد المختلفة (مثل الخرسانة والصلب والألمنيوم ) الموجودة في عناصر البناء المختلفة. بمجرد تجميع مؤشر BoM ، من الممكن حساب قيمة المؤشر.
ب.1 .6 - الطاقة الأولية الكامنة غير القابلة للتجدد
جدول الكميات عناصر المبنى التي تمثل 99٪ على الأقل من كتلة المبنى.

## Slide 9
طريقة التقييم
خطوات الحساب كالتالي :
  حدد التكوين الأساسي لكل عنصر من عناصر البناء . يجب إجراء تفصيل للمواد المكونة لها. يجب تقدير كتلة كل مادة مكونة
  التجميع حسب المادة. يجب بعد ذلك تجميع كتلة كل مادة مكونة للحصول على الكتلة الكلية لكل نوع من المواد ، [كجم].
  احسب الطاقة الأولية المجسدة لكل مادة بضرب الكتلة المحددة (أي كجم) مع معامل الطاقة المتجسد المقابل لها ، [MJ / kg].
  جمع الطاقة المجسدة لجميع المواد لحساب الطاقة المجسدة الإجمالية للمبنى ، [MJ]
  احسب إجمالي مساحة الأرضية الداخلية المفيدة ، [م 2 ]
  احسب قيمة المؤشر على النحو التالي: إجمالي الطاقة المجسدة للمبنى (الخطوة 4) / إجمالي مساحة الأرضية الداخلية المفيدة (الخطوة 5) ، [ MJ / m 2 ] .
ب.1 .6 - الطاقة الأولية الكامنة غير القابلة للتجدد
مج / م 2

## Slide 10: ب.1 .6 - الطاقة الأولية الكامنة غير القابلة للتجدد
المراجع والمعايير
ISO 14040/44 ، EN 15804 (استدامة أعمال البناء. إعلانات المنتجات البيئية. القواعد الأساسية لفئة المنتج لمنتجات البناء )
EN 15978 "استدامة أعمال البناء - تقييم الأداء البيئي للمباني - طريقة الحساب"

## Slide 11: ب.1 .6 - الطاقة الأولية الكامنة غير القابلة للتجدد
مثال

## Slide 12: ب.1 .6 - الطاقة الأولية الكامنة غير القابلة للتجدد
المواد (المكونات الرئيسية) | الوزن التقريبي (كجم) من BoQ | الطاقة المُصنَّعة ( MJ / كجم) من BoM | المُصنّعة (MJ)
الأرضيات - خرسانية |  |  | 
17.5 ميجا باسكال خرسانة في بلاطة أرضية مع كسوة خفيفة الوزن | 53184 | 1.0 | 53184
أساس البناء الخرساني | 1،312 | 0.94 | 1،233
تقوية الصلب للبلاطة على الأرض والأساس | 789 | 8.9 | 7022
أرضيات الفينيل | 2،049 | 8.0 | 16392
الخطوات 1-3
احسب الطاقة الأولية غير المتجددة المجسدة لكل مساحة أرضية داخلية مفيدة لمنزل عائلي واحد تبلغ 195 م 2

## Slide 13: ب.1 .6 - الطاقة الأولية الكامنة غير القابلة للتجدد
المواد (المكونات الرئيسية) | الوزن التقريبي (كجم) من BoQ | الطاقة المُصنَّعة ( MJ / كجم) من BoM | المُصنّعة (MJ)
النوافذ والزجاج |  |  | 
الألمنيوم - مطلية بالمصنع | 288 | 34.3 | 9878
زجاج مصقول | 450 | 15.9 | 7155
الكسوة الجدار |  |  | 
القشرة الحجرية | 13،780 | 6.7 | 92326
ورقة الأسمنت الليفي | 2940 | 9.4 | 27636
الخطوات 1-3

## Slide 14: ب.1 .6 - الطاقة الأولية الكامنة غير القابلة للتجدد
احسب إجمالي الطاقة المجسدة للمبنى
+ 16،392 + 9،878 + 7،155 + 92،326 + 27،636) = 214، 826 ميجا جول
الخطوة 4
الخطوة الخامسة
الخطوة 6
مساحة الارضيات الداخلية المفيدة: 195 م 2
197 ، 847 ميغا جول

=
إجمالي الطاقة الكامنة
195 م 2
1،101.7 ميجا جول / م 2
مفيد داخلي
المساحة الأرضية
احسب إجمالي الطاقة الأولية غير المتجددة المجسدة لكل مساحة

## Slide 15: ب.1 .6 - الطاقة الأولية الكامنة غير القابلة للتجدد
تمرين

## Slide 16: ب.1 .6 - الطاقة الأولية الكامنة غير القابلة للتجدد
المواد (المكونات الرئيسية) | الوزن التقريبي (كجم) من BoQ | الطاقة المُصنَّعة ( MJ / كجم) من BoM | المُصنّعة (MJ)
الأرضيات - خرسانية |  |  | 
17.5 ميجا باسكال خرسانة في بلاطة أرضية مع كسوة خفيفة الوزن | 53184 | 1.0 | 
أساس البناء الخرساني | 1،312 | 0.94 | 
تقوية الصلب للبلاطة على الأرض والأساس | 789 | 8.9 | 
أرضيات الفينيل | 2،103 | 8.0 | 
الخطوات 1-3
احسب الطاقة الأولية غير المتجددة المجسدة لكل مساحة أرضية داخلية مفيدة لمبنى بمساحة أرضية داخلية 200 م

## Slide 17: ب.1 .6 - الطاقة الأولية الكامنة غير القابلة للتجدد
المواد (المكونات الرئيسية) | الوزن التقريبي (كجم) من BoQ | الطاقة المُصنَّعة ( MJ / كجم) من BoM | المُصنّعة (MJ)
النوافذ والزجاج |  |  | 
الألمنيوم - مطلية بالمصنع | 296 | 34.3 | 
زجاج مصقول | 462 | 15.9 | 
الكسوة الجدار |  |  | 
القشرة الحجرية | 14133 | 6.7 | 
ورقة الأسمنت الليفي | 3،015 | 9.4 | 
الخطوات 1-3