## Slide 1
وحدة التدريب 3
حساب التقييم
لمعايير
أداة البناء المستدام – معيار البناء

## Slide 2: ب. 3. 4 - المواد المعاد تدويرها
ب.4.3 - المواد المعاد تدويرها | 
مشكلة | فئة
ب .استهلاك الطاقة والموارد | ب -3 المواد

## Slide 3
مؤشر
وصف | وحدة | مرحلة المشروع | مصدر البيانات
وزن المواد المعاد تدويرها على الوزن الإجمالي للمواد. | ٪ | تصميم ____________ إشغال | تقدير ____________ غير قابل للتطبيق
ب. 3. 4 - المواد المعاد تدويرها
المؤشر قابل للتطبيق فقط في مرحلة التصميم .
في حالة البناء الجديد ، يجب حساب المؤشر مع مراعاة جميع المواد المستخدمة في تشييد المبنى.
في حالة تجديد مبنى قائم ، يجب حساب المؤشر مع الأخذ في الاعتبار فقط المواد المستخدمة في تجديده وليس المواد الموجودة مسبقًا .

## Slide 4: ب. 3. 4 - المواد المعاد تدويرها
الهدف
تقليل التأثير البيئي لمواد البناء.

## Slide 5
وصف
يقوم هذا المؤشر بتقييم كمية المواد المعاد تدويرها المستخدمة في المبنى فيما يتعلق بالكمية الإجمالية لمواد البناء. يسمح استخدام المواد المعاد تدويرها بتقليل استخدام واستنفاد المواد الجديدة.
ب. 3. 4 - المواد المعاد تدويرها

## Slide 6: ب. 3. 4 - المواد المعاد تدويرها
الحدود و نِطَاق
حدود التقييم هي المبنى.
يشمل النطاق مواد البناء باستثناء التركيبات الفنية . تؤخذ جميع عناصر البناء في الاعتبار: الأساسات ، الهيكل الحامل ، الغلاف ، الألواح.
من الممكن أن يؤخذ في الاعتبار كل من المحتوى المعاد تدويره بعد المستهلك وما قبل الاستهلاك للمادة. يتم تضمين محتوى ما قبل المستهلك في الحساب فقط إذا لم يتم إعادة استخدامه في نفس العملية الصناعية.

## Slide 7: ب. 3. 4 - المواد المعاد تدويرها
الحدود والنطاق
أجزاء وعناصر المبنى التالية في الحسابات:
عناصر البناء ذات الصلة | أجزاء البناء
الهيكل (البنية التحتية والبنية الفوقية) | 
مجموعات الجدران الاستنادية | الأساسات (البنية التحتية)
إطار (عوارض وأعمدة وألواح) الطوابق العليا والجدران الخارجية وشرفات | الإطار الهيكلي للأحمال
بلاطة الطابق الأرضي والجدران الداخلية والفواصل والأبواب والسلالم | العناصر غير الحاملة
أنظمة الجدران الخارجية وأجهزة التكسية والتظليل فتحات الواجهات (بما في ذلك النوافذ والأبواب الخارجية) الدهانات الخارجية ، والطلاء | الواجهات
مانعة لتسرب الماء | السطح
تحت الارض | مرافق مواقف السيارات

## Slide 8
طريقة التقييم
لحساب قيمة المؤشر ، من الضروري تجميع قائمة المواد (BoM) التي تمثل جردًا جماعيًا للمواد المختلفة (كجم) التي يتكون منها المبنى. يتم تنظيم BoM وفقًا للعناصر الرئيسية التي يتكون منها المبنى.
نقطة البداية هي فاتورة الكميات ( BoQ ) التي تحدد عناصر المبنى (مثل الأساسات والأعمدة). يشتمل جدول الكميات على فئات مختلفة من العناصر ، والتي يمكن أن يكون لها خصائص أداء وظيفية مختلفة. يختلف BoM عن BoQ من حيث أنه يصف المواد المختلفة (مثل الخشب والصلب والألمنيوم ) الموجودة في عناصر البناء المختلفة. بمجرد تجميع مؤشر BoM ، من الممكن حساب قيمة المؤشر.
ب. 3. 4 - المواد المعاد تدويرها

## Slide 9
طريقة التقييم
خطوات
  حدد التكوين الأساسي لكل عنصر من عناصر البناء. يجب تفصيل تفاصيل المواد المكونة لها. يجب تقدير كتلة كل مادة مكونة
  التجميع حسب المادة: يجب تجميع كتلة جميع المواد المكونة بعد ذلك للحصول على الكتلة الإجمالية للمواد المستخدمة في المبنى
  تحديد المحتوى المعاد تدويره لكل مادة مكونة (بالكتلة )
  التجميع حسب المادة: يجب تجميع الكتلة المعاد تدويرها لجميع المواد المكونة بعد ذلك للحصول على إجمالي الكتلة المعاد تدويرها للمواد المستخدمة في المبنى
  يتم حساب قيمة المؤشر كنسبة مئوية من إجمالي كتلة المواد المعاد تدويرها (الخطوة 4) إلى الكتلة الإجمالية للمواد (الخطوة 2 ) ، [٪]
ب. 3. 4 - المواد المعاد تدويرها

## Slide 10
ب. 3. 4 - المواد المعاد تدويرها
المراجع والمعايير
EN ISO 14021 (الملصقات والإعلانات البيئية - الادعاءات البيئية المعلنة ذاتيًا - الملصقات البيئية من النوع الثاني).

## Slide 11: ب. 3. 4 - المواد المعاد تدويرها
مثال

## Slide 12: ب. 3. 4 - المواد المعاد تدويرها
من فاتورة الكميات وفاتورة المواد ، نتج عن ذلك منزل مكون من طابق واحد تبلغ مساحته 195 م 2 يزن حوالي 45000 كجم. يبلغ إجمالي كمية المواد القابلة لإعادة التدوير في المنزل حوالي 25000 كجم.
احسب النسبة المئوية لإجمالي الكتلة المعاد تدويرها للمواد إلى الكتلة الكلية للمواد

## Slide 13: ب. 3. 4 - المواد المعاد تدويرها
الخطوات 1-2
الخطوات 3-4
الخطوة الخامسة
الإجمالية للمواد المستخدمة في المبنى: 45000 كجم
إجمالي الكتلة المعاد تدويرها من المواد المستخدمة في المبنى: 25000 كجم
احسب النسبة المئوية لإجمالي الكتلة المعاد تدويرها للمواد إلى الكتلة الكلية للمواد
45000 (كجم)
25000 (كجم)
=
______
x

## Slide 14: ب. 3. 4 - المواد المعاد تدويرها
تمرين

## Slide 15: ب. 3. 4 - المواد المعاد تدويرها
من فاتورة الكميات وفاتورة المواد ، نتج عن ذلك 200 م 2 منزل من طابق واحد يزن حوالي 50000 كجم. يبلغ إجمالي كمية المواد القابلة لإعادة التدوير في المنزل حوالي 15000 كجم.
احسب النسبة المئوية لإجمالي الكتلة المعاد تدويرها للمواد إلى الكتلة الكلية للمواد