## Slide 1
وحدة التدريب 3
حساب التقييم
لمعايير
أداة البناء المستدام – معيار البناء

## Slide 2: ب. 4 . 3- استهلاك المياه الصالحة للشرب للاستخدامات الداخلية
ب / ٤/٣ استهلاك المياه الصالحة للشرب للاستخدامات الداخلية | 
مشكلة | فئة
ب .استهلاك الطاقة والموارد | ب . 4 استخدام المياه الصالحة للشرب ومياه العواصف والمياه الرمادية

## Slide 3: ب. 4 . 3- استهلاك المياه الصالحة للشرب للاستخدامات الداخلية
خلفية
منطقة البحر الأبيض المتوسط 3٪ فقط من موارد المياه العالمية ولكنها تستضيف أكثر من 50٪ من فقراء المياه في العالم ، أي حوالي 180 مليون شخص.
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، يعيش 60٪ من السكان في مناطق ذات إجهاد مائي مرتفع أو مرتفع للغاية ، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 35٪.
المصدر: https : // ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2018/01/water-report-2017.pdf
موارد المياه المتجددة الطبيعية السنوية للفرد الواحد في منطقة البحر الأبيض المتوسط الرئيسية
المصدر: https://www.medecc.org/scientific-basis-of-water-food-energy-part-of-the-medecc-report /

## Slide 4: ب. 4 . 3- استهلاك المياه الصالحة للشرب للاستخدامات الداخلية
مؤشر
وصف | وحدة | مرحلة المشروع | مصدر البيانات
استهلاك المياه الصالحة للشرب لكل ساكن في السنة | م 3 / راكب / سنة | تصميم ____________ إشغال | تقدير ____________ القياس
لإجراء الحساب ، من الممكن استخدام البيانات المحسوبة أو المقدرة .
في حالة المباني القائمة ، يجب تقييم استهلاك المياه باستخدام بيانات من القياس. يجب تقدير الاستهلاكات المقاسة بأخذ متوسط القيمة على فواتير فترة 3 سنوات.
يجب ذكر مصدر البيانات دائما بوضوح

## Slide 5: ب. 4 . 3- استهلاك المياه الصالحة للشرب للاستخدامات الداخلية
الهدف
الاستخدام الفعال للموارد المائية.

## Slide 6: ب. 4 . 3- استهلاك المياه الصالحة للشرب للاستخدامات الداخلية
وصف
يقدّر هذا المؤشر أو يقيس استهلاك المياه للتجهيزات / الأجهزة الصحية والأجهزة المستهلكة للمياه في أ مبنى.
يمكن تطبيقه على المباني الجديدة أو المجددة أو القائمة من أجل فهم استهلاك المياه وتقليله في نهاية المطاف .

## Slide 7: ب. 4 . 3- استهلاك المياه الصالحة للشرب للاستخدامات الداخلية
الحدود والنطاق
حدود التقييم هي المبنى.
المؤشر يشمل استخدام المياه الصالحة للشرب في :
- ماء الشرب
- مياه الصرف الصحي
- ماء التنظيف
- المياه الساخنة المنزلية
استهلاك المياه للري غير مأخوذ في عين الإعتبار

## Slide 8: ب. 4 . 3- استهلاك المياه الصالحة للشرب للاستخدامات الداخلية
طريقة التقييم
لإجراء العمليات الحسابية ، من الممكن استخدام البيانات الفعلية أو المقدرة. في حالة المباني القائمة ، يجب تقييم الاستهلاك الفعلي لمياه الشرب باستخدام بيانات من العدادات. يفضل النظر في البيانات الفعلية من السجلات الأطول (مثل بيانات ثلاث سنوات) أو 12 شهرًا متتاليًا على الأقل .
في حالة البيانات المقدرة ، يجب أن يؤخذ في الاعتبار عدد الأجهزة / التركيبات الصحية (مثل المراحيض والصنابير والاستحمام) والمياه التي تستخدم الأجهزة ( مثل غسالات الصحون والغسالات) في الحسابات. يتم تحديد معدلات الاستهلاك للأجهزة والتجهيزات الصحية المختلفة من خلال بيانات محددة من الموردين أو المكتبات. يجب تحديد عوامل الاستخدام المحددة. يجب على المستخدم تحديد عدد الأيام التي من المتوقع أن يشغلها المبنى سنويًا.
يجب ذكر مصدر البيانات دائما بوضوح

## Slide 9
طريقة التقييم - البيانات المحسوبة
جمع البيانات الفعلية للاستهلاك السنوي لمياه الشرب وحساب متوسط استهلاك المبنى السنوي لمياه الشرب . [م 3 ]. **
يفضل النظر في البيانات الفعلية من السجلات الأطول (مثل بيانات ثلاث سنوات) أو 12 شهرًا متتاليًا على الأقل .
تحديد عدد شاغلي المبنى.
احسب قيمة المؤشر على النحو التالي: إجمالي الاستهلاك السنوي لمياه الشرب (الخطوة 1) / عدد المستخدمين (الخطوة 2) ، [م 3 / مقيم].
ب. 4 . 3- استهلاك المياه الصالحة للشرب للاستخدامات الداخلية
** يجب استخلاص ري الحديقة . الاستهلاك السنوي الافتراضي للمياه لري الحدائق يقدر بين 0.3-1 م 3 / م 2 من مساحة الحديقة

## Slide 10: ب. 4 . 3- استهلاك المياه الصالحة للشرب للاستخدامات الداخلية
طريقة التقييم - البيانات المحسوبة
خطوات الحساب كالتالي:
تحديد جميع الأجهزة / التركيبات الصحية (مثل المراحيض والصنابير والاستحمام) والمياه باستخدام المعدات ( مثل الغسالات وغسالات الصحون وبرج التبريد المبرد بالماء ) للمبنى
تحديد معدلات الاستهلاك النموذجية للأجهزة والتجهيزات الصحية المختلفة ، من خلال بيانات محددة من الموردين أو المكتبات
عوامل الاستخدام النموذجية لكل جهاز ومعدات صحية
حدد عدد الأيام سنويا التي يتم استخدام المبنى فيها

## Slide 11: ب. 4 . 3- استهلاك المياه الصالحة للشرب للاستخدامات الداخلية
طريقة التقييم - البيانات المقدرة
مبدأ حساب استهلاك المياه لكل مستخدم بالنسبة للصنابير والاستحمام هو كما يلي :
ينطبق نفس المبدأ بالضبط على حسابات دورات المياه (باستثناء استخدام الشطف بدلاً من الدقائق).

## Slide 12: ب. 4 . 3- استهلاك المياه الصالحة للشرب للاستخدامات الداخلية
طريقة التقييم - البيانات المقدرة
بالنسبة للتنظيف ، يكون أساس الحساب كما يلي :

## Slide 13: ب. 4 . 3- استهلاك المياه الصالحة للشرب للاستخدامات الداخلية
طريقة التقييم - البيانات المقدرة
معدلات استهلاك المياه النموذجية
تنظيف دورات المياه: 9 لتر
حمام: 150 لتر
الدش: 15 لتر / دقيقة
غسل اليدين والوجه والأسنان: 10 - 15 لتر / دقيقة
الغسالة: 150 لتر
غسالة الصحون / جلاية: 50 لتر
غسيل الفواكه والخضروات: 15 لتر / دقيقة
غسيل الصحون 150 لتر / يوم

## Slide 14: ب. 4 . 3- استهلاك المياه الصالحة للشرب للاستخدامات الداخلية
طريقة التقييم - البيانات المقدرة
ANSI / ASHRAE / ICC / USGBC / IES Standard 189.1-2017
https: // www.ashrae.org/technical-resources/bookstore/standard-189-1
الحد الأدنى من متطلبات استهلاك المياه في « المباني الخضراء »

## Slide 15
طريقة التقييم - البيانات المقدرة
احسب إجمالي استهلاك المياه الصالحة للشرب السنوي للمبنى ، [م 3 ].
تحديد عدد شاغلي /مستخدمي المبنى
احسب قيمة المؤشر على النحو التالي: إجمالي الاستهلاك السنوي لمياه الشرب (الخطوة 5) / عدد المستخدمين (الخطوة 6) ، [م 3 / مقيم].
ب. 4 . 3- استهلاك المياه الصالحة للشرب للاستخدامات الداخلية
م 3 / راكب

## Slide 16: ب. 4 . 3- استهلاك المياه الصالحة للشرب للاستخدامات الداخلية
المراجع والمعايير
المستوى (المستويات) الجزء 1-2 - الإصدار التجريبي. بروكسل: المفوضية الأوروبية . https: // environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy/levels_en

## Slide 17: ب. 4 . 3- استهلاك المياه الصالحة للشرب للاستخدامات الداخلية
مثال

## Slide 18: ب. 4 . 3- استهلاك المياه الصالحة للشرب للاستخدامات الداخلية
مبنى قائم يضم 100 ساكن ومساحة أرضية 1000 م 2 . يتم نسخ المبنى 350 يومًا في السنة
البيانات المتوفرة : مساحة الطابق ، وعدد المستخدمين ، وعدد الأجهزة الصحية والمياه التي تستخدم المعدات ، ومعدلات الاستهلاك وعوامل الاستخدام النموذجية.
احسب الاستهلاك السنوي لمياه الشرب لكل مستخدم

## Slide 19: ب. 4 . 3- استهلاك المياه الصالحة للشرب للاستخدامات الداخلية
20 حنفية ، 6 لترات في الدقيقة ، 3 دقائق لكل مستخدم في اليوم
3 دشات ، 6 لترات في الدقيقة ، 5 دقائق لكل دش. كل دش يستخدم 10 مرات في اليوم
10 دورات مياه ، متوسط التدفق 3 لتر. يستخدم كل مرحاض 20 مرة في اليوم
100 مرة تنظيف في السنة واستخدام 0.01 لتر / م²
البيانات المتاحة
الخطوات 1-4

## Slide 20: ب. 4 . 3- استهلاك المياه الصالحة للشرب للاستخدامات الداخلية
الاستهلاك السنوي للصنابير
10 نقرات * [6 لتر / دقيقة * 3 دقائق / مستخدم * ( 350/365 )] * 0،001 = 0.36 م 3 / مستخدم
الاستهلاك السنوي للاستحمام
3 ششات * [ 10 مرات / يوم * 6 لتر / دقيقة * 3 دقائق / دش * ( 350/365)] * 0،001 = 0.86 م 3 / مستخدم
الاستهلاك السنوي لدورات المياه
10 حمامات * [ 20 شطفة/ يوم * 3 لتر / تدفق * (350/365)] * 0،001 = 0.58 م 3 / مستخدم
الاستهلاك السنوي للتنظيف
100 مرة تنظيف * [0.01 لتر / م 2 * 1000 م²] * 0.001 = 1.00 م 3 / مستخدم
إجمالي الاستهلاك السنوي = 2.8 م 3 / مستخدم
احسب المجموع السنوي لاستهلاك مياه الشرب للمبنى
الخطوات 5-7

## Slide 21: B.4.3 - استهلاك المياه الصالحة للشرب للاستخدامات الداخلية
تمرين

## Slide 22: ب. 4 . 3- استهلاك المياه الصالحة للشرب للاستخدامات الداخلية
مبنى قائم يضم 75 ساكن ومساحة أرضية 800 م 2 . المبنى مستخدم ـ330 يوم في السنة
البيانات المتوفرة :
8 دورات مياه ، بمتوسط تدفق: 3 لتر. تستخدم كل دورة مياه 20 مرة في اليوم
10 حنفيات بـ 6 لترات في الدقيقة ، دقيقتان لكل مستخدم في اليوم
لا يوجد استحمام
50 مرة تنظيف في السنة واستخدام 0.02 لتر / م²
احسب الاستهلاك السنوي لمياه الشرب لكل مستخدم