## Slide 1
وحدة التدريب 3
حساب التقييم
لمعايير
أداة البناء المستدام – معيار البناء

## Slide 2: ج . ١.١ - الكربون الكامن
ج ١.١ - الكربون المُخزّن | 
مشكلة | فئة
ج. تحميلات بيئية | ج 1 انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

## Slide 3
خلفية
الكربون الكامن هو مقدار انبعاثات غازات الدفيئة (GHG) التي تتولد عن جميع العمليات المرتبطة بإنتاج مواد البناء ، من الحصول على المواد الخام إلى تصنيع وتجميع مواد البناء عند بوابة المصنع (من المهد إلى اللحد) ).
ج . ١.١ - الكربون الكامن
الكربون الكامن هو البصمة الكربونية للمبنى قبل أن يبدأ التشغيل

## Slide 4
خلفية
معظم تأثيرات دورة الحياة (أكثر من 90٪) إلى انبعاثات المهد إلى البوابة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون .
النقل إلى موقع المبنى حوالي 7 ٪ أكثر ، بينما ستتم إضافة بعض المبالغ المتكررة أيضًا أثناء الصيانة واستبدال بعض العناصر ، حسب الحاجة.
الهدم النهائي في نهاية عمر المبنى حوالي 1٪ من تأثيرات دورة الحياة ، اعتمادًا على إدارة النفايات .
ج . ١.١ - الكربون الكامن

## Slide 5
خلفية
المقياس المستخدم للكربون الكامن هو إمكانات الاحترار العالمي (GWP) المقدرة بالكيلوغرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (كجم من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) ثم تم ضبطها لكل وحدة مساحة أرضية (كجم من مكافئ ثاني أكسيد الكربون / م 2 ).
الكتلة "المكافئة" ( المكافئة ) لثاني أكسيد الكربون للتعبير عن التأثيرات المكافئة لجميع غازات الدفيئة ، بما في ذلك المساهم الرئيسي في انبعاثات
ثاني أكسيد الكربون = 1 ( تعريف ب ص)
القدرة على إحداث الاحترار العالمي للميثان CH 4 = 25 (قدرة الاحترار العالمي على مدى 100 سنة هي 25 ضعف ثاني أكسيد الكربون )
القدرة على الاحترار العالمي لأكسيد النيتروز N 2 O = 298 (GWP على مدى 100 سنة هو 298 ضعف ثاني أكسيد الكربون )
ج . ١.١ - الكربون الكامن

## Slide 6: ج . ١.١ - الكربون الكامن
مؤشر
وصف | وحدة | مرحلة المشروع | مصدر البيانات
مكافئ ثاني أكسيد الكربون المتجسد لكل مساحة أرضية داخلية مفيدة | كجم من مكافئ ثاني أكسيد الكربون / م 2 | تصميم ____________ إشغال | تقدير ____________ لا ملائم
المؤشر قابل للتطبيق فقط في مرحلة التصميم .
في حالة البناء الجديد ، يجب حساب المؤشر مع مراعاة جميع المواد المستخدمة في تشييد المبنى.
في حالة وجود مبنى تم تجديده ، يجب حساب المؤشر مع الأخذ في الاعتبار فقط المواد المستخدمة في تجديده وليس المواد الموجودة مسبقًا.

## Slide 7: ج . ١.١ - الكربون الكامن
الهدف
تشجيع استخدام مواد البناء والعمليات التي تحتوي على نسبة منخفضة من الكربون.

## Slide 8: ج . ١.١ - الكربون الكامن
الحدود والنطاق
حدود التقييم هي المبنى
النطاق يشمل مرحلة المنتج للمبنى, من توريد المواد الخام إلى التصنيع. يشمل النطاق مواد البناء باستثناء التركيبات الفنية . تؤخذ جميع عناصر البناء في الاعتبار: الأساسات ، الهيكل الحامل ، الغلاف ، الألواح.

## Slide 9: ج . ١.١ - الكربون الكامن
الحدود والنطاق
يشمل الحد الأدنى لنطاق المؤشر أجزاء وعناصر البناء التالية:
عناصر البناء ذات الصلة | أجزاء البناء
الهيكل (البنية التحتية والبنية الفوقية) | 
مجموعات الجدران الاستنادية | الأساسات (البنية التحتية)
إطار (عوارض وأعمدة وألواح) الطوابق العليا والجدران الخارجية وشرفات | الإطار الهيكلي للأحمال
بلاطة الطابق الأرضي والجدران الداخلية والفواصل والأبواب والسلالم | العناصر غير الحاملة
أنظمة الجدران الخارجية وأجهزة التكسية والتظليل فتحات الواجهات (بما في ذلك النوافذ والأبواب الخارجية) الدهانات الخارجية ، والطلاء | الواجهات
مانعة لتسرب الماء | السطح
تحت الارض | مرافق مواقف السيارات

## Slide 10
ج . ١.١ - الكربون الكامن
طريقة التقييم
لحساب قيمة المؤشر ، من الضروري تجميع قائمة المواد (BoM) التي تمثل جردًا جماعيًا للمواد المختلفة (كجم) التي يتكون منها المبنى. يتم تنظيم BoM وفقًا للعناصر الرئيسية المكونة للمبنى
نقطة البداية هي فاتورة الكميات ( BoQ ) التي تحدد عناصر المبنى (مثل الأساسات والأعمدة). يتضمن BoQ فئات مختلفة من العناصر ، والتي يمكن أن يكون لها خصائص أداء وظيفية مختلفة . يختلف BoM عن BoQ من حيث أنه يصف المواد المختلفة (مثل الخرسانة والصلب والألمنيوم ) الموجودة في عناصر البناء المختلفة.
جدول الكميات يشمل عناصر المبنى التي تمثل 99٪ على الأقل من كتلة المبنى.

## Slide 11
ج . ١.١ - الكربون الكامن
طريقة التقييم
خطوات الحساب كالتالي :
  حدد التكوين الأساسي لكل عنصر من عناصر البناء . يجب إجراء تفصيل للمواد المكونة لها. يجب تقدير كتلة كل مادة
  التجميع حسب المادة. يجب بعد ذلك تجميع كتلة كل مادة مكونة للحصول على الكتلة الكلية لكل نوع من المواد ، [كجم].
  احسب الكربون المامن لكل مادة بضرب الكتلة المحددة (أي كجم) بمعامل الكربون المقابل لها ، [kgCO 2 / kg].
  جمع الكربون الكامن لجميع المواد لحساب إجمالي الكربون المتجسد للمبنى ، [ كجم من ثاني أكسيد الكربون ]
  احسب إجمالي مساحة الأرضية الداخلية المفيدة ، [م 2 ]
  احسب قيمة المؤشر على النحو التالي: إجمالي الكربون الكامن للمبنى (الخطوة 4) / إجمالي مساحة الطابق الداخلية المفيدة (الخطوة 5) ، [ kgCO 2 / m 2 ] .
كجم CO 2 / م 2

## Slide 12
ج . ١.١ - الكربون الكامن
طريقة التقييم
بالنسبة لمعامل الكربون ، استخدم المعاملات الوطنية ، إن وجدت. أو قواعد البيانات الدولية ، على سبيل المثال ، (قاعدة بيانات ICE ).
يتم قياس المعاملات بالكيلوغرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (كجم من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) لكل وحدة كتلة (كجم) من المادة أو يتم التعبير عنها أيضًا في بعض الأحيان لكل وحدة مساحة من المادة (كجم من مكافئ ثاني أكسيد الكربون / م 2 )

## Slide 13: ج . ١.١ - الكربون الكامن
المراجع والمعايير
EN 15978 "استدامة أعمال البناء - تقييم الأداء البيئي للمباني - طريقة الحساب"
الأوروبية لتقييم دورة الحياة ، المفوضية الأوروبية . https://eplca.jrc.ec.europa.eu/؟ page_ id = 86
قاعدة بيانات ICE ، جرد الكربون والطاقة ، البيئة الدائرية . https: // circularecology.com/embodied-carbon-footprint-database.html
الوكالة الدولية للطاقة للطاقة المتجسدة ومكافئ ثاني أكسيد الكربون لتشييد المباني (الملحق 57) ، وكالة الطاقة الدولية. http : // www.iea-ebc.org/Data/publications/EBC_Annex_57_Results_Overview.pdf
ISO 14040/44 ، EN 15804 (استدامة أعمال البناء. إعلانات المنتجات البيئية. القواعد الأساسية لفئة المنتج لمنتجات البناء )

## Slide 14: ج . ١.١ - الكربون الكامن
مثال

## Slide 15: ج . ١.١ - الكربون الكامن
احسب مكافئات ثاني أكسيد الكربون الكامن لكل مساحة طابق داخلي مفيد لمنزل مساحته 195 م 2
الخطوات 1-3
نوع المادة | الوزن التقريبي (كجم) من BoQ | كربون كامن ( كغم CO2 مكافئ / كغم) من BoM | كربون كامن ( كلغ من مكافئ ثاني أكسيد الكربون )
الأرضيات - خرسانية |  |  | 
17.5 ميجا باسكال خرسانة في بلاطة أرضية مع كسوة خفيفة الوزن | 53184 | 0.124 | 6595
أساس البناء الخرساني | 1،312 | 0.136 | 178
تقوية الصلب للبلاطة على الأرض والأساس | 789 | 1.99 | 1،570
أرضيات الفينيل | 2،049 | 3.19 | 6536

## Slide 16: ج . ١.١ - الكربون الكامن
الخطوات 1-3
نوع المادة | الوزن التقريبي (كجم) من BOQ | كربون كامن الشدة ( kgCO 2 eq / kg) من BOM | كربون كامن ( كلغ من مكافئ ثاني أكسيد الكربون )
النوافذ والزجاج |  |  | 
الألمنيوم - مطلية بالمصنع | 144288 _ | 9.16 | 2638
زجاج مصقول | 450 | 0.91 | 409
الكسوة الجدار |  |  | 
القشرة الحجرية | 13،780 | 0.21 | 2894
ورقة الألياف الأسمنت | 2940 | 0.554 | 1،629

## Slide 17: ج . ١.١ - الكربون الكامن
احسب إجمالي الكربون الكامن للمبنى
+ 1,570 + 6,536 + 2,638 + 409 + 2,894 + 1,629 ) = 27,449 kgCO2eq
الخطوة 4
الخطوة 5
الخطوة 6
مساحة أرضية داخلية مفيدة : 195 م 2
27,449 kgCO 2 مكافئ

=
إجمالي الكربون المتجسد
195 م 2
115.1 kgCO 2 مكافئ / م 2
مفيد داخلي
المساحة الأرضية
احسب إجمالي مكافئات ثاني أكسيد الكربون الكامن لكل مساحة أية داخلية مفيدة

## Slide 18: ج . ١.١ - الكربون الكامن
تمرين

## Slide 19: ج . ١.١ - الكربون الكامن
احسب مكافئات ثاني أكسيد الكربون الكامن لكل مساحة طابق داخلي مفيد لمبنى جديد بمساحة 200 م 2
الخطوات 1-3
نوع المادة | الوزن التقريبي (كجم) من BoQ | كربون كامن ( كغم CO2 مكافئ / كغم) من BoM | كربون كامن ( كلغ من مكافئ ثاني أكسيد الكربون )
الأرضيات - خرسانية |  |  | 
17.5 ميجا باسكال خرسانة في بلاطة أرضية مع كسوة خفيفة الوزن | 54547 | 0.124 | 
أساس البناء الخرساني | 1345 | 0.136 | 
تقوية الصلب للبلاطة على الأرض والأساس | 810 | 1.99 | 
أرضيات الفينيل | 2،103 | 3.19 | 

## Slide 20: ج . ١.١ - الكربون الكامن
الخطوات 1-3
نوع المادة | الوزن التقريبي (كجم) من BOQ | كربون كامن الشدة ( kgCO 2 eq / kg) من BOM | كربون كامن ( كلغ من مكافئ ثاني أكسيد الكربون )
النوافذ والزجاج |  |  | 
الألمنيوم - مطلية بالمصنع | 296 | 9.16 | 
زجاج مصقول | 462 | 0.91 | 
الكسوة الجدار |  |  | 
القشرة الحجرية | 14133 | 0.21 | 
ورقة الألياف الأسمنت | 3،015 | 0.554 |