## Slide 1
وحدة التدريب 3
حساب التقييم
لمعايير
أداة البناء المستدام – معيار البناء

## Slide 2: ج .1 .2 - انبعاثات الغازات الدفيئة أثناء التشغيل
ج.1 .2 - انبعاثات الغازات الدفيئة أثناء التشغيل | 
مشكلة | فئة
Cج. تحميلات بيئية | ج. 1 انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

## Slide 3: ج .1 .2 - انبعاثات الغازات الدفيئة أثناء التشغيل
تشكل غازات الاحتباس الحراري مجموعة من الغازات التي تساهم في الاحتباس الحراري وتغير المناخ . بروتوكول كيوتو ، وهو اتفاق بيئي اعتمد العديد من الاطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1997 للحد من الاحترار العالمي ، ويغطي ستة غازات دفيئة: ثاني أكسيد الكربون ، والميثان ، وأكسيد النيتروز ، والغازات المفلورة (مركبات الكربون الهيدروفلورية).
وتحويلها لمكافئات ثاني اكسيد الكربون مما يمكن من مقارنتها وتحديد مساهمتها الفردية والاجمالية في الاحمال البيئية
نبذه

## Slide 4: ج .1 .2 - انبعاثات الغازات الدفيئة أثناء التشغيل
تم تطوير إمكانية الاحترار العالمي للسماح بمقارنة التأثير على الاحتباس الحراري الناجم عن الغازات المختلفة
القدرة على الاحترار العالمي هي مقياس نسبي لمقدار الطاقة التي يمكن احتجازها في الغلاف الجوي خلال فترة زمنية محددة بواسطة كتلة من الغاز مقارنة بنفس كتلة ثاني أكسيد الكربون.
ارتفاع قدرة الاحترار العالمي يعني ارتفاع تأثير احتراري أكبر في تلك الفترة الزمنية (على سبيل المثال 20 ، 100 سنة).
نبذه
المصدر IPCC
  لحساب مكافئ ثاني أكسيد الكربون ، يتم تقييم انبعاثات هذه الغازات من حيث انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون ؛ حسب التعريف،
  القدرة على إحداث الاحترار العالمي لثاني اكسيد الكربون = 1
  القدرة على إحداث الاحترار العالمي للميثان CH4 = 25 ( القدرة على إحداث الاحترار العالمي على مدى 100 سنة تعادل 25 ضعف ثاني أكسيد الكربون)
  القدرة على الاحترار العالمي لأكسيد النيتروز N2O = 298 ( على مدى 100 سنة هو 298 ضعف ثاني أكسيد الكربون)

## Slide 5: ج .1 .2 - انبعاثات الغازات الدفيئة أثناء التشغيل
خلفية
يتم تسليم الطاقة الحرارية للمبنى على شكل حرارة / تبريد من أنظمة المنطقة والوقود . هي الطاقة لكل "ناقل" يتم توفيرها للمبنى لتلبية الاستخدامات داخل المبنى (مثل التدفئة والتبريد والتهوية والمياه الساخنة المنزلية).
يتم قياس " الطاقة الموردة " بواسطة المرافق
احتراق الوقود في المبنى (مثل حرق الغاز لتدفئة المكان) انبعاثات.
محطات التدفئة / التبريد في المنطقة أيضًا بحرق الوقود لتوليد التدفئة / التبريد الذي يتم نقله وتسليمه إلى المباني.
غازات الدفيئة
غازات الدفيئة
الانبعاثات المباشرة

## Slide 6: ج .1 .2 - انبعاثات الغازات الدفيئة أثناء التشغيل
نبذة
المصدر IPCC
يتم قياس " الطاقة الموردة " بواسطة المرافق
يتم توصيل الكهرباء من الشبكة إلى المبنى لتلبية الاستخدامات داخل المبنى (مثل التدفئة والتبريد والتهوية والمياه الساخنة المنزلية والإضاءة والمواد المساعدة)
العديد من محطات الطاقة تحرق الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء التي تنقلها الشبكة وتوصيلها إلى المباني
غازات الدفيئة
الانبعاثات المباشرة
الوقود الحفري
42٪
المستقبل هو الكهرباء الخضراء

## Slide 7: ج .1 .2 - انبعاثات الغازات الدفيئة أثناء التشغيل
خلفية
المصدر IPCC
يتم قياس " الطاقة الموردة " بواسطة المرافق
الانبعاثات غير المباشرة
إضافي تنشأ التأثيرات البيئية أيضًا من استخراج وتعدين الوقود الأحفوري ، والنقل ، والمعالجة (مثل التكرير)
على سبيل المثال ، تمثل الانبعاثات غير المباشرة من إنتاج النفط حوالي 20٪ من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة
المصدر : شركة ARC Financial Corp. "استثمار النفط الخام في عالم مقيد الكربون" ، فبراير 2016.
المرجع: جاكي فورست ، www.arcenergyinstitute.com

## Slide 8: ج .1 .2 - انبعاثات الغازات الدفيئة أثناء التشغيل
خلفية
المصدر IPCC
شدة غازات الدفيئة بالنسبة للوقود وأشكال الطاقة الأخرى (مثل الكهرباء) يتم التعبير عنها من حيث كتلة مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة طاقة من الوقود ( kgCO 2 eq / kWh )
المصدر: IPCC

## Slide 9: ج .1 .2 - انبعاثات الغازات الدفيئة أثناء التشغيل
وصف | وحدة | مرحلة المشروع | مصدر البيانات
انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل مساحة أرضية داخلية مفيدة سنويًا | كغم من مكافئ ثاني أكسيد الكربون / م 2 / سنة | تصميم ____________ احتلال ncy | تقدير ____________ تقدير
مؤشر

## Slide 10: ج .1 .2 - انبعاثات الغازات الدفيئة أثناء التشغيل
نية
تقليل إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من عمليات المباني.
-22٪
- 1265 مليون طن ثاني أكسيد الكربون مكافئ.
-20٪ -40٪

## Slide 11: ج .1 .2 - انبعاثات الغازات الدفيئة أثناء التشغيل
الحدود والنطاق
حدود التقييم هي المبنى.
نطاق المؤشر مرحلة استخدام المبنى ويتضمن الانبعاثات متعلق ب إلى الاستخدامات النهائية للطاقة التالية ، والتي يشار إليها أيضًا باسم خدمات البناء الفنية :
تدفئة
تبريد
تهوية
الماء الساخن
الإضاءة
الاضافات

## Slide 12: ج .1 .2 - انبعاثات الغازات الدفيئة أثناء التشغيل
طريقة التقييم
تم توحيد حسابات مساهمة المبنى في ظاهرة الاحتباس الحراري على مدار دورة حياته وفقًا لمعيار ISO 14067 . يوفر معيار تقييم دورة الحياة (LCA) ISO 14040 أيضًا مرجعًا عامًا رئيسيًا. يشار إلى هذا أيضًا باسم تقييم البصمة الكربونية أو قياس الكربون طوال الحياة .

## Slide 13: ج .1 .2 - انبعاثات الغازات الدفيئة أثناء التشغيل
طريقة التقييم - عوامل الانبعاث
معاملات الانبعاث هي معاملات تحدد كمية الانبعاثات لكل وحدة من استخدام الطاقة .
ثاني أكسيد الكربون يتم حساب الانبعاثات لكل ناقل طاقة بضرب استهلاك الطاقة النهائي بالانبعاثات المقابلة .
وحدة الإبلاغ عن الانبعاثات هي كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون يتضمن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة الأخرى ( مثل الميثان 4 و N 2 O ).

## Slide 14: ج .1 .2 - انبعاثات الغازات الدفيئة أثناء التشغيل
طريقة التقييم - عوامل الانبعاث القياسية (IPCC)
معاملات الانبعاث القياسية التي تتبع مبادئ الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ، تغطي جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تحدث بسبب استهلاك الطاقة من قبل المباني داخل أراضي السلطة المحلية .
الاحتراق المباشر للوقود في المباني (مثل تدفئة الأماكن)
غير المباشر عن طريق احتراق الوقود المرتبط بتوليد الكهرباء أو استخدام حرارة المنطقة / البرودة داخل المنطقة
معاملات الانبعاث القياسية على محتوى الكربون لكل وقود
يمكن استخدام معاملات الانبعاث الوطنية / المحلية الرسمية ، إذا كان ذلك مناسبًا

## Slide 15: ج .1 .2 - انبعاثات الغازات الدفيئة أثناء التشغيل
طريقة التقييم - عوامل انبعاث LCA
تأخذ معاملات انبعاث دورة دورة الحياة في الاعتبار انبعاثات غازات الدفيئة من ثاني أكسيد الكربون والغازات الأخرى ( CH 4 و N 2 O ) ودورة الحياة الكلية لناقل الطاقة ، أي تشمل الانبعاثات التي تحدث خارج الموقع حيث يتم استخدام الوقود
انبعاثات الاحتراق النهائي
انبعاثات المنبع من سلسلة التوريد
يمكن استخدام معاملات الانبعاث الوطنية / المحلية الرسمية ، إذا كان ذلك مناسبًا
المصدر : ميثاق رؤساء البلديات - ملحق تقني لنموذج SEAP

## Slide 16: ج .1 .2 - انبعاثات الغازات الدفيئة أثناء التشغيل
طريقة التقييم - عوامل انبعاث الكهرباء
معاملات الانبعاث لتوليد الكهرباء على مزيج الطاقة لتوليد الطاقة
الكهرباء المستهلكة في بلدية معينة من محطات مختلفة إما داخل البلدية أو خارجها
التدفقات المادية للكهرباء الحدود وتتنوع اعتمادًا على استخدام مصادر الطاقة المتجددة وحالة سوق الطاقة والواردات / الصادرات وما إلى ذلك
استخدم معامل انبعاث وطني يعكس متوسط ثاني أكسيد الكربون مكافئ. الانبعاثات المتعلقة بإنتاج الكهرباء الوطنية
المصدر: www.electricitymap.org

## Slide 17: ج .1 .2 - انبعاثات الغازات الدفيئة أثناء التشغيل
طريقة التقييم - عوامل انبعاث الكهرباء
معاملات الانبعاث لتوليد الكهرباء على مزيج الطاقة
تتقلب معاملات الانبعاث الوطنية من سنة إلى أخرى بسبب مزيج الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء
استخدم معامل انبعاث وطني يعكس متوسط ثاني أكسيد الكربون مكافئ. الانبعاثات المتعلقة بإنتاج الكهرباء الوطنية
الكهرباء الخضراء

## Slide 18: ج .1 .2 - انبعاثات الغازات الدفيئة أثناء التشغيل
طريقة التقييم - الحرارة / عوامل الانبعاث البارد
يتم حساب معاملات الانبعاث للحرارة أو البرودة التي يتم بيعها / توزيعها كسلعة للمستخدمين النهائيين داخل السلطة المحلية على النحو التالي
إذا تم تصدير جزء من حرارة / برودة المنطقة التي يتم إنتاجها في السلطة المحلية ، فسيتم خصم الحصة المقابلة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الحساب
إذا تم استيراد حرارة / برودة المنطقة من مصنع يقع خارج السلطة المحلية ، فسيتم احتساب حصة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من هذا المصنع الذي يتوافق مع الاستهلاك في أراضي السلطة المحلية في الحساب
مثال للحرارة مشابه للبرد
حيث
EFH = معام انبعاث الحرارة ( طن / ميغا واط)
CO2LPH = انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الإنتاج المحلي للحرارة (وفقا للجدول د )
CO2IH = انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بأي حرارة مستوردة من خارج أراضي الإقليم المحلي ( ت)
CO2EH = انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بأي حرارة يتم تصديرها خارج أراضي الاقليم المحلي (ت)
LHC = استهلاك الحرارة و التبريد المحلي ( وفقاً للجدول أ من النموذج ) ميغا واط للحرارة

## Slide 19: ج .1 .2 - انبعاثات الغازات الدفيئة أثناء التشغيل
خطوات حساب المباني الجديدة (التصميم) هي كما يلي:
احسب مساحة الطابق الداخلي للمبنى ، [م 2 ]
احسب الكمية السنوية لكل وقود (على سبيل المثال ، لترات من النفط ، أمتار مكعبة من الغاز الطبيعي ) يتم تسليمها للمبنى لخدماتها الفنية _ أو تستخدم بواسطة CHP ، إن أمكن ، على مدار عام نموذجي ، وفقًا لمعايير CEN التي تدعم EPBD. انظر أيضا ب 1.2
يمكن استخدام الوقود للاحتراق (على سبيل المثال ، استخدام الزيت أو الغاز الطبيعي لتدفئة المكان) أو CHP لتوليد حرارة مفيدة (والكهرباء ، انظر التالي)
استخدم LCA CO 2 مكافئ. معاملات الانبعاث لكل وقود لتحويل وحدات الطاقة إلى مكافئ ثاني أكسيد الكربون . الكتلة ، [كغم من مكافئ ثاني أكسيد الكربون ]
الكثافة الإجمالية لغازات الدفيئة لجميع أنواع الوقود ، [كغم من مكافئ ثاني أكسيد الكربون / م 2 / سنة ]
طريقة التقييم - مرحلة التصميم ( الوقود )
الوقود
الوقود E =

## Slide 20: ج .1 .2 - انبعاثات الغازات الدفيئة أثناء التشغيل
احسب الكهرباء السنوية تم التوصيل للمبنى لتغطية الطلب على خدماته الفنية خلال عام نموذجي . لمزيد من المعلومات ، انظر المؤشر B.1.3
استخدم LCA CO 2 eq. معاملات الانبعاث للكهرباء لتحويل وحدات الطاقة إلى مكافئ ثاني أكسيد الكربون . الكتلة ، [كغم من مكافئ ثاني أكسيد الكربون]
احسب كثافة غازات الدفيئة من الكهرباء ، [kg CO 2 eq. / m 2 / yr ]
طريقة التقييم - مرحلة التصميم ( الكهرباء )
كهرباء

## Slide 21: ج .1 .2 - انبعاثات غازات الدفيئة أثناء التشغيل
احسب إجمالي الطاقة السنوية التي يتم تسليمها إلى المبنى من شبكة تدفئة / تبريد المنطقة لتغطية الطلب على خدماتها الفنية على مدار عام عادي ، وفقًا لمعايير CEN التي تدعم EPBD
استخدم مكافئ LCA CO2 معاملات الانبعاث لتدفئة المنطقة أو البرودة لتحويل وحدات الطاقة إلى مكافئ ثاني أكسيد الكربون . الكتلة ، [كغم من مكافئ ثاني أكسيد الكربون]
احسب كثافة الغازات الدفيئة من حرارة المنطقة أو بردها ، [كجم من مكافئ ثاني أكسيد الكربون / م 2 / سنة ]
طريقة التقييم - مرحلة التصميم (حار / بارد )
حار بارد

## Slide 22: ج .1 .2 - انبعاثات الغازات الدفيئة أثناء التشغيل
اجمع كل الكثافة المحسوبة لحساب كثافة الغازات الدفيئة الإجمالي ، [كغم من مكافئ ثاني أكسيد الكربون / م 2 / سنة ]
طريقة التقييم - مرحلة التصميم (المجموع )
المجموع
+
+
=
الوقود
الكهرباء
حار / بارد

## Slide 23: ج .1 .2 - انبعاثات الغازات الدفيئة أثناء التشغيل
خطوات الحساب للمباني القائمة هي كما يلي:
احسب مساحة الأرضية الداخلية المفيدة للمباني (استخدم مخططات الطوابق أو القياس) ، [م 2 ]
احسب الكمية السنوية لكل وقود (على سبيل المثال لترات من النفط ، أمتار مكعبة من الغاز الطبيعي) يتم تسليمها إلى المبنى لخدماته الفنية ، باستخدام متوسط قيمة 3 سنوات ، من المراقبة أو الفواتير أو المرافق . انظر أيضا ب 1.2
قم بتحويل كمية الوقود إلى طاقة حرارية باستخدام قيم التسخين المنخفضة ، [kWh]
استخدم LCA CO 2 مكافئ. معاملات الانبعاث لكل وقود لتحويل وحدات الطاقة إلى مكافئ ثاني أكسيد الكربون . الكتلة ، [كغم من مكافئ ثاني أكسيد الكربون ]
احسب الكثافة الإجمالية لغازات الدفيئة من جميع أنواع الوقود ، [كغم من مكافئ ثاني أكسيد الكربون / م 2 / سنة ]
طريقة التقييم - مرحلة الاستخدام (الوقود )
الوقود E =
الوقود

## Slide 24: ج .1 .2 - انبعاثات الغازات الدفيئة أثناء التشغيل
طريقة التقييم - مرحلة الإشراف (كهرباء )
احسب الكهرباء السنوية المنقولة إلى المبنى لتغطية الطلب على خدماتها الفنية ، باستخدام متوسط قيمة 3 سنوات ، من المراقبة (مثل BEMS) التي توفر البيانات الضرورية للاستخدامات النهائية المحددة . انظر أيضا ب 1.3
يمكن أيضًا استخدام البيانات من فواتير الكهرباء أو المرافق ؛ استخدم متوسط قيمة 3 سنوات ؛ دمج البيانات للاستخدامات النهائية المختلفة مع نتائج الاستطلاع. انظر أيضا ب 1.3
استخدم مكافئ LCA CO2 معاملات الانبعاث للكهرباء لتحويل وحدات الطاقة إلى مكافئ ثاني أكسيد الكربون. الكتلة ، [كغم من مكافئ ثاني أكسيد الكربون]
احسب كثافة غازات الدفيئة من الكهرباء ، ( مكافئ كغم من ثاني اكسيد الكربون / م2 / السنة )
كهرباء

## Slide 25: ج .1 .2 - انبعاثات الغازات الدفيئة أثناء التشغيل
طريقة التقييم - مرحلة الإستخدام (حار / بارد )
احسب إجمالي الطاقة السنوية التي يتم تسليمها إلى المبنى من شبكة تدفئة / تبريد منطقة لتغطية الطلب على خدماتها الفنية ، باستخدام متوسط قيمة 3 سنوات ، من الفواتير أو المرافق ، أو استخدم القيم من المؤشر B.1.2
استخدم مكافئ LCA CO2 معاملات الانبعاث للحرارة / البرودة في المنطقة لتحويل وحدات الطاقة إلى مكافئ ثاني أكسيد الكربون . الكتلة ، [كغم من مكافئ ثاني أكسيد الكربون]
احسب كثافة غازات الدفيئة من حرارة / برودة المنطقة ، [ كجم من مكافئ ثاني أكسيد الكربون / م 2 / سنة ]
حار بارد

## Slide 26: ج .1 .2 - انبعاثات الغازات الدفيئة أثناء التشغيل
طريقة التقييم - مرحلة الإستخدام (المجموع )
اجمع كل الشدة المحسوبة لحساب شدة غازات الدفيئة الإجمالية ، [كغم من مكافئ ثاني أكسيد الكربون / م 2 / سنة ]
المجموع
+
+
=

## Slide 27: ج .1 .2 - انبعاثات غازات الدفيئة أثناء التشغيل
طريقة التقييم - مرحلة الإشراف
حيث
Qfuel,i = مجموع الاستهلاك السنوي للوقود i-th fuel (e.g. m3 for gas or lt for oil)
LHVi = أدني قيمة للتسخين of the i-th fuel (e.g. kWhth/m3 or kWhth/lt)
kem,i = LCA CO2 مكافئ عامل الانبعاثات of the i-th fuel (kg CO2 eq./kWhth)
Qel = مجموع الاستهلاك السنوي للكهرباء من الشبكة (kWhe)
kem = LCA CO2 مكافئ عامل الانبعاث للطاقة الكهربائية من الشبكة (kg CO2 eq./kWhe)
Qdhc = المجموع الكلي للطاقة السنوية من تدفئة / تبريد المنطقة total (kWhth)
kem,dhc = LCA CO2 مكافئ عامل الانبعاث للطاقة من تدفئة وتبريد المنطقة eq. emission factor of energy from district heating/cooling (kg CO2eq./kWhth)
Au = مساحة الطابق الداخلية (m2)
حار بارد

## Slide 28: ج .1 .2 - انبعاثات الغازات الدفيئة أثناء التشغيل
المراجع والمعايير
EN 15603 - أداء الطاقة في المباني - الاستخدام الكلي للطاقة وتعريف تصنيفات الطاقة
ISO 14067 : 2013 - غازات الاحتباس الحراري - البصمة الكربونية للمنتجات - المتطلبات والمبادئ التوجيهية للقياس الكمي والتواصل. جنيف: المنظمة الدولية للتوحيد القياسي.
المستوى (المستويات ) الجزء 1-2 - الإصدار التجريبي. بروكسل: المفوضية الأوروبية. https: // environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy/levels_en
التوجيه (الاتحاد الأوروبي) 2015/652 الذي يحدد طرق الحساب ومتطلبات الإبلاغ وفقًا للتوجيه 98/70 / EC الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس المتعلق بجودة وقود البنزين والديزل.
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ : 2014. تقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. جنيف ، سويسرا.
JRC : 2013. كيفية تطوير خطة عمل للطاقة المستدامة (SEAP) في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط الشريكة ، JRC88817. مركز البحوث المشتركة ، المفوضية الأوروبية.

## Slide 29: ج .1 .2 - انبعاثات الغازات الدفيئة أثناء التشغيل
مثال - مرحلة التصميم

## Slide 30: ج .1 .2 - انبعاثات الغازات الدفيئة أثناء التشغيل
تم تصميم مبنى إداري جديد في اليونان بنظام HVAC مركزي يتم خدمته بواسطة مضخات حرارية عالية الكفاءة. الكهرباء هي الناقل الوحيد للطاقة المستخدمة في المبنى.
البيانات المتوفرة : مساحة الطابق الداخلي المفيدة 2،995.8 م 2 . تبلغ كثافة استخدام الطاقة الكهربائية السنوية المحسوبة (EUI) لخدماتها الفنية (مثل التدفئة والتبريد والتهوية والماء الساخن المنزلي والإضاءة والمواد المساعدة) 85.2 كيلو وات في الساعة ه / م 2 مساحة الطابق المفيدة سنويًا.
احسب الكثافة الإجمالية لـ LCA GHG ، من خلال التحقق من خيار الاتصال بمزودي طاقة مختلفين
    شبكة الكهرباء الوطنية الرئيسية
    مكان الكهروضوئي القريب بسعة كافية لتغطية أحمال المبنى

## Slide 31: ج .1 .2 - انبعاثات الغازات الدفيئة أثناء التشغيل
الطلب السنوي على الكهرباء للمبنى لخدماته الفنية (مثل التدفئة والتهوية وتكييف الهواء ، والماء الساخن المنزلي ، والإضاءة ، والمواد المساعدة) هو
85.2 كيلوواط ساعة e / م 2 2995.8 م 2 = 255242.2 كيلوواط ساعة
معاملات انبعاث LCA للخيارين:
1. متصل بالشبكة الرئيسية: 1.167 كجم من ثاني أكسيد الكربون 2 مكافئ / كيلو وات ساعة e
2. متصلة بالطاقة الشمسية الكهروضوئية الجديدة: 0.02 كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون 2 مكافئ / كيلو واط ساعة e
الخطوة 1
مساحة الطابق الداخلي المفيدة للمبنى 2995.8 م 2 .
الخطوات 2-4
الخطوة 5
لا يستخدم المبنى الوقود في خدماته الفنية
الخطوة 6

## Slide 32: ج .1 .2 - انبعاثات الغازات الدفيئة أثناء التشغيل
الغازات الدفيئة (الكهرباء)
1 . E = = 99.4 كجم من ثاني أكسيد الكربون 2 مكافئ / م 2 / سنة
2. E = = 1.7 كجم من ثاني أكسيد الكربون 2 مكافئ / م 2 / سنة
نظرًا لأن EUI للكهرباء كان متاحًا ، يمكن للمرء استخدام هذه البيانات مباشرة لإجراء الحسابات
1 . E = 85.2  1.167 = 99.4 كجم مكافئ ثاني أكسيد الكربون / م 2 / سنة
2 . E = 85.2  0.02 = 1.7 كجم من ثاني أكسيد الكربون 2 مكافئ / م 2 / سنة
الخطوة 7

## Slide 33: ج .1 .2 - انبعاثات الغازات الدفيئة أثناء التشغيل
الخطوات 8-10
الخطوة 11
لا يستخدم المبنى شبكة تدفئة / تبريد المناطق لخدماته الفنية
احسب إجمالي كثافة LCA GHG (مكافئ كغم ثاني أكسيد الكربون / م 2 / سنة )
1. E = 99.4 كجم من ثاني أكسيد الكربون 2 مكافئ / م 2 / سنة
2. E = 1.7 كجم من ثاني أكسيد الكربون 2 مكافئ / م 2 / سنة

## Slide 34: ج .1 .2 - انبعاثات الغازات الدفيئة أثناء التشغيل
مثال - مرحلة الاستخدام

## Slide 35: ج .1 .2 - انبعاثات الغازات الدفيئة أثناء التشغيل
يستخدم مبنى المكاتب الموجود في أثينا ناقلي طاقة مختلفتين. المبنى متصل بشبكة الكهرباء الرئيسية ويحتوي على نظام تدفئة مركزي يستخدم سخان يعمل بالزيت مع تهوية ميكانيكية للعادم. تم تجهيز كل مكتب بمضخة حرارية محلية منفصلة للتبريد. يتم تقديم الماء الساخن المنزلي بواسطة سخانات المياه الكهربائية المحلية ذات التدفق المستمر ( بدون خزان ).
البيانات المتاحة : قدم مدير المبنى المخططات الأرضية واستهلاك الطاقة السنوي على مدى عدة سنوات. تتوافق كميات النفط مع إجمالي طلبات الوقود التي تم تسليمها إلى المبنى كل عام . تم أيضًا استخراج بيانات استخدام الكهرباء من فواتير الكهرباء التي تتوافق مع إجمالي الطلب على الطاقة الكهربائية للمبنى لجميع الاستخدامات النهائية للمبنى خلال العام المقابل.
احسب إجمالي كثافة LCA GHG ، أي انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون .
تحديد المصدر الرئيسي للانبعاثات السنوية

## Slide 36: ج .1 .2 - انبعاثات الغازات الدفيئة أثناء التشغيل
 | 2015 | 2016 | 2017
زيت ( لتر ) | 50500 | 43900 | 48100
الكهرباء ( كيلوواط ساعة ) | 451155 | 399321 | 420233
الكمية السنوية من الوقود والكهرباء المسلمة للمبنى
خطة طابق نموذجية
تم التحقق من مخططات الطوابق خلال عملية تدقيق طاقة قصيرة للمبنى ويمكن استخدامها لتقدير المساحة الأرضية المفيدة للمبنى
البيانات المتاحة

## Slide 37: ج .1 .2 - انبعاثات الغازات الدفيئة أثناء التشغيل
احسب مساحة الأرضية المفيدة للمبنى
استخدم مخططات الطوابق المتاحة التي تمت مراجعتها والتأكد من توافقها مع المبنى الحالي أثناء إجراء تدقيق قصير للطاقة.
استخدم الأبعاد الداخلية. استبعد من تمرين القياس مناطق الطوابق غير الموجودة في النطاق (انظر المستويات)
أرضية داخلية مفيدة : 4،915.1 م 2
طابق نموذجي
الخطوة 1

## Slide 38: ج .1 .2 - انبعاثات الغازات الدفيئة أثناء التشغيل
احسب كمية ناقلات الطاقة المختلفة لخدمات البناء الفنية
الوقود
زيت
تستخدم لتدفئة المساحات
افترض أن كمية النفط التي يتم تسليمها إلى المبنى مستخدمة فعليًا خلال السنة التقويمية لخدماتها الفنية (تدفئة المكان)
احسب متوسط الثلاث سنوات: lt
متوسط كمية الوقود السنوية: 47500 لتر زيت
الخطوة 2

## Slide 39: ج .1 .2 - انبعاثات غازات الدفيئة أثناء التشغيل
انخفاض قيمة تسخين زيت التدفئة زيت LHV = 9.9 كيلو واط في الساعة / لتر (انظر ب 1.2)
معاملات انبعاث LCA لزيت التدفئة
كثافة غازات الدفيئة LCA من الوقود ( كجم مكافئ ثاني أكسيد الكربون / م 2 / سنة )
ك م ، زيت = 0.305 كجم من مكافئ ثاني أكسيد الكربون / كيلو وات في الساعة
المصدر : ميثاق رؤساء البلديات - ملحق تقني لنموذج SEAP
الخطوه 3
الخطوة 4
كمية الوقود : 47500 لتر
9.9 كيلو واط ساعة / لتر
470.250 كيلو واط ساعي
احسب محتوى الطاقة للوقود (الزيت)
=
الخطوة 5

## Slide 40: ج .1 .2 - انبعاثات الغازات الدفيئة أثناء التشغيل
الكهرباء
احسب متوسط الثلاث سنوات: كيلوواط ساعة ه
متوسط المجموع السنوي الكهرباء من الشبكة الرئيسية: 423.570 كيلوواط ساعة
احسب الكهرباء المستخدمة في خدمات المباني الفنية في النطاق باستخدام المحاكاة المعايرة أو استخدم الانهيار النموذجي ( انظر ب 1.3)
الخطوة 6

## Slide 41: ج ١ ٫ ٢ - انبعاثات الغازات الدفيئة أثناء التشغيل
توزيع الطلب على الكهرباء من مراجعة الطاقة
خدمات البناء الفني في النطاق :
التبريد (21.9٪) + تهوية العادم ، المراوح (13.2٪) + الماء الساخن المنزلي (2.7٪) + الإضاءة (36.5٪) + الملحقات ، المضخات وغيرها (3.8٪) = 78.1٪ من إجمالي الكهرباء
بوتيرة S بواسطة وقود نظام
متوسط الكهرباء السنوية لخدمات المباني الفنية من الشبكة الرئيسية: 423.570 كيلوواط ساعة  78.1٪ = 330،808 كيلوواط ساعة

## Slide 42: ج .1 .2 - انبعاثات الغازات الدفيئة أثناء التشغيل
كثافة LCA GHG من الكهرباء (مكافئ ثاني أكسيد الكربون / م 2 / سنة )
ك م ، أنا = 1.167 كجم من مكافئ ثاني أكسيد الكربون . / ك.و.س. _
المصدر : ميثاق رؤساء البلديات - ملحق تقني لنموذج SEAP
الخطوة 7
معاملات انبعاث LCA للكهرباء من الشبكة
الخطوة 8
=

## Slide 43: ج .1 .2 - انبعاثات الغازات الدفيئة أثناء التشغيل
الخطوة 12
الخطوة 9
لا يستخدم المبنى شبكة تدفئة / تبريد المناطق لخدماته الفنية
الخطوة 9
كثافة
مساهمات في الانبعاثات السنوية
الوقود: 27٪
الكهرباء: 73٪ المصدر الرئيسي للانبعاثات السنوية (يعتمد على معامل انبعاث LCA الوطني )

## Slide 44: ج .1 .2 - انبعاثات الغازات الدفيئة أثناء التشغيل
تمرين

## Slide 45: ج .1 .2 - انبعاثات الغازات الدفيئة أثناء التشغيل
مبنى مكاتب ذو تهوية طبيعية يقع في أثينا يخدمه نظام تدفئة مركزي يعمل بالغاز ومتصل بشبكة الكهرباء الرئيسية . تُستخدم مضخات الحرارة المحلية للتبريد ويتم تقديم الماء الساخن المحلي مع سخانات المياه ذات التدفق المستمر ( بدون خزان ).
البيانات المتوفرة : قدم مدير المبنى مخططات الطوابق والاستهلاك الشهري للوقود والطاقة الكهربائية من فواتير الطاقة والمراقبة على مدار عدة سنوات. تتوافق بيانات الكهرباء مع إجمالي طلب الطاقة الكهربائية للمبنى لجميع الاستخدامات النهائية.
استخدم البيانات التالية لحل التمرين
احسب إجمالي كثافة LCA GHG ، أي انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون .
تحديد المصدر الرئيسي للانبعاثات السنوية

## Slide 46: ج .1 .2 - انبعاثات الغازات الدفيئة أثناء التشغيل
مخططات الطوابق
طابق داخلي مفيد = 416 م 2
البيانات المتاحة

## Slide 47: ج .1 .2 - انبعاثات الغازات الدفيئة أثناء التشغيل
استهلاك الغاز الطبيعي (م 3 )
 | شهر | 2015 | 2016 | 2017
 | يناير | 686.9 | 809.5 | 959.9
 | فبراير | 713.0 | 868.5 | 1019.0
 | مارس | 545.1 | 750.0 | 868.5
 | أبريل | 211.1 | 300.6 | 217.7
 | مايو | 0.0 | 0.0 | 0.0
 | يونيو | 0.0 | 0.0 | 0.0
 | يوليو | 0.0 | 0.0 | 0.0
 | أغسطس | 0.0 | 0.0 | 0.0
 | سبتمبر | 0.0 | 0.0 | 0.0
 | اكتوبر | 41.1 | 463.4 | 86.4
 | نوفمبر | 311.4 | 551.8 | 201.9
 | ديسمبر | 718.2 | 930.7 | 566.1
البيانات المتاحة

## Slide 48: ج .1 .2 - انبعاثات الغازات الدفيئة أثناء التشغيل
 | شهر | 2015 | 2016 | 2017
 | يناير | 3041.1 | 1992.6 | 2811.4
 | فبراير | 2696.0 | 1861.8 | 2494.3
 | مارس | 2884.7 | 1869.7 | 2582.8
 | أبريل | 2633.4 | 2014.5 | 2317.1
 | مايو | 2502.5 | 2407.7 | 2475.9
 | يونيو | 3703.5 | 2146.4 | 2438.4
 | يوليو | 4258.1 | 2448.4 | 3164.8
 | أغسطس | 4388.8 | 2487.7 | 3299.3
 | سبتمبر | 2980.2 | 2419.6 | 3138.6
 | اكتوبر | 2409.9 | 1898.4 | 1916.7
 | نوفمبر | 2239.1 | 1530.1 | 1960.7
 | ديسمبر | 2543.1 | 1676.9 | 1749.5
استهلاك الكهرباء ( كيلوواط ساعة )
البيانات المتاحة