## Slide 1
وحدة التدريب 3
حساب التقييم
لمعايير
أداة البناء المستدام – معيار البناء

## Slide 2: د.1 . 2 – تركيز المركبات العضوية المتطايرة الكلي
د.1 . 2 – تركيز المركبات العضوية المتطايرة الكلي | 
مشكلة | فئة
د- جودة البيئة الداخلية | د -1 جودة الهواء الداخلي والتهوية

## Slide 3: د.1 . 2 – تركيز المركبات العضوية المتطايرة الكلي
نبذة
المركبات العضوية المتطايرة (VOC) تعني أي مركب من الكربون ، باستثناء أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون وحمض الكربونيك والكربيدات المعدنية أو الكربونات وكربونات الأمونيوم ، والتي تشارك في التفاعلات الكيميائية الضوئية في الغلاف الجوي .
المركبات العضوية المتطايرة هي المصدر الرئيسي لسوء جودة الهواء الداخلي ، والتي يمكن أن تؤثر على حياة الشخص اليومية .
المركبات العضوية المتطايرة هي أحد الأسباب الرئيسية لمتلازمة البناء المرضي (SBS)

## Slide 4: د.1 . 2 – تركيز المركبات العضوية المتطايرة الكلي
نبذة
تأثيرات المركبات العضوية المتطايرة |  | 
الراحة الشخصية | تصور النظافة | صحة
يمكن أن تسبب المستويات المرتفعة من تركيز المركبات العضوية الكلي الصداع والتهيج. بعض الأفراد ، وخاصة الأطفال ، لديهم حساسية أكبر | يمكن أن يُنظر إلى الروائح الكريهة والهواء الذي لا معنى له على أنه نقص في النظافة ويجعل الناس يشعرون بعدم الارتياح يمكن أن يفقد الناس القدرة على إدراك الروائح إذا تعرضوا للروائح بشكل متكرر | بعض المركبات العضوية المتطايرة هي مواد مسرطنة (مثل الفورمالديهايد) بعض المركبات العضوية المتطايرة عبارة عن مهيجات عند المستويات الطبيعية (مثل التولوين)
المصدر: https : //www.renesas.com/us/en/document/whp/overview-tvoc-and-indoor-air-quality

## Slide 5: د.1 . 2 – تركيز المركبات العضوية المتطايرة الكلي
وفقا للبيانات التجريبية من القياسات الميدانية
المصدر: P. Wargocki ، على أفضل وجه للمؤشرات التي تحدد جودة الهواء الداخلي. ما هو النهج المعقول ؟ ، ندوة عبر الإنترنت حول IAQ - جودة الهواء الداخلي ومقاييس IAQ ، مركز تسلل الهواء والتهوية - A IVC ، 2017.
https: // www.aivc.org/sites/default/files/05_Wargocki_2017_AIVC_Workshop_Brussels.pdf
المركبات العضوية المتطايرة الشائعة في المباني أقل من 1 . 0 ميكروغرام / م 3
يجب ألا يتجاوز التركيز الأقصى 300 مجم / م 3
1 جزء في المليون = 1000 ميكروجرام لكل متر مكعب
أقصى تركيز لفئات مختلفة:
100 ملغ / م 3 للألكانات _
50 مجم / م 3 للعطريات _
30 مجم / م 3 من أجل Terpene
ملغ
30 مجم / م 3 للهالوكربونات
50 مجم / م 3 للكربوكسيل _
نبذة

## Slide 6: د.1 . 2 – تركيز المركبات العضوية المتطايرة الكلي
مؤشر
وصف | وحدة | مرحلة المشروع | مصدر البيانات
تركيز المركبات العضوية المتطايرة في الهواء الداخلي | ميكروغرام / م 3 | تصميم ____________ الاستخدام | لا ينطبق ____________ قياسات
المؤشر قابل للتطبيق فقط في مرحلة ما بعد الانتهاء من المبنى ، قبل الاستحدام

## Slide 7: د.1 . 2 – تركيز المركبات العضوية المتطايرة الكلي
الهدف
تسهيل تقييم جودة الهواء الداخلي.

## Slide 8: د.1 . 2 – تركيز المركبات العضوية المتطايرة الكلي
وصف
يقيس هذا المؤشر أحد أهم المخاطر المحتملة على صحة الإنسان والتي يمكن أن تؤثر على الهواء الداخلي ، وهو إجمالي المركبات العضوية المتطايرة (TVOC).
في مبنى حديث ومحكم الهواء ، قد تنشأ أهم مصادر الانبعاثات المباشرة المتعلقة بمواد ومنتجات البناء ومواد تشطيب المباني الأخرى من:
- الدهانات والورنيشات ،
- المفروشات النسيجية ،
- اغطية الارضية،
- المواد اللاصقة ومانعات التسرب المرتبطة بها ، و
- مواد التشطيب التي تحتوي على ألواح حبيبية

## Slide 9: د.1 . 2 – تركيز المركبات العضوية المتطايرة الكلي
الحدود والنطاق
الحدود هي المبنى .
قد تختلف الأدوات التي سيتم استخدامها للقياس فيما يتعلق بالملوثات الضرورية لتقييم ، في معظم الحالات ، يتم استخدام كاشفات المركبات العضوية المتطايرة ، الموجودة على حامل ثلاثي القوائم على ارتفاع 1.5 متر .
يوصى بإجراء القياس لفترة كافية لتحديد اتجاه مستوى تركيز المركبات العضوية المتطايرة (لا تقل عن أسبوع).

## Slide 10: د.1 . 2 – تركيز المركبات العضوية المتطايرة الكلي
الحدود والنطاق
يجب قياس مستويات تركيز المركبات العضوية المتطايرة في جميع المساحات ذات الوظائف المميزة ( على سبيل المثال ، مساحات المكاتب ، غرفة الاجتماعات ، الكافيتريا) ، اتجاهات مختلفة (على سبيل المثال على جانب واجهة تواجه الشارع) ، والأرضيات (مثل الطابق الأول والأوسط والأخير). ثم يتم حساب قيمة المؤشر للمبنى كمتوسط مرجح للقياسات المقابلة
لكل ملوث تم قياسه ، يجب التحقق من الزيادة الكمية لقيمة الهواء الداخلي فيما يتعلق بقيمة الهواء الخارجي.

## Slide 11: د.1 . 2 – تركيز المركبات العضوية المتطايرة الكلي
طريقة التقييم - مرحلة ما بعد الإكمال / أثناء الاستخدام
خطوات الحساب كالتالي :
احسب تركيز المركبات العضوية المتطايرة في كل مساحة مميزة محددة ، [ ميكروغرام / م 3 ]
احسب مساحة الطوابق الداخلية لكل مساحة مميزة ، [م 2 ]
احسب إجمالي مساحة الطوابق الداخلية من جميع المساحات المميزة المحددة ، [ م 2 ]
اجمع المنتجات من تركيزات TVOC المقاسة في كل مساحة مميزة مضروبة في مساحة الطوابق
احسب القيمة الموزونة لتركيز TVOC للمبنى كنسبة لمجموع منتجات تركيز TVOC (الخطوة 4) إلى إجمالي مساحة الطوابق الداخلية للمسافات المميزة المحددة ( الخطوة 3) ، [ ميكروغرام / م 3 ] .
.

## Slide 12: د.1 . 2 – تركيز المركبات العضوية المتطايرة الكلي
المراجع والمعايير
المستوى (المستويات ) (الإطار الأوروبي للمباني المستدامة) المؤشر 4.1: جودة الهواء الداخلي. وثيقة وضعتها المفوضية الأوروبية - مركز الأبحاث المشترك ، يناير 2021 .
EN 16516 : منتجات البناء: تقييم إطلاق المواد الخطرة - تحديد الانبعاثات في الهواء الداخلي.
ISO 16000-6: 2021 - الهواء الداخلي - الجزء 6: تحديد المركبات العضوية (VVOC ، VOC ، SVOC) في هواء غرفة الاختبار والداخل عن طريق أخذ عينات نشطة على أنابيب المواد الماصة ، والامتصاص الحراري وكروماتوجرافيا الغاز باستخدام MS أو MS FID
CEN 15251 (معلمات المدخلات البيئية الداخلية لتصميم وتقييم أداء الطاقة للمباني التي تتناول جودة الهواء الداخلي والبيئة الحرارية والإضاءة والصوتيات)
EN 16798-1: 2017 - أداء الطاقة في المباني - الجزء 1: معلمات المدخلات البيئية الداخلية لتصميم وتقييم أداء الطاقة للمباني التي تتناول جودة الهواء الداخلي والبيئة الحرارية والإضاءة والصوتيات - الوحدة النمطية M1-6 (مراجعة EN 15251 ) . بروكسل: اللجنة الأوروبية للتوحيد القياسي .
ج . Laffarfue ، C. Reinhard ، S. Mason ، تنسيق اختبار انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة في أوروبا - المعيار الجديد CEN / TS 16516 ، الجمعية الدولية لجودة الهواء الداخلي والمناخ
.

## Slide 13: د.1 . 2 – تركيز المركبات العضوية المتطايرة الكلي
معيار ASHRAE 189.1 - تصميم المباني الخضراء عالية الأداء . https : // www.ashrae.org/technical-resources/standards-and-guidelines/read-only-versions-of-ashrae-standards
المراجع والمعايير

## Slide 14: د.1 . 2 – تركيز المركبات العضوية المتطايرة الكلي
مثال

## Slide 15: د.1 . 2 – تركيز المركبات العضوية المتطايرة الكلي
في مبنى قائم بمساحة أرضية داخلية تبلغ 500 م 2 ، تم إجراء قياسات تركيزات المركبات العضوية المتطايرة في ستة مساحات رئيسية (S1-6).
البيانات المتوفرة :
احسب تركيز المركبات العضوية المتطايرة في الهواء الداخلي
 | S1 | S2 | S3 | 4 س | S5 | S6
مساحة الطابق (م 2 ) | 55 | 60 | 70 | 45 | 60 | 55
TVOC ( ميكروغرام / م 3 ) | 58.36 | 72.00 | 93.40 | 52.13 | 67.14 | 89.11
الخطوات 1- 2

## Slide 16: د.1 . 2 – تركيز المركبات العضوية المتطايرة الكلي
الخطوة 5
اجمع نواتج تركيزات TVOC المقاسة في كل مساحة مميزة مضروبة في مساحة الطوابق المقابلة
((55 * 58.36) + (60 * 72.00) + (70 * 93.40) + (45 * 52.13) + (60 *
67.14) + (55 * 89.11)) = 25343.1 ( ميكروغرام / م 3 ) م 2
احسب متوسط تركيز المركبات العضوية المتطايرة في الهواء الداخلي
345 ( م 2 )
25343.1 ( ( ميكروغرام / م 3 ) م 2 )
=
______
الخطوه 3
الخطوة 4
احسب إجمالي مساحة الأرضية الداخلية من جميع المساحات المختارة : 345 م 2

## Slide 17: د.1 . 2 – تركيز المركبات العضوية المتطايرة الكلي
تمرين

## Slide 18: د.1 . 2 – تركيز المركبات العضوية المتطايرة الكلي
في مبنى قائم ، أجريت قياسات تراكيز المركبات العضوية المتطايرة في فضاءين رئيسيين (S1-2).
البيانات المتوفرة :
احسب تركيز المركبات العضوية المتطايرة في الهواء الداخلي
 | S1 | S2
مساحة الطابق (م 2 ) | 89 | 14
TVOC ( ميكروغرام / م 3 ) | 32.7 | 31.8
S1
S2
المصدر: D'Amico، A .؛ بيني ، أ. زازيني ، س. داليساندرو ، د. Leuzzi ، G. ؛ Currà ، E. نمذجة انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة من مواد البناء من أجل تصميم بناء صحي. الاستدامة 2021 ، 13 ، 184. https://dx.doi.org/10.3390/ su13010184