## Slide 1
وحدة التدريب 3
حساب التقييم
لمعايير
أداة البناء المستدام – معيار البناء

## Slide 2: د.1 .7 – التهوية الميكانيكية
د.1.7 – التهوية الميكانيكية | 
مشكلة | فئة
د- جودة البيئة الداخلية | د -1 جودة الهواء الداخلي والتهوية

## Slide 3: د.1 . 7 – التهوية الميكانيكية
مؤشر
وصف | وحدة | مرحلة المشروع | مصدر البيانات
معدل التهوية الميكانيكية لكل مساحة أرضية داخلية مفيدة | لتر / ثانية / م 2 | تصميم ____________ الاستخدام | تقدير ____________ قياسات
فقط للمباني ذات أنظمة التهوية الميكانيكية

## Slide 4: د.1 . 7 – التهوية الميكانيكية
الهدف
ضمان معدل تبديل هواء فعال يسهل جودة الهواء الداخلي العالية وظروف الراحة الحرارية الداخلية الكافية

## Slide 5: د.1 . 7 – التهوية الميكانيكية
وصف
يقيس هذا المؤشر عدد المرات التي يدخل فيها الهواء الجديد من خارج الغرفة كل ساعة ويتم خلطه وتبادله مع الهواء القديم من الداخل.
تغير الهواء المنخفض ينتج عنه احتباس المواد المسببة للحساسية والملوثات والمهيجات التي يمكن أن تقلل من جودة الهواء الداخلي وتؤثر على رفاهية المستخدمين
معدل تغير الهواء المرتفع ينتج عنه عدم الراحة الحرارية ونفايات الطاقة

## Slide 6
الحدود والنطاق
حدود التقييم هي مساحة المبنى المُكيفة المفيدة.
بالنسبة للمبنى المستخدم ، يتم إجراء القياسات في جميع المساحات ذات الوظائف المميزة للمبنى (على سبيل المثال ، مساحات المكاتب ، غرفة الاجتماعات ، الكافيتريا) ، اتجاهات مختلفة (على سبيل المثال على جانب الواجهة المواجهة للشارع) ، والأرضيات (على سبيل المثال ، أولاً ، الطابق الأوسط والأخير). ثم يتم حساب قيمة المؤشر للمبنى كمتوسط مرجح للقياسات المقابلة .
بالنسبة لمرحلة التصميم ، يجب حساب المؤشر لجميع أنظمة التهوية الميكانيكية في المبنى. ثم يتم حساب قيمة المؤشر للمبنى كمتوسط مرجح للقيم المقدرة أو المقاسة المقابلة.
د.1 . 7 – التهوية الميكانيكية

## Slide 7
طريقة التقييم - مرحلة التصميم
لحساب معدل التهوية يجب استخدام محاكاة تصميم لاستراتيجية تهوية المبنى وفقًا للمواصفة EN 16798-7.
د.1 . 7 – التهوية الميكانيكية

## Slide 8
طريقة التقييم - مرحلة
التهوية كجزء من عملية التشغيل في الموقع وفقًا للطرق الموضحة في الملحق د من EN 12599.
يجب الإبلاغ عن متوسط معدل التهوية
يمكن أخذ القياسات في عدد من النقاط في النظام.
القياسات لمجاري الهواء و / أو المحطات الهوائية ذات الصلة التي تمد الفراغات الداخلية بالهواء على النحو المحدد وفقًا للإرشادات الواردة في القسم 2.1.2.2 من المعيار المرجعي .
د.1 . 7 – التهوية الميكانيكية

## Slide 9
طريقة التقييم - مرحلة
خطوات الحساب كالتالي :
احسب معدل التهوية الميكانيكية في كل مساحة مميزة محددة ، [l /س]
احسب مساحة الطوابق الداخلية لكل مساحة مميزة ، [ م 2 ]
احسب معدل التهوية الميكانيكية لكل مساحة الطوابق الداخلية في كل مساحة مميزة محددة ، [ل / ق / م 2 ]
احسب إجمالي مساحة الطوابق الداخلية من جميع المساحات المميزة المحددة ، [م 2 ]
اجمع نواتج معدل التهوية الميكانيكية في كل مساحة مميزة مضروبًا في مساحة الطوابق
د.1 . 7 – التهوية الميكانيكية

## Slide 10
طريقة التقييم - مرحلة
احسب القيمة الموزونة لمعدل التهوية الميكانيكية للمبنى كنسبة لمجموع منتجات معدل التهوية (الخطوة 4) إلى إجمالي مساحة الأرضية الداخلية للمسافات المميزة المحددة (الخطوة 3) ، [ l / s / m 2 ] .
د.1 . 7 – التهوية الميكانيكية
معدل التهوية
حيث
V أنا = معدل التهوية المحسوب في الغرفة الأولى (لتر / ثانية / م 2 )
S u، i = مساحة أرضية مفيدة للغرفة الأولى (م 2 )
لتر / ثانية / م 2
حيث
Vi = معدل التهوية المحسوبة في الغرفة i-th room (l/s/m2)
Su,i = مساحة الطابق المفيدة of the i-th room (m2)

## Slide 11
المراجع والمعايير
المستوى (المستويات ) (الإطار الأوروبي للمباني المستدامة) المؤشر 4.1: جودة الهواء الداخلي. وثيقة وضعتها المفوضية الأوروبية - مركز الأبحاث المشترك ، يناير 2021
EN 16516: منتجات البناء: تقييم إطلاق المواد الخطرة - تحديد الانبعاثات في الهواء الداخلي
ISO 16000-6 : 2021 - الهواء الداخلي - الجزء 6: تحديد المركبات العضوية (VVOC ، VOC ، SVOC) في الهواء الداخلي وفي غرفة الاختبار عن طريق أخذ عينات نشطة على أنابيب المواد الماصة ، والامتصاص الحراري وكروماتوجرافيا الغاز باستخدام MS أو MS FID
EN 16798-1 : 2019 أداء الطاقة للمباني - تهوية المباني - الجزء 1: معلمات المدخلات البيئية الداخلية لتصميم وتقييم أداء الطاقة للمباني التي تتناول جودة الهواء الداخلي والبيئة الحرارية والإضاءة والصوتيات .
EN 16798-7 : 2017. أداء الطاقة في المباني - التهوية للمباني - الجزء السابع: طرق الحساب لتحديد معدلات تدفق الهواء في المباني بما في ذلك التسرب. بروكسل: اللجنة الأوروبية للتوحيد القياسي.
EN 12599 - تهوية المباني - إجراءات الاختبار وطرق القياس لتسليم أنظمة تكييف الهواء والتهوية.
د.1 . 7 – التهوية الميكانيكية

## Slide 12
مثال
د.1 . 7 – التهوية الميكانيكية

## Slide 13: د.1 . 7 – التهوية الميكانيكية
يحتوي مبنى المكاتب الصغير الحالي على المساحات التالية :
مساحة المكتب 1 : مساحة الطابق 65 م 2 ومعدل التهوية 31.9 لتر / ثانية
مساحة مكتبية 2 : مساحه الطابق 15 م 2 ومعدل التهوية 14 لتر / ثانية
مساحة المكتب 3: مساحة الطابق 15 م 2 ومعدل التهوية 7 لتر / ثانية
قاعة المؤتمرات: مساحة الطابق 30 م 2 ومعدل التهوية 56.2 لتر / ثانية
مساحات التداول : مساحة الطابق 35 م 2 ومعدل التهوية 11 لتر / ثانية
دورات المياه : المساحه الارضيه 10 م 2 ومعدل التهويه 6 لتر / ث
احسب معدل التهوية لكل مساحة
الخطوات 1-2

## Slide 14: د.1 . 7 – التهوية الميكانيكية
الخطوة 5
اجمع نواتج معدل التهوية الميكانيكية في كل مساحة مضروبة في مساحة الطابق المقابلة
(( 0.49 * 65) + ( 0.93 * 15) + ( 0.47 * 15) + ( 1.87 * 30)) = 109.1 لتر / ثانية
الخطوه 3
الخطوة 4
احسب إجمالي مساحة الطوابق الداخلية من جميع المساحات المختارة : 125 م 2
احسب معدل التهوية الميكانيكية لكل مساحة طابق داخلية في المساحات المميزة المختارة باستثناء أماكن الدوران وغرف الخدمة (أي المراحيض) :
مساحة المكتب 1: 0.49 لتر / ثانية / م 2
مساحة مكتبية 2 : 0.93 لتر / ثانية / م 2
مساحة المكتب 3 : 0.47 لتر / ثانية / م 2
الاجتماعات : 1.87 لتر / ثانية / م 2

## Slide 15
د.1 . 7 – التهوية الميكانيكية
الخطوة 6
احسب متوسط معدل التهوية لكل مساحة أرضية داخلية مفيدة
125 ( م 2 )
109.1 لتر / ثانية)
=
______

## Slide 16
تمرين
د.1 . 7 – التهوية الميكانيكية

## Slide 17: د.1 . 7 – التهوية الميكانيكية
تم تصميم مسكن صغير جديد بالمساحات التالية:
مساحة الدوران: 10 م 2 ؛ معدل تهوية 6 لتر / ثانية
غرفة المعيشة والمطبخ: 30 م 2 ؛ معدل التهوية 7 لتر / ثانية
غرفة نوم 1: 13 م 2 ؛ معدل التهوية 9.1 لتر / ثانية
غرفة نوم 2: 15 م 2 ؛ معدل التهوية 8 لتر / ثانية
دورات المياه: 6 م 2 ؛ معدل التهوية 5 لتر / ثانية
احسب معدل التهوية لكل مساحة