## Slide 1
وحدة التدريب 3
حساب التقييم
لمعايير
أداة البناء المستدام – معيار البناء

## Slide 2: هـ .1 . 2- مؤشر القراءة الذكي
هـ . 1 . 2- مؤشر القراءة الذكي (SRI) | 
مشكلة | فئة
جودة الخدمة | هاء -3 القدرة على التحكم

## Slide 3: هـ .1 . 2- مؤشر القراءة الذكي
نبذة
المباني الذكية وإنترنت الأشياء
مقتبس من Plageras et al. 2018 . https: // doi.org/10.1016/j.future.2017.09.082
استخدام الأتمتة والضوابط والمراقبة الإلكترونية في أنظمة وعمليات البناء الفنية
التطورات في إنترنت الأشياء ( IoT ) بشكل كبير القدرة على التعامل مع البيانات الضخمة من خلال مراقبة المعلومات ومعالجتها وتخزينها وتحليلها من وظائف المبنى المختلفة والمعدات وظروف التشغيل

## Slide 4: هـ .1 . 2- مؤشر القراءة الذكي
نبذة
الملامح الرئيسية للمباني الذكية :
أتمتة من أجل تسهيل التشغيل التلقائي للمعدات والأجهزة أو أداء الوظائف التلقائية
متعدد الوظائف للسماح بوظائف متعددة
القدرة على التكيف من أجل التعلم والتنبؤ وتلبية احتياجات الركاب وتقليل الأحمال من البيئة الخارجية
التفاعل من أجل السماح بالتفاعل وتبادل البيانات بين المستخدمين والمنشآت
الكفاءة من أجل تحسين الأداء وتقليل تكلفة التشغيل وتوفير الوقت

## Slide 5: هـ .1 . 2- مؤشر القراءة الذكي
نبذة
تم تبني مفهوم مؤشر القراءة الذكي SRI من خلال توجيه أداء الطاقة للمباني [1] وتم تعزيزه بشكل أكبر من خلال الإجراءات القانونية اللاحقة [2-3] التي تحدد مؤشر القراءة الذكي SRI كأداة رسمية للاتحاد الأوروبي.
تطور SRI ونضج ليصبح مخطط تصنيف مشترك في الاتحاد الأوروبي لتقييم ذكاء المباني
حاليا مخطط اختياري. ومع ذلك ، فإن مراجعة EPBD المقترحة التي تم تبنيها في عام 2021 تتوقع زيادة تعزيز SRI.

## Slide 6: هـ .1 . 2- مؤشر القراءة الذكي
وصف | وحدة | مرحلة المشروع | مصدر البيانات
جاهزية كاملة وذكية للمباني للاستجابة لاحتياجات شاغليها ، وتحسين أداء الطاقة ، والتفاعل مع شبكات الطاقة | ٪ | تصميم ____________ الاستخدام | تقدير ____________ تقدير
مؤشر

## Slide 7: هـ .1 . 2- مؤشر القراءة الذكي
الهدف
الوصول إلى بيئات داخلية أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وصديقة للبيئة وصحية ومريحة .
يقيم مدى ذكاء المبنى من حيث:
الاستجابة لاحتياجات الساكن (مثل الصحة والراحة والرفاهية وما إلى ذلك)
استخدام استراتيجيات التحكم الموفرة للطاقة
التفاعل مع شبكات الطاقة (مرونة الطاقة / استجابة الطلب وتكامل النظام)

## Slide 8: هـ .1 . 2- مؤشر القراءة الذكي
الهدف
استخدام التقنيات الذكية في المباني كوسيلة فعالة من حيث التكلفة
إنشاء مبانٍ أكثر صحة وراحة
انخفاض استخدام
التقنيات الرقمية ، مثل منظمات الحرارة الذكية وأدوات التحكم في الإضاءة ، على مردود قصير (في غضون عامين)
يمكن استخدام التقنيات الذكية ، مثل أدوات التحكم في التظليل الآلي أو التحكم في التهوية بناءً على القياسات باستخدام مستشعرات جودة الهواء تحسين الصحة والرفاهية والراحة _
الجدولة الذكية لاستخدام الطاقة (مثل تشغيل الأجهزة البيضاء وشحن المركبات الكهربائية) إلى توفير كبير في الطاقة ، كما يساهم في موازنة الشبكة

## Slide 9: هـ .1 . 2- مؤشر القراءة الذكي
وصف
مخطط الاتحاد الأوروبي المشترك لتصنيف الجاهزية الذكية للمباني
SRI مدى ذكاء المبنى من حيث:
1. الاستجابة لاحتياجات الساكن (مثل الصحة والراحة والرفاهية وما إلى ذلك)
2. استخدام استراتيجيات التحكم في كفاءة الطاقة
3. التفاعل مع شبكات الطاقة (مرونة الطاقة / استجابة الطلب وتكامل النظام)

## Slide 10: هـ .1 . 2- مؤشر القراءة الذكي
حدود التقييم هي المبنى .
نطاق المؤشر استخدامات الطاقة التالية ، والتي يشار إليها أيضًا باسم خدمات البناء الفنية (المجالات) :
تدفئة
تبريد
تهوية _
الماء الساخن المنزلي
إضاءة
غلاف
كهرباء
شحن
المراقبة والتحكم
الحدود والنطاق

## Slide 11: هـ .1 . 2- مؤشر القراءة الذكي
طريقة التقييم
قم بتقييم الخدمات الذكية الجاهزة التي يمتلكها المبنى أو وحدة المبنى أو يمكن استخدامها من كتالوج الخدمات ( Verbeke et al. 2020) المجمعة في 9 خدمات بناء رئيسية (مجالات)

## Slide 12: هـ .1 . 2- مؤشر القراءة الذكي
طريقة التقييم
تقييم المباني أو وحدات البناء بناءً على قدرتها على تلبية 3 وظائف بناء رئيسية:
1 - تحسين كفاءة الطاقة والأداء العام أثناء الاستخدام
2 - تكييف عملياتهم مع احتياجات الساكن
3 - التكيف مع الإشارات من الشبكة (مرونة الطاقة)

## Slide 13: هـ .1 . 2- مؤشر القراءة الذكي
طريقة
قيم وظائف الجاهزية الذكية في 7 معايير تأثير :
كفاءة الطاقة
التصريح والتنبؤ بالأخطاء _
راحة
راحة
الصحة والرفاهية وإمكانية الوصول
معلومات للركاب _
مرونة الطاقة والتخزين

## Slide 14: هـ .1 . 2- مؤشر القراءة الذكي
طريقة
قم بتجميع نتيجة التقييم في درجة SRI التي تحدد الخصائص والوظائف المختلفة للمبنى أو خصائص ووظائف وحدة المبنى فيما يتعلق بأقصى جاهزية ذكية

## Slide 15: هـ .1 . 2- مؤشر القراءة الذكي
طريقة التقييم
الترجيح الافتراضي بشكل متساوٍ لحساب الدرجة النهائية وفقًا للأهمية النسبية لكل مجال والأهمية.
كل وظيفة بالتساوي بمقدار الثلث في حساب درجة SRI
يتم ترجيح كل معيار من معايير التأثير بشكل متساوٍ لحساب درجة كل وظيفة
يتم ترجيح كل خدمة بناء رئيسية (مجال) بالتساوي تحت معايير التأثير
تساهم وظيفة الطاقة المُحسَّنة بنسبة 33.3٪ في النتيجة الإجمالية لـ SRI ، بينما يساهم كل تأثير من التأثيرين (كفاءة الطاقة والصيانة / العطل) بنسبة 16.7٪ لكل منهما لحساب درجة SRI

## Slide 16: هـ .1 . 2- مؤشر القراءة الذكي
طريقة التقييم
درجة SRI هي نسبة درجات التأثير من الخدمات الذكية الجاهزة التي تم تقييمها إلى أقصى درجة يمكن الحصول عليها ( مجموع جميع التأثيرات في حالة تنفيذ جميع الخدمات الذكية بأعلى مستوى وظيفي )
100٪ مبنى يحتوي على أعلى مستوى ممكن من الذكاء حاليًا
0 ٪ بناء ليس له ذكاء
عشرات مفصلة عن طريق بناء الخدمة (المجال) ومعيار إمب [الفعل
( تصل إلى 57 درجة)
عشرات مجمعة لكل خدمات بناء تقني
( حتى 9 درجات)
الدرجات المجمعة لكل معيار من معايير التأثير السبعة
الدرجات المجمعة لكل من الوظائف الثلاث
مجموع نقاط SRI وفئة SRI
(سبع فئات ، من SRI < 20٪ إلى SRI> 90٪)

## Slide 17: هـ .1 . 2- مؤشر القراءة الذكي
الطريقة أ - المبسطة (المباني منخفضة التعقيد ، أي المباني السكنية القائمة أو المباني غير السكنية الصغيرة)
استخدم كتالوج خدمة مبسط (Verbeke et al. 2020) مع 27 خدمة محددة مسبقًا فقط
استخدم قائمة تحقق
التقييم الكامل في أقل من ساعة
مناسب للتقييم الذاتي للمبنى
الطريقة ب - تفصيلية ( المباني عالية التعقيد ، أي المباني الجديدة والمباني غير السكنية )
استخدم مع كتالوج خدمة مفصل (Verbeke et al. 2020) مع 54 خدمة محددة مسبقًا
في الموقع والمراجعة التفصيلية
اكتمل في حوالي يوم
بحاجة إلى خبير وإشراك مدير مرافق المبنى
طريقة التقييم
طرق التقييم التي تركز على الأساليب النوعية لخدمات البناء المختلفة بناءً على تقييم الخبراء

## Slide 18: هـ .1 . 2- مؤشر القراءة الذكي
طريقة التقييم
خدمات محددة مسبقًا بمستويات وظيفية مختلفة للتدفئة والماء الساخن المنزلي والتبريد (SRI ورقة الحساب - الطريقة أ )

## Slide 19: هـ .1 . 2- مؤشر القراءة الذكي
طريقة التقييم
خدمات محددة مسبقًا بمستويات وظيفية مختلفة للإضاءة ، ومغلف المبنى الديناميكي ، والكهرباء ، والمركبات الكهربائية ، والمتنوعة ( SRI) ورقة الحساب - الطريقة أ )

## Slide 20: هـ .1 . 2- مؤشر القراءة الذكي
طريقة التقييم
أمثلة على خدمات محددة مسبقًا بمستويات وظيفية مختلفة للتدفئة والماء الساخن المنزلي (SRI ورقة الحساب - الطريقة ب )

## Slide 21: هـ .1 . 2- مؤشر القراءة الذكي
طريقة التقييم
الخدمة الذكية الجاهزة الموجودة في المبنى وتحديد مستوى الوظائف وفقًا للميزات المختلفة المدرجة في الكتالوج المحدد مسبقًا . F أو كل معيار من معايير تأثير الجاهزية الذكية ، يتم تحديد الدرجة الفردية I ( d ، ic ) لكل خدمة بناء رئيسية (مجال) ، على النحو التالي:
))
حيث ، d هو رقم خدمة المبنى الرئيسية (المجال) قيد التقييم ، و ic هو رقم معيار التأثير قيد الدراسة ، Nd هو العدد الإجمالي للوظائف المختلفة في المجال التقني d ، S i ، d هي الوظيفة i من المجال التقني d ، FL ( S i ، d ) هو المستوى الوظيفي للوظيفة S i ، d كما هو متاح في المبنى أو وحدة المبنى ، I ic (FL ( S i ، d )) هي درجة الوظيفة S i ، d لرقم معيار التأثير ic ، وفقًا لمستوى وظائف الخدمة .
وفقًا للكتالوج المحدد مسبقًا للوظائف الجاهزة الذكية ، يتم تحديد الدرجة القصوى لكل مجال تقني
))
حيث ، FL max ( S i، d ) هو أعلى مستوى وظيفي يمكن أن تتمتع به الوظيفة S i، d وفقًا لكتالوج الخدمة الذكية الجاهزة ، I ic ( FL max ( S i، d )) هي درجة الوظيفة S i ، d لأعلى مستوى وظيفي لها ، مما يعني الدرجة القصوى للوظيفة S i ، d لرقم معيار التأثير ic .

## Slide 22: هـ .1 . 2- مؤشر القراءة الذكي
طريقة التقييم
تُحسب درجة الجاهزية الذكية كنسبة مئوية لكل معيار من معايير التأثير SR ic باستخدام عوامل الترجيح على النحو التالي:
حيث ، d هو رقم خدمة المبنى الرئيسية (المجال) قيد التقييم ، N هو العدد الإجمالي للمجالات التقنية ، W d ، ic هو عامل الترجيح المعبر عنه كنسبة مئوية من رقم خدمة المبنى الرئيسي d لرقم معيار التأثير ic .
يتم تحديد درجات الجاهزية الذكية على طول وظائف المبنى الرئيسية الثلاثة باستخدام عوامل الترجيح المقابلة ، على النحو التالي:
حيث ، M هو العدد الإجمالي لمعايير التأثير ، W f (ic) هو عامل الترجيح المعبر عنه في النسبة المئوية لرقم معيار التأثير ic للوظيفة الرئيسية f ، SR ic هي درجة الاستعداد الذكي لرقم معيار التأثير ic .

## Slide 23: هـ .1 . 2- مؤشر القراءة الذكي
طريقة التقييم
إجمالي درجة الجاهزية الذكية كمجموع مرجح لدرجات الجاهزية الذكية للوظائف الرئيسية ، على النحو التالي:
حيث ، SR f هي درجة الجاهزية الذكية للوظيفة الرئيسية f ، W f هي وزن الوظيفة الرئيسية f في حساب مجموع درجات الجاهزية الذكية ، مع ΣW f = 1.

## Slide 24: هـ .1 . 2- مؤشر القراءة الذكي
طريقة التقييم - المبسطة ( الموجودة) والمفصلة ( الجديدة)
يتم إجراء العمليات الحسابية باستخدام ورقة حساب متوفرة مع Service C atalogue ، وهو دليل عملي في SRI Assessment P ackage ومتاح عند الطلب من موقع ويب SRI المخصص
https : // energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/smart-readiness-indicator/sri-explained_en#sri-methodology )
عملية التقييم هي نفسها للطريقتين : المبسط (المباني القائمة) والتفصيل (المباني الجديدة)
كتالوج الخدمة مختلف
الخبرة المطلوبة لإجراء التقييم مختلفة

## Slide 25: هـ .1 . 2- مؤشر القراءة الذكي
[1] EPBD: 2018 - توجيه أداء الطاقة في المباني ، 2018/844 / EU. بروكسل: البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي. https: // eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/844/oj
[2] اللائحة المفوضة للمفوضية (الاتحاد الأوروبي) 2020/2155 المؤرخة 14 أكتوبر 2020 المكملة للتوجيه (الاتحاد الأوروبي) 2010/31 / الاتحاد الأوروبي للبرلمان الأوروبي والمجلس من خلال إنشاء مخطط مشترك اختياري للاتحاد الأوروبي لتصنيف الجاهزية الذكية للمباني ، بروكسل. http: // data.europa.eu/eli/reg_del/2020/2155/oj
[3] اللائحة التنفيذية للمفوضية (الاتحاد الأوروبي) 2020/2156 المؤرخة 14 أكتوبر 2020 والتي توضح بالتفصيل الطرائق الفنية للتنفيذ الفعال لمخطط الاتحاد المشترك الاختياري لتصنيف الجاهزية الذكية للمباني ، بروكسل. http: // data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2156/oj
[4] مؤشر الجاهزية الذكية (SRI) لتصنيف الجاهزية الذكية لمخزون البناء الأوروبي ، ورقة حقائق SRI ، المفوضية الأوروبية. https: // energy.ec.europa.eu/system/files/2022-04/SRI-Factsheet-v6_0.pdf
المراجع والمعايير

## Slide 26: هـ .1 . 2- مؤشر القراءة الذكي
المراجع والمعايير
الجاهزية الذكية - SRI ، المفوضية الأوروبية. https: // energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/smart-readiness-indicator_en
شرح SRI ، المفوضية الأوروبية. https: // energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/smart-readiness-indicator/sri-explained_en

## Slide 27: هـ .1 . 2- مؤشر القراءة الذكي
مثال - الأساليب المبسطة والمبسطة

## Slide 28: هـ .1 . 2- مؤشر القراءة الذكي
تم تصميم مبنى المكاتب الحالي في أثينا باليونان بنظام HVAC مركزي يتم تقديمه بواسطة مضخات حرارية ذات تدفق تبريد متغير (VRF). الكهرباء هي الناقل الوحيد للطاقة المستخدم في المبنى. المبنى غير مجهز بأية مصادر طاقة متجددة في الموقع لتوليد الكهرباء ، ولا لشحن السيارات الكهربائية ، والتي لم ينص عليها الكود.
البيانات المتوفرة : مساحة الأرضية الداخلية المفيدة 2995.8 م 2 . تم تشييد المبنى في الخمسينيات من القرن الماضي وتم تجديده في أواخر التسعينيات.
احصل على حزمة تقييم SRI واستخدم ورقة حساب SRI المتوفرة مع كتالوج الخدمة والدليل العملي
احسب مؤشر الجاهزية الذكية - SRI باستخدام كلا الطريقتين (A و B )

## Slide 29: هـ .1 . 2- مؤشر القراءة الذكي
الخطوة 1
معلومات البناء

## Slide 30: هـ .1 . 2- مؤشر القراءة الذكي
الخطوة 1
معلومات البناء

## Slide 31: هـ .1 . 2- مؤشر القراءة الذكي
الخطوة 2
ورقة الحساب
الطريقة أ
27 خدمة محددة مسبقًا

## Slide 32: هـ .1 . 2- مؤشر القراءة الذكي
الخطوة 2
ورقة الحساب
الطريقة ب
54 خدمة محددة مسبقًا

## Slide 33: هـ .1 . 2- مؤشر القراءة الذكي
الخطوه 3
الوزن
استخدم الترجيحات الافتراضية

## Slide 34: هـ .1 . 2- مؤشر القراءة الذكي
النتائج - الطريقة أ
النتائج - الطريقة ب
الخطوة 4
نتائج

## Slide 35: هـ .1 . 2- مؤشر القراءة الذكي
تدريب

## Slide 36: هـ .1 . 2- مؤشر القراءة الذكي
ضع في اعتبارك منزل قائم بذاته وجيد التهوية بشكل طبيعي يقع في ضواحي أثينا ، بمساحة أرضية داخلية مفيدة تبلغ 325 م 2 . تم تشييد المبنى في التسعينيات . المبنى غير مجهز بمصادر الطاقة المتجددة في الموقع لتوليد الكهرباء ، ولا لشحن السيارات الكهربائية ، والتي لا يفرضها الكود.
احصل على حزمة تقييم SRI واستخدم ورقة حساب SRI المتوفرة مع كتالوج الخدمة والدليل العملي
استخدم البيانات التالية لحل التمرين
احسب مؤشر الجاهزية الذكية - SRI باستخدام كلا الطريقتين (A و B )

## Slide 37: هـ .1 . 2- مؤشر القراءة الذكي
البيانات المتاحة