## Slide 1
وحدة التدريب 3
حساب التقييم
لمعايير
أداة البناء المستدام – معيار البناء

## Slide 2: و. 1 . 4 - تكلفة الطاقة
و.1 . 4 تكلفة مرحلة استخدام الطاقة | 
مشكلة | فئة
و. التكلفة والجوانب الاقتصادية | و.1 التكلفة والاقتصاد
الوقود
كهرباء

## Slide 3: و. 1 . 4 - تكلفة الطاقة
مؤشر
وصف | وحدة | مرحلة المشروع | مصدر البيانات
تكلفة الطاقة السنوية لكل مساحة أرضية داخلية مفيدة | € / م 2 / سنة | تصميم ____________ الاستخدام | تقدير ____________ فواتير الطاقة

## Slide 4: و. 1 . 4 - تكلفة الطاقة
الهدف
تحسين تكلفة تشغيل المباني لتعكس إمكانية الأداء على المدى الطويل .

## Slide 5: و. 1 . 4 - تكلفة الطاقة
وصف
ينصب تركيز المؤشر على التكاليف الحرارية والكهربائية الطاقة أثناء التشغيل لجميع الاستخدامات.
تعتبر الظروف الحرارية الداخلية والجودة البيئية أولوية

## Slide 6: و. 1 . 4 - تكلفة الطاقة
حدود التقييم هي المبنى
نطاق المؤشر استخدامات الطاقة التالية ، والتي يشار إليها أيضًا بالاستخدامات النهائية وخدمات البناء الفنية للمبنى :
تدفئة
تبريد،
تنفس،
المياه الساخنة المنزلية،
إضاءة،
الاضافات
الأجهزة _
المصاعد
أجهزة الطبخ
البيانات من Β.1.2 & Β.1.3 بحذر
الحدود والنطاق

## Slide 7: و. 1 . 4 - تكلفة الطاقة
طريقة التقييم
يمكن أن تستند التقارير إلى الأداء المقدر في مرحلة التصميم وبعد مراقبة الأداء أثناء الإشغال العادي للمبنى. هذا يعني أنه يمكن استخدامها من قبل مجموعة من الجهات الفاعلة في المشروع ، بما في ذلك أثناء مرحلة التصميم ، لتقدير الأداء المستقبلي والأداء بعد الاحتلال وذلك للتحقق من كيفية أداء المبنى فعليًا مقابل جداول التكلفة المتوقعة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.
في حالة المباني القائمة ، يجب حساب التكلفة السنوية الإجمالية للاستخدام الفعلي للطاقة الحرارية والكهربائية من فواتير الطاقة بأخذ متوسط تكلفة الطاقة على مدى 3 سنوات.

## Slide 8: و. 1 . 4 - تكلفة الطاقة
طريقة التقييم - مرحلة التصميم
خطوات حساب المباني الجديدة (التصميم) هي كما يلي :
احسب الاستخدام السنوي للطاقة لكل مصدر طاقة لجميع خدمات المباني الفنية التي تؤخذ في الاعتبار ، بالكيلوواط / ساعة في السنة ( kWh / y ) .
احسب مساحة الأرضية الداخلية المفيدة للمبنى بالمتر المربع ث (م 2 )
احسب تكلفة التشغيل السنوية لكل مصدر طاقة ، باليورو لكل مساحة أرضية داخلية مفيدة للمبنى ( يورو / متر مربع / سنة ).
احسب إجمالي تكلفة الطاقة التشغيلية السنوية لجميع مصادر الطاقة ، باليورو لكل مساحة أرضية داخلية مفيدة للمبنى (يورو / متر مربع / سنة )
الحسابات تأخذ في الاعتبار جميع الخدمات الفنية للمبنى

## Slide 9: و. 1 . 4 - تكلفة الطاقة
طريقة التقييم - مرحلة
خطوات حساب exis ti ng المباني هي كالتالي :
احسب تكلفة الطاقة السنوية لاستخدام الطاقة الحرارية والكهربائية للمبنى ، بناءً على الفواتير ، باستخدام متوسط 3 سنوات أو سنة كاملة على الأقل باليورو
احسب مساحة الأرضية الداخلية المفيدة للمبنى بالمتر المربع ث (م 2 )
احسب تكلفة الطاقة التشغيلية السنوية ، لكل مساحة أرضية داخلية مفيدة للمبنى ( يورو / متر مربع / سنة ).
الحسابات تأخذ في الاعتبار جميع الخدمات الفنية للمبنى

## Slide 10: و. 1 . 4 - تكلفة الطاقة
المستوى (المستويات ) الجزء 1-2 - الإصدار التجريبي. بروكسل: المفوضية الأوروبية .
http: // ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm
مراجع

## Slide 11: و. 1 . 4 - تكلفة الطاقة
مثال

## Slide 12: و. 1 . 4 - تكلفة الطاقة
مبنى المكاتب الموجود في أثينا بشبكة الطاقة الرئيسية ويتم خدمته بواسطة غلاية تعمل بالزيت لتدفئة المساحات المركزية والتهوية الميكانيكية للعادم ومضخات حرارية للوحدة المنقسمة المحلية للتبريد. يتم تقديم الماء الساخن المنزلي بواسطة سخانات المياه الكهربائية المحلية ذات التدفق المستمر ( بدون خزان ).
البيانات المتاحة : قدم مدير المبنى مخططات الطوابق ، و فواتير المازوت والكهرباء السنوية على مدى عدة سنوات وساعات العمل وعدد الموظفين وعدد الزوار . تتوافق كميات النفط مع إجمالي طلبات الوقود التي تم تسليمها إلى المبنى خلال العام المقابل. تتوافق بيانات الكهرباء مع إجمالي الطلب على المبنى لجميع الاستخدامات النهائية للمبنى خلال العام المقابل.
احسب إجمالي تكلفة الطاقة السنوية لكل مساحة أرضية داخلية مفيدة للمبنى . ما هي البيانات غير الضرورية للحسابات؟

## Slide 13: و. 1 . 4 - تكلفة الطاقة
 | 2015 | 2016 | 2017
النفط (€) | 18123 | 22204 | 21138
الكهرباء (€) | 8214 | 11548 | 10256
السنوية للوقود (الزيت) والكهرباء المسلمة للمبنى
خطة طابق نموذجية
تم التحقق من مخططات الطوابق خلال عملية تدقيق طاقة قصيرة للمبنى ويمكن استخدامها لتقدير المساحة الأرضية المفيدة للمبنى
البيانات المتاحة
أيام العمل السنوية : 201
عدد الموظفين : 8
عدد الزوار السنوي : ~ 2 . 000
مساحة
1242 م 2

## Slide 14: و. 1 . 4 - تكلفة الطاقة
تكلفة الطاقة السنوية
متوسط تكلفة الطاقة السنوية لزيت الوقود: = 20.488 يورو
متوسط تكلفة الطاقة السنوية للكهرباء : = 10.006 يورو
السنوية لكل مساحة
= 24.55 يورو / م 2 / سنة
الخطوة 1
الخطوة 2
طابق داخلي مفيدة : 1242 م 2
الخطوه 3

## Slide 15: و. 1 . 4 - تكلفة الطاقة
معلومات غير ضرورية لحسابات تكلفة الطاقة :
أيام العمل السنوية
عدد الموظفين
العدد السنوي للزوار

## Slide 16: و. 1 . 4 - تكلفة الطاقة
تمرين

## Slide 17: و. 1 . 4 - تكلفة الطاقة
يرتبط مبنى المكاتب الموجود في أثينا بشبكة الطاقة الرئيسية ويتم خدمته بواسطة غلاية تعمل بالغاز الطبيعي لتدفئة المساحات المركزية ومضخات حرارية لوحدة منفصلة للتبريد . المبنى غير مزود بتهوية ميكانيكية. يتم تقديم الماء الساخن المنزلي بواسطة سخانات المياه الكهربائية المحلية ذات التدفق المستمر ( بدون خزان ).
Διαθέσιμα δεδομένα : قدم مدير المبنى المخططات الأرضية ، والاستهلاك الشهري للوقود والطاقة الكهربائية على مدار ثلاث سنوات متتالية. تتوافق بيانات الكهرباء مع إجمالي طلب الطاقة الكهربائية للمبنى لجميع الاستخدامات النهائية .
استخدم البيانات التالية لحل التمرين
احسب إجمالي تكلفة الطاقة السنوية لكل مساحة طابق داخلي مفيد للمبنى . ما هي البيانات غير الضرورية للحسابات؟

## Slide 18: و. 1 . 4 - تكلفة الطاقة
خطط المبنى
أرضية داخلية مفيدة = 416 م 2
البيانات المتاحة

## Slide 19: و. 1 . 4 - تكلفة الطاقة
استهلاك الغاز الطبيعي (م 3 )
 | شهر | 2015 | 2016 | 2017
 | يناير | 686.9 | 809.5 | 959.9
 | فبراير | 713.0 | 868.5 | 1019.0
 | مارس | 545.1 | 750.0 | 868.5
 | أبريل | 211.1 | 300.6 | 217.7
 | مايو | 0.0 | 0.0 | 0.0
 | يونيو | 0.0 | 0.0 | 0.0
 | يوليو | 0.0 | 0.0 | 0.0
 | أغسطس | 0.0 | 0.0 | 0.0
 | سبتمبر | 0.0 | 0.0 | 0.0
 | اكتوبر | 41.1 | 463.4 | 86.4
 | نوفمبر | 311.4 | 551.8 | 201.9
 | ديسمبر | 718.2 | 930.7 | 566.1
البيانات المتاحة
متوسط تكلفة الغاز الطبيعي: 0.055 يورو / كيلوواط ساعة

## Slide 20: و. 1 . 4 - تكلفة الطاقة
 | شهر | 2015 | 2016 | 2017
 | يناير | 3041.1 | 1992.6 | 2811.4
 | فبراير | 2696.0 | 1861.8 | 2494.3
 | مارس | 2884.7 | 1869.7 | 2582.8
 | أبريل | 2633.4 | 2014.5 | 2317.1
 | مايو | 2502.5 | 2407.7 | 2475.9
 | يونيو | 3703.5 | 2146.4 | 2438.4
 | يوليو | 4258.1 | 2448.4 | 3164.8
 | أغسطس | 4388.8 | 2487.7 | 3299.3
 | سبتمبر | 2980.2 | 2419.6 | 3138.6
 | اكتوبر | 2409.9 | 1898.4 | 1916.7
 | نوفمبر | 2239.1 | 1530.1 | 1960.7
 | ديسمبر | 2543.1 | 1676.9 | 1749.5
استهلاك الكهرباء ( كيلوواط ساعة )
البيانات المتاحة
متوسط تكلفة الكهرباء: 0.10153 يورو / كيلوواط ساعة