## Slide 1
وحدة التدريب 3
حساب التقييم
لمعايير
أداة البناء المستدام – معيار البناء

## Slide 2: ح.1. 2- تأثير الجزر الحرارية
ح.1. 2 - تأثير الجزر الحرارية | 
مشكلة | فئة
ح - التكيف مع تغير المناخ | ح. 1 العمل المناخي: زيادة درجة الحرارة
المصدر: https : //hdgbuildingmaterials.com/products/solar-reflectance-index-hdg-primer/

## Slide 3
مؤشر
وصف | وحدة | مرحلة المشروع | مصدر البيانات
مؤشر الانعكاس الشمسي المتوسط للأسطح والأسطح المرصوفة في المنطقة | - | تصميم ____________ إشغال | تقدير ____________ تقدير
ح.1. 2- تأثير الجزر الحرارية
مساحة حساب المؤشر هي المساحة الإجمالية لقطعة أرض البناء.

## Slide 4: ح.1. 2- تأثير الجزر الحرارية
الهدف
التقليل من تأثير الجزر الحرارية لتقليل الانزعاج على مستوى الأرض خلال فصل الصيف

## Slide 5
ح.1. 2- تأثير الجزر الحرارية
وصف
مؤشر الانعكاس الشمسي (SR i ) هو مقياس لقدرة السطح المشيد على عكس الحرارة الشمسية.
المصدر: Cool Roof Rating Council. https : //coolroofs.org/documents/CRRC-SRI-Document_2022-07-12.pdf
تختلف قيم SRi من 0 (أي للمواد التي تمتص كل الإشعاع الشمسي الساقط مثل الجسم الأسود) إلى 100 (أي للمواد التي تعكس كل الإشعاع الشمسي الساقط). نظرًا للطريقة التي يتم بها تعريف SRi ، يمكن أن تحتوي المواد شديدة الحرارة على قيم SRi سالبة قليلاً ، بينما يمكن أن تحتوي المواد شديدة البرودة على قيم تتجاوز 100.

## Slide 6
وصف
يمكن استخدام مؤشر الانعكاس الشمسي SRi كمؤشر على مدى احتمالية أن تصبح المواد ساخنة عند سقوط الإشعاع الشمسي على سطحها. كلما انخفض SRi ، من المرجح أن تصبح المادة أكثر سخونة في ضوء الشمس .
قيم SRi النموذجية
الحرسانة الرمادية : 35
الخرسانة البيضاء : 86
الطلاء الابيض العادي : 100
الطلاء الأسود العادي : 5
الاسفلت الجديد : 0
ح.1. 2- تأثير الجزر الحرارية
المصدر: Green Building Council of Australia Green Star - Design and As Built April 2014 - DRAFT
الأسفلت والخرسانة ومواد البناء الأخرى يتلاشى أو يغمق مع تقدم العمر ، مما يزيد أو ينقص SRi. يتناقص SRi للمواد الأخف وزنا (مثل الخرسانة) مع تقدم العمر حيث يصبح السطح داكنًا ويزداد SRi للمواد الأغمق (مثل الأسفلت أو الخرسانة السوداء) مع تقدم العمر مع تفتيح لون السطح

## Slide 7: ح.1. 2- تأثير الجزر الحرارية
الحدود والنطاق
حدود التقييم هي قطعة أرض البناء .
الحد الأدنى لنطاق المؤشر جميع الأسطح الأفقية (بما في ذلك الأسطح) لمظروف المبنى وأرضية المبنى

## Slide 8: ح.1. 2- تأثير الجزر الحرارية
طريقة التقييم
خطوات الحساب كالتالي
تحديد جميع الأسطح والأسطح الأفقية في المبنى ومنطقة القطعة
احسب مساحة كل سطح لكل مادة تغطية ، [ م 2 ]
احسب المساحة الإجمالية لكل مادة تغطية للأسطح والأسطح المرصوفة الأفقية،[ م 2 ]
احسب المساحة الإجمالية لجميع الأسطح والأسطح الأفقية ، [ م 2 ]
اضرب المساحة الإجمالية لكل مادة تغطية مع SRi المقابل ، [ م 2 ]
جمع حاصل ضرب SRi في المساحة ، [ م 2 ]
احسب قيمة المؤشر على النحو التالي: مجموع منتجات SRi مضروبة في المساحة ( الخطوة 6) / المساحة الإجمالية لجميع الأسطح والأسطح الأفقية (الخطوة 4)

## Slide 9: ح.1. 2- تأثير الجزر الحرارية
المراجع والمعايير
ASTM E 1980 - الممارسة القياسية لحساب مؤشر الانعكاس الشمسي للأسطح المعتمة الأفقية والمنخفضة الانحدار
مختبر لورانس بيركلي الوطني ، مجموعة جزيرة هيت. قاعدة بيانات مواد التسقيف الرائعة https://heatisland.lbl.gov/resources/cool-roofing-materials-database
المعيار الذهبي لجزيرة الحرارة الحضرية وأطلس جزيرة الحرارة الحضرية https : // link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-10425-6_2
Fonte VC Sharma ، خصائص الطاقة الشمسية لبعض عناصر المباني في الطاقة 1989 المجلد. 14 ص 805-10. http: // coolroofs.org/products/results

## Slide 10: ح.1. 2- تأثير الجزر الحرارية
مثال

## Slide 11: ح.1. 2- تأثير الجزر الحرارية
احسب مؤشر الانعكاس الشمسي الأفقي والسقف والأسطح
مبنى صغير قائم من طابق واحد بمساحة 120 م 2 يقع داخل مساحة كبيرة تبلغ 600 م 2 . له سقف مسطح مغطى باللون الرمادي غشاء أسفلتي . المساحة الخارجية مغطاة جزئياً ببلاط الحجر الطبيعي (40٪) والنباتات (60٪).

## Slide 12: ح.1. 2- تأثير الجزر الحرارية
الخطوة 4
الخطوة 5
المساحة الإجمالية لجميع الأسطح والأسطح الأفقية : 600 م 2
المساحة الموزونة لكل مادة تغطية للأسطح والأسطح المرصوفة
المادة | المنطقة | SRi | المنطقة X SRi
غشاء أسفلتي ، رمادي | 120 م 2 | 7 1 | 840 م 2
الحجر الجيري الرمادي | 192 م 2 | 54 2 | 10368 م 2
1 المصدر: https://coolroofs.org/directory/roof؟product_type_id=11&orderBy=product_type&page=1&product_color_id=
2 المصدر: https : //hdgbuildingmaterials.com/products/solar-reflectance-index-hdg-primer /
الخطوة 6
اجمع حاصل ضرب سري في مساحة الطابق المقابلة
(840+ 10368 ) = 11208 م 2

## Slide 13: ح.1. 2- تأثير الجزر الحرارية
الخطوة 7
احسب متوسط SRi
=
600 م 2
11208 م 2
______

## Slide 14: ح.1. 2- تأثير الجزر الحرارية
تمرين

## Slide 15: ح.1. 2- تأثير الجزر الحرارية
احسب م مؤشر الانعكاس الشمسي الأفقي والسقف و الأسطح فوق إجمالي مساحة قطعة الأرض
مبنى سكني قائم على مساحة كبيرة تبلغ 500 م 2 . - المبنى ذو سقف مائل بمساحة اجمالية 175 م 2 مغطى بالقرميد وسقف مسطح بمساحة 50 م 2 مغطى ببلاط الرصف . المساحة الخارجية مغطاة جزئياً ببلاط الرصف الطبيعي (75٪) والنبات (25٪).