## Slide 1
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
وحدة التدريب 4
حساب معايير التقييم لأداة الحي المستدام - مقياس الجوار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام

## Slide 2: أداء نظام النقل العام
أداء نظام النقل العام | 
المشكلة | الفئة
النقل والتنقل | أداء خدمة التنقل
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام

## Slide 3: أداء نظام النقل العام
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
الخلفية
متوسط النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون في مدن ذات سهولة الوصول إلى وسائل النقل العام
متوسط النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون في مدن
ذات سهولة الوصول إلى وسائل النقل العام
أقل من 20٪
20 إلى 40٪
40 إلى 60٪
60 إلى 80٪
أكثر من 80٪
لا يوجد معلومات
تعكس النسبة المئوية متوسط حصة السكان الذين يعيشون على مسافة قريبة (على طول شبكة صفائح) من 500 متر إلى نظام نقل عام منخفض السعة (حافلة ، ترام ، إلخ) و 1000 متر لنظام نقل عام عالي السعة (قطارات) ، العبارات. إلخ)
مصدر البيانات: موئل الأمم المتحدة

## Slide 4: أداء نظام النقل العام
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
خلفية:
تتم خدمة معظم المناطق الحضرية بواسطة خدمة النقل العام ، لكن جودة الخدمة ، بما في ذلك كثافة شبكة الطرق ، والجدولة لتناسب احتياجات السكان المحليين ، والأسعار المعقولة ، تختلف على نطاق واسع.
تشمل المواصلات العامة المترو والحافلات والحافلات الصغيرة والترام. في المتوسط ، الحافلة هي وسيلة النقل المهيمنة بحصة 63٪ ، تليها الحافلات والمترو والسكك الحديدية في الضواحي.
https://cms.uitp.org/wp/wp-content/uploads/2020/08/UITP_Statistic-Brief_national-PT-stats.pdf

## Slide 5: أداء نظام النقل العام
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
مؤشر
المؤشر | الوحدة | مصدر البيانات
النسبة المئوية للسكان الذين هم في نطاق 400 متر من مسافة قريبة من محطة نقل عام واحدة على الأقل | % | البيانات المقننة
لحساب المؤشر يؤخذ في الاعتبار ما يلي:
- سكان الحي فقط وليس العاملون في المنطقة
- يجب أن يكون للتوقف إجمالي تردد خدمة يومي لا يقل عن 20 رحلة
يمكن إجراء حساب مسافة السير بين مدخل المبنى وموقف النقل عن طريق القياسات في الموقع باستخدام الخرائط.

## Slide 6: أداء نظام النقل العام
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
هدف
تقدير أداء نظام النقل العام / البلدي

## Slide 7: أداء نظام النقل العام
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
الحدود والنطاق
تشمل حدود التقييم الحي بأكمله
عند الحساب ، يجب مراعاة ما يلي:
حافلة
المترو
نوع من القطارات
السكك الحديدية الضواحي

## Slide 8: أداء نظام النقل العام
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
طريقة التقييم
خطوات الحساب كالتالي:
حدد موقع محطات النقل العام / البلدية بالتردد اليومي لما لا يقل عن 20 رحلة ، والتي تخدم المباني السكنية في الحي .
حدد موقع جميع المباني السكنية في الحي على مسافة قريبة من مدخلها إلى محطة واحدة على الأقل تصل إلى 400 متر حساب شاغلي المباني المختارة .
حساب شاغلي المباني المختارة
احسب إجمالي عدد سكان الحي
احسب قيمة المؤشر كنسبة مئوية لشاغلي المباني المحددة (الخطوة 3) إلى إجمالي عدد سكان الحي ، [٪]

## Slide 9: أداء نظام النقل العام
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
المراجع والمعايير
المنصة العالمية للمدن المستدامة - إطار الاستدامة الحضرية
https://www.thegpsc.org/
: UNECE منهجية الجمع لمؤشرات الأداء الرئيسية للمدن الذكية المستدامة
http://www.eltis.org/discover/news/interreg-presents-good-practice-sustainable-urban-mobility-and-sumps
https://unhabitat.org/planning-and-design-for-sustainable-urban-mobility-global-report-on-human-settlements-2013/
https://www.ncl.ac.uk/media/wwwnclacuk/ceser/files/Understanding%20Cities.pdf

## Slide 10: أداء نظام النقل العام
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
مثال

## Slide 11: أداء نظام النقل العام
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
في الحي الحالي ، يوجد 16 مبنى سكني بإجمالي 614 ساكنًا ، و 10 منازل فردية بها ثلاث عائلات و 5 منازل فردية بها أربعة أفراد. توجد مدرسة حكومية واحدة وسوبر ماركت وخط صيدلية واحد وصيدلية واحدة ، كما هو موضح في الشكل أدناه.
النقل | التردد | الخط
البلدية | كل ساعة من الاثنين إلى الجمعة: 6.30 – 20: 30 السبت: 8:00 – 18:30 | 
العام | من الاثنين إلى الجمعة: 5:30 24: كل 15 دقيقة عطلة نهاية الأسبوع: 6:30 – 24:00 كل 30دقيقة | 
Neighborhood
البيانات المتاحة: مسافة كل مبنى من المحطات
احسب النسبة المئوية للسكان ضمن 500 متر مسافة قريبة من محطة مواصلات عامة واحدة على الأقل.

## Slide 12: أداء نظام النقل العام
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
البيانات المتاحة
الخطوات 1-2
Calculate
walking distances
تقع جميع المباني السكنية على بُعد 500 متر من مسافة قريبة من محطة نقل عام واحدة على الأقل ، مع تكرار خدمة إجمالي يومي لا يقل عن 20 رحلة.

## Slide 13: أداء نظام النقل العام
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
المرحلة الثالثة
المرحلة الرابعة
المرحلة الخامسة
احسب عدد السكان في المباني السكنية المختارة في الحي
(10 * 3 + 5 * 4 + 614) = 664 سكان
احسب إجمالي عدد السكان في جميع المباني السكنية في الحي
(10 * 3 + 5 * 4 + 614) = 664 سكان
احسب النسبة المئوية للسكان ضمن 500 متر مسافة قريبة من محطة مواصلات عامة واحدة على الأقل
664 ساكن
664 ساكن
100
100 %

## Slide 14: أداء نظام النقل العام
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
تمرين

## Slide 15: أداء نظام النقل العام
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
في الحي الحالي ، هناك محطتا نقل عام. ضع في اعتبارك العائلات المكونة من أربعة أفراد في كل مبنى
النقل | التردد | الخط
العام | من الاثنين إلى الجمعة: 5:30 24:00 كل 15 دقيقة عطلة نهاية الأسبوع: 6:30 – 24:00 كل 30دقيقة | 
البيانات المتاحة: مسافة كل مبنى من المحطات
احسب النسبة المئوية للسكان ضمن 500 متر مسافة قريبة من محطة مواصلات عامة واحدة على الأقل.

## Slide 16: أداء نظام النقل العام
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
الحى
البيانات المتاحة
https://www.google.com/maps