## Slide 1
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
وحدة التدريب 4
حساب معايير التقييم لأداة الحي المستدام - مقياس الجوار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام

## Slide 2: .3. 3 . 1 نفاذية الأرض
.3. 3 . 1 نفاذية الأرض | 
مشكلة | الفئة
1 . تغير المناخ: التخفيف والتكيف | 1.3 التكيف مع العمل المناخي: الفيضان الغزير
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
التغذية الطبيعية
هطول الأمطار
طبقة المياه الجوفية المشبعة
طبقة المياه الجوفية المشبعة

## Slide 3: . 3. 3 . 1 نفاذية الأرض
الخلفية
ختم التربة هو التغطية الدائمة لمساحة من الأرض وتربتها بمواد اصطناعية غير منفذة ، مثل الأسفلت والخرسانة
الأسطح الأكثر شيوعًا ، من معظمها إلى الأقل نفاذية (1) العشب ، (2) الحصى ، (3) البلاستيك و (4) شبكات العشب الخرسانية ، (5) الأسطح المربوطة بالماء ، (6) الأرصفة الخرسانية المنفذة ، (7) الأسفلت المسامي ، (8) الرصيف المشترك (الأسفلت غير المنفذ)
أنواع أخرى من الأسطح النفاذة وشبه النفاذة
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام

## Slide 4: .3. 3 . 1 نفاذية الأرض
الخلفية
بلغت المناطق الحضرية 4.1٪ (176000 كيلومتر مربع) ، 4.3٪ (186000 كيلومتر مربع) و 4.4٪ (192000 كيلومتر مربع) من أراضي الاتحاد الأوروبي في 1990 و 2000 و 2006 على التوالي. تم تقدير إجمالي مساحة سطح التربة المغلقة في عام 2006 بحوالي 2.3٪ من أراضي الاتحاد الأوروبي ، بمتوسط 200 متر مربع لكل مواطن. الدول الأعضاء ذات الحصص العالية من الأسطح المختومة (تتجاوز 5 ٪ من الأراضي الوطنية) هي مالطا وهولندا وبلجيكا وألمانيا ولوكسمبورغ. توجد معدلات مانعة للتسرب عالية عبر معظم ساحل البحر الأبيض المتوسط ، والتي شهدت زيادة بنسبة 10 ٪ في ختم التربة خلال التسعينيات وحدها.
المصدر: التقرير النهائي للاتحاد الأوروبي. نظرة عامة على أفضل وأفضل الطرق لتحسين التربة أو التربة. أبريل 2011
حصة السطح المختوم لكل منطقة
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام

## Slide 5: .3. 3 . 1 نفاذية الأرض
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
الآثار الرئيسية لعزل التربة
موارد المياه. يمكن للتربة التي تعمل بكامل طاقتها تخزين ما يصل إلى 3750 طنًا من المياه لكل هكتار (حوالي 400 ملم من الأمطار). يقلل الختم من كمية الأمطار التي يمكن أن تمتصها التربة
التنوع البيولوجي فوق وتحت الأرض. يقدر العلماء أن ما لا يقل عن ربع الأنواع على الكوكب تعيش في التربة
دورة الكربون العالمية. يوجد حوالي 70-75 مليار طن من الكربون العضوي في التربة الأوروبية. عادةً ما يتم تجريد معظم التربة السطحية ، التي تحتوي عادةً على حوالي نصف الكربون العضوي في التربة المعدنية ، أثناء أنشطة البناء. نتيجة لذلك ، تفقد التربة الزمالة نسبة كبيرة من مخزونها من الكربون العضوي بسبب تعزيز التمعدن وإعادة الاستخدام
الحد من التبخر والغطاء النباتي ، مما يساهم في تغيير أنماط الطقس المحلية ، ليصبح مشكلة رئيسية في المناخات القاحلة مثل البحر الأبيض المتوسط

## Slide 6
نفاذية الأرض هي القدرة على نقل المياه إلى التربة. إنها قضية مهمة للغاية مرتبطة بتغذية طبقات المياه الجوفية وتقليل النفايات السائلة.
الخلفية
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
أسفلت
أسمنت
أرضيات حشو (قرميد ، حجر)
تربة غير مضغوطة بأقصى
غطاء نباتي متنوع
أرضيات جافة
أرضيات نفاذة العشب
الأقل نفاذا
الأكثر نفاذية

## Slide 7
الخلفية
المصدر: Prokop، G.، H. Jobstmann، and A. Schönbauer. 2011. تقرير عن أفضل الممارسات للحد من إحكام غلق التربة والتخفيف من آثارها. دراسة متعاقد عليها مع المفوضية الأوروبية ، المديرية العامة للبيئة ، التقرير الفني -2011-50 ، بروكسل ، بلجيكا ، 231 ص
مقارنة الفوائد والقيود الأكثر
شيوعًا أسطح قابلة للاختراق فيما يتعلق إلى الأسفلت
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
العشب والتربة
الرملية
العشب الحصى
شبكات عشب
(بلاستيك)
شبكات العشب
(الخرسانة)
الأسطح المقيدة
بالماء
أرضيات
قابلة للاختراق
الأسفلت
المسامي
أسفلت
المشاة
مدى التطبيق
وقوف السيارات الصغيرة
وقوف السيارات المتوسطة
حركة المرور
المظهر المرئي
ممكن الغطاء النباتي
فوائد
ارتفاع الصرف ممكن
المواد الإقليمية
صيانة عالية
معامل الجريان السطحي
سطح غير مغلق
تشكيل الغبار
تشكيل الغبار
تراكم الحمأة
راحة المشي السيئة

## Slide 8
مؤشر
مؤشر | الوحدة | مصدر البيانات
حصة المنطقة الحضرية المنفذة للمياه | % | الخريطة الموضوعية – الجغرافية نظام معلومات.
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام

## Slide 9
الهدف
تحسين نفاذية الأرض لتقليل تأثيرها على الدورة الهيدرولوجية
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام

## Slide 10
الحدود والنطاق
تشمل حدود التقييم الحي بأكمله.
العشب = 1
الحصى = 0.9
الرمال = 0.9
حواجز شبكية بلاستيكية مملوءة بالأرض / عشب = 0.8
حواجز شبكية تعتمد على العشب = 0.6
حواجز شبكية تعتمد على الحصى = 0.6
العناصر المتشابكة المتكئة على الرمال 0.3
العناصر المتشابكة المتكئة على الحصى = 0.3
العناصر المتشابكة التي تعتمد على الرصيف الخرساني = 0
الأرصفة المستمرة التي تعتمد على الخرسانة = 0
الأسفلت = 0
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة

## Slide 11
طريقة التقييم
-2- احسب مساحة الأسطح المختلفة ، 𝐴_𝑖 ، بأغطية مختلفة أو التي تشغلها الإنشاءات في المنطقة الحضرية (مثل المساحات الخضراء ، والأسطح المرصوفة بالإسفلت ، والأسطح التي تشغلها المباني ، إلخ). قم بتضمين جميع أسطح الحي بحيث:
خطوات الحساب كالتالي:
- 1 - احسب إجمالي مساحة الحي ، Α_N ، [m2]
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام

## Slide 12
طريقة التقييم
- 3 -احسب السطح الموزون للحي ، مع مراعاة معاملات النفاذية ( ( αi للأسطح المختلفة (( Ai
احسب قيمة المؤشر كنسبة مئوية من السطح المرجح للحي (الخطوة 3) إلى إجمالي مساحة سطح الحي (الخطوة 1) ، [٪] .
%
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
Notes: MARINA

## Slide 13
المراجع والمعايير
مبادئ توجيهية بشأن أفضل الممارسات للحد من تخفيف أو تعويض تسرب التربة ، الاتحاد الأوروبي ، 2012
http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/guidelines/pub/soil_en.pdf
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام

## Slide 14
مثال
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة

## Slide 15
في حي قائم ، بمساحة إجمالية 400873 م 2 ، تم تحديد مواد تغطية الأرض المختلفة.
احسب حصة المنطقة الحضرية المنفذة للمياه
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة

## Slide 16
البيانات المتاحة
خطوات 1-2
مواد | مساحة السطح( 2 ) | معامل النفاذية
المساحة الكلية | 400873 | 
البنايات | 190765 | 0
أسفلت | 35134 | 0
البلاط على الأرصفة | 13320 | 0
مربعات البلاط | 5847 | 0
عناصر متشابكة متكئة على الحصى | 2605 | 0.3
عشب | 153202 | 1
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة

## Slide 17
الخطوة 3
احسب المساحة الموزونة للحي
(190765*0 + 35134*0+ 13320*0 + 5847*0 + 2605*0.3 + 153202*1) = 153984 م 2
الخطوة 4
احسب إجمالي انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون. المتعلقة بعمليات البناء لجميع المباني في الحي
إجمالي عدد السكان
مساحة الحي المرجحة
153984 m2
400873 m2
38.4 %
100
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة

## Slide 18
تمرن
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة

## Slide 19
في حي موجود ، كما هو موضح في الخريطة أدناه ، قم بإجراء قياسات لمواد تغطية الأرض المختلفة.
احسب حصة المنطقة الحضرية المنفذة للمياه
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة