## Slide 1
الوحدة التدريبية السادسة
عرض دراسات الحالة:
سوسة – تونس

## Slide 2
سوسة – تونس
الوحدة التدريبية ٦ – عرض دراسات الحالة التجريبية
مدن البحر الأبيض المتوسط المستدامة
Please, include here some pictures of the urban area and the buildings you have assessed
م. ماهر الزاوي
مهندس ETP - باريس

## Slide 3
نظرة عامة والخصائص الرئيسية للحالة
الوحدة التدريبية ٦ – عرض دراسات الحالة التجريبية
مدن البحر الأبيض المتوسط المستدامة

## Slide 4
الخصائص الرئيسية للحالة
٤
الوحدة التدريبية ٦ – عرض دراسات الحالة التجريبية
مدن البحر الأبيض المتوسط المستدامة
سوسة مدينة ساحلية على البحر الأبيض المتوسط يبلغ عدد سكانها ٠٠٠ ٢٧٠ نسمة، وتقع في وسط تونس، على مساحة ٤٥٠٠ هكتار. وتقع على بعد حوالي ٣٥٠ كم جنوب غرب باليرمو (صقلية).
تأسست مدينة سوسة في القرن التاسع قبل الميلاد على يد الفينيقيين، وقد شهدت منذ ذلك الحين مرور العديد من الحضارات: البونيقية والرومانية والبيزنطية والأموية….
وحدة القياس | القيمة | المعامل
درجة مئوية | ٢٠, ١٥ | المتوسط السنوي لدرجة الحرارة
درجة مئوية | ١٣, ١ | المتوسط الشتوي لدرجة الحرارة
درجة مئوية | ٢٦, ٨ | المتوسط الصيفي لدرجة الحرارة
متر/ثانية | ٤, ٤٥ | متوسط سرعة الرياح
مليمتر | ٣٣٠ | المتوسط السنوي لكمية الأمطار
 | ٢٥ | عدد الأيام المتتالية التي لم يهطل فيها المطر خلال السنة
درجة مئوية | ١٢, ٧ | درجة الحرارة التصميمية في موسم التدفئة
درجة مئوية | ٢٨, ٦ | درجة الحرارة التصميمية في موسم الصيف
% | ٧٠ | متوسط الرطوبة النسبية خلال الموسم الدافئ
% | ٦٥ | متوسط الرطوبة النسبية خلال الموسم البارد
درجة مئوية | ٢٨-٣٢ | متوسط الفرق، الحد الأقصى-الدقيقة. درجات الحرارة النهارية في الموسم الدافئ، درجة مئوية
كيلو واط ساعة/متر مربع.سنة | ١٦٥٠ | الإشعاع الشمسي على السطح الأفقي
تتميز سوسة بمناخها الجاف من نوع مناخ حار شبه جاف (حسب تصنيف كوبن-جيجر). وينطوي على انخفاض هطول الأمطار (بين ٢٠٠ و ٤٠٠ ملم / سنة). من الناحية المناخية الحيوية، توصف بأنها "أقل من شبه قاحلة

## Slide 5
اختيار المنطقة الحضرية
٥
مدن البحر الأبيض المتوسط المستدامة
الوحدة التدريبية ٦ – عرض دراسات الحالة التجريبية
سهلول ٣ هي منطقة سكنية بمساحة ٩١, ٦٠ هكتار
١٧١٥ وحدة سكنية (١٣٩٦ عام ٢٠١٤)
٥٨٠٩ نسمة (٤٦١٩ نسمة في ٢٠١٤)
مؤشر التنمية الحضرية ٧٣١% بين عامي ١٩٩٨ و٢٠٢٠.
٣ , ١٤ كم من الطرق. حوالي ٨ من أصل ١٠ مباني مرخصة هي من النوع الفردي، و١٠ يتعلق بمشروع إعادة التأهيل أو إعادة التطوير.
المشاريع الجماعية قليلة العدد ولكنها كبيرة الحجم.
Atlas of Neighborhoods
http://pduisousse.tn/documents

## Slide 6
اختيار المبنى
٦
مدن البحر الأبيض المتوسط المستدامة
الوحدة التدريبية ٦ – عرض دراسات الحالة التجريبية
بوليفارد ياسر عرفات سهلول ٣ | عنوان
مبنى حي سهلول | الاستخدام الفعلي للبناء
----- | تاريخ المبنى
بناء جديد | مستوى تدهور المبنى
بلدية سوسة | المالك
٢٠٢٢ | سنة البناء
هيكل خرساني مسلح، جدران خارجية مصنوعة من أقسام مزدوجة من الطوب المجوف. عدد الألواح ١٦+٥ ألواح. التقسيم الداخلي مصنوع من الطوب الملصق. النجارة مصنوعة من الألومنيوم المزجج | طريقة البناء
١ | عدد الطوابق فوق الارض
٠ | عدد الطوابق تحت الارض
تدفئة مركزية بالغاز الطبيعي | نظام التدفئة
مكيفات هواء وحدات مستقلة | نظام التبريد
----- | نظام تسخين المياه المنزلي
هواء طبيعي | نظام التهوية
انظمة الصمام الثنائي الباعث للضوء | نظام الانارة
١, ١٠ ٨١ | متوسط قيمة معامل انتقال الحرارة
٢٠ | عدد مستخدمي المبنى
٣٠٠٠ | ساعات العمل سنويا

## Slide 7
الجهات المعنية ذات الصلة التي ساهمت في الدراسة
٧
مدن البحر الأبيض المتوسط المستدامة
الوحدة التدريبية ٦ – عرض دراسات الحالة التجريبية
الشخص الذي يمكن الاتصال به | دوره في عملية صنع القرار | نشاط المنظمة | المنظمة
Noureddinedaga@yahoo.fr Soniabenmeriem1@gmail.com | رئيس اللجنة |  | بلدية سوسة
chokri.bensassi@gmail.com | عضو دائم | الشركة التونسية للكهرباء والغاز | الشركة التونسية للكهرباء و الغاز
aymen.souii@anme.nat.tn | عضو دائم | الوكالة الوطنية لإدارة الطاقة | الوكالة الوطنية لإدارة الطاقة
a2sconcept@gmail.com | عضو دائم | الوكالة التونسية للأراضي و الإسكان المدير الإقليمي لوكالة Foncière Habitation | الوكالة العقارية للسكني
Moufidfradi.ic@gmail.com benessghaier@yahoo.fr | عضو دائم | نقابة المهندسين التونسيين | عمادة المهندسين التونسيين
Ben.kamla.imene@gmail.com | عضو دائم | نقابة المهندسين المعماريين التونسيين | نقابة المهندسين المعماريين التونسيين
moez.khenissi@essths.u- mahdi.mejri@episousse.com.tn | عضو دائم | جامعة سوسة | جامعة سوسة
Khaled.mannoubi@yahoo.fr Adu.mokni.fathi@live.fr | عضو دائم | المديرية الجهوية للتجهيز والإسكان | المديرية الجهوية للتجهيز والإسكان
dr.sousse@anpe.nat.tn | عضو دائم | الوكالة الوطنية لحماية البيئة | الوكالة الوطنية لحماية البيئة
amel.jlassi@hotmail.com | عضو دائم | الإدارة الإقليمية للبيئة | الإدارة الإقليمية للبيئة
mrabet.maali@yahoo.fr | عضو دائم | الوكالة الوطنية لإدارة النفايات | الوكالة الوطنية لإدارة النفايات

## Slide 8
اختيار المعايير النشطة
سياق اداة الحي
٨
مدن البحر الأبيض المتوسط المستدامة
أ- استخدام الأراضي والتنوع البيولوجي
أ ١-استخدام الأرض
أ ١, ١- الكثافة السكانية
أ ٢ - المناطق الحضرية الخضراء
أ ١, ٢ - توافر المناطق الحضرية الخضراء
أ ٢, ٢ - المساحات الخضراء بالنسبة لعدد سكان المنطقة
أ ٤, ٢ - كثافة المساحات الخضراء
ب - الطاقة
ب ١ - البنية التحتية للطاقة
ب ١, ١- الوصول إلى الخدمة الكهربائية
ب ٢ -استهلاك الطاقة
ب ١, ٢ - إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية النهائي لعمليات البناء
ب ٤, ٢ -إجمالي الاستهلاك النهائي من الطاقة الكهربائية لعمليات البناء
ب ٧, ٢ -إجمالي الطلب على الطاقة الأولية لتشغيل المباني
ب ١٠, ٢ -استهلاك الطاقة لإنارة الشوارع
اجتماع مشروع المدن المتوسطية المستدامة_21 نوفمبر 2023_أثينا
أحد الخيارات الإستراتيجية لفريقنا هو أنه بعد العروض التقديمية والتوضيحات والمناقشات المتعمقة، أجرى أصحاب المصلحة تصويتًا سمح باختيار المعايير النشطة لاداة الحي المستخدمة في الدراسة.
تم اختيار المعايير على أساس ٣ عناصر رئيسية:
١/ تمثيل غالبية القضايا
٢/ أن تكون على علاقة مباشرة مع الاهتمامات المحلية من حيث الاستدامة
٣/ أن تكون قابلة للحساب أو التقييم على أساس توافر البيانات اللازمة.
من بين ٥٠ معيارًا اختارها فريقنا مسبقًا، قرر أصحاب المصلحة العمل مع ٣٣ معيارًا

## Slide 9
تعريف العوامل ذات الأولوية والأوزان
سياق اداة الحي
٩
مدن البحر الأبيض المتوسط المستدامة
الوزن | عامل الأولوية | القضية
% ١٢, ٥ | ٤ | أ: استخدام الأراضي والتنوع البيولوجي
% ١٢, ٥ | ٤ | ب: الطاقة
% ١٢, ٥ | ٤ | ج: المياه
% ١٢, ٥ | ٤ | د: النفايات الصلبة
% ٩, ٤ | ٣ | الجودة البيئية: هـ
% ٩, ٤ | ٣ | و: النقل والتنقل
% ٩, ٤ | ٣ | ز: الجوانب الاجتماعية
% ٠ | ٠ | ح: الاقتصاد
% ١٢, ٥ | ٤ | ط: تغير المناخ: التخفيف والتكيف
% ٩, ٤ | ٣ | ي: الحوكمة والامتثال
الوحدة التدريبية ٦ – عرض دراسات الحالة التجريبية
من خلال اتباع نفس الرؤية الإستراتيجية بشأن ضرورة إشراك جميع أصحاب المصلحة في عملية الاختيار والتحكيم، قرر فريقنا إجراء تصويت يسمح باختيار العوامل ذات الأولوية ووزن القضايا المختلفة لاداة الحي المستخدمة في الدراسة.
موضوع «الاقتصاد» لم يكن محل اهتمام الجهات المعنية، ولم يتم اختيار معاييره

## Slide 10
تعريف الفئات وأوزان المعايير
سياق اداة الحي
١٠
مدن البحر الأبيض المتوسط المستدامة
الوحدة التدريبية ٦ – عرض دراسات الحالة التجريبية
تونس بلد يعاني من إجهاد مائي مرتفع، وهذا الوضع يفسر اهتمام الفاعلين بهذه الفئة من "استهلاك المياه" والوزن الذي أعطيت له.

## Slide 11
تعريف المعايير
سياق اداة الحي
١١
مدن البحر الأبيض المتوسط المستدامة
أ: استخدام الأراضي والتنوع البيولوجي |  |  |  |  | 
الأساس المنطقي | المعيار | وحدة القياس | المؤشر |  | 
هذه هي قيمة متوسط الكثافة للمدينة في عام ٢٠٢٠ | ٠: ٦٠٠٠ | عدد السكان/كيلومتر مربع | كثافة السكان |  | 
 | ٥: ٢٠٠٠٠ |  |  |  | 
أعلى كثافة هي ٢١٨٠٠ نسمة/كيلومتر مربع في المدينة |  |  |  |  | 
ب: الطاقة |  |  |  |  | 
الأساس المنطقي | المعيار | وحدة القياس | المؤشر |  | 
دراسة متوسط استهلاك الإضاءة العامة في المدينة | ٠: ١٥٠٠٠ | كيلو واط ساعة/ كيلو متر/ سنة | استهلاك الطاقة للإضاءة العامة |  | 
 | ٥: ٨٠٠٠ |  |  |  | 
تهدف إلى الاستهلاك باستخدام مصابيح منخفضة استهلاك الطاقة |  |  |  |  | 
الوحدة التدريبية ٦ – عرض دراسات الحالة التجريبية

## Slide 12
تحديد مصادر البيانات
١٢
مدن البحر الأبيض المتوسط المستدامة
مصدر البيانات/موفر البيانات | المعيار
- المعهد الوطني للإحصاء - أطلس الأحياء http://pduisousse.tn/documents/)) | كثافة السكان
الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أطلس الأحياء ((http://pduisousse.tn/documents/ | توافر إمدادات المياه العامة
بلدية سوسة البوابة الجغرافية لمدينة سوسة الوكالة الوطنية لإدارة النفايات | توافر جمع النفايات الصلبة
المؤسسة التونسية للكهرباء والغاز بلدية سوسة المديريات الجهوية للإدارات والوكالات العامة أطلس الأحياء (http://pduisousse.tn/documents/) | استهلاك الطاقة في المباني العامة
اجتماع مشروع المدن المتوسطية المستدامة_٢١ نوفمبر ٢٠٢٣_أثينا
وهذه نقطة حرجة تعتمد عليها الدراسة بأكملها. وفي حالتنا تم الجمع بهذه الطرق:
١ - تحتوي قاعدة بياناتنا التي تم جمعها بالفعل على العديد من المعلومات المتعلقة بالقضايا الحضرية، عند إعداد خطة التنمية الحضرية لمدينة سوسة (التي أعدها فريقنا).
٢ - علاقاتنا الشخصية مع الشركاء ساعدتنا كثيرًا في توفير البيانات اللازمة.
٣- استجابة بعض الإدارات المشاركة في المشروع بمشاركتها الفعالة في مجتمع المستشارين المحترفين المرخصين.

## Slide 13
نظرة عامة على تجربة نشاط الاختبار
١٣
الوحدة التدريبية ٦ – عرض دراسات الحالة التجريبية
مدن البحر الأبيض المتوسط المستدامة
سياق الدراسة
- على المستوى المحلي، تخضع مدينة سوسة للعديد من الدراسات الجارية المتعلقة بموضوع العمران (مخطط الإضاءة، مخطط تحول الطاقة، مخطط السفر الحضري، المساحة الشمسية ومراجعة مخطط تخطيط المدن المحلية)
- على المستوى الوطني، توجد حالياً دراسة تهدف إلى وضع دليل إرشادي لتصميم خطط تخطيط المدن المحلية المستدامة
جاء هذا المشروع في الوقت الأمثل، بقدر ما يسمح بالتآزر التام بين كل هذه الدراسات، مما يعطي من بين أمور أخرى، الميزة الكبيرة للقياس الكمي للمفاهيم الوصفية والنوعية.
جمع البيانات
لقد أتاح نشاط الاختبار التعرف على عدة تقييمات:
- سمح لنا بإجراء تقييم لوجود بيانات مفيدة للاستدامة.
- لقياس مدى صعوبة الوصول إلى هذه البيانات وفرزها والتحقق منها واستخدامها.
نشاط الاختبار
وبصرف النظر عن كونه بمثابة تحقيق للإرادة العامة لإشراك جميع الجهات الفاعلة في تطوير الوثائق الاستراتيجية، فقد أتاح هذا النشاط الاختباري جمع جميع أصحاب المصلحة حول مشروع مشترك واحد.

## Slide 14
تحديد نقاط الضعف والاهداف المراد تحقيقها
الوحدة التدريبية ٦ – عرض دراسات الحالة التجريبية
مدن البحر الأبيض المتوسط المستدامة

## Slide 15
تقرير ملخص التشخيص
١٥
مدن البحر الأبيض المتوسط المستدامة
الوحدة التدريبية ٦ – عرض دراسات الحالة التجريبية
المنطقة مخدومة بالشبكات العامة الرئيسية المعتادة (الكهرباء، إمدادات مياه الشرب، الصرف الصحي، الاتصال، إلخ...)
الحي يحصل على درجة منخفضة من الاستدامة إنه نموذج تخطيط حضري كلاسيكي في السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين يعطي الأولوية للسكن الفردي والسيارات الخاصة (دون توفير مواقف كافية للسيارات)، ولا يأخذ في الاعتبار قضايا الاستدامة، و التي تظل غير حساسة للتكنولوجيات الجديدة والطاقات المتجددة
يكاد لا يوجد استخدام للطاقة المتجددة (على الرغم من الإمكانيات العالية)
لا يوجد فرز انتقائي وبالتالي لا يوجد إعادة تدوير للنفايات
لا توجد مرافق ملائمة للتنقل الخفيف (راكبي الدراجات والمشاة).
يحصل المبنى على درجة متانة منخفضة إلى حد ما
تصميم المبنى به عيوب معينة فيما يتعلق بالمتانة.
المرافق ليست على قدم المساواة
عدم وجود تنظيم وإدارة المعدات كثيفة الاستهلاك للطاقة
عدم وجود نظام لمراقبة الطاقة
عدم استخدام الطاقة المتجددة سواء الحرارية أو الكهربائية
أداة الحي
أداة المبنى

## Slide 16
نقاط الضعف المحددة في المنطقة الحضرية
١٦
الوحدة التدريبية ٦ – عرض دراسات الحالة التجريبية
مدن البحر الأبيض المتوسط المستدامة
توجد نقاط ضعف ونقاط حرجة في جميع القضايا تقريبًا، (حصل ١٨ من بين ٣٣ معيارًا على درجة -١) خاصة في:
- الطاقة
- النقل والتنقل
- تغير المناخ: التخفيف والتكيف
الدرجة الكاملة ٨٢, ٠ توضح الوضع، على الرغم من أن الحي حديث (بدأ البناء في عام ٢٠٠٠)

## Slide 17
نقاط الضعف المحددة في المبنى العام
١٧
الوحدة التدريبية ٦ – عرض دراسات الحالة التجريبية
مدن البحر الأبيض المتوسط المستدامة
توجد نقاط ضعف وقضايا حرجة خاصة في:
- استهلاك الطاقة والموارد
- التكيف مع تغير المناخ
الدرجة الكاملة ٢, ١ توضح الموقف، على الرغم من أن عمر المبنى هو عام واحد فقط.

## Slide 18
السيناريو المطور
الوحدة التدريبية ٦ – عرض دراسات الحالة التجريبية
مدن البحر الأبيض المتوسط المستدامة

## Slide 19
السيناريو المطور
١٩
الوحدة التدريبية ٦ – عرض دراسات الحالة التجريبية
مدن البحر الأبيض المتوسط المستدامة
مفهوم التحديث | 
إيكو-كوارتييه سهلول ٣ | اسم مفهوم التعديل التحديثي
يهدف السيناريو إلى جعل سهلول ٣ حيًا مسؤولًا بيئيًا من خلال تنفيذ الأهداف التالية: . تنمية المسطحات الخضراء والغطاء النباتي، . إدخال رصانة الطاقة وتشجيع الطاقة المتجددة، . تشجيع البناء البيئي، . تحسين إدارة الموارد المائية، . إدخال الفرز الانتقائي والإدارة الذكية للنفايات الصلبة، . الحد من تلوث الهواء، . تعزيز التنقل الناعم، تشجيع الإدارة الحضرية الخضراء الجديدة. | وصف موجز لمفهوم التحديثية

## Slide 20
النهج التشاركي
الوحدة التدريبية ٦ – عرض دراسات الحالة التجريبية
مدن البحر الأبيض المتوسط المستدامة

## Slide 21
النهج التشاركي
٢١
الوحدة التدريبية ٦ – عرض دراسات الحالة التجريبية
مدن البحر الأبيض المتوسط المستدامة
نفذت خطة التنمية الحضرية والحكم المحلي التي بدأت في عام ٢٠١٥ بتمويل من البنك الدولي، النهج التشاركي من أجل جعل السكان يختارون المشاريع البلدية المحلية التي تنفذها البلديات.
في عام ٢٠١٨، نص قانون الحكم المحلي في مادته ١١٩، على الالتزام باستخدام النهج التشاركي، من أجل تحديد الخيارات الاستراتيجية المتعلقة بخطط التنمية الحضرية المحلية. وكانت سوسة (من قبل فريقنا) أول مدينة تطبق هذا النهج.
في بداية المشروع الغني بالتجارب السابقة، قام فريقنا بترجمة هذا النهج من خلال تنفيذ تصويت أصحاب المصلحة لكل خيار تم إجراؤه في هذه الدراسة:
. الاختيار عن طريق التصويت للمعايير النشطة
. الاختيار عن طريق التصويت لعامل الأولوية ووزن القضايا المختلفة
. الاختيار بالتصويت على الفئات وأوزان المعايير

## Slide 22
النهج التشاركي
٢٢
المؤتمر النهائي للمدن المتوسطية المستدامة_٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣، أثينا
مدن البحر الأبيض المتوسط المستدامة
تصويت أصحاب المصلحة في اجتماع المستشارين المهنيين المرخصين الثاني

## Slide 23
الدروس المستفادة ووجهات النظر المستقبلية
الوحدة التدريبية ٦ – عرض دراسات الحالة التجريبية
مدن البحر الأبيض المتوسط المستدامة

## Slide 24
الدروس المستفادة ووجهات النظر المستقبلية
٢٤
الوحدة التدريبية ٦ – عرض دراسات الحالة التجريبية
مدن البحر الأبيض المتوسط المستدامة
في مدينة سوسة، أنشأت الوكالة العقارية للسكني مناطق كبيرة غير مطورة، ولذلك اعتبرنا أن الخبرة المكتسبة من خلال دراسة هذه المنطقة يمكن اعتبارها مشروعًا تجريبيًا سيسمح لهذا المطور العام بمعالجة جوانب الاستدامة بشكل أفضل في المشاريع المستقبلية، وليس فقط في المدينة، ولكن أيضًا في العديد من الأماكن الأخرى في بلد الحفرة.
إن استخدام الأدوات التي طورها هذا المشروع يمكن أن يكون مفيدا جدا لمدن جنوب البحر الأبيض المتوسط، خاصة أنها تخضع لنمو ديموغرافي كبير
ويدعو هذا المشروع إلى الاستمرار من خلال أعمال التوعية المستمرة والنشر على أوسع نطاق ممكن ، وهذا هو الشرط الذي لا غنى عنه للنسخ الحقيقي للقواعد ومن ثم تطبيق النتائج المتوقعة.