## Slide 1
وحدة التدريب 4
حساب التقييم
لمعايير
أداة الحي المستدام – معيار الحي

## Slide 2: حساب التقييم لمعايير أداة الحي المستدام – معيار الحي
الغرض  وضع إطار عام في سياقه ، مع مراعاة السمات الخاصة بالمناطق الحضرية
النتيجة - درجة تقييم نهائية ، تشير إلى أداء الاستدامة العام للحي
عملية التقييم بدءًا من مجموعة من المعايير ، من الضروري اتباع إجراء رياضي في ثلاث خطوات:
  التوصيف
  تنظيم
  تجميع

## Slide 3: حساب التقييم لمعايير أداة الحي المستدام – معيار الحي
هيكل مدن المتوسط المستدامة أداة الحي الحي المستدام
10 قضايا
43 فئات
133 معيارًا / مؤشرًا
14 مؤشر أداء

## Slide 4: حساب التقييم لمعايير أداة الحي المستدام – معيار الحي
تتكون العملية من ثلاث خطوات :
اختيار المعايير النشطة
  من المهم جدًا اختيار المعايير النشطة لأنها تمثل احتياجات وأهداف أصحاب المصلحة. وهي الأكثر صلة وقابلة للقياس ضمن السياق المحدد للمنطقة الحضرية.
تحديد المعايير للمعايير / المؤشرات
  يمثل المعيار أداءً مرجعيًا ، بينما تحدد الدرجات مستوى الأداء الذي وصلت إليه المنطقة الحضرية.
توزيع الأوزان على المؤشرات والفئات والقضايا
  الأوزان عملية تشاركية ويجب أن تعكس الأولويات والسياسات المحلية.

## Slide 5: حساب التقييم لمعايير أداة الحي المستدام – معيار الحي
يتم توضيح درجة الاستدامة في 3 خطوات رئيسية :
الوصف: يتم قياس أداء الحي من خلال المؤشرات المرتبطة بكل معيار
التسوية : يتم تحديد أبعاد قيم المؤشرات وإعادة قياسها في فترة زمنية مناسبة ، تسمى الفاصل الزمني للتطبيع. يتكون التطبيع من تخصيص درجة لقيمة المؤشر.
التجميع : يتم الجمع بين الدرجات المعيارية من خلال مبالغ مرجحة لإنتاج درجة الاستدامة النهائية .

## Slide 6: حساب التقييم لمعايير أداة الحي المستدام – معيار الحي
خطوة التوصيف
منتج | مدخل
قيم المؤشرات | بيانات تجريبية / تصميمية
خطوة التنظيم
منتج | مدخل
قيم المؤشرات | تطبيع درجات
تجميع
منتج | مدخل
النتيجة النهائية للاستدامة | تنظيم الدرجات
النتيجة النهائية

## Slide 7: حساب التقييم لمعايير أداة الحي المستدام – معيار الحي
الخطوة 1: التوصيف
مجموعة القيم العددية
تمثل أداء المنطقة الحضرية
تعيين قيمة عددية أو وصف
البيانات التجريبية أو بيانات التصميم
تحديد المؤشرات
كمي أو نوعي
تحدد المعايير النشطة
- مؤشرات الأداء الرئيسية إلزامية

## Slide 8: حساب التقييم لمعايير أداة الحي المستدام – معيار الحي
الخطوة 2: التنظيم أو تعيين النتيجة
مجموعة القيم العددية
القيم بين
-1 و +5
أو النوعية : الادنى هو الافضل أو لاعلى هو الافضل
وصف
الأبعاد وإعادة القياس
في فترة زمنية مناسبة
قيم المؤشرات
كمي أو نوعي

## Slide 9: حساب التقييم لمعايير أداة الحي المستدام – معيار الحي
الخطوة 2: التنظيم أو تعيين النتيجة
تنظيم الدرجات
-1
تحت الحد الأدنى من الأداء المقبول
الحد الأدنى أداء مقبول
0
أداء فوق الحد الأدنى بشكل طفيف
1
أداء فوق الحد الأدنى بشكل كبير
2
أفضل الممارسات
3
تحسين نحو أداء ممتاز
4
أداء ممتاز ومثالي
5

## Slide 10: حساب التقييم لمعايير أداة الحي المستدام – معيار الحي
الخطوة 2: التنظيم أو تعيين النتيجة
HIB - الاعلى هو الأفضل
كلما ارتفعت قيمة المؤشر ، كان مستوى الأداء أفضل
LIB - الأقل هو الأفضل
كلما انخفضت قيمة المؤشر ، كان مستوى الأداء أفضل
نوعي
قيم منفصلة تصف أداء المؤشر
3 أنواع رئيسية من المعايير / المؤشرات
كمي

## Slide 11: حساب التقييم لمعايير أداة الحي المستدام – معيار الحي
الخطوة 2: التنظيم أو تعيين النتيجة
زيادة الوظائف
مثال :
حصة الطاقة المتجددة (٪)
طول مسارات الدراجات ( م / ساكن )
الكمية : HIB - العالي هو الأفضل

## Slide 12: حساب التقييم لمعايير أداة الحي المستدام – معيار الحي
الخطوة 2: التنظيم أو تعيين النتيجة
الكمي: - العالي هو الأفضل
المعيار * (الحد الأدنى للأداء المقبول وأفضل الممارسات)
قيمة المؤشر
* يتم تحديد المعيار القياسي وفقًا للقوانين / اللوائح والمعايير الفنية وبيانات الإحصاء والأداء النموذجي والمحاكاة والنمذجة

## Slide 13: حساب التقييم لمعايير أداة الحي المستدام – معيار الحي
الخطوة 2: التنظيم أو تعيين النتيجة
الكمي - الاعلى هو الأفضل
V 0 = قيمة المؤشر للنتيجة الطبيعية = 0
V 5 = قيمة المؤشر للنتيجة الطبيعية = 5
V i = قيمة المؤشر
إذا كانت V i <V 0 ، فإن النتيجة الطبيعية = - 1
إذا كانت V i > V 5 ، فإن النتيجة الطبيعية = 5
إذا كانت V 0 <= V i <= V 5 ، فإن الدرجة العادية = = 0 + (V i -V 0 ) x ((5-0) / (V 5 -V 0 ))
** في حالة عدم توفر المعايير ، يتم حسابها بدءًا من بعض القيم المرجعية (يتم ربط درجتين مقيستين بقيمتين ويتم استرداد المعايير من خلال الاستقراء الخطي )

## Slide 14: حساب التقييم لمعايير أداة الحي المستدام – معيار الحي
الخطوة 2: التنظيم أو تعيين النتيجة
الكمي - العالي هو الأفضل
مثال
مؤشر
حصة الطاقات المتجددة من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة الحرارية للمباني (٪)
الاستهلاك السنوي النهائي للطاقة الحرارية لجميع مباني الحي ( جيجاوات ساعة ) | 12.3
الطاقة الحرارية النهائية السنوية المتولدة من مصادر متجددة في الحي ( جيجاوات ساعة ) | 0.42
حصة الطاقات المتجددة من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة الحرارية للمباني (٪) | 3.4
تدقيق

## Slide 15: حساب التقييم لمعايير أداة الحي المستدام – معيار الحي
الخطوة 2: التنظيم أو تعيين النتيجة
تقليل الوظائف
الكمي: LIB - الأقل هو الأفضل
مثال :
استهلاك الطاقة الحرارية لـ
عمليات البناء (kWh / m 2 )
معدل البطالة (٪)

## Slide 16: حساب التقييم لمعايير أداة الحي المستدام – معيار الحي
الخطوة 2: التسوية أو تعيين النتيجة
المعيار * (الحد الأدنى للأداء المقبول وأفضل الممارسات)
قيمة المؤشر
* يتم تحديد المعيار القياسي وفقًا للقوانين / اللوائح والمعايير الفنية وبيانات الإحصاء والأداء النموذجي والمحاكاة والنمذجة
الكمية : LIB - الأقل هو الأفضل

## Slide 17: حساب التقييم لمعايير أداة الحي المستدام – معيار الحي
الخطوة 2: التنظيم أو تعيين النتيجة
V 0 = قيمة المؤشر للنتيجة الطبيعية = 0
V 5 = قيمة المؤشر للنتيجة الطبيعية = 5
V i = قيمة المؤشر
إذا كانت V i < V 5 ، فإن النتيجة الطبيعية = 5
إذا كانت V i > V 0 ، فإن النتيجة الطبيعية = -1
إذا كانت V 5 <= V i <= V 0 ، فإن الدرجة العادية = 0 + (V i -V 0 ) x ((5-0) / (V 5 -V 0 ))
** في حالة عدم توفر المعايير ، يتم حسابها بدءًا من بعض القيم المرجعية (يتم ربط درجتين مقيستين بقيمتين ويتم استرداد المعايير من خلال الاستقراء الخطي )
الكمية: - الأقل هو الأفضل

## Slide 18: حساب التقييم لمعايير أداة الحي المستدام – معيار الحي
الخطوة 2: التنظيم أو تعيين النتيجة
الكمية: LIB - الأقل هو الأفضل
مثال
مؤشر
السنوي للطاقة الحرارية النهائية للمباني لكل إجمالي مساحة أرضية داخلية مفيدة ( kWh / m 2 )
الاستهلاك السنوي النهائي للطاقة الحرارية لجميع مباني الحي (كيلوواط ساعة) | 283793
إجمالي مساحة الأرضية الداخلية المفيدة لجميع المباني في الحي ( م 2 ) | 3855
إجمالي الاستهلاك السنوي للطاقة الحرارية النهائية للمباني لكل إجمالي مساحة أرضية داخلية مفيدة ( kWh / m 2 ) | 73.6
تدقيق

## Slide 19: حساب التقييم لمعايير أداة الحي المستدام – معيار الحي
الخطوة 2: التنظيم أو تعيين النتيجة
نوعي
الأوصاف
النتيجة الطبيعية
مواقف منفصلة ، تصف أداء المؤشر لكل درجة معيارية
مثال :
المتصورة في الأماكن العامة للمشاة
إشراك المجتمع في أنشطة التخطيط الحضري

## Slide 20: حساب التقييم لمعايير أداة الحي المستدام – معيار الحي
الخطوة 2: التنظيم أو تعيين النتيجة
نوعي
الأوصاف
النتيجة الطبيعية
حالات منفصلة :
النتيجة الطبيعية V -1 يرتبط بالوضع -1
النتيجة الطبيعية الخامس 0 يرتبط بالموقف 0
النتيجة الطبيعية V 3 مرتبط بالموقف 3
النتيجة الطبيعية V 5 مرتبط بالموقف 5
يتم تحديد أداء الحي بناءً على المقارنة مع جميع الأوصاف

## Slide 21: حساب التقييم لمعايير أداة الحي المستدام – معيار الحي
الخطوة 2: التسوية أو تعيين النتيجة
نوعي
مثال
مؤشر
إشراك المجتمع في أنشطة التخطيط الحضري
تدقيق
الحد الأدنى من مشاركة المواطنين في أنشطة التخطيط الحضري
 | التقييم | العلامة
سلبي | المشاركة أو التلاعب والعلاج (في سلم Arnstein). | -1
الحد الادنى للممارسة | درجات رمزية: معلومات / استشارة / استرضاء (في سلم أرنشتاين). | 0
الممارسة الجيدة | درجات قوة المواطن: الشراكة ، والسلطة المفوضة ، وسلطة المواطن (في سلم أرنشتاين) في المرحلة ، مثل التشخيص أو بعد الولادة. | 3
الممارسة الافضل | درجات قوة المواطن: الشراكة ، تفويض السلطة وسلطة المواطن (في سلم أرنشتاين) ، في المراحل المبكرة .. | 5

## Slide 22: حساب التقييم لمعايير أداة الحي المستدام – معيار الحي
الخطوة 3 : التجميع
النتيجة النهائية
التي تمثل أداء الاستدامة في الجوار
مجموع الدرجات المرجحة
للمؤشرات والفئات والقضايا
تعيين الأوزان والنتيجة المرجحة
لكل مؤشر _
مجموعة من الدرجات المنظمة
درجة لكل مؤشر

## Slide 23
النتيجة المرجحة لكل مؤشر
الخطوة 3 : التجميع

## Slide 24: حساب التقييم لمعايير أداة الحي المستدام – معيار الحي
النتيجة المرجحة لكل فئة (ج)
الخطوة 3 : التجميع
النتيجة المرجحة لكل مشكلة (IS)
النتيجة النهائية للمشروع
مجموع الدرجات المرجحة لجميع المؤشرات داخل الفئة
مجموع الدرجات المرجحة لجميع الفئات داخل العدد
مجموع الدرجات المرجحة لجميع القضايا

## Slide 25: حساب التقييم لمعايير أداة الحي المستدام – معيار الحي
المؤشرات
المؤشرات
المؤشرات
فئات
ه 1
فئات
ه 2
فئات
ه 3
مشاكل
ه
مشاكل
أ
ب
ج
د
F
جي
F
جي
ح
أنا
إل
النتيجة النهائية
الخطوة 3 : التجميع