## Slide 1
وحدة التدريب 4
حساب التقييم
لمعايير
أداة الحي المستدام – معيار الحي

## Slide 2: ب.2. 1 - إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية لعمليات البناء
ب.2. 1 - إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية النهائي لعمليات البناء | 
مشكلة | فئة
ب. الطاقة | ب .2. استهلاك الطاقة
راجع أيضًا Β.1.2 من مقياس المبنى

## Slide 3: ب.2. 1 - إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية لعمليات البناء
نبذة
قطاع خدمات الاتحاد الأوروبي
القطاع السكني في الاتحاد الأوروبي

## Slide 4: ب.2. 1 - إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية لعمليات البناء
4
نبذة
تُنقل الطاقة الحرارية إلى المبنى على شكل وقود (مثل الغاز الطبيعي وزيت الوقود وغاز البترول المسال وجذوع الأشجار والخشب المقطّع أو أنواع الوقود الأخرى) ومن تدفئة / برودة المنطقة . هي الطاقة لكل "ناقل" يتم توفيرها للمبنى لتلبية الاستخدامات داخل المبنى (التدفئة والتبريد والتهوية والماء الساخن المنزلي). "الطاقة التي يتم توصيلها" هي التي يتم قياسها بواسطة المرافق.
استهلاك الطاقة الحرارية النهائي - الوقود

## Slide 5: ب.2. 1 - إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية لعمليات البناء
مؤشر
مؤشر | وحدة | مصدر البيانات
إجمالي الطاقة الحرارية النهائية السنوية المجمعة الاستهلاك لكل مساحة طابق داخلي مجمعة مفيدة | كيلوواط ساعة / م 2 / سنة | البيانات
لتقييم الأداء الفعلي للمنطقة الحضرية ، من الأفضل استخدام البيانات المقاسة .
في حالة عدم توفر البيانات المحسوبة ، يجب استخدام البيانات المقدرة .
تُستخدم البيانات المقدرة لتقييم سيناريوهات التعديل التحديثي في عمليات التخطيط واتخاذ القرار
يجب ذكر مصدر البيانات بوضوح .

## Slide 6: ب.2. 1 - إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية لعمليات البناء
الهدف
تقدير وتقليل استهلاك الطاقة الحرارية لجميع المباني في الحي .

## Slide 7: ب.2. 1 - إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية لعمليات البناء
7
وصف
يوفر المؤشر فهمًا لاستهلاك الطاقة الحرارية النهائي لجميع المباني الموجودة في الحي
تعد استهالك الطاقة في مرحلة الاستخدام مسؤولة بشكل عام عن غالبية استخدام طاقة دورة الحياة في حالة المباني التي تم تشييدها قبل نهاية الألفية.
غاز طبيعي
لتدفئة الفضاء والماء الساخن المنزلي
غاز طبيعي للتبريد
زيت الوقود
لتدفئة الفضاء والماء الساخن المنزلي
مبرد امتصاص الغاز الطبيعي , سخانات تكثيف الغاز الطبيعي سخانات زيت الوقود

## Slide 8: ب.2. 1 - إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية لعمليات البناء
طريقة التقييم
يتم توفير طريقة الحساب من خلال سلسلة معايير CEN ( اللجنة الاوروبية للمواصفات التي تدعم تنفيذ EPBD عبر الاتحاد الأوروبي
سلسلة معايير CEN التي تشكل حاليًا الأساس لمعظم طرق الحساب الوطنية EN 15603 التي تجمع النتائج من EN ISO 13790

## Slide 9: ب.2. 1 - إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية لعمليات البناء
عند حساب الاستهلاك النهائي للطاقة الحرارية ، يجب مراعاة استخدامات الطاقة التالية :
تدفئة
تبريد
التهوية الميكانيكية
الماء الساخن المنزلي
الحدود والنطاق
حدود التقييم جميع المباني في الحي .
استخدام الطاقة يشار اليه على أنه استهلاك الطاقة التشغيلي

## Slide 10: ب.2. 1 - إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية لعمليات البناء
خطوات الحساب كالتالي :
لكل مبنى في الحي ، اجمع البيانات الفعلية لكل وقود (على سبيل المثال لترات من النفط ، متر مكعب من الغاز الطبيعي) أو الحرارة / البرودة من شبكات المنطقة ، لاستخدامات الطاقة التي يتم أخذها في الاعتبار
طريقة التقييم - استخدام البيانات المقدرة
البيانات المجمعة عن الاستهلاك النهائي للطاقة الحرارية غير المتجددة ، من:
المراقبة (يوفر بيانات أفضل جودة)
قم بقياس جميع كميات الوقود التي يتم تسليمها إلى المبنى وتقديم بيانات استهلاك الطاقة المقاسة لمدة 12 شهرًا متتاليًا على الأقل
الفواتير أو المرافق
المتوسط على مدى فترات أطول (على سبيل المثال ، سجلات 3 سنوات )
طريقة التقييم الموصى بها للغاية !
احسب المتوسط لكل مبنى في الحي الاستهلاك السنوي لكل وقود أو تدفئة / تبريد المنطقة ، لاستخدامات الطاقة التي تؤخذ في الاعتبار

## Slide 11: ب.2. 1 - إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية لعمليات البناء
طريقة التقييم - استخدام البيانات المقدرة
طريقة التقييم الموصى بها للغاية !
لكل مبنى في الحي احسب المساحة الداخلية المفيدة بالمتر المربع [m 2 ]
المعلومات متاحة من شهادة أداء الطاقة أو تقرير التدقيق الطاقي أو تصريح البناء / الاستخدام أو وثائق أخرى للمبنى
اجمع الوقود السنوي (أو الحرارة / البرودة من شبكات المنطقة) لكل مبنى حتى إجمالي الاستهلاك السنوي الإجمالي لكل وقود أو تدفئة / برودة
تحويل كمية الوقود إلى حرارة استهلاك الطاقة باستخدام قيم التسخين المنخفضة

## Slide 12: ب.2. 1 - إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية لعمليات البناء
جمع متوسط الطاقة الحرارية السنوية لجميع أنواع الوقود حتى إجمالي إجمالي الاستهلاك السنوي النهائي للطاقة الحرارية [ kWh th / year]
اجمع المساحة الداخلية المفيدة لكل مبنى في المنطقة حتى إجمالي المساحة الداخلية المفيدة الإجمالية بالمتر المربع [م 2 ]
احسب قيمة المؤشر على النحو التالي: إجمالي الاستهلاك السنوي النهائي للطاقة الحرارية (الخطوة 6 ) / المساحة الداخلية المفيدة المجمعة (الخطوة 7 ) ، [ kWh th / m 2 / year]
طريقة التقييم - استخدام البيانات المقدرة

## Slide 13: ب.2. 1 - إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية لعمليات البناء
خطوات الحساب كالتالي :
احسب الاستهلاك السنوي للطاقة الحرارية لكل مبنى في الحي لاستخدامات الطاقة التي تؤخذ في الاعتبار ، بالكيلوواط / ساعة ، [ kWh th / year].
طريقة التقييم - استخدام البيانات المقدرة
يجب تقييم الطاقة السنوية لتدفئة وتبريد المساحات من أجل البيانات المناخية الفعلية والاستخدام الفعلي للمبنى ، باستخدام الطريقة الشهرية شبه المستقرة ، وفقًا لمعيار EN 13790 ( أداء الطاقة في المباني - حساب استخدام الطاقة لتدفئة وتبريد الأماكن ) .
الطاقة السنوية للمياه الساخنة المنزلية يجب تقييمها وفقًا لـ EN 15316-3-1 ( أنظمة المياه الساخنة المنزلية ، وتوصيف الاحتياجات ( متطلبات الصنابير ) )
يمكن استخدام الوقود للاحتراق (مثل استخدام الزيت أو الغاز الطبيعي لتدفئة المكان) أو CHP لتوليد حرارة مفيدة

## Slide 14: ب.2. 1 - إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية لعمليات البناء
لكل مبنى في الحي احسب المساحة الداخلية المفيدة ، بالمتر المربع ، [m 2 ]
جمع الاستهلاك السنوي النهائي للطاقة الحرارية لكل مبنى حتى إجمالي إجمالي الاستهلاك السنوي النهائي للطاقة الحرارية ، [ kWh th / year]
اجمع المساحة الداخلية المفيدة لكل مبنى في المنطقة حتى إجمالي المساحة الداخلية المفيدة الإجمالية ، بالمتر المربع ، [ م 2 ]
احسب قيمة المؤشر على النحو التالي: إجمالي الاستهلاك السنوي النهائي للطاقة الحرارية (الخطوة 3) / مساحة داخلية مفيدة مجمعة (الخطوة 4) ، [ kWh th / m 2 / year]
طريقة التقييم - استخدام البيانات المقدرة
المعلومات المتوفرة من شهادة كفاءة الطاقة , تقرير التدقيق الطاقي , تصريح البناء / الاستخدام أو مستندات اخرى للمبنى

## Slide 15: ب.2. 1 - إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية لعمليات البناء
طريقة معقدة - تستند حسابات الطاقة الحرارية النهائية السنوية إلى مجموعة المعايير EN 151316 ( أنظمة التدفئة في المباني - طريقة حساب متطلبات طاقة النظام وكفاءة النظام )  يوصى باستخدام أداة برمجية مناسبة للحساب!
الطريقة المبسطة IFIED - الحسابات من الطاقة الحرارية النهائية السنوية تستند إلى قيم الكفاءة المفترضة للأنظمة الفرعية الرئيسية للتدفئة / أنظمة الماء الساخن / التبريد (نظام التوزيع الفرعي ، نظام التوليد الفرعي)
مطلوب أداة برمجية مناسبة!
Notes: مارينا
يعتمد المعيار الذي سيتم استخدامه على تكوين نظام التدفئة / الماء الساخن / التبريد المتكامل في المبنى

## Slide 16: ب.2. 1 - إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية لعمليات البناء
طريقة معقدة - مجموعة من المعايير EN 15316 :
EN 15316-2-1 أنظمة انبعاث تدفئة الفضاء
EN 15316- 2-3 أنظمة توزيع تدفئة الفضاء
EN 15316-3-1 أنظمة المياه الساخنة المنزلية ، وتوصيف الاحتياجات EN 15316- 3-2 أنظمة المياه الساخنة المنزلية ، التوزيع
EN 15316-3-3 أنظمة المياه الساخنة المنزلية ، الجيل
EN 15316- 4-1 أنظمة توليد تدفئة الأماكن ، وأنظمة الاحتراق (الغلايات)
EN 15316- 4-2 أنظمة توليد تدفئة الفضاء ، أنظمة المضخات الحرارية
EN 15316- 4-3 أنظمة توليد تدفئة الفضاء ، أنظمة الطاقة الشمسية الحرارية
EN 15316-4-4 أنظمة توليد تدفئة الفضاء ، أنظمة التوليد المشترك المتكاملة للبناء
EN 15316- 4-5 أنظمة توليد تدفئة الأماكن ، وأداء وجودة تدفئة المناطق وأنظمة الحجم الكبير
EN 15316- 4-7 أنظمة توليد تدفئة الفضاء ، وأنظمة احتراق الكتلة الحيوية
مطلوب أداة برمجية مناسبة!
Notes: مارينا

## Slide 17: ب.2. 1 - إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية لعمليات البناء
الطريقة المبسطة - وغيرها من المعايير EN 15316 :
1
2
3
 نظام التوليد
 نظام التوزيع الفرعي
 النظام الفرعي للانبعاثات
1
2
3
 المرجل   dis   reg = total _
 المرجل  ب كفاءة مزيتة
 ديس  كفاءة نظام التوزيع الفرعي
 كفاءة تسجيل نظام التحكم
 المجموع  كفاءة نظام التسخين الكلي
نظام تدفئة مع مرجل كمصدر حرارة
إجمالي الطاقة الحرارية النهائية لتدفئة الفضاء:
نظام التنظيم | η ريج [٪]
مركزي آلي | 95
التنظيم اليدوي - التحكم المستمر | 92
التنظيم اليدوي - التحكم الدوري | 90
Notes: مارينا

## Slide 18: ب.2. 1 - إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية لعمليات البناء
المراجع والمعايير
EPBD : 2018 - توجيه أداء الطاقة في المباني ، 2018/844 / EU. بروكسل: البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي
EN ISO 13790 أداء الطاقة في المباني - حساب استخدام الطاقة لتدفئة وتبريد الأماكن
EN 15316-2-1 أنظمة انبعاث تدفئة الفضاء
EN 15316-2-3 أنظمة توزيع تدفئة الفضاء
EN 15316-3-1 أنظمة المياه الساخنة المنزلية ، توصيف الاحتياجات
EN 15316-3-2 أنظمة توزيع المياه الساخنة المنزلية
EN 15316-3-3 أنظمة المياه الساخنة المنزلية ، الجيل
EN 15316-4-1 أنظمة توليد تدفئة الأماكن ، وأنظمة الاحتراق ( الغلايات )
EN 15316-4-2 أنظمة توليد تدفئة الفضاء ، أنظمة المضخات الحرارية
EN 15316-4-3 أنظمة توليد تدفئة الفضاء ، أنظمة
Notes: مارينا

## Slide 19: ب.2. 1 - إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية لعمليات البناء
المراجع والمعايير
EN 15316-4-4 أنظمة توليد تدفئة الفضاء ، أنظمة التوليد المشترك المتكاملة للبناء
EN 15316-4-5 أنظمة توليد تدفئة الأماكن ، أداء وجودة تدفئة المناطق وأنظمة الحجم الكبير
EN 15316-4-7 أنظمة توليد تدفئة الفضاء ، وأنظمة احتراق الكتلة الحيوية
EN 15603 أداء الطاقة في المباني - الاستخدام الكلي للطاقة وتعريف تصنيفات الطاقة
المستوى (المستويات) الجزء 1-2 - الإصدار التجريبي. بروكسل: المفوضية الأوروبية
https: // environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy/levels_en
Notes: مارينا

## Slide 20: ب.2. 1 - إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية لعمليات البناء
المراجع والمعايير
https: // ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans

## Slide 21: ب.2. 1 - إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية لعمليات البناء
مثال

## Slide 22: ب.2. 1 - إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية لعمليات البناء
يوجد في الحي الحالي 5 مباني سكنية صغيرة و 15 منزلًا فرديًا ومبنى مكاتب واحدًا ومدرسة واحدة. جميع المباني موصولة بشبكة الكهرباء الرئيسية ومعظمها بشبكة الغاز الطبيعي المركزية.
البيانات المتاحة : مساحة الأرضية الداخلية المفيدة والاستهلاك السنوي المحسوب للطاقة الحرارية من جميع المباني في الحي
احسب إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية النهائي السنوي لكل إجمالي
مساحة أرضية داخلية مفيدة ( أي كثافة استخدام

## Slide 23: ب.2. 1 - إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية لعمليات البناء
للمنازل الفردية والمباني السكنية ، تُعطى مساحة الأرضية الداخلية والاستهلاك السنوي للطاقة الحرارية كقيمة إجمالية مجمعة لجميع المباني ضمن الفئة.
البيانات المتاحة
 | مساحة أرضية داخلية مفيدة ( م 2 ) | استهلاك الطاقة الحرارية السنوي المحسوب ( kWh th ) | أنظمة التكييف (تدفئة ، تبريد ، ماء ساخن منزلي)
مكتب | 1045 |  | HP مركزي للتدفئة والتبريد والماء الساخن المنزلي.
مدرسة | 1847 | 5 9 4 52 | غلاية غاز طبيعي مركزي لتدفئة المساحات. HP المحلي لتبريد المساحة . سخانات كهربائية للمياه الساخنة المنزلية.
منازل فردية (15) | 1805 | 202521 | غلاية الغاز الطبيعي المركزية لتدفئة المساحات وتسخين المياه المنزلية . HP المحلي لتبريد المساحة .
مباني سكنية (5) | 3322 | 291007 | غلاية الغاز الطبيعي المركزية لتدفئة المساحات وتسخين المياه المنزلية . HP المحلي لتبريد المساحة
الخطوات 1-2

## Slide 24: ب.2. 1 - إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية لعمليات البناء
الخطوه 3
احسب إجمالي الاستهلاك السنوي النهائي للطاقة الحرارية لجميع المباني في الحي
( 0 + 59452 + 202521 + 291007 ) = 552980 kWh عشر
الخطوة 4
احسب إجمالي مساحة الأرضية الداخلية المفيدة لجميع المباني في الحي
( 1045 + 1847 + 1805 + 3322 ) = 8109 م 2
الخطوة 5
احسب إجمالي الاستهلاك السنوي للطاقة الحرارية النهائية لكل مساحة أرضية داخلية
إجمالي مساحة الطوابق الداخلية المفيدة
552980 كيلو واط ساعة θ

=
اجمالي الطاقة الحرارية
8109 م 2
68.2 كيلو واط ساعي / م 2 / عام

## Slide 25: ب.2. 1 - إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية لعمليات البناء
تمرين

## Slide 26: ب.2. 1 - إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية لعمليات البناء
في الحي الحالي ، يوجد 22 منزلًا فرديًا وروضة أطفال ومدرسة واحدة. جميع المباني موصولة بشبكة الكهرباء الرئيسية وجميعها مزودة بغلايات مركزية (غاز طبيعي أو زيت وقود).
البيانات المتوفرة : مساحة الأرضية الداخلية المفيدة والاستهلاك السنوي للطاقة الحرارية المحسوبة لجميع المباني في الحي
احسب إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية النهائي السنوي لكل إجمالي
مساحة أرضية داخلية مفيدة ( أي كثافة استخدام

## Slide 27: ب.2. 1 - إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية لعمليات البناء
البيانات المتاحة
 | مساحة أرضية داخلية مفيدة ( م 2 ) | استهلاك الطاقة الحرارية السنوي المحسوب ( kWh th ) | أنظمة التكييف (تدفئة ، تبريد ، ماء ساخن منزلي)
روضة أطفال | 456 | 52470 ( زيت الوقود ) | غلاية زيت الوقود المركزية لتدفئة الفضاء. HP المحلي لتبريد المساحة . سخانات كهربائية للمياه الساخنة المنزلية .
مدرسة | 2151 | 112929 ( غاز طبيعي ) | غلاية غاز طبيعي مركزي لتدفئة المساحات. HP المحلي لتبريد المساحة . سخانات كهربائية للمياه الساخنة المنزلية
منازل فردية (22) | 2530 | 311443 ( غاز طبيعي ) | غلاية الغاز الطبيعي المركزية لتدفئة المساحات وتسخين المياه المنزلية . HP المحلي لتبريد المساحة .
، يتم تحديد مساحة الأرضية الداخلية والاستهلاك السنوي للطاقة الحرارية كقيمة إجمالية مجمعة لجميع المباني