## Slide 1
وحدة التدريب 4
حساب التقييم
لمعايير
أداة الحي المستدام – معيار الحي

## Slide 2: ب .2. 4 - إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية النهائي لعمليات المباني
ب.2. 4 - إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية النهائي لعمليات المباني | 
مشكلة | فئة
ب. الطاقة | ب .2. استهلاك الطاقة
انظر أيضا Β.1. 3 من مقياس المبنى

## Slide 3: ب .2. 4 - إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية النهائي لعمليات البناء
نبذة
قطاع خدمات الاتحاد الأوروبي
القطاع السكني في الاتحاد الأوروبي

## Slide 4: ب .2. 4 - إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية النهائي لعمليات البناء
نبذة
يتم توصيل الكهرباء من الشبكة الرئيسية للمبنى لتلبية الاستخدامات داخل المبنى (التدفئة ، التبريد ، التهوية ، الماء الساخن المنزلي ، الإنارة المدمجة ، الاضافات). "الطاقة التي يتم توصيلها" هي بشكل عام تلك التي يتم قياسها بواسطة المرافق.

## Slide 5: ب .2. 4 - إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية النهائي لعمليات البناء
مؤشر
مؤشر | وحدة | مصدر البيانات
إجمالي الاستهلاك النهائي السنوي للطاقة الكهربائية المجمعة لكل مساحة طابق داخلي مفيدة مجمعة | كيلوواط ساعة / م 2 / سنة | بيانات مقدرة أو مقاسة
لتقييم الأداء الفعلي للمنطقة الحضرية ، من الأفضل استخدام البيانات المقدرة .
في حالة عدم توفر البيانات المحسوبة ، يجب استخدام البيانات المقدرة .
تُستخدم البيانات المقدرة لتقييم سيناريوهات التعديل التحديثي في عمليات التخطيط واتخاذ القرار
يجب ذكر مصدر البيانات بوضوح .

## Slide 6: ب .2. 4 - إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية النهائي لعمليات البناء
الهدف
تقدير وتقليل استهلاك الطاقة الكهربائية لجميع المباني في الحي.
NZEB (EPBD 2010/31 / ΕΕ ، 2018/844)
مباني شبه معدومة الطاقة
جميع المباني الجديدة من عام 2021
المباني العامة الجديدة من 2019
طاقة نظيفة لجميع الأوروبيين
حزمة جديدة من التدابير لتوفير الإطار التشريعي المستقر اللازم لتسهيل انتقال الطاقة النظيفة نحو إنشاء اتحاد الطاقة
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans

## Slide 7: ب .2. 4 - إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية النهائي لعمليات البناء
7
وصف
يوفر المؤشر فهماً لاستهلاك الكهرباء النهائي لجميع المباني القائمة في الحي
استخدام استهلاك الطاقة في المرحلة هو المسؤول بشكل عام عن غالبية استخدام طاقة دورة الحياة في حالة المباني التي تم تشييدها قبل نهاية الألفية.

## Slide 8: ب .2. 4 - إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية النهائي لعمليات البناء
عند حساب الاستهلاك النهائي للطاقة الحرارية ، يجب مراعاة استخدامات الطاقة التالية :
تدفئة
تبريد
التهوية الميكانيكية
الماء الساخن المنزلي
إضاءة
الاضافات
الحدود والنطاق
حدود التقييم جميع المباني في الحي.
استخدام الطاقة يشار اليه على أنه استهلاك الطاقة التشغيلي

## Slide 9: ب .2. 4 - إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية النهائي لعمليات البناء
طريقة التقييم
يتم توفير طريقة الحساب من خلال سلسلة معايير CEN التي تدعم تنفيذ EPBD عبر الاتحاد الأوروبي
سلسلة معايير CEN التي تشكل حاليًا الأساس لمعظم طرق الحساب الوطنية EN 15603 التي تجمع النتائج من EN ISO 13790

## Slide 10: ب .2. 4 - إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية النهائي لعمليات البناء
طريقة
الاستخدام السنوي الفعلي للكهرباء للمبنى
يمكن مراقبتها . بيانات الاستخدام الفعلي للطاقة من 12 شهرًا متتاليًا على الأقل ضرورية
يمكن أن تكون متوفرة من فواتير الكهرباء أو المرافق . المتوسط على فترات أطول (على سبيل المثال ، سجلات 3 سنوات)
تشمل فواتير المرافق إجمالي استهلاك الكهرباء للاستخدامات النهائية للمبنى . يتمثل التحدي الرئيسي في أن تفاصيل الاستخدامات النهائية المختلفة (مثل أحمال التوصيل والطهي وما إلى ذلك ، والتي ليست في النطاق هنا ) غير واضحة.
يوفر نظام إدارة الطاقة في المباني (BEMS) أو نظام إدارة المباني (BMS) ، إذا كان متاحًا ، بيانات قيمة مع تفصيل لاستخدام الكهرباء الفعلي للمنشآت الفنية المختلفة.

## Slide 11: ب .2. 4 - إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية النهائي لعمليات البناء
طريقة التقييم
استخدام الكهرباء للاستخدامات النهائية المختلفة من خلال محاكاة المباني المُعايرة أو استخدام نتائج المسح من التدقيق الطاقي.
المصدر: يوروستات
تجاري
المصدر: يوروستات
سكني

## Slide 12: ب .2. 4 - إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية النهائي لعمليات البناء
خطوات الحساب كالتالي :
لكل عمارة في الحي اجمع بيانات استهلاك الكهرباء بالكيلوواط / ساعة [ kWh e ].
لكل مبنى في الحي احسب المساحة الداخلية المفيدة بالمتر المربع [m 2 ]
لكل مبنى في الحي احسب متوسط الاستهلاك السنوي للكهرباء ، لاستخدامات الطاقة التي تؤخذ في الاعتبار [ كيلو واط / سنة ]
طريقة التقييم - استخدام البيانات المقننة
يمكن استخدام البيانات من المراقبة أو من فواتير الكهرباء أو المرافق ، لمدة 3 سنوات. إذا لزم الأمر ، قم بإلغاء فصل البيانات المجمعة للاستخدامات النهائية المختلفة مع نتائج الاستطلاع
طريقة التقييم الموصى بها للغاية !
المعلومات متاحة من شهادة أداء الطاقة أو تقرير تدقيق الطاقة أو تصريح البناء / الاستخدام أو وثائق أخرى للمبنى

## Slide 13: ب .2. 4 - إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية النهائي لعمليات البناء
طريقة التقييم - استخدام البيانات المقننة
طريقة التقييم الموصى بها للغاية !
جمع متوسط استهلاك الكهرباء السنوي لكل مبنى حتى إجمالي إجمالي سنوي للكهرباء النهائية استهلاك الطاقة [ kWh e / yr ]
اجمع المساحة الداخلية المفيدة لكل مبنى في المنطقة حتى إجمالي المساحة الداخلية المفيدة الإجمالية [م 2 ]
احسب قيمة المؤشر على النحو التالي: إجمالي الكهرباء السنوية النهائية الإجمالية استهلاك الطاقة ( الخطوة 4 ) / المساحة الداخلية المفيدة المجمعة (الخطوة 5 ) ، [ kWh e / m 2 / yr ]

## Slide 14: ب .2. 4 - إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية النهائي لعمليات البناء
خطوات الحساب كالتالي :
لكل مبنى في الحي احسب الاستخدام السنوي للكهرباء لاستخدامات الطاقة المأخوذة في الاعتبار ، بالكيلوواط / ساعة [ kWh e / year ].
طريقة التقييم - استخدام البيانات المقدرة
يجب أن تكون الحسابات على مدى عام نموذجي ، وفقًا لمعايير CEN التي تدعم EPBD
لكل مبنى في الحي احسب المساحة الداخلية المفيدة بالمتر المربع [m 2 ]
اجمع الاستهلاك النهائي السنوي للطاقة الكهربائية لكل مبنى حتى إجمالي إجمالي سنوي للكهرباء النهائية استهلاك الطاقة [ kWh e / yr ]
اجمع المساحة الداخلية المفيدة لكل مبنى في المنطقة حتى إجمالي المساحة الداخلية المفيدة الإجمالية [م 2 ]
احسب قيمة المؤشر على النحو التالي: إجمالي الكهرباء السنوية النهائية الإجمالية استهلاك الطاقة ( الخطوة 3) / المساحة الداخلية المفيدة المجمعة (الخطوة 4) ، [ kWh e / m 2 / yr ]

## Slide 15: ب .2. 4 - إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية النهائي لعمليات البناء
EPBD : 2018 - توجيه أداء الطاقة في المباني ، 2018/844 / EU. بروكسل: البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي . https: // eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF /؟ uri = CELEX: 32018L0844 ومن = EL
EN 15603 : 2008 - أداء الطاقة في المباني. الاستخدام العام للطاقة وتعريف تصنيفات الطاقة. بروكسل: اللجنة الأوروبية للتوحيد القياسي.
EN 13790 : 2008 - أداء الطاقة في المباني. حساب استخدام الطاقة في تدفئة وتبريد المساحات. بروكسل: اللجنة الأوروبية للتوحيد القياسي.
معيار ASHRAE 100 : 2018. كفاءة الطاقة في المباني القائمة. أتلانتا: ASHRAE .
ASHRAE GreenGuide (الطبعة الخامسة) ، تصميم وإنشاء وتشغيل المباني المستدامة ، T. Lawrence، AK Darwich ، JK Means، D. Macauley (Editors)، 504 p.، Atlanta: ASHRAE، 2018. https: //www.ashrae. org / Technical-resources / bookstore / ashrae-greenguide-the-design-Construction-and-Operation-of-Sustainable-المباني
كتيب كفاءة الطاقة في المباني (الطبعة الأولى) ، Umberto Desideri و Francesco Asdrubali (محررون) ، 8 3 6 p. ، ISBN 978-0128128176 ، Butterworth-Heinemann ، 2018. https://www.elsevier.com/books/ كتيب كفاءة الطاقة في المباني / desideri / 978-0-12-812817-6
المراجع والمعايير

## Slide 16: ب .2. 4 - إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية النهائي لعمليات البناء
المراجع والمعايير
https: // ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans

## Slide 17: ب .2. 4 - إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية النهائي لعمليات البناء
المراجع والمعايير
معيار ASHRAE 189.1 - تصميم المباني الخضراء عالية الأداء . https : // www.ashrae.org/technical-resources/standards-and-guidelines/read-only-versions-of-ashrae-standards

## Slide 18: ب .2. 4 - إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية النهائي لعمليات البناء
مثال

## Slide 19: ب .2. 4 - إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية النهائي لعمليات البناء
يوجد في الحي الحالي 5 مباني سكنية صغيرة و 15 منزلًا فرديًا ومبنى مكاتب واحدًا ومدرسة واحدة. جميع المباني موصولة بشبكة الكهرباء الرئيسية ومعظمها بشبكة الغاز الطبيعي المركزية.
البيانات المتاحة : مساحة الأرضية الداخلية المفيدة والمتوسط المحسوب لاستهلاك الطاقة الكهربائية السنوي من جميع المباني في الحي
احسب إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية النهائي لكل إجمالي
مساحة أرضية داخلية مفيدة ( أي كثافة استخدام الطاقة

## Slide 20: ب .2. 4 - إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية النهائي لعمليات البناء
بالنسبة للمنازل الفردية والمباني السكنية ، تُعطى مساحة الأرضية الداخلية والاستهلاك السنوي للطاقة الكهربائية كقيمة إجمالية إجمالية لجميع المباني ضمن الفئة
البيانات المتاحة
 | مساحة الطوابق الداخلية المفيدة ( م 2 ) | استهلاك الطاقة الكهربائية السنوي المحسوب ( كيلو وات ساعة ) | أنظمة التكييف (تدفئة ، تبريد ، ماء ساخن منزلي)
مكتب | 1045 | 125086 | HP مركزي للتدفئة والتبريد والماء الساخن المنزلي.
مدرسة | 1847 | 51347 | سخان غاز طبيعي مركزي لتدفئة المساحات. HP المحلي لتبريد المساحة . سخانات كهربائية للمياه الساخنة المنزلية.
منازل فردية (15) | 1805 | 92596 | سخان الغاز الطبيعي المركزية لتدفئة المساحات وتسخين المياه المنزلية . HP المحلي لتبريد المساحة .
مباني سكنية (5) | 3322 | 148161 | سخان الغاز الطبيعي المركزية لتدفئة المساحات وتسخين المياه المنزلية . HP المحلي لتبريد المساحة
الخطوات 1-2

## Slide 21: ب .2. 4 - إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية النهائي لعمليات البناء
الخطوه 3
احسب إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية السنوي لجميع المباني في الحي
( 125086 + 51347 + 92596 + 148161 ) = 41719 كيلو واط ساعة
الخطوة 4
احسب إجمالي مساحة الأرضية الداخلية المفيدة لجميع المباني في الحي
( 1045 + 1847 + 1805 + 3322 ) = 8109 م 2
الخطوة 5
احسب إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية السنوي الإجمالي لكل مساحة أرضية داخلية
إجمالي مساحة الأرضية المفيدة الداخلية
417.19 كيلوواط ساعة

=
المجموع الطاقة
8109 م 2
51 . 5 كيلو واط ساعة e / م 2 / سنة

## Slide 22: ب .2. 4 - إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية النهائي لعمليات البناء
تمرين

## Slide 23: ب .2. 4 - إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية النهائي لعمليات البناء
في الحي الحالي ، يوجد 22 منزلًا فرديًا وروضة أطفال ومدرسة واحدة. جميع المباني موصولة بشبكة الكهرباء الرئيسية وجميعها مزودة بغلايات مركزية (غاز طبيعي أو زيت وقود).
البيانات المتوفرة : مساحة الأرضية الداخلية المفيدة والاستهلاك السنوي المحسوب للطاقة الكهربائية لجميع المباني في الحي
احسب إجمالي الاستهلاك السنوي النهائي للطاقة الكهربائية لكل عدد إجمالي مساحة الأرضية الداخلية ( أي كثافة استخدام الطاقة

## Slide 24: ب .2. 4 - إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية النهائي لعمليات البناء
البيانات المتاحة
 | مساحة أرضية داخلية مفيدة ( م 2 ) | استهلاك الطاقة الكهربائية السنوي المحسوب ( كيلو وات ساعة ) | أنظمة التكييف (تدفئة ، تبريد ، ماء ساخن منزلي)
روضة أطفال | 456 | 6567 | سخان زيت الوقود المركزية لتدفئة الفضاء. HP المحلي لتبريد المساحة . سخانات كهربائية للمياه الساخنة المنزلية .
مدرسة | 2151 | 86255 | سخان غاز طبيعي مركزي لتدفئة المساحات. HP المحلي لتبريد المساحة . سخانات كهربائية للمياه الساخنة المنزلية
منازل فردية (22) | 2530 | 122199 | سخان الغاز الطبيعي المركزي لتدفئة المساحات وتسخين المياه المنزلية . HP المحلي لتبريد المساحة .
يتم تحديد مساحة الأرضية الداخلية والاستهلاك السنوي للطاقة الكهربائية كقيمة إجمالية مجمعة لجميع المباني