## Slide 1
وحدة التدريب 4
حساب التقييم
لمعايير
أداة الحي المستدام – معيار الحي

## Slide 2: ب .2. 7- إجمالي استهلاك الطاقة الأولية لعمليات المباني
B.2.7 - إجمالي استهالك الطاقة األولية لعمليات المباني | 
مشكلة | فئة
ب. الطاقة | ب .2. استهلاك الطاقة
انظر أيضا Β.1. 1 من مقياس المبنى

## Slide 3: ب .2. 7- إجمالي استهلاك الطاقة الأولية لعمليات المباني
نبذة
المنتجات الأولية في الاتحاد الأوروبي
واردات الاتحاد الأوروبي
المصدر: يوروستات
استخراج منتجات الطاقة من المصادر الطبيعية إلى شكل صالح للاستخدام. يحدث داخل الإقليم قيد النظر
المصدر: يوروستات
تغطي الواردات كمية الطاقة المنتجة في الخارج والتي يتم إحضارها إلى المنطقة المعنية للاستهلاك

## Slide 4: ب .2. 7- إجمالي استهلاك الطاقة الأولية لعمليات المباني
نبذة
يتم تعريف الطاقة الأولية في المادة 2 (5) من توجيه أداء الطاقة للمباني ( EPBD ) على أنها "الطاقة التي لم تخضع لأي تحويل في عملية التحويل ، محسوبة بواسطة ناقل الطاقة باستخدام عامل طاقة أولي .
هي الطاقة المطلوبة لتوليد الكهرباء والتدفئة والتبريد التي يستخدمها المبنى.

## Slide 5: ب .2. 7- إجمالي استهلاك الطاقة الأولية لعمليات المباني
5
نبذة
الحرارية و
طاقة كهربائية
الفحم ، الفحم الخث
زيت
غاز
EN النووية.
شمس
رياح
ماء
الطاقة الحرارية الجوفية .
خشب ...
طاقة كهربائية
حرارة المنطقة
منتجات بترولية
غاز
الكريات الخشبية
فريكيتس
كوكاكولا ...
الطاقة الأولية
الطاقة الثانوية
الطاقة الأولية
تسليم الطاقة إلى المبنى
فقدان الطاقة
تحويل
تخزين
توزيع
بناء احتياجات الطاقة
تدفئة
تبريد
المياه الساخنة المنزلية
تنفس
المساعدون
إضاءة
الطاقة الثانوية
فقدان الطاقة
تحويل
تخزين
توزيع
فقدان الطاقة
تحويل
تخزين
توزيع

## Slide 6: ب .2. 7- إجمالي استهلاك الطاقة الأولية لعمليات المباني
مؤشر
مؤشر | وحدة | مصدر البيانات
إجمالي استهلاك الطاقة الأولية السنوي المُجمَّع لكل مساحة أرضية داخلية مُجمَّعة مفيدة | كيلوواط ساعة / م 2 / سنة | العمليات الحسابية

## Slide 7: ب .2. 7- إجمالي استهلاك الطاقة الأولية لعمليات المباني
الهدف
تقدير وتقليل استهلاك الطاقة الأولية لجميع المباني في الحي .
NZEB (EPBD 2010/31 / ΕΕ ، 2018/844)
مباني شبه معدومة الطاقة
جميع المباني الجديدة من عام 2021
المباني العامة الجديدة من 2019
طاقة نظيفة لجميع الأوروبيين
حزمة جديدة من التدابير لتوفير الإطار التشريعي المستقر اللازم لتسهيل انتقال الطاقة النظيفة نحو إنشاء اتحاد الطاقة
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans

## Slide 8: ب .2. 7- إجمالي استهلاك الطاقة الأولية لعمليات المباني
طريقة التقييم
يتم توفير طريقة الحساب من خلال سلسلة معايير CEN التي تدعم تنفيذ EPBD عبر الاتحاد الأوروبي
سلسلة معايير CEN التي تشكل حاليًا الأساس لمعظم طرق الحساب الوطنية EN 15603 التي تجمع النتائج من EN ISO 13790

## Slide 9: ب .2. 7- إجمالي استهلاك الطاقة الأولية لعمليات المباني
الحدود والنطاق
حدود التقييم جميع المباني في الحي.
عند حساب استهلاك الطاقة الأولية ، يجب مراعاة استخدامات الطاقة التالية :
تدفئة
تبريد
التهوية الميكانيكية
الماء المنزلي الساخن
إضاءة
الاضافات
يشار إلى استخدام الطاقة على أنه
استهلاك الطاقة التشغيلي

## Slide 10: ب .2. 7- إجمالي استهلاك الطاقة الأولية لعمليات المباني
طريقة التقييم - عوامل تحويل الطاقة الأولية
الطاقة الأولية التي يستهلكها المبنى كما تم قياسها في المبنى ، ويتم تحويلها باستخدام عوامل تحويل الطاقة الأولية
يمكن استخدام معاملات الانبعاث الوطنية / المحلية الرسمية ، إذا كان ذلك مناسبًا

## Slide 11: ب .2. 7- إجمالي استهلاك الطاقة الأولية لعمليات المباني
خطوات الحساب كالتالي :
لكل مبنى في الحي احسب متوسط استهلاك الطاقة الحرارية السنوي لكل وقود أو حرارة / برودة المنطقة ، لاستخدامات الطاقة التي يتم أخذها في الاعتبار ( انظر ب 2.1) على مدار عام عادي وفقًا لمعايير CEN التي تدعم EPBD ، بالكيلوواط / ساعة ( kWh th / y )
احسب المتوسط لكل مبنى في الحي استهلاك الطاقة الكهربائية السنوي (انظر ب 1.3) على مدار عام نموذجي وفقًا لمعايير CEN التي تدعم EPBD ، بالكيلوواط / ساعة ( kWh e / y)
جمع متوسط استهلاك الطاقة الحرارية السنوي لكل وقود أو حرارة / برودة المنطقة لجميع المباني في الحي
جمع متوسط استهلاك الطاقة الكهربائية السنوي لجميع المباني في الحي
طريقة التقييم

## Slide 12: ب .2. 7- إجمالي استهلاك الطاقة الأولية لعمليات المباني
طريقة التقييم
استخدم عوامل التحويل الوطنية لكل وقود وتدفئة / برودة المنطقة والكهرباء لتقدير إجمالي استهلاك الطاقة الأولية ( PEU) لجميع مباني الحي

## Slide 13: ب .2. 7- إجمالي استهلاك الطاقة الأولية لعمليات المباني
طريقة التقييم
حيث
EUIth، i = كثافة استخدام الطاقة الحرارية السنوية للوقود i (kWhth / m2 / y) للغاز و / أو الزيت أو أي وقود آخر يتم تسليمه إلى المبنى من أجل خدماته الفنية
Fi =عامل التحويل الوطني للوقود i
EUId = كثافة استخدام الطاقة الحرارية السنوية (kWhth / m2 / y) التي تستخدمها شبكة تدفئة / تبريد المنطقة لتوليد الحرارة / البرودة التي يتم توصيلها إلى المبنى من أجل خدماته الفنية
Fd = معامل التحويل الوطني للوقود المستخدم بواسطة شبكة تدفئة / تبريد المنطقة
EUIe = كثافة استخدام الطاقة الكهربائية السنوية (kWhe / m2 / y) للكهرباء التي يتم توصيلها إلى المبنى من أجل خدماته الفنية (kWhe / m2 / y)
Fe = عامل التحويل الوطني للكهرباء من الشبكة الرئيسية (يعتمد على مزيج الطاقة للشبكة الرئيسية)

## Slide 14: ب .2. 7- إجمالي استهلاك الطاقة الأولية لعمليات المباني
لكل مبنى في الحي احسب المساحة الداخلية المفيدة بالمتر المربع [m 2 ]
اجمع المساحة الداخلية المفيدة لكل مبنى في المنطقة حتى إجمالي المساحة الداخلية المفيدة الإجمالية بالمتر المربع [م 2 ]
احسب قيمة المؤشر على النحو التالي: إجمالي استهلاك الطاقة الأولية (PEU) (الخطوة 5 ) / مساحة داخلية مفيدة مجمعة (الخطوة 7 ) ، [kWh / m 2 / year]
طريقة التقييم - استخدام البيانات المقدرة
المعلومات المتوفرة من شهادة كفاءة الطاقة , وتقرير التدقيق الطاقي, رخص و استخدام المبنى او اية توثيق للمبنى

## Slide 15: ب .2. 7- إجمالي استهلاك الطاقة الأولية لعمليات المباني
المراجع والمعايير
EPBD : 2018 - توجيه أداء الطاقة في المباني ، 2018/844 / EU. بروكسل: البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي
EN ISO 13790 أداء الطاقة في المباني - حساب استخدام الطاقة لتدفئة وتبريد الأماكن
EN 15316-2-1 أنظمة انبعاث تدفئة الفضاء
EN 15316-2-3 أنظمة توزيع تدفئة الفضاء
EN 15316-3-1 أنظمة المياه الساخنة المنزلية ، توصيف الاحتياجات
EN 15316-3-2 أنظمة توزيع المياه الساخنة المنزلية
EN 15316-3-3 أنظمة المياه الساخنة المنزلية ، الجيل
EN 15316-4-1 أنظمة توليد تدفئة الأماكن ، وأنظمة الاحتراق ( الغلايات )
EN 15316-4-2 أنظمة توليد تدفئة الفضاء ، أنظمة المضخات الحرارية
EN 15316-4-3 أنظمة توليد تدفئة الفضاء ، أنظمة
Notes: مارينا

## Slide 16: ب .2. 7- إجمالي استهلاك الطاقة الأولية لعمليات المباني
المراجع والمعايير
EN 15316-4-4 أنظمة توليد تدفئة الفضاء ، أنظمة التوليد المشترك المتكاملة للبناء
EN 15316-4-5 أنظمة توليد تدفئة الأماكن ، أداء وجودة تدفئة المناطق وأنظمة الحجم الكبير
EN 15316-4-7 أنظمة توليد تدفئة الفضاء ، وأنظمة احتراق الكتلة الحيوية
EN 15603 أداء الطاقة في المباني - الاستخدام الكلي للطاقة وتعريف تصنيفات الطاقة
المستوى (المستويات) الجزء 1-2 - الإصدار التجريبي. بروكسل: المفوضية الأوروبية
https: // environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy/levels_en
Notes: مارينا

## Slide 17: ب .2. 7- إجمالي استهلاك الطاقة الأولية لعمليات المباني
المراجع والمعايير
https: // ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans

## Slide 18: ب .2. 7- إجمالي استهلاك الطاقة الأولية لعمليات المباني
مثال

## Slide 19: ب .2. 7- إجمالي استهلاك الطاقة الأولية لعمليات المباني
يوجد في الحي الحالي 5 مباني سكنية صغيرة و 15 منزلًا فرديًا ومبنى مكاتب واحدًا ومدرسة واحدة. جميع المباني موصولة بشبكة الكهرباء الرئيسية ومعظمها بشبكة الغاز الطبيعي المركزية.
البيانات المتاحة : مساحة الأرضية الداخلية المفيدة والاستهلاك السنوي للطاقة الحرارية والكهربائية من جميع المباني في الحي
احسب إجمالي استهلاك الطاقة الأولية السنوي لكل إجمالي
مساحة أرضية داخلية مفيدة ( أي كثافة استخدام الطاقة الأولية).

## Slide 20: ب .2. 7- إجمالي استهلاك الطاقة الأولية لعمليات المباني
للمنازل الفردية والمباني السكنية ، يتم تحديد مساحة الأرضية الداخلية ، ويتم تحديد الاستهلاك السنوي للطاقة الحرارية والكهربائية كقيمة إجمالية مجمعة لجميع المباني ضمن الفئة
البيانات المتاحة
 | مساحة أرضية داخلية مفيدة ( م 2 ) | استهلاك الطاقة الحرارية السنوي المحسوب ( kWh th ) | استهلاك الطاقة الكهربائية السنوي المحسوب ( kWh th ) | أنظمة التكييف (تدفئة ، تبريد ، ماء ساخن منزلي)
مكتب | 1045 |  | 125086 | HP مركزي للتدفئة والتبريد والماء الساخن المنزلي.
مدرسة | 1847 | 5 9 4 52 | 51347 | سخان غاز طبيعي مركزي لتدفئة المساحات. HP المحلي لتبريد المساحة . سخانات كهربائية للمياه الساخنة المنزلية.
منازل فردية (15) | 1805 | 202521 | 92596 | سخان الغاز الطبيعي المركزية لتدفئة المساحات وتسخين المياه المنزلية . HP المحلي لتبريد المساحة .
مباني سكنية (5) | 3322 | 291007 | 148161 | سخان الغاز الطبيعي المركزية لتدفئة المساحات وتسخين المياه المنزلية . HP المحلي لتبريد المساحة
الخطوات 1 و 2 و 6

## Slide 21: ب .2. 7- إجمالي استهلاك الطاقة الأولية لعمليات المباني
الخطوه 3
احسب متوسط استهلاك الطاقة الحرارية السنوي لكل وقود أو حرارة / برودة المنطقة لجميع المباني في الحي
غاز طبيعي
( 0 + 59452 + 202521 + 291007 ) = 552980 kWh عشر
الخطوة 4
احسب متوسط استهلاك الكهرباء السنوي لجميع المباني في الحي
كهرباء
(125086 + 51347 + 92596 + 148161) = 41719 0 كيلوواط ساعة ه

## Slide 22: ب .2. 7- إجمالي استهلاك الطاقة الأولية لعمليات المباني
الخطوة 5
احسب متوسط استهلاك الطاقة الحرارية السنوي لكل وقود أو حرارة / برودة المنطقة لجميع المباني في الحي
عامل التحويل الوطني
X
=
الوقود -
غاز طبيعي
+
عامل التحويل الوطني
X
كهرباء
إجمالي استهلاك الطاقة الاولي
X
552980 kWh
X
1.05
2.9
417190 kWh
1790480 kWh

## Slide 23: ب .2. 7- إجمالي استهلاك الطاقة الأولية لعمليات المباني
الخطوة 7
الخطوة 8
احسب إجمالي مساحة الأرضية الداخلية المفيدة لجميع المباني في الحي
( 1045 + 1847 + 1805 + 3322) = 8109 م 2
احسب الطلب السنوي على الطاقة الأولية لكل مساحة أرضية داخلية
إجمالي مساحة الأرضية المفيدة الداخلية
1790480 كيلوواط ساعة

=
الطاقة الأولية
8109 م 2
221 كيلو واط ساعة / م 2 / سنة

## Slide 24: ب .2. 7- إجمالي استهلاك الطاقة الأولية لعمليات المباني
تمرين

## Slide 25: ب .2. 7- إجمالي استهلاك الطاقة الأولية لعمليات المباني
في الحي الحالي ، يوجد 22 منزلًا فرديًا وروضة أطفال ومدرسة واحدة. جميع المباني موصولة بشبكة الكهرباء الرئيسية وجميعها مزودة بغلايات مركزية (غاز طبيعي أو زيت وقود).
البيانات المتوفرة : مساحة الأرضية الداخلية المفيدة والاستهلاك السنوي للطاقة الحرارية المحسوبة لجميع المباني في الحي
احسب إجمالي استهلاك الطاقة الأولية السنوي لكل إجمالي
مساحة أرضية داخلية مفيدة ( أي كثافة استخدام الطاقة الأولية).

## Slide 26: ب .2. 7- إجمالي استهلاك الطاقة الأولية لعمليات المباني
البيانات المتاحة
 | مساحة أرضية داخلية مفيدة ( م 2 ) | الكهرباء السنوي المحسوب (كيلو وات ساعة ) | استهلاك الطاقة الحرارية السنوي المحسوب ( kWh th ) | أنظمة التكييف (تدفئة ، تبريد ، ماء ساخن منزلي)
روضة أطفال | 456 | 6.567 | 52.470 ( زيت الوقود ) | سخان زيت الوقود المركزية لتدفئة الفضاء. HP المحلي لتبريد المساحة . سخانات كهربائية للمياه الساخنة المنزلية .
مدرسة | 2 . 151 | 86.255 | 112.929 ( غاز طبيعي ) | سخان غاز طبيعي مركزي لتدفئة المساحات. HP المحلي لتبريد المساحة . سخانات كهربائية للمياه الساخنة المنزلية
منازل فردية (22) | 2.530 | 122.199 | 311.443 ( غاز طبيعي ) | سخان الغاز الطبيعي المركزية لتدفئة المساحات وتسخين المياه المنزلية . HP المحلي لتبريد المساحة .
مساحة الأرضية الداخلية ، يتم تحديد استهلاك الكهرباء والطاقة الحرارية السنوي كقيمة إجمالية مجمعة لجميع المباني