## Slide 1
وحدة التدريب 4
حساب التقييم
لمعايير
أداة الحي المستدام – معيار الحي

## Slide 2: ب.3 .1 - حصة الطاقة المتجددة في الموقع في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية النهائي لعمليات البناء
راجع أيضًا Β.1.4 من مقياس المبنى
ب . 3-1 - حصة الطاقة المتجددة في الموقع في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية النهائي لتشغيل المباني | 
مشكلة | فئة
ب . طاقة | ب.3 الطاقة المتجددة
الطاقة الشمسية طاقة الكتلة الحيوية الحرارة الحرارية من الهواء - الأرض – المياه طاقة الحرارة الارضية

## Slide 3: ب.3 .1 - حصة الطاقة المتجددة في الموقع في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية النهائي لعمليات البناء
نبذة ( كافة مصادر الطاقة المتجددة لجميع الاستخدامات )
قطاع خدمات الاتحاد الأوروبي
القطاع السكني في الاتحاد الأوروبي

## Slide 4: ب.3 .1 - حصة الطاقة المتجددة في الموقع في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية النهائي لعمليات البناء
نبذة
الطاقة الحرارية السنوية المنتجة والمستخدمة في الموقع من مصادر متجددة فيما يتعلق بكل ناقل طاقة (وقود) قد يحل محله.
على سبيل المثال،
استخدم المجمعات الحرارية الشمسية لإنتاج الماء الساخن الذي يستخدم بعد ذلك لتدفئة المكان بدلاً من غلاية تعمل بالزيت.
الحرارة من الوقود
الحرارة من مصادر الطاقة المتجددة

## Slide 5: ب.3 .1 - حصة الطاقة المتجددة في الموقع في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية النهائي لعمليات البناء
نبذة - أنظمة الطاقة الشمسية الحرارية
تدريب مشترك
DHW: 1 م 2 جامع الألواح المسطحة لكل شخص
تدفئة: 1 م 2 جامع اللوح المسطح لحمل حراري 700 واط
الماء الساخن المنزلي ()
تدفئة
أنظمة الطاقة الشمسية COMBI
تجميع الطاقة الشمسية
تخزين الحرارة
توزيع الحرارة
التشتت الحراري
مساعد (احتياطي)

## Slide 6: ب.3 .1 - حصة الطاقة المتجددة في الموقع في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية النهائي لعمليات البناء
أوروبا: 5٪ من إجمالي أنظمة الطاقة الشمسية الحرارية
النمسا (40٪) ، سويسرا (35٪) ، هولندا (20٪) ، الدنمارك (15٪) ، فرنسا (5٪)
اللوائح الوطنية في العديد من البلدان الأوروبية ، هناك حد أدنى من المتطلبات في المباني الجديدة ، لاستخدام مجمعات الطاقة الشمسية للمياه الساخنة المنزلية ( DWH) وتدفئة الفضاء (SH)
BACKGROUND - أنظمة الطاقة الشمسية الحرارية
الماء الساخن المنزلي ( DHW )
تدفئة
أنظمة الطاقة الشمسية COMBI
اليونان: 60٪ من DWH
أيرلندا: 10 كيلو واط ساعة / م 2 مساحة أرضية من RES
البرتغال: 1 م 2 من مجمّع الطاقة الشمسية / مستخدم لـ DWH
إسبانيا: 30-70٪ من DWH
سويسرا: 20٪ من SH

## Slide 7: ب.3 .1 - حصة الطاقة المتجددة في الموقع في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية النهائي لعمليات البناء
نبذة
تدريب مشترك
منطقة التجميع S olar : 3.6 م 2 / كيلوواط ج
الإضافية : 0.255 كيلو واط ساعة / كيلو واط ساعة ج
تجميع الطاقة الشمسية
تخزين الحرارة
توزيع الحرارة
وحدة تبريد تعمل بالحرارة
التخزين البارد (اختياري)
نظام تكييف الهواء
التوزيع البارد
مساعد (احتياطي)
+
كومبي بلس _
التبريد الشمسي
المياه الساخنة المنزلية
تدفئة
أنظمة الطاقة الشمسية COMBI

## Slide 8: ب.3 .1 - حصة الطاقة المتجددة في الموقع في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية النهائي لعمليات البناء
مراقبة الطاقة الحرارية الفعلية المنتجة والمستخدمة في الموقع من مصادر متجددة أو تسليمها إلى المبنى . إذا كان متاحًا ، يمكن لـ BEMS أو BMS توفير بيانات قيمة مع تفصيل لاستخدام الطاقة الحرارية الفعلي للمنشآت التقنية المختلفة.
نظام إدارة الطاقة في المباني ( BEMS ) ويراقب استخدام الطاقة في التركيبات الفنية المختلفة للتدفئة والتبريد والتهوية والإضاءة وأحمال التوصيل وما إلى ذلك ، والظروف البيئية الداخلية .
قد يتضمن نظام إدارة المباني ( BMS ) بالإضافة إلى ذلك وظائف أخرى (مثل السلامة ، والوصول ، والمصاعد ، والأمن من الحرائق ).
بيانات الاستخدام الفعلي للطاقة من 12 شهرًا متتاليًا على الأقل ضرورية.
يفضل النظر في السجلات الأطول (مثل بيانات ثلاث سنوات ) من أجل إزالة تأثيرات الظروف الجوية المتغيرة ومتوسط التقلبات المتأصلة الأخرى في شغل المبنى.
نبذة

## Slide 9: ب.3 .1 - حصة الطاقة المتجددة في الموقع في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية النهائي لعمليات البناء
مؤشر
مؤشر | وحدة | مصدر البيانات
إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية النهائية المتولدة من مصادر متجددة في الموقع مقسومًا على إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة الحرارية | ٪ | حفز E أو البيانات المقاسة
لتقييم الأداء الفعلي للمنطقة الحضرية ، من الأفضل استخدام البيانات المقاسة .
في حالة عدم توفر البيانات المحسوبة ، يجب استخدام البيانات المقدرة .
تُستخدم البيانات المقدرة لتقييم سيناريوهات التعديل التحديثي في عمليات التخطيط واتخاذ القرار
يجب ذكر مصدر البيانات بوضوح .

## Slide 10: ب.3 .1 - حصة الطاقة المتجددة في الموقع في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية النهائي لعمليات البناء
الهدف
تعظيم استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
مصدر الأرض
مصدر المياه
رقائق الخشب
الكريات الخشبية
توجيهات الطاقة المتجددة 2018/2001
حزمة جديدة لـ 8 مقترحات تشريعية مختلفة
« حزمة الطاقة النظيفة لجميع الأوروبيين »
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans

## Slide 11: ب .3.1 - حصة الطاقة المتجددة في الموقع في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية النهائي لعمليات البناء
11
وصف
المؤشر بتقييم حصة الطاقة الحرارية المتجددة في الاستهلاك النهائي للطاقة الحرارية ، ومن خلال ضمنيًا ، الدرجة التي استبدل بها الوقود المتجدد الوقود الأحفوري و / أو الوقود النووي ، وبالتالي ساهم في إزالة الكربون من اقتصاد منطقة البحر الأبيض المتوسط .
كما يوضح التقدم المحرز نحو هدف أوروبا 2020 و 2030 للطاقات المتجددة .

## Slide 12: ب .3.1 - حصة الطاقة المتجددة في الموقع في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية النهائي لعمليات البناء
طريقة التقييم
يتم توفير طريقة الحساب من خلال سلسلة معايير CEN التي تدعم تنفيذ EPBD عبر الاتحاد الأوروبي
سلسلة معايير CEN التي تشكل حاليًا الأساس لمعظم طرق الحساب الوطنية EN 15603 التي تجمع النتائج من EN ISO 13790
لوحة مسطحة مزججة
(60-90 درجة مئوية)
أنبوب مفرغ
(80-120 درجة مئوية)
غير مزجج
(25-50 درجة مئوية)
التركيز
(95-160 درجة مئوية)
PV مدفوعة
مصدر المياه HP
(حلقة مغلقة)
PV مدفوعة
المصدر الأرضي HP
(حلقة أفقية)
PV مدفوعة
الهواء ق _ HP
(مرتفع SSER)
الكريات الخشبية
رقائق الخشب

## Slide 13: ب .3.1 - حصة الطاقة المتجددة في الموقع في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية النهائي لعمليات البناء
عند حساب الاستهلاك النهائي للطاقة الحرارية ، يجب مراعاة استخدامات الطاقة التالية :
تدفئة
تبريد
التهوية الميكانيكية
الماء الساخن المنزلي
الحدود والنطاق
حدود التقييم جميع المباني في الحي.
الطاقة المستخدمة تشير الى استهلاك الطاقة التشغيلي

## Slide 14: ب .3.1 - حصة الطاقة المتجددة في الموقع في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية النهائي لعمليات البناء
الحدود والنطاق _
وفقًا لتوجيهات الطاقة المتجددة (RED 2018) ، فإن الطاقة من المصادر المتجددة تعني الطاقة من المصادر المتجددة غير الأحفورية ، وهي الرياح والطاقة الشمسية والحرارة الجوية والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الحرارية المائية وطاقة المحيطات والطاقة المائية والكتلة الحيوية وغاز مكبات النفايات وغاز محطة معالجة مياه الصرف الصحي و الغازات الحيوية.
الحرارية التي تتيح استخدام الحرارة الهوائية أو الحرارية الأرضية أو الحرارة المائية عند مستوى درجة حرارة مفيدة إلى كهرباء أو طاقة مساعدة أخرى لتعمل. لذلك يجب حسم الطاقة المستخدمة لتشغيل المضخات الحرارية من إجمالي الحرارة القابلة للاستخدام. يجب أن تؤخذ في الاعتبار فقط المضخات الحرارية التي يكون عامل الحماية فيها (SPF)> 1.15 * 1 /.

## Slide 15: ب .3.1 - حصة الطاقة المتجددة في الموقع في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية النهائي لعمليات البناء
خطوات الحساب كالتالي :
لكل مبنى في الحي ، احسب متوسط الطاقة الحرارية السنوية المنتجة والمستخدمة في الموقع من مصادر متجددة (مثل مجمعات الطاقة الشمسية ، و HP التي تعمل بالطاقة الكهروضوئية ، والكتلة الحيوية) لتغطية الطلب على استخدامات الطاقة التي يتم أخذها في الاعتبار ، باستخدام متوسط قيمة 3 سنوات من البيانات المرصودة (إن وجدت) ، أو الحسابات (كما هو موضح في ب .1.4 - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية )
لكل مبنى في الحي احسب متوسط الطاقة الحرارية السنوية التي يتم تسليمها (مثل النفط والغاز الطبيعي وتدفئة المنطقة) للمبنى لتغطية استخدامات الطاقة المأخوذة في الاعتبار ، من البيانات أو الحسابات المراقبة / المقاسة ( كما هو موضح في ب 1.2 - استهلاك الطاقة الحرارية )
طريقة التقييم

## Slide 16: ب .3.1 - حصة الطاقة المتجددة في الموقع في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية النهائي لعمليات البناء
طريقة التقييم
اجمع الطاقة الحرارية السنوية المنتجة والمستخدمة في الموقع من المصادر المتجددة لكل مبنى حتى إجمالي الطاقة الحرارية المجمعة من مصادر الطاقة المتجددة ، [ kWh th ، RES / yr ]
جمع الطاقة الحرارية السنوية لكل مبنى حتى إجمالي الطاقة الحرارية الكلية (RES & تقليدية) ، [ kWh th / yr ]
احسب قيمة المؤشر كنسبة مئوية لمقدار الطاقة الحرارية الإجمالية من RES (الخطوة 3) إلى إجمالي الطاقة الحرارية النهائية (RES & التقليدية) ( الخطوة 4) ، [٪]

## Slide 17: ب .3.1 - حصة الطاقة المتجددة في الموقع في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية النهائي لعمليات البناء
المراجع والمعايير
RED 2018. التوجيه (الاتحاد الأوروبي) 2018/2001 الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس في 11 ديسمبر 2018 بشأن تعزيز استخدام الطاقة من المصادر المتجددة (إعادة صياغة). بروكسل: المفوضية الأوروبية . http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj
2013/114 / EU : قرار المفوضية بتاريخ 1 مارس 2013
EN 15603 : 2008 - أداء الطاقة في المباني. الاستخدام العام للطاقة وتعريف تصنيفات الطاقة. بروكسل: اللجنة الأوروبية للتوحيد القياسي .
EN 13790 : 2008 - أداء الطاقة في المباني. حساب استخدام الطاقة في تدفئة وتبريد المساحات . بروكسل: اللجنة الأوروبية للتوحيد القياسي.
المستوى (المستويات ) الجزء 1-2 - الإصدار التجريبي. بروكسل: المفوضية الأوروبية. https: // environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy/levels_en

## Slide 18: ب .3.1 - حصة الطاقة المتجددة في الموقع في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية النهائي لعمليات البناء
المراجع والمعايير
https: // ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans

## Slide 19: ب .3.1 - حصة الطاقة المتجددة في الموقع في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية النهائي لعمليات البناء
المراجع والمعايير
الهندسة الشمسية للعمليات الحرارية ( الطبعة الرابعة) ، John A. Duffie ، William A.Beckman ، 944 p. ، ISBN : 978-0-470-87366-3 ، وايلي ، 2013 . https: // www.wiley.com/en-us/Solar+Engineering+of+Thermal+Processes٪2C+4th+Edition-p-9780470873663
كتيب التبريد بالطاقة الشمسية ، دليل على عمليات التبريد وإزالة الرطوبة بمساعدة الطاقة الشمسية ، هانز مارتن هينينج ، ماريو موتا ، دانيال موغنييه (المحررون ) ، 368 ص. ، ISBN 978-3990434383 ، أمبرا فيرلاغ ، 2013 .
ASHRAE GreenGuide (الطبعة الخامسة) ، تصميم وإنشاء وتشغيل المباني المستدامة ، T. Lawrence، AK Darwich ، JK Means، D. Macauley (Editors)، 504 p.، Atlanta: ASHRAE، 2018. https: //www.ashrae. org / Technical-resources / bookstore / ashrae-greenguide-the-design-Construction-and-Operation-of-Sustainable-المباني
كتيب كفاءة الطاقة في المباني (الطبعة الأولى) ، Umberto Desideri و Francesco Asdrubali (محررون) ، 8 3 6 p. ، ISBN 978-0128128176 ، Butterworth-Heinemann ، 2018. https://www.elsevier.com/books/ كتيب كفاءة الطاقة في المباني / desideri / 978-0-12-812817-6

## Slide 20: ب .3.1 - حصة الطاقة المتجددة في الموقع في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية النهائي لعمليات البناء
مثال

## Slide 21: ب .3.1 - حصة الطاقة المتجددة في الموقع في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية النهائي لعمليات البناء
يوجد في الحي الحالي 20 منزلاً فرديًا وقاعة رياضية واحدة ومدرسة واحدة للمبتدئين. جميع المباني متصلة بشبكة الغاز الطبيعي المركزية. تحتوي الصالة الرياضية وبعض المنازل على مجمعات للطاقة الشمسية لـ DHW ، بينما تحتوي المدرسة على غلاية الكتلة الحيوية المركزية لتدفئة المساحات.
البيانات المتاحة : إجمالي الطاقة المتجددة بالموقع وإجمالي استهلاك الطاقة الحرارية من جميع المباني في الحي
احسب النسبة المئوية للطاقة المتجددة في الموقع إجمالاً
الاستهلاك النهائي للطاقة الحرارية لعمليات البناء .

## Slide 22: ب .3.1 - حصة الطاقة المتجددة في الموقع في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية النهائي لعمليات البناء
بالنسبة للمنازل الفردية ، يتم إعطاء الاستهلاك السنوي للطاقة الحرارية والطاقة الحرارية من مصادر الطاقة المتجددة كقيمة إجمالية مجمعة لجميع المباني ضمن الفئة
البيانات المتاحة
 | استهلاك الطاقة الحرارية السنوي المحسوب ( kWh th ) | استهلاك الطاقة الحرارية السنوي المحسوب من RES ( kWh th، RES ) | أنظمة التكييف (تدفئة ، تبريد ، ماء ساخن منزلي)
صالة رياضية | 108100 | 30900 | غلاية غاز طبيعي مركزي للتدفئة. مركزى HP للتبريد. مجمعات الطاقة الشمسية للمياه الساخنة المنزلية.
مدرسة |  | 46432 | غلاية الكتلة الحيوية المركزية لتدفئة الفضاء. HP المحلي لتبريد المساحة . سخانات كهربائية للمياه الساخنة المنزلية.
منازل فردية (20) | 295324 | 21411 | غلاية الغاز الطبيعي المركزية لتدفئة المساحات وتسخين المياه المنزلية . HP المحلي لتبريد المساحة . مجمعات الطاقة الشمسية للمياه الساخنة المنزلية.
الخطوات 1-2

## Slide 23: ب .3.1 - حصة الطاقة المتجددة في الموقع في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية النهائي لعمليات البناء
الخطوه 3
حساب إجمالي الطاقة الحرارية المنتجة والمستخدمة في الموقع من مصادر متجددة لجميع المباني في الحي
( 30900 + 46432 + 21411 ) = 98743 كيلووات في الساعة ، RES
الخطوة 4
احسب إجمالي الاستهلاك السنوي النهائي للطاقة الحرارية لجميع المباني في الحي
( 108100 + 0 + 295324 ) = 403324 kWh عشر
الخطوة الخامسة
احسب إجمالي إجمالي الطاقة الحرارية النهائية السنوية (RES & التقليدية ) لجميع المباني في الحي
( 98743 + 403324 ) = 502067 كيلوواط ساعة

## Slide 24: ب .3.1 - حصة الطاقة المتجددة في الموقع في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية النهائي لعمليات البناء
الخطوة 6
احسب النسبة المئوية لإجمالي الطاقة المتجددة في الموقع إلى إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية النهائي من RES والتقليدية
98743 كيلو واط في الساعة ، RES
المجموع الطاقة الحرارية (مصادر الطاقة المتجددة)
502067 كيلو واط ساعة
19.7٪
المجموع الطاقة الحرارية (مصادر الطاقة المتجددة و العادية )
100

## Slide 25: ب .3.1 - حصة الطاقة المتجددة في الموقع في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية النهائي لعمليات البناء
تدريب

## Slide 26: ب .3.1 - حصة الطاقة المتجددة في الموقع في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية النهائي لعمليات البناء
في الحي الحالي ، يوجد 22 منزلًا فرديًا وروضة أطفال ومدرسة واحدة. جميع المباني مجهزة بغلايات مركزية (غاز طبيعي أو زيت وقود). يتم تغطية الماء الساخن المنزلي بواسطة جامعي أولار في بعض المنازل وفي رياض الأطفال وفي المدرسة .
البيانات المتوفرة : إجمالي الطاقة المتجددة في الموقع وإجمالي استهلاك الطاقة الحرارية لجميع مباني الحي
احسب النسبة المئوية للطاقة المتجددة في الموقع إجمالاً
الاستهلاك النهائي للطاقة الحرارية لتشغيل المباني .

## Slide 27: ب .3.1 - حصة الطاقة المتجددة في الموقع في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية النهائي لعمليات البناء
البيانات المتاحة
 | استهلاك الطاقة الحرارية السنوي المحسوب ( kWh th ) | الطاقة الحرارية السنوي المحسوب من RES ( kWh th، RES ) | أنظمة التكييف (تدفئة ، تبريد ، ماء ساخن منزلي)
روضة أطفال | 52470 ( زيت الوقود ) | 6297 | غلاية زيت الوقود المركزية لتدفئة الفضاء. HP المحلي لتبريد المساحة . مجمعات الطاقة الشمسية للمياه الساخنة المنزلية .
مدرسة | 112929 ( غاز طبيعي ) | 4616 | غلاية غاز طبيعي مركزي لتدفئة المساحات. HP المحلي لتبريد المساحة . مجمعات الطاقة الشمسية للمياه الساخنة المنزلية
منازل فردية (22) | 3 82765 ( زيت الوقود والغاز الطبيعي ) | 32621 | غلاية مركزية (غاز طبيعي وزيت وقود) لتدفئة المساحات وتسخين المياه المنزلية . HP المحلي لتبريد المساحة . مجمعات الطاقة الشمسية للمياه الساخنة المنزلية
بالنسبة للمنازل الفردية ، يتم إعطاء الاستهلاك السنوي للطاقة الحرارية والطاقة الحرارية من مصادر الطاقة المتجددة كقيمة إجمالية مجمعة لجميع المباني ضمن الفئة