## Slide 1
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
وحدة التدريب : 4
حساب معايير التقييم لأداة الحي المستدام - مقياس الجوار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام

## Slide 2
B.3.7 - حصة الطاقة المتجددة في الموقع ، في إجمالي استهلاك الطاقة الأولية لعمليات البناء | 
المشكلة | الفئة
ب - الطاقة | ب /3 الطاقة المتجددة
RED: Renewable Energy Directive 2009/28
حزمة جديدة من 8 مقترحات تشريعية مختلفة
ل«حزمة الطاقة النظيفة لجميع الأوروبيين»
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
B.3.7 - حصة الطاقة المتجددة في الموقع ، في إجمالي استهلاك الطاقة الأولية لعمليات البناء
الشبكة الرئيسية
الشبكة الرئيسية
الطاقة المتجددة
الطاقة المتجددة
توجيه الطاقة المتجددة 2009/28
توجيه الطاقة المتجددة
2009/28

## Slide 3
الخلفية
المنتجات الأولية في الاتحاد الأوروبي
واردات الاتحاد الأوروبي
المصدر: Eurostat
استخراج منتجات الطاقة من المصادر الطبيعية إلى شكل صالح للاستخدام. يحدث داخل الإقليم قيد النظر
المصدر: Eurostat
تغطي الواردات كمية الطاقة المنتجة في الخارج والتي يتم إحضارها إلى المنطقة المعنية للاستهلاك
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
B.3.7 - حصة الطاقة المتجددة في الموقع ، في إجمالي استهلاك الطاقة الأولية لعمليات البناء
الحرارة النووية
وقود صلب
غاز
النفط والمنتجات البترولية
النفط والمنتجات البترولية
طاقة متجددة
نفايات غير متجددة
كهرباء
الوقود الصلب
طاقة متجددة
طاقة متجددة
غاز
النفط والمنتجات البترولية

## Slide 4
المؤشر
مؤشر | الوحدة | مصدر البيانات
إجمالي استهلاك الطاقة الأولية المولدة من مصادر متجددة في الموقع مقسومًا على إجمالي استهلاك الطاقة الأولية | % | البيانات المقدرة أو المقاسة
لتقييم الأداء الفعلي للمنطقة الحضرية ، من الأفضل استخدام البيانات المقاسة.
المتاحة ، يجب استخدام البيانات المقدرة.
تُستخدم البيانات المقدرة لتقييم سيناريوهات التعديل التحديثي في عمليات التخطيط واتخاذ القرار
يجب دائمًا الإعلان عن مصدر البيانات بوضوح.
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
B.3.7 - حصة الطاقة المتجددة في الموقع ، في إجمالي استهلاك الطاقة الأولية لعمليات البناء

## Slide 5
الهدف
تعظيم استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
B.3.7 - حصة الطاقة المتجددة في الموقع ، في إجمالي استهلاك الطاقة الأولية لعمليات البناء
طاقة شمسية
طاقة شمسية
طاقة الكتلة الحيوية
الطاقة الكهرومائية
الطاقة الكهرومائية
طاقة هندسية
طاقة هندسية
طاقة الرياح
طاقة
وقود الحياة
وقود الحياة

## Slide 6
يقوم المؤشر بتقييم حصة الطاقة المتجددة في استهلاك الطاقة الأولية للمباني ، ومن خلال ضمنيًا ، الدرجة التي استبدل بها الوقود المتجدد الوقود الأحفوري و / أو الوقود النووي ، وبالتالي ساهم في إزالة الكربون من اقتصاد منطقة البحر الأبيض المتوسط
كما يوضح التقدم المحرز نحو هدف أوروبا 2020 و 2030 للطاقات المتجددة.
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
B.3.7 - حصة الطاقة المتجددة في الموقع ، في إجمالي استهلاك الطاقة الأولية لعمليات البناء
الوصف

## Slide 7
تقدير
يتم توفير طريقة الحساب من خلال سلسلة معايير CEN التي تدعم تنفيذ EPBD عبر الاتحاد الأوروبي تتضمن سلسلة معايير CEN التي تشكل حاليًا الأساس لمعظم طرق الحساب الوطنية EN 15603 التي تجمع النتائج من EN ISO 13790
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
B.3.7 - حصة الطاقة المتجددة في الموقع ، في إجمالي استهلاك الطاقة الأولية لعمليات البناء

## Slide 8
الحدود والنطاق
تشمل حدود التقييم جميع المباني في الحي.
يشار إلى استخدام الطاقة على أنه استهلاك الطاقة التشغيلي
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
B.3.7 - حصة الطاقة المتجددة في الموقع ، في إجمالي استهلاك الطاقة الأولية لعمليات البناء
عند حساب الاستهلاك النهائي للطاقة الحرارية ، يجب مراعاة استخدامات الطاقة التالية:
تدفئة
تبريد،
تنفس،
المياه الساخنة المنزلية
،إضاءة،
المساعدين
نصائح
مفيدة

## Slide 9
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
B.3.7 - حصة الطاقة المتجددة في الموقع ، في إجمالي استهلاك الطاقة الأولية لعمليات البناء
الحدود والنطاق
وفقًا لتوجيهات الطاقة المتجددة (RED 2018) ، فإن الطاقة من المصادر المتجددة تعني الطاقة من المصادر المتجددة غير الأحفورية ، وهي الرياح والطاقة الشمسية والحرارة الجوية والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الحرارية المائية وطاقة المحيطات والطاقة المائية والكتلة الحيوية وغاز مكبات النفايات وغاز محطة معالجة مياه الصرف الصحي و الغازات الحيوية.تحتاج المضخات الحرارية التي تتيح استخدام الحرارة الهوائية أو الحرارية الأرضية أو الحرارة المائية عند مستوى درجة حرارة مفيدة إلى كهرباء أو طاقة مساعدة أخرى لتعمل. لذلك يجب حسم الطاقة المستخدمة لتشغيل المضخات الحرارية من إجمالي الحرارة القابلة للاستخدام. يجب أن تؤخذ في الاعتبار فقط المضخات الحرارية التي يكون عامل الحماية فيها (SPF)> 1.15 * 1 /.)

## Slide 10
طريقة التقييم
عادة ما تتم مراقبة (قياس) الكهرباء الفعلية المنتجة والمستخدمة في الموقع من مصادر متجددة (مثل الطاقة الشمسية باستخدام الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح باستخدام التوربينات) بواسطة طاقة مخصصة أو عدادات ذكية.
بيانات الاستخدام الفعلي للطاقة من 12 شهرًا متتاليًا على الأقل ضرورية.
يُفضل إجراء متوسط على سجلات أطول (مثل بيانات ثلاث سنوات) من أجل إزالة آثار الظروف الجوية المتغيرة ومتوسط التقلبات المتأصلة الأخرى في إشغال المبنى.
من الشبكة الرئيسية
من
PV
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
B.3.7 - حصة الطاقة المتجددة في الموقع ، في إجمالي استهلاك الطاقة الأولية لعمليات البناء

## Slide 11
طريقة التقييم
يمكن أيضًا مراقبة الاستخدام الفعلي للكهرباء من شبكة الطاقة الرئيسية. إذا كان متاحًا ، يمكن لـ BEMS أو BMS توفير بيانات قيمة مع تفصيل لاستخدام الكهرباء الفعلي للتركيبات الفنية المختلفة.
يتحكم نظام إدارة الطاقة في المباني BEMS) ) ويراقب استخدام الطاقة في التركيبات الفنية المختلفة والظروف البيئية الداخلية.
قد يتضمن نظام إدارة المباني (BMS) )بالإضافة إلى ذلك وظائف أخرى (مثل السلامة ، والوصول ، والمصاعد ، والأمن من الحرائق).
كما يتوفر استخدام الكهرباء السنوي الفعلي للمبنى من فواتير الكهرباء أو المرافق. متوسط على فترات أطول (على سبيل المثال سجلات 3 سنوات).
تشمل فواتير المرافق إجمالي الطلب على الكهرباء للخدمات الفنية للمبنى (في النطاق هنا) وأحمال التوصيل والطهي وما إلى ذلك (ليس ضمن النطاق هنا).
قم بإلغاء الفصل بين الطلب على الكهرباء للاستخدامات النهائية المختلفة باستخدام محاكاة البناء المُعايرة أو استخدام نتائج المسح من تدقيق الطاقة.
لمزيد من المعلومات ، انظر المؤشر B.1.5
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
B.3.7 - حصة الطاقة المتجددة في الموقع ، في إجمالي استهلاك الطاقة الأولية لعمليات البناء

## Slide 12
خطوات الحساب كالتالي:
لكل عمارة في الحي (سكني وغير سكني) اجمع / احسب:
إجمالي الطاقة الحرارية المتجددة السنوية المنتجة في الموقع ، kWh / a] ](كما هو موصوف في B.1.4 - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية)
إجمالي الطاقة الكهربائية المتجددة السنوية المنتجة في الموقع ، [kWh / a] (كما هو موضح في B.1.5 - الطاقة من المصادر المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية)
الاستهلاك السنوي النهائي للطاقة الحرارية لعمليات البناء لكل ناقل طاقة على حدة ، [kWh / a] (على النحو الموصوف في B.1.2 - الطلب على الطاقة الحرارية المسلمة)
الاستهلاك النهائي السنوي للطاقة الكهربائية لعمليات البناء من النطاق ، [kWh / a] (على النحو الموصوف في B.1.3 - الطلب على الطاقة الكهربائية التي تم تسليمها)
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
B.3.7 - حصة الطاقة المتجددة في الموقع ، في إجمالي استهلاك الطاقة الأولية لعمليات البناء
طريقة التقييم

## Slide 13
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
B.3.7 - حصة الطاقة المتجددة في الموقع ، في إجمالي استهلاك الطاقة الأولية لعمليات البناء
طريقة التقييم
لجميع المباني في الحي تلخيص:
أ) إجمالي الطاقة الحرارية المتجددة السنوية لكل ناقل طاقة منتَج في الموقع ، لحساب إجمالي الطاقة الحرارية المتجددة لكل ناقل طاقة منتَج في الموقع ، ERen ، th ، [kWh / a]
ب) إجمالي الطاقة الكهربائية المتجددة السنوية المنتجة في الموقع ، لحساب الطاقة الكهربائية المتجددة المجمعة المنتجة في الموقع ، ERen ، el [kWh / a]
ج) الاستهلاك السنوي النهائي للطاقة الحرارية لعمليات البناء لكل ناقل طاقة ، لحساب إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية لكل ناقل طاقة ، Eth [kWh / a]
د) الاستهلاك السنوي النهائي للطاقة الكهربائية ، لحساب إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية ، ثعبان البحر [kWh / a]

## Slide 14
احسب إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية المتجددة للطاقة الأولية ، ، Ren ، th ، تلخيصًا للطاقة الحرارية المتجددة المجمعة لكل ناقل طاقة (i) مضروبًا في عامل الطاقة الأولية المناسب
احسب إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية المتجددة الأولية ، ، Ren ، el ، تلخيصًا لاستهلاك الطاقة الكهربائية الكلي مضروبًا في عامل الطاقة الأولية المناسب
احسب إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية الأولية ، ، عشر ، مع تلخيص إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية لكل ناقل طاقة (1) مضروبًا في عامل الطاقة الأساسي المناسب
احسب إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية الأولية ، ، el ، مع تلخيص إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية مضروبًا في عامل الطاقة الأساسي المناسب
B.3.7 - حصة الطاقة المتجددة في الموقع ، في إجمالي استهلاك الطاقة الأولية لعمليات البناء
طريقة التقييم
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام

## Slide 15: B.3.7 - حصة الطاقة المتجددة في الموقع ، في إجمالي استهلاك الطاقة الأولية لعمليات البناء
احسب إجمالي الطاقة الأولية السنوية من مصادر الطاقة المتجددة ، ، Ren ، إضافة إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية المتجددة للطاقة الأولية وإجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية المتجددة الأولية
احسب إجمالي استهلاك الطاقة الأولية السنوي ، مع إضافة إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية الأولية وإجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية الأولية
احسب قيمة المؤشر كنسبة مئوية من إجمالي الطاقة الأولية السنوية من مصادر الطاقة المتجددة في الموقع إلى مجموع إجمالي استهلاك الطاقة الأولية السنوي إجمالي استهلاك الطاقة الأولية السنوي من مصادر الطاقة المتجددة
%
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
طريقة التقييم

## Slide 16
المراجع والمعايير
RED 2018. Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the promotion of the use of energy from renewable sources (recast). Brussels: European Commission. http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj
2013/114/EU: Commission Decision of 1 March 2013
EN 15603:2008 - Energy performance of buildings. Overall energy use and definition of energy ratings. Brussels: European Committee for Standardization.
EN 13790:2008 - Energy performance of buildings. Calculation of energy use for space heating and cooling. Brussels: European Committee for Standardization.
Level(s) Part 1-2 – Beta version. Brussels: European Commission. https://environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy/levels_en
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
B.3.7 - حصة الطاقة المتجددة في الموقع ، في إجمالي استهلاك الطاقة الأولية لعمليات البناء

## Slide 17
المراجع والمعايير
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
B.3.7 - حصة الطاقة المتجددة في الموقع ، في إجمالي استهلاك الطاقة الأولية لعمليات البناء
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام

## Slide 18
المراجع والمعايير
Solar Engineering of Thermal Processes (4th ed.), John A. Duffie, William A. Beckman, 944 p., ISBN: 978-0-470-87366-3, Wiley, 2013. https://www.wiley.com/en-us/Solar+Engineering+of+Thermal+Processes%2C+4th+Edition-p-9780470873663
Solar Cooling Handbook, A Gudie to Solar Assisted Cooling and Dehumidification Processes, Hans-Martin Henning, Mario Motta, Daniel Mugnier (Editors), 368 p., ISBN 978-3990434383, Ambra Verlag, 2013.
ASHRAE GreenGuide (5th ed.), Design, Construction and Operation of Sustainable Buildings, T. Lawrence, A.K. Darwich, J.K. Means, D. Macauley (Editors), 504 p., Atlanta: ASHRAE, 2018. https://www.ashrae.org/technical-resources/bookstore/ashrae-greenguide-the-design-construction-and-operation-of-sustainable-buildings
Handbook of Energy Efficiency in Buildings (1st ed.), Umberto Desideri and Francesco Asdrubali (Editors), 836 p., ISBN 978-0128128176, Butterworth-Heinemann, 2018. https://www.elsevier.com/books/handbook-of-energy-efficiency-in-buildings/desideri/978-0-12-812817-6
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
B.3.7 - حصة الطاقة المتجددة في الموقع ، في إجمالي استهلاك الطاقة الأولية لعمليات البناء

## Slide 19
مثال
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
B.3.7 - حصة الطاقة المتجددة في الموقع ، في إجمالي استهلاك الطاقة الأولية لعمليات البناء

## Slide 20
يوجد في الحي الحالي 20 منزلاً فرديًا وقاعة رياضية واحدة ومدرسة واحدة للمبتدئين. جميع المباني موصولة بشبكة الكهرباء الرئيسية وجميعها باستثناء المدرسة بشبكة الغاز الطبيعي المركزية. تحتوي المدرسة على غلاية مركزية للكتلة الحيوية لتدفئة المساحات. تحتوي الصالة الرياضية وبعض المنازل على مجمعات شمسية لـ DHW ، بينما تحتوي الصالة الرياضية على ألواح كهروضوئية مدمجة على غلافها لتغطية متطلبات التبريد والإضاءة جزئيًا.
البيانات المتوفرة: إجمالي الطاقة المتجددة في الموقع وإجمالي استهلاك الطاقة الحرارية والكهربائية لجميع مباني الحي
احسب النسبة المئوية للطاقة المتجددة في الموقع ، بشكل إجمالي استهلاك الطاقة الأولية (RES & التقليدية)
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
B.3.7 - حصة الطاقة المتجددة في الموقع ، في إجمالي استهلاك الطاقة الأولية لعمليات البناء

## Slide 21
* بالنسبة للمنازل الفردية ، يتم تقديم الاستهلاك كقيمة إجمالية إجمالية لجميع المباني
البيانات المتاحة
الخطوة 1-2
استهلاك الطاقة السنوي المحسوب | صالة رياضية | مدرسة | منازل فردية(20)* | المجموع
الطاقة الحرارية (الغاز الطبيعي) (كيلو وات ساعة) | 108100 |  | 295324 | 403424
الطاقة الكهربائية من الشبكة (kWhe) | 45564 | 51347 | 128466 | 225377
الطاقة الحرارية من RES (kWhth ، RES) | 30900 | 46432 | 21411 | 98743
الطاقة الكهربائية من RES (kWhth ، RES) | 12605 |  |  | 12605
أنظمة التكييف(تدفئة ، تبريد ، ماء ساخن منزلي) | غلاية غاز طبيعي مركزي للتدفئة. مركزى HP للتبريد. مجمعات الطاقة الشمسية للمياه الساخنة المنزلية. | غلاية الكتلة الحيوية المركزية للتدفئة. HP المحلي لتبريد المساحة. سخانات كهربائية للمياه الساخنة المنزلية. | غلاية الغاز الطبيعي المركزية للتدفئة والماء الساخن المنزلي. HP المحلي لتبريد المساحة. مجمعات الطاقة الشمسية للمياه الساخنة المنزلية. | 
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
B.3.7 - حصة الطاقة المتجددة في الموقع ، في إجمالي استهلاك الطاقة الأولية لعمليات البناء

## Slide 22
الخطوة 3
احسب إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية المتجددة للطاقة الأولية لجميع ناقلات الطاقة في جميع المباني في الحي
الخطوة 4
احسب إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية المتجددة الأولية لجميع المباني في الحي
الخطوة 5
احسب إجمالي استهلاك الطاقة الحرارية الأولية
عامل التحويل الوطني
X
الوقود
52311 x 1.05 = 54927 kWhth
عامل التحويل الوطني
X
كهرباء
= 12605 x 2.9 = 36555 kWh
46432 x 1.00 = 46432 kWhth
غاز طبيعي
الكتلة الحيوية
+
= 101359 kWh
𝐸𝑝,th = 403424 x 1.05 = 423595 kWh
غاز طبيعي
احسب إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية الأولية
𝐸𝑝,el = 225377 x 2.9= 653593 kWh
كهرباء
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
B.3.7 - حصة الطاقة المتجددة في الموقع ، في إجمالي استهلاك الطاقة الأولية لعمليات البناء
الخطوة 6

## Slide 23
احسب إجمالي الطاقة الأولية السنوية من مصادر الطاقة المتجددة,
𝐸𝑝,Ren = (101359 + 36555) = 137913 kWh
احسب إجمالي استهلاك الطاقة الأولية السنوي 𝐸𝑝
احسب النسبة المئوية للطاقة المتجددة في الموقع ، بشكل إجمالي استهلاك الطاقة الأولية (RES & التقليدية)
𝐸𝑝 = (423595 + 653593) = 1077189 kWh
11.4 %
137913 kWh
1077189 + 137913 kWh
______
x
100
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
B.3.7 - حصة الطاقة المتجددة في الموقع ، في إجمالي استهلاك الطاقة الأولية لعمليات البناء
الخطوة 7
الخطوة 8
الخطوة 9

## Slide 24
المثال
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
B.3.7 - حصة الطاقة المتجددة في الموقع ، في إجمالي استهلاك الطاقة الأولية لعمليات البناء

## Slide 25
في الحي الحالي ، يوجد 22 منزلًا فرديًا وروضة أطفال ومدرسة واحدة. جميع المباني موصولة بشبكة الكهرباء الرئيسية وجميعها مزودة بغلايات مركزية (غاز طبيعي أو زيت وقود).
يتم تغطية المياه الساخنة المنزلية بواسطة مجمعات الطاقة الشمسية في بعض المنازل وفي رياض الأطفال وفي المدرسة.
تحتوي روضة الأطفال وبعض المنازل على ألواح كهروضوئية مدمجة على غلافها لتغطية متطلبات التبريد والإضاءة جزئيًا.
البيانات المتوفرة: إجمالي الطاقة المتجددة في الموقع وإجمالي استهلاك الطاقة الحرارية والكهربائية لجميع مباني الحي
احسب النسبة المئوية للطاقة المتجددة في الموقع إلى الإجمالي استهلاك الطاقة الأولية (RES & التقليدية)
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
B.3.7 - حصة الطاقة المتجددة في الموقع ، في إجمالي استهلاك الطاقة الأولية لعمليات البناء

## Slide 26
* بالنسبة للمنازل الفردية ، يتم تقديم الاستهلاك كقيمة إجمالية مجمعة لجميع المباني
استهلاك الطاقة السنوي المحسوب | روضة الاطفال | مدرسة | منازل فردية(22)* | المجموع
الطاقة الحرارية (كيلوواط ساعة) | 52470 (غاز طبيعي) | 112929 (غاز طبيعي) | 382765 (زيت الوقود) | 
الطاقة الكهربائية من الشبكة (kWhe) | 45564 | 51347 | 128466 | 
الطاقة الحرارية من RES (kWhth ، RES) | 6297 | 4616 | 32621 | 
الطاقة الكهربائية من RES (kWhth ، RES) | 12600 |  | 66230 | 
أنظمة التكييف(تدفئة ، تبريد ، ماء ساخن منزلي) | مركز غاز طبيعي مركزي لتدفئة المساحات. HP المحلي لتبريد المساحة. مجمعات الطاقة الشمسية للمياه الساخنة المنزلية. الألواح الكهروضوئية | مركز غاز طبيعي مركزي لتدفئة المساحات. HP المحلي لتبريد المساحة. مجمعات الطاقة الشمسية للمياه الساخنة المنزلية | مركزية (زيت وقود) لتدفئة المساحات وتسخين المياه المنزلية. HP المحلي لتبريد المساحة. مجمعات الطاقة الشمسية للمياه الساخنة المنزلية. الألواح الكهروضوئية | 
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
B.3.7 - حصة الطاقة المتجددة في الموقع ، في إجمالي استهلاك الطاقة الأولية لعمليات البناء
البيانات المتاحة
الخطوة 1-2