## Slide 1
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
وحدة التدريب : 4
حساب معايير التقييم لأداة الحي المستدام - مقياس الجوار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام

## Slide 2: ج .2.3- استهلاك المياه الصالحة للشرب في المباني السكنية
ج .2.3- استهلاك المياه الصالحة للشرب في المباني السكنية | 
المشكلة | الفئة
س. الماء | ج / 2 استهلاك المياه
عمارات سكنية)
راجع أيضًا Β.4.3 من مقياس المبنى
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام

## Slide 3: ج .2.3- استهلاك المياه الصالحة للشرب في المباني السكنية
خلفية
تمتلك منطقة البحر الأبيض المتوسط 3٪ فقط من موارد المياه العالمية ولكنها تستضيف أكثر من 50٪ من فقراء المياه في العالم ، أي حوالي 180 مليون شخص.في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، يعيش 60٪ من السكان في مناطق ذات إجهاد مائي مرتفع أو مرتفع للغاية ، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 35٪.
مصدر : : https://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2018/01/water-report-2017.pdf
موارد المياه المتجددة الطبيعية السنوية للفرد الواحد في منطقة البحر الأبيض المتوسط الرئيسية
مصدر https://www.medecc.org/scientific-basis-of-water-food-energy-part-of-the-medecc-report/
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام

## Slide 4: ج .2.3- استهلاك المياه الصالحة للشرب في المباني السكنية
مصدر : https://www.eea.europa.eu/publications/horizon-2020-mediterranean-report/file
مؤشر استغلال المياه (WEI) لموارد المياه العذبة الطبيعية المتجددة في بلدان البحر الأبيض المتوسط (2005-2010)
الخلفية
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام

## Slide 5: ج .2.3- استهلاك المياه الصالحة للشرب في المباني السكنية
https://knoema.com/jgnqhdf/water-consumption-by-country
موارد المياه العذبة المتجددة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
الخلفية
الاتحاد الأوروبي
متر مكعب للفرد
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
متر مكعب للفرد
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة

## Slide 6: ج .2.3- استهلاك المياه الصالحة للشرب في المباني السكنية
https://knoema.com/jgnqhdf/water-consumption-by-country
الخلفية
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
مصادر المياه العذبة الداخلية المتجددة
متر مكعب للفرد
اليونان : مصادر المياه العذبة الداخلية المتجددة
ايطاليا: مصادر المياه العذبة الداخلية المتجددة
متر مكعب للفرد
اسبانيا: مصادر المياه العذبة الداخلية المتجددة
متر مكعب للفرد
متر مكعب للفرد
متر مكعب للفرد
متر مكعب للفرد
الاردن : مصادر المياه العذبة الداخلية المتجددة
لبنان : مصادر المياه العذبة الداخلية المتجددة
تونس : مصادر المياه العذبة الداخلية المتجددة

## Slide 7: ج .2.3- استهلاك المياه الصالحة للشرب في المباني السكنية
مؤشر
مؤشر | الوحدة | مصدر البيانات
الاستهلاك السنوي للمياه الصالحة للشرب لكل راكب | لتر / راكب / سنة | البيانات المقننة
في حالة عدم توفر البيانات المحسوبة ، يتم استخدام البيانات المقدرة.تُستخدم البيانات المقدرة لتقييم سيناريوهات التعديل التحديثي في عمليات التخطيط واتخاذ القرار
يجب دائمًا الإعلان عن مصدر البيانات بوضوح.
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة

## Slide 8: ج .2.3- استهلاك المياه الصالحة للشرب في المباني السكنية
الهدف
الاستفادة من الموارد المائية بكفاءة
https://www.right2water.eu/
الحق في الماء هو مبادرة للمواطنين الأوروبيين تم إطلاقها لضمان بقاء المياه خدمة عامة ومنفعة عامة.
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام

## Slide 9: ج .2.3- استهلاك المياه الصالحة للشرب في المباني السكنية
وصف
يقيس المؤشر استهلاك المياه الصالحة للشرب للتركيبات / الأجهزة الصحية والأجهزة المستهلكة للمياه من قبل السكان.
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام

## Slide 10: ج .2.3- استهلاك المياه الصالحة للشرب في المباني السكنية
الحدود والنطاق
تشمل حدود التقييم جميع المباني السكنية في الحي.
يتم حساب استهلاك المياه الصالحة للشرب على أساس البيانات المقاسة من الأجهزة المستهلكة للمياه والتجهيزات الصحية في المباني.
يشمل نطاق المؤشر استخدام المياه الصالحة للشرب من أجل:
يشرب الماء؛
مياه الصرف الصحي؛
المياه الساخنة المنزلية؛
ماء للغسالة
ماء للتنظيف
لا تؤخذ بعين الاعتبار
استهلاك المياه في أماكن الاستخدام المشترك للمباني السكنية
استهلاك المياه للري
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة

## Slide 11: ج .2.3- استهلاك المياه الصالحة للشرب في المباني السكنية
ل / راكب
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
خطوات الحساب كالتالي:
اجمع بيانات فعلية عن الاستهلاك السنوي لمياه الشرب لكل مبنى سكني في الحي ، [ل]. يُفضل النظر في البيانات الفعلية من السجلات الأطول (مثل بيانات الثلاث سنوات) أو 12 شهرًا متتاليًا على الأقل.
احسب متوسط الاستهلاك السنوي لمياه الشرب لكل مبنى سكني في الحي [ل].
اجمع الاستهلاك السنوي للمياه الصالحة للشرب لكل مبنى حتى يصل إجمالي استهلاك المياه الصالحة للشرب السنوي ، [متر مكعب].
تقدير العدد الإجمالي لشاغلي المباني السكنية.احسب قيمة المؤشر على النحو التالي: إجمالي الاستهلاك السنوي لمياه الشرب (الخطوة 3) / عدد الركاب (الخطوة 4) ، [لتر / مقيم].

## Slide 12: ج .2.3- استهلاك المياه الصالحة للشرب في المباني السكنية
خطوات الحساب كالتالي:
اجمع بيانات فعلية عن الاستهلاك السنوي لمياه الشرب لكل مبنى سكني في الحي ، [ل]. يُفضل النظر في البيانات الفعلية من السجلات الأطول (مثل بيانات الثلاث سنوات) أو 12 شهرًا متتاليًا على الأقل.
احسب متوسط الاستهلاك السنوي لمياه الشرب لكل مبنى سكني في الحي [ل].
اجمع الاستهلاك السنوي للمياه الصالحة للشرب لكل مبنى حتى يصل إجمالي استهلاك المياه الصالحة للشرب السنوي ، [متر مكعب].
تقدير العدد الإجمالي لشاغلي المباني السكنية.احسب قيمة المؤشر على النحو التالي: إجمالي الاستهلاك السنوي لمياه الشرب (الخطوة 3) / عدد الركاب (الخطوة 4) ، [لتر / مقيم].
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام

## Slide 13: ج .2.3- استهلاك المياه الصالحة للشرب في المباني السكنية
طريقة التقييم - البيانات المقدرة
خطوات الحساب كالتالي:
لكل مبنى سكني في الحي تقدير الاستهلاك السنوي لمياه الشرب ، [ل] لمختلف الأجهزة / التجهيزات الصحية (مثل المراحيض والصنابير والاستحمام) والمياه التي تستخدم الأجهزة (مثل غسالات الصحون والغسالات). يتم تحديد معدلات الاستهلاك من خلال بيانات محددة من مواصفات الشركة المصنعة على الملصقات أو من مكتبات البيانات. يجب أن يحدد المستخدم عوامل الاستخدام المحددة بالإضافة إلى التشغيل السنوي للمبنى.
.
لكل جهاز / تركيبات صحية أو جهاز يستخدم الماء:الاستهلاك اليومي (لتر / ساكن.يوم) = معدل الاستهلاك (لتر / دقيقة)  عامل الاستخدام (دقيقة / راكب.يوم).
الاستهلاك اليومي (لتر / شاغل عام) = الاستهلاك اليومي (لتر / شاغل.اليوم)  تشغيل المبنى (أيام / سنة)
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة

## Slide 14: ج .2.3- استهلاك المياه الصالحة للشرب في المباني السكنية
طريقة التقييم - البيانات المقدرة
معدلات استهلاك المياه النموذجية
تنظيف المرحاض: 9 لترات
حمام: 150 لتر
الدش: 15 لتر
دقيقةغسل اليدين والوجه والأسنان: 10-15 لتر / دقيقة
الغسالة: 150 لتر
غسالة الصحون: 50 لتر
غسيل الفواكه والخضروات: 15 لتر / دقيقة
غسيل الصحون 150 لتر / يوم
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام

## Slide 15: ج .2.3- استهلاك المياه الصالحة للشرب في المباني السكنية
طريقة التقييم - البيانات المقدرة
Source: ANSI/ASHRAE/ICC/USGBC/IES Standard 189.1-2017
https://www.ashrae.org/technical-resources/bookstore/standard-189-1
الحد الأدنى من متطلبات استهلاك المياه في «المباني الخضراء»
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة

## Slide 16: ج .2.3- استهلاك المياه الصالحة للشرب في المباني السكنية
طريقة التقييم - البيانات المقدرة
اجمع الاستهلاك السنوي لمياه الشرب لكل مبنى حتى إجمالي الاستهلاك السنوي لمياه الشرب السنوية ، [ل].
تقدير العدد الإجمالي لشاغلي المباني السكنية.
احسب قيمة المؤشر على النحو التالي: إجمالي الاستهلاك السنوي لمياه الشرب (الخطوة 2) / عدد الركاب (الخطوة 3) ، [لتر / مقيم].
ل / راكب
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة

## Slide 17: ج .2.3- استهلاك المياه الصالحة للشرب في المباني السكنية
المراجع والمعايير
توجيه المجلس 98/83 / EC بشأن جودة المياه المخصصة للاستهلاك البشري بروكسل: المجلس الأوروبي.
http://data.europa.eu/eli/dir/1998/83/oj
OM (2017) 753 نهائي 2017/0332 (COD). اقتراح لتوجيه من البرلمان الأوروبي بشأن جودة المياه المخصصة للاستهلاك البشري (إعادة صياغة). بروكسل: المفوضية الأوروبية
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52017PC0753
التوجيه (الاتحاد الأوروبي) 2020/2184 للبرلمان الأوروبي بشأن جودة المياهمخصص للاستهلاك الآدمي (إعادة صياغة). ). بروكسل: المفوضية الأوروبية.
http://data.europa.eu/eli/dir/2020/2184/oj
الاتحاد الأوروبي للبيئة - المياه ، المفوضية الأوروبية.
https://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة

## Slide 18: ج .2.3- استهلاك المياه الصالحة للشرب في المباني السكنية
المراجع والمعايير
معيار ASHRAE 189.1 - تصميم المباني الخضراء عالية الأداء
https://www.ashrae.org/technical-resources/standards-and-guidelines/read-only-versions-of-ashrae-standards
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام

## Slide 19: ج .2.3- استهلاك المياه الصالحة للشرب في المباني السكنية
مثال
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة

## Slide 20: ج .2.3- استهلاك المياه الصالحة للشرب في المباني السكنية
يوجد في الحي الحالي 5 مباني سكنية صغيرة و 15 منزلًا فرديًا ومبنى مكاتب واحدًا ومدرسة واحدة.البيانات المتوفرة: المساحات الأرضية وعدد الساكنين ومتوسط استهلاك المياه السنوي لجميع المباني في الحي
احسب الاستهلاك السنوي لمياه الشرب.
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة

## Slide 21: ج .2.3- استهلاك المياه الصالحة للشرب في المباني السكنية
 | مساحة أرضية داخلية مفيدة (2م ) | مساحة الحديقة (م 2) | ساكن | إجمالي استهلاك المياه السنوي / الأماكن المشتركة (م 3)
مكتب | 1045 | 183 | 102 | 1058.8 / 164.7
مدرسة | 1847 | --- | 220 | 346.6 / ---
منازل فردية(15) | 1805 | 420 | 42 | 2023.8** / ---
المباني السكنية(5) | 3322 | 875 | 96 | 3936.3 / 682.5
الموظفين والطلاب المقيمين
** استهلاك المياه الافتراضي لري الحديقة: 0.6 م 3 / م 2 مساحة الحديقة
البيانات المتاحة
بالنسبة للمنازل الفردية والمباني السكنية ، يتم تحديد مساحة الطابق الداخلي واستهلاك المياه السنوي كقيمة إجمالية إجمالية لجميع المباني داخل الفئة
الخطوة 1
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة

## Slide 22: ج .2.3- استهلاك المياه الصالحة للشرب في المباني السكنية
البيوت المنفردة: اطرح الاستهلاك السنوي للمياه لري الحدائق من إجمالي استهلاك المياه السنوي
2023.8m3 – (420m2 * 0.6 m3/m2 ) = 1771.8 m3 = 1771800 l
المباني السكنية: اطرح الاستهلاك السنوي للمياه للأماكن المشتركة من إجمالي استهلاك المياه السنوي
3936.3 m3 – 682.5 m3 = 3253.8 m3 = 3253800 l
حساب إجمالي استهلاك المياه الصالحة للشرب للمباني السكنية (المنازل الفردية والمباني السكنية)
1771800 l + 3253800 l = 5708.1 l = 5025600 l
احسب العدد الإجمالي للمباني السكنية المشغولة
(42+96) = 138 ساكن
ا حسب الاستهلاك السنوي لمياه الشرب لكل راكب
5025600 ل

=
138 ساكن
36417.4 ل / راكب
الخطوة 2
الخطوة 3
الخطوة 4
الخطوة 5
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام

## Slide 23: ج .2.3- استهلاك المياه الصالحة للشرب في المباني السكنية
تمرين
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة

## Slide 24: ج .2.3- استهلاك المياه الصالحة للشرب في المباني السكنية
في الحي الحالي ، يوجد 22 منزلًا فرديًا وروضة أطفال ومدرسة واحدة.
البيانات المتوفرة: المساحات الأرضية وعدد الساكنين ومتوسط استهلاك المياه السنوي لجميع المباني في الحي
احسب الاستهلاك السنوي لمياه الشرب.
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام

## Slide 25: ج .2.3- استهلاك المياه الصالحة للشرب في المباني السكنية
البيانات المتاحة
 | مساحة أرضية داخلية مفيدة (م 2) | مساحة الحديقة (م 2) | سكان* | إجمالي استهلاك المياه السنوي / الأماكن المشتركة (م 3)
روضة أطفال | 456 | 245 | 86 | 445.1 / 176.4
مدرسة | 2151 | --- | 315 | 355.6 / ---
منازل فردية (22) | 2530 | 748 | 67 | 3149.7** /---
بالنسبة للمنازل المنفردة ، يتم تحديد مساحات الأرضية وشاغليها واستهلاك المياه السنوي كقيمة إجمالية إجمالية لجميع المباني
الموظفين والطلاب المقيمين
الاستهلاك الافتراضي للمياه لري الحديقة: 0.6 م 3 / م 2 مساحة الحديقة
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام