## Slide 1
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
وحدة التدريب : 4
حساب معايير التقييم لأداة الحي المستدام - مقياس الجوار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام

## Slide 2: د .2.2- الوصول إلى نقاط جمع النفايات الصلبة وإعادة التدوير
د.2.2- الوصول إلى نقاط جمع النفايات الصلبة وإعادة التدوير | 
المشكلة | الفئة
د- النفايات الصلبة | د -2 إدارة النفايات الصلبة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة

## Slide 3: د .2.2- الوصول إلى نقاط جمع النفايات الصلبة وإعادة التدوير
الخلفية
تمثل النفايات خسارة هائلة للموارد في شكل مواد وطاقة. تعتبر إدارة النفايات الصلبة البلدية ، أي جمعها ومعالجتها والتخلص منها ، من الأولويات الأولى للبلدان.تشمل النفايات البلدية النفايات الناتجة عن المنازل ، والتجارة والتجارة ، والخدمات الخاصة والعامة ، والمؤسسات بما في ذلك المدارس والمستشفيات ، وغالبًا من الحرف الصغيرة أو المؤسسات الصناعية الصغيرة. يستثني هذا التعريف النفايات من شبكات الصرف الصحي البلدية ومعالجتها أو إنشاءات البلدية ونفايات الهدم.
Source: https://www.enicbcmed.eu/sites/default/files/2021-03/MEDINA_designed_guidebook_EN_0.pdf
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام

## Slide 4: د .2.2- الوصول إلى نقاط جمع النفايات الصلبة وإعادة التدوير
معلومات أساسية - القائمة الأوروبية للنفايات البلدية
Source: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/955/oj
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام

## Slide 5: د .2.2- الوصول إلى نقاط جمع النفايات الصلبة وإعادة التدوير
الخلفية - إشارات إعادة التدوير
لا تعني النقطة الخضراء بالضرورة أن العبوة قابلة لإعادة التدوير أو سيتم إعادة تدويرها أو إعادة تدويرها. إنه يدل على أن المنتج قد قدم مساهمة مالية في استعادة وإعادة تدوير العبوات في أوروبا.
تحدد أكواد الراتينج البلاستيكي نوع الراتينج البلاستيكي المستخدم في صنع العنصر من خلال توفير "رمز تعريف الراتنج".
1 - PET ، وتستخدم لزجاجات المشروبات وبعض تغليف المواد الغذائية: معاد تدويرها على نطاق واسع
2 - البولي إيثيلين عالي الكثافة ، المستخدم في تنظيف زجاجات المنتج ، وعلب الحليب ، وما إلى ذلك: معاد تدويره على نطاق واسع
3 - PVC ، وتستخدم لقطع غيار السيارات ، وتركيبات النوافذ ، وما إلى ذلك: لا يمكن إعادة تدويرها بسهولة
4 - البولي إثيلين المنخفض الكثافة (LDPE) ، ويستخدم للأكياس البلاستيكية وتغليفها ، إلخ: إعادة التدوير في نقاط متخصصة
5 - PP ، يستخدم لبعض الأحواض والصواني وما إلى ذلك: معاد تدويره على نطاق واسع
6 - PS ، تستخدم لصناديق الوجبات الجاهزة ، وأدوات المائدة التي تستخدم لمرة واحدة ، وما إلى ذلك: لا يمكن إعادة تدويرها بسهولة
7 - أخرى ، تستخدم للحزم المقرمشة ، وأكياس الأرز ، إلخ: إعادة التدوير في نقاط متخصصة
تشير حلقة Mobius إلى أن كائنًا ما يمكن إعادة تدويره ولكن ليس بالضرورة أنه سيتم قبوله في جميع أنظمة تجميع إعادة التدوير أو أنه قد تم إعادة تدويره. في بعض الأحيان يتم استخدام هذا الرمز مع نسبة مئوية في المنتصف لشرح أن العبوة تحتوي على x٪ من المواد المعاد تدويرها.
أعد تدوير الحاوية الزجاجية (زجاجات ، برطمانات ، زجاجات غير غذائية)
ألومنيوم قابل لإعادة التدوير. يشير إلى أن العنصر مصنوع من الألومنيوم القابل لإعادة التدوير.
الورق والبطاقات والخشب. يحدد المنتجات الخشبية من غابات مدارة بشكل جيد ومعتمدة بشكل مستقل وفقًا لقواعد FSC.
نفايات الكهرباء. يشرح أنه لا يجب عليك وضع الأشياء الكهربائية في سلة المهملات.
تيديمان. لا تتعلق بإعادة التدوير ولكنها تذكير بأن تكون مواطنًا صالحًا ، والتخلص من العنصر بالطريقة الأنسب
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة

## Slide 6: د .2.2- الوصول إلى نقاط جمع النفايات الصلبة وإعادة التدوير
الخلفية
Chart: النفايات البلدية الناتجة عن الفرد
| Croatia | Cyprus | France | Greece | Italy | Malta | Slovenia | Spain | Bosnia and Herzegovina | Montenegro | Turkey | Algeria | Egypt | Israel | Jordan | Lebanon | Morocco | Palestine | Tunisia | EU Mediterranean | West Balkans and Turkey | ENP-South
 | 387 | 617 | 509 | 482 | 488 | 600 | 432 | 435 | 349 | 551 | 405 | 258 | 252 | 615 | 420 | 459 | 209 | 365 | 221
المصدر: تقرير Horizon 2020 Mediterraneanنحو نظم المعلومات البيئية المشتركةالتقرير المشترك بين الوكالة الأوروبية للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة / خطة عمل البحر المتوسط
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام

## Slide 7: د .2.2- الوصول إلى نقاط جمع النفايات الصلبة وإعادة التدوير
Chart: إعادة تدوير النفايات البلدية
| Croatia | Cyprus | France | Greece | Italy | Malta | Slovenia | Spain | Bosnia and Herzegovina | Montenegro | Turkey | Algeria | Egypt | Israel | Jordan | Lebanon | Morocco | Palestine | Tunisia | EU Mediterranean | West Balkans and Turkey | ENP-South
 | 16 | 18 | 39 | 19 | 42 | 11 | 36 | 33 | 0 | 8 | 1 | 7 | 2.5 | 13 | 10 | 8 | 10 | 2 | 10
المصدر: تقرير Horizon 2020 Mediterraneanنحو نظم المعلومات البيئية المشتركةالتقرير المشترك بين الوكالة الأوروبية للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة / خطة عمل البحر المتوسط
الخلفية
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة

## Slide 8: د .2.2- الوصول إلى نقاط جمع النفايات الصلبة وإعادة التدوير
مؤشر
مؤشر | الوحدة | مصدر البيانات
النسبة المئوية للسكان الذين يمكنهم الوصول إلى نقاط تجميع النفايات الصلبة وإعادة التدوير ضمن مسافة 400 متر سيرًا على الأقدام | % | البيانات المقننة
ينطبق هذا المؤشر على التجميع المنفصل للنفايات البلدية بحيث يتم فصل المواد المعاد تدويرها في نقاط التجميع باستخدام صناديق إعادة تدوير مختلفة
يجب أن توجد ثلاث صناديق تجميع منفصلة على الأقل (مثل الزجاج والورق والبلاستيك والمعادن والنفايات البيولوجية) في كل نقطة تجميع
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة

## Slide 9: د .2.2- الوصول إلى نقاط جمع النفايات الصلبة وإعادة التدوير
الهدف
تحسين التخلص من المجموعة المنفصلة ، وتجنب حرق النفايات
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة

## Slide 10: د .2.2- الوصول إلى نقاط جمع النفايات الصلبة وإعادة التدوير
الحدود والنطاق
تشمل الحدود جميع المباني في الحي.
يشمل النطاق ست فئات مرجعية للنفايات الصلبة:
ورق
بلاستيك
معدن
زجاج
النفايات الرطبة (النفايات العضوية)
المنسوجات
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام

## Slide 11: د .2.2- الوصول إلى نقاط جمع النفايات الصلبة وإعادة التدوير
طريقة التقييم
خطوات الحساب كالتالي:احسب السكان الذين يعيشون على بعد 400 متر من نقاط تجميع إعادة التدوير المنفصلة في الحي
احسب عدد سكان الحي
احسب قيمة المؤشر كنسبة مئوية من السكان الذين يعيشون مع وصول 400 مليون إلى نقاط جمع النفايات الصلبة وإعادة التدوير إلى سكان الحي ، [٪]
%
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة

## Slide 12: د .2.2- الوصول إلى نقاط جمع النفايات الصلبة وإعادة التدوير
المراجع والمعايير
Directive (EU) 2018/851 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on Waste . Brussels: European Commission. http://data.europa.eu/eli/dir/2018/851/oj
2014/955/ΕΕ - List of Waste referred to in Article 7 of Directive 2008/98/EC http://data.europa.eu/eli/dec/2014/955/oj
UNECE - Collection Methodology for Key Performance Indicators for Smart Sustainable Cities https://unece.org/DAM/hlm/documents/Publications/U4SSC-CollectionMethodologyforKPIfoSSC-2017.pdf
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام

## Slide 13: د .2.2- الوصول إلى نقاط جمع النفايات الصلبة وإعادة التدوير
تمرين
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام

## Slide 14
يوجد في الحي الحالي 67 مبنى سكني (اللون الرمادي على الخريطة) و 5 مباني مكتبية (اللون الأصفر على الخريطة). توجد نقطتان مع سلال المحذوفات (P1 و P2 على الخريطة).
احسب النسبة المئوية للنفايات الصلبة التي يتم جمعها بشكل منفصل وإعادة تدويرها.
P1
P2
*
*
*
**
**
**
**
**
**
**
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
المباني السكنية47 منزلا لأسرة واحدة مع 4 شاغلين لكل منهما ،13 مبنى مع 8 ركاب (مميزة بعلامة "*" على الخريطة) و7 مباني بها 12 ساكنًا (مميزة بعلامة "**" على الخريطة)
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
د .2.2- الوصول إلى نقاط جمع النفايات الصلبة وإعادة التدوير

## Slide 15
البيانات المتاحة
لا تؤخذ بعين الاعتبار
المباني الصفراء ، لأنها ليست سكنية
نقطة إعادة التدوير P1 ، نظرًا لوجود سلة إعادة تدوير واحدة فقط لجميع المواد المعاد تدويرها
احسب مسافة المشي لمدخل كل مبنى سكني من نقطة إعادة التدوير P1. يتم تمييز المباني التي تزيد مسافة سيرها عن 400 متر بالمنطقة المظللة باللون الأزرق
P1
P2
*
*
*
**
**
**
**
**
**
**
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
د .2.2- الوصول إلى نقاط جمع النفايات الصلبة وإعادة التدوير

## Slide 16
احسب السكان الذين يعيشون على بعد 400 متر من P1
(43 * 4) + (10 * 8) + (7 * 12) = ساكن
احسب عدد سكان الحي
(47 * 4) + (13 * 8) + (7 * 12) = 376 ساكن
احسب النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون على بعد 400 متر من سلة المهملات إلى عدد سكان الحي
الخطوة 1
336 ساكن
376 ساكن
89 %
100
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
د .2.2- الوصول إلى نقاط جمع النفايات الصلبة وإعادة التدوير
الخطوة 2
الخطوة 3

## Slide 17
تمرين
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
د .2.2- الوصول إلى نقاط جمع النفايات الصلبة وإعادة التدوير

## Slide 18
احسب النسبة المئوية للنفايات الصلبة التي يتم جمعها بشكل منفصل وإعادة تدويرها.
في حي موجود به مبانٍ سكنية ، توجد نقطة واحدة فقط بها سلال إعادة التدوير (P1 )على الخريطة.
معظم المباني السكنية عبارة عن منازل لعائلة واحدة بها 4 ساكنين لكل منها ، ولكن يوجد أيضًا 22 مبنى بها 12 ساكنًا (تم وضع علامة "*" على الخريطة) و 4 مباني بها 20 ساكنًا (تم وضع علامة "**" على الخريطة )
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
د .2.2- الوصول إلى نقاط جمع النفايات الصلبة وإعادة التدوير

## Slide 19
*
*
*
*
**
**
*
*
*
*
*
*
*
*
**
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
**
*
P1
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
د .2.2- الوصول إلى نقاط جمع النفايات الصلبة وإعادة التدوير