## Slide 1
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
وحدة التدريب 4
حساب معايير التقييم لأداة الحي المستدام - مقياس الجوار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام

## Slide 2: 1-2-ه تركيز المواد الجسيمية PM10))
1-2-ه تركيز المواد الجسيمية PM10 | 
المشكلة | الفئة
ه الجودة البيئية | ه. 1. جودة الهواء
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام

## Slide 3: 1-2-ه تركيز المواد الجسيمية PM10))
خلفية - تلوث الهواء
يعد تلوث الهواء من أكبر المخاطر البيئية على الصحة.
المصدر WHO, “Public Health and Environment (PHE): ambient air pollution DALYs attributable to ambient air pollution”, 2012
سنوات الضياع من الحياة الصحية من تلوث الهواء المحيط لكل مائة نسمة
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام

## Slide 4: 1-2-ه تركيز المواد الجسيمية PM10))
معلومات أساسية - مصادر ملوثات الهواء في الاتحاد الأوروبي
مصدر : EEA, “Air quality in Europe — 2017 report”, 2017, p. 22
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
تدفئة منزلية
النقل على الطرق
طاقة
صناعة
زراعة
آخر

## Slide 5: 1-2-ه تركيز المواد الجسيمية PM10))
الخلفية
تتكون الجسيمات (PM) من خليط معقد من الجسيمات الصلبة والسائلة من المواد العضوية وغير العضوية العالقة في الهواء ، والكبريتات ، والنترات ، والأمونيا ، وكلوريد الصوديوم ، والكربون الأسود ، والغبار المعدني ، والماء.
الجسيمات الدقيقة تؤثر على الناس أكثر من أي ملوث آخر.
تصنيف PM على أساس حجمها
الجسيمات الخشنة (PM10) ، التي يبلغ قطرها 10 ميكرون أو أقل (يمكن أن تخترق الرئتين وتستقر بعمق داخل الرئتين)
الجسيمات الدقيقة (PM2.5) ، التي يبلغ قطرها 2.5 ميكرون أو أقل (يمكن أن تخترق حاجز الرئة وتدخل إلى نظام الدم)
يتم عادةً الإبلاغ عن قياسات جودة الهواء من حيث متوسط التركيزات اليومية أو السنوية لجسيمات PM10 لكل متر مكعب من حجم الهواء (م 3).
Source: European Court of Auditors - Special Report Air pollution: Our health still insufficiently protected (23/2018)
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام

## Slide 6: 1-2-ه تركيز المواد الجسيمية PM10))
المصدرhttps://cdn.who.int/media/docs/default-source/air-pollution-documents/air-quality-and-health/who-air-quality-database-2021_final.pdf?sfvrsn=2371d57c_5
تركيزات PM10 (2010-2019)
لا تزال تغطية القياسات الأرضية لـ PM2.5 و PM10 غير متجانسة حول العالم. تم العثور على المزيد من القياسات الأرضية بشكل عام في البلدان المرتفعة والمتوسطة الدخل ، في الصين وأوروبا والهند وأمريكا الشمالية
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
الخلفية

## Slide 7: 1-2-ه تركيز المواد الجسيمية PM10))
معلومات عامة - إرشادات جودة الهواء لمنظمة الصحة العالمية
مستوى AQG: مستوى إرشادات جودة الهواءيتم اقتراح الأهداف المؤقتة كخطوات تدريجية في التخفيض التدريجي لـتلوث الهواء ومخصص للاستخدام في المناطق التي يكون فيها التلوث مرتفعًا.
المصدرhttps://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/345329/9789240034228-eng.pdf
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام

## Slide 8: 1-2-ه تركيز المواد الجسيمية PM10))
معلومات عامة
المصدرhttps://environment.ec.europa.eu/topics/air/air-quality_en#law
معايير جودة الهواء في الاتحاد الأوروبي
المصدر: https://environment.ec.europa.eu/topics/air/air-quality/eu-air-quality-standards_en
جودة الهواء - التشريع
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام

## Slide 9: 1-2-ه تركيز المواد الجسيمية PM10))
المؤشر
مؤشر | الوحدة | مصدر البيانات
إجمالي عدد الأيام خلال السنة التي يتجاوز فيها تركيز PM10 الحد اليومي * | أيام / سنة | قياسات
* الحد اليومي 50 ميكروغرام / م 3
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام

## Slide 10: 1-2-ه تركيز المواد الجسيمية PM10))
الهدف
لتقييم جودة الهواء المحيط على المدى الطويل فيما يتعلق بالجسيمات التي تقل عن 10 ميكرون (PM10) في الحي.
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام

## Slide 11: 1-2-ه تركيز المواد الجسيمية PM10))
بالنسبة للحسابات ، يجب تحديد موقع محطة المراقبة من أجل نقل التمثيل المحلي للقيم المقاسة.
الحدود والنطاق
تشمل حدود التقييم الحي بأكمله.
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام

## Slide 12: 1-2-ه تركيز المواد الجسيمية PM10))
خطوات الحساب كالتالي:
اجمع عينات اختبار الهواء يوميًا لتركيزات PM10 وفقًا للإجراءات الوطنية أو الإقليمية على مدار عام واحد
احسب متوسط تركيز PM10 اليومي ، [μg / m3]
احسب إجمالي عدد الأيام خلال عام ، حيث يتجاوز متوسط تركيز PM10 اليومي الحد اليومي * [أيام / سنة]
طريقة التقييم
* الحد اليومي 50 ميكروغرام / م 3
أيام / سنة
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام

## Slide 13: 1-2-ه تركيز المواد الجسيمية PM10))
المراجع والمعايير
ISO 37120, Second edition 2018-07, “Sustainable cities and communities — Indicators for city services and quality of life”
DIRECTIVE 2008/50/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 May 2008 on ambient air quality and cleaner air for Europe, http://data.europa.eu/eli/dir/2008/50/oj
DIRECTIVE (EU) 2015/1480 of 28 August 2015, amending several annexes to Directives 2004/107/EC and 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council laying down the rules concerning reference methods, data validation and location of sampling points for the assessment of ambient air quality http://data.europa.eu/eli/dir/2015/1480/oj
UNECE - Collection Methodology for Key Performance Indicators for Smart Sustainable Cities
Air quality in Europe — 2018 report, European Environment Agency. https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2018
Air quality guidelines - global update 2005, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) – (WHO), World Health Organization. https://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/outdoorair_aqg/en/
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
Notes: MARINA

## Slide 14: 1-2-ه تركيز المواد الجسيمية PM10))
مثال
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام

## Slide 15: 1-2-ه تركيز المواد الجسيمية PM10))
في حي موجود ، تم جمع قياسات تركيز PM10 على مدار عام.
البيانات المتاحة: القيم بالساعة لتركيز PM10 على مدى سنة واحدة في الحي
احسب العدد السنوي لأيام السنة التي يتجاوز فيها تركيز PM10 الحد اليومي .
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام

## Slide 16: 1-2-ه تركيز المواد الجسيمية PM10))
البيانات المتاحة
الخطوة 1
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام

## Slide 17: 1-2-ه تركيز المواد الجسيمية PM10))
الخطوة 2
احسب متوسط تركيز PM10 اليومي لكل يوم من أيام السنة
الخطوة 3
احسب العدد السنوي للأيام بمتوسط تركيز PM10 اليومي فوق حد 50 ميكروغرام / م 3
42 days/y
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام

## Slide 18: 1-2-ه تركيز المواد الجسيمية PM10))
تمرين
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام

## Slide 19: 1-2-ه تركيز المواد الجسيمية PM10))
يوضح الشكل التالي عدد الأيام التي تتجاوز متوسط عتبة الاتحاد الأوروبي اليومية البالغة 50 ميكروغرام / متر مكعب لتركيز PM10 ، في حي معين.
البالغ 50 يومًا
احسب العدد السنوي لأيام السنة التي يتجاوز فيها تركيز PM10 الحد اليومي
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
ملحوظة من الأيام التي تتجاوز متوسط الحد اليومي البالغ 50 يومًا
البالغ 50 يومًا
ملحوظة من الأيام التي تتجاوز متوسط الحد اليومي
البالغ 50 يومًا