## Slide 1
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
وحدة التدريب 4
حساب معايير التقييم لأداة الحي المستدام - مقياس الجوار
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام

## Slide 2: انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
وحدة التدريب 4
انبعاثات غازات الاحتباس الحراري | 
مشكلة | فئة
تغير المناخ: التخفيف والتكيف | التخفيف من آثار تغير المناخ
انظر أيضًا C.1.2 من مقياس البناء
تدفئ الشمس الأرض ، لكن ينعكس بعض الحرارة.
تدفئ الشمس الأرض ،
لكن ينعكس بعض الحرارة.
يحبس ثاني أكسيد الكربون والغازات الأخرى بعض حرارة الشمس التي تحافظ على دفء الأرض
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة

## Slide 3: انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
وحدة التدريب 4
الخلفية
احتراق الوقود من قبل مستخدمي الطاقة (بالضبط ، النقل)
احتراق الوقود من قبل مستخدمي
الطاقة (بالضبط ، النقل)
النقل
الفلاحة
العملية الصناعية واستخدام المنتج
العملية الصناعية
واستخدام المنتج
النفايات
صناعات الطاقة
صناعات الطاقة
حصة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي حسب المصدر 2015
-22%
-1265 mil ton CO2 eq.
-20% -40%
ا نبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، 1990-2015 (٪)(مؤشر 1990 = 100)
انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، 1990-2015 (٪)
(مؤشر 1990 = 100)
المصدر: وكالة البيئة الأوروبيةالبيانات بما في ذلك الطيران الدولي وثاني أكسيد الكربون المباشر ، والانبعاثات ، باستثناء تغيير استخدام الأراضي والحراجة
المصدر: وكالة البيئة الأوروبية البيانات بما في ذلك الطيران الدولي وثاني أكسيد الكربون المباشر ، والانبعاثات ، باستثناء تغيير استخدام الأراضي والحراجة
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام

## Slide 4: انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
وحدة التدريب 4
الخلفية
مكافئ ثاني أكسيد الكربون أو مكافئ ثاني أكسيد الكربون (CO2eq) ) هو مقياس متري يستخدم لمقارنة الانبعاثات من غازات الدفيئة المختلفة على أساس إمكانات الاحترار العالمي ( GWP) ، عن طريق تحويل كميات الغازات الأخرى إلى كمية مكافئة من ثاني أكسيد الكربون مع نفس احتمالية الاحتباس الحراري.
Πηγή: IPCC
ثاني أكسيد الكربون المباشر ، الانبعاثات حسب القطاعات الرئيسية ، والانبعاثات غير ثاني أكسيد الكربون لسيناريوهات خط الأساس والتخفيف.
الانبعاثات المباشرة
النقل
buildings
المباني
صناعة
كهرباء
صافي
صافي
تغيير
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام

## Slide 5: انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
وحدة التدريب 4
مؤشر
المؤشر | الوحدة | مصدر البيانات
إجمالي كمية غازات الدفيئة (انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون) الناتجة عن تشغيل المباني خلال سنة تقويمية لكل ساكن | t CO2 eq./inhabitant مكافئ ثاني أكسيد الكربون / المسكن | تقدير
لحساب المؤشر فقط سكان الحي وليس العاملين في المنطقة
GHG
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة

## Slide 6: انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
وحدة التدريب 4
الهدف
تقليل إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من عمليات المباني.
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام

## Slide 7: انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
وحدة التدريب 4
وصف
يقيس المؤشر مساهمة انبعاثات غازات الدفيئة ( GHG) المرتبطة بمرحلة تشغيل المبنى في ظاهرة الاحتباس الحراري للأرض أو تغير المناخ. تم تطوير إمكانية الاحترار العالمي ( GWP) للسماح بمقارنة التأثير على الاحترار العالمي الناجم عن الغازات المختلفة (مثل ثاني أكسيد الكربون أو الميثان أو أكسيد النيروز أو مركبات الكربون الكلورية فلورية). إنه مقياس لمقدار الطاقة التي ستمتصها انبعاثات طن واحد من الغاز خلال فترة زمنية معينة ، مقارنةً بانبعاثات 1 طن من ثاني أكسيد الكربون (CO2) يعني ارتفاع قدرة الاحترار العالمي وجود تأثير احتراز أكبر في تلك الفترة الزمنية (عادة 100 سنة).
إمكانية الاحترار العالمي( GWP )
غازات الاحتباس الحراري
ثاني أكسيد الكربون
ميثان
نتروجين
النيتروجين البيروكسايد
الهيدرو فلوروكربون
سادس فلوريد الكبريت
مصدر
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة

## Slide 8: انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
وحدة التدريب 4
طريقة التقييم
طريقة حساب مساهمة المباني ؛ عمليات لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، بموجب معيار ISO 14067يوفر معيار ISO 14040 أيضًا مرجعًا عامًا غالبًا ما يشار إليه على أنه البصمة الكربونية للمباني
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام

## Slide 9: انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
وحدة التدريب 4
الحدود والنطاق
تشمل حدود التقييم جميع المباني في الحي.
يجب مراعاة استخدامات الطاقة التالية في الحسابات:
تدفئة
تبريد،
التهوية الميكانيكية،
المياه الساخنة المنزلية
إضاءة
المساعدين
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة

## Slide 10: انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
وحدة التدريب 4
طريقة التقييم
خطوات الحساب كالتالي:
لكل مبنى (سكني وغير سكني) في الحي ، احسب أو اجمع البيانات الفعلية للكمية السنوية لكل وقود (على سبيل المثال ، لترات النفط ، أو الأمتار المكعبة من الغاز الطبيعي) ، أو الحرارة / البرودة من شبكات المنطقة ، أو استهلاك الكهرباء (kwh (لاستخدامات الطاقة التي تؤخذ في الاعتبار
يجب أن تكون البيانات المحسوبة على مدى عام نموذجي ، وفقًا لمعايير CEN التي تدعم EPBDالبيانات الفعلية من المراقبة أو من الفواتير / المرافق ، لمدة 3 سنوات.
لكل مبنى في الحي احسب متوسط الاستهلاك السنوي للوقود أو الحرارة / البرودة في المنطقة أو الكهرباء ، لاستخدامات الطاقة التي يتم أخذها في الاعتبار
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام

## Slide 11: انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
وحدة التدريب 4
طريقة التقييم
حساب إجمالي الاستهلاك السنوي لكل مصدر طاقة (وقود ، تدفئة / تبريد المنطقة ، كهرباء) ، لجميع المباني في الحي احسب .
إجمالي انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون. المتعلقة بعمليات البناء ، باستخدام الصيغة التالية:
Qfuel i = الكمية السنوية من الوقود الأول [m3 / a أو kg / a]
= Qel الكمية السنوية للطاقة الكهربائية من الشبكة [kWh / a]
= Qdh الكمية السنوية من الطاقة من تدفئة / تبريد المنطقة [kWh / a]
= LHVi قيمة تسخين أقل للوقود i [kWh / m3 أو kWh / kg]
kem,i = مكافئ ثاني أكسيد الكربون. معامل الانبعاث للوقود الأول [t CO2 / kWh]
kem,el el = مكافئ ثاني أكسيد الكربون. معامل انبعاث الطاقة الكهربائية من الشبكة [t CO2 / kWh]
kem,dh = مكافئ ثاني أكسيد الكربون معامل انبعاث الطاقة من تدفئة / تبريد المنطقة [طن ثاني أكسيد الكربون / كيلوواط ساعة
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام

## Slide 12: انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
وحدة التدريب 4
طريقة التقييم
حساب عدد السكان الحالي للحي (المقيمين الدائمين)احسب قيمة المؤشر كنسبة من إجمالي انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون. المتعلقة بعمليات البناء (الخطوة 4) بإجمالي عدد سكان الحي (الخطوة 5) ،
t مكافئ ثاني أكسيد الكربون / المسكن CO2eq./inhabitant )
مكافئ ثاني أكسيد الكربون / المسكن
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام

## Slide 13: انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
وحدة التدريب 4
المراجع والمعايير
ISO 14067: 2013 غازات الاحتباس الحراري - البصمة الكربونية للمنتجات - المتطلبات والمبادئ التوجيهية للقياس الكمي والتواصل. جنيف: المنظمة الدولية للتوحيد القياسي.
ISO 14040: 2006 - الإدارة البيئية - تقييم دورة الحياة - المبادئ والإطار. جنيف: المنظمة الدولية للتوحيد القياسي.
ISO 37120: مدن ومجتمعات مستدامة - مؤشرات لخدمات المدينة ونوعية الحياة التوجيه (الاتحاد الأوروبي) 2015/652 الذي يحدد طرق الحساب ومتطلبات الإبلاغ وفقًا للتوجيه 98/70 / EC الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس المتعلق بجودة وقود البنزين والديزل.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0652&from=EN
JRC: 2013. كيفية تطوير خطة عمل للطاقة المستدامة (SEAP) في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط الشريكة ، JRC88817. مركز البحوث المشتركة ، المفوضية الأوروبية
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام

## Slide 14: انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
وحدة التدريب 4
مثال
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام

## Slide 15: انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
يوجد في الحي الحالي 10 مبان سكنية صغيرة ومبنى مكاتب واحد ومدرسة واحدة. جميع المباني موصولة بشبكة الكهرباء الرئيسية ومعظمها بشبكة الغاز الطبيعي المركزية.
البيانات المتوفرة: إجمالي عدد السكان ومتوسط استهلاك الوقود والطاقة الكهربائية السنوي لجميع مباني الحي
احسب إجمالي انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون. المتعلقة بعمليات البناء لكل ساكن
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة

## Slide 16: انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
وحدة التدريب 4
البيانات المتاحة
خطوات 5 – 2 -1
 | مكتب | مدرسة | مباني سكنية (10)
الاستهلاك السنوي للغاز الطبيعي (م 3) | 10769 |  | 23298
استهلاك زيت الوقود السنوي (لتر) |  | 19105 | 
استهلاك الكهرباء السنوي (كيلوواط ساعة) | 21624 | 44765 | 84882
قيمة تسخين أقل للغاز الطبيعي [kWh / m3] | 10.3 |  | 10.3
قيمة التسخين المنخفضة لزيت الوقود [kWh / lt] |  | 9.9 | 
مكافئ ثاني أكسيد الكربون معامل انبعاث الوقود [كجم مكافئ ثاني أكسيد الكربون / كيلو وات ساعة] | 0.237 | 0.305 | 0.237
مكافئ ثاني أكسيد الكربون معامل انبعاث الطاقة الكهربائية [kg CO2 eq./KWh] | 1.167 |  | 
مجموع السكان | 500 |  | 
بالنسبة للمباني السكنية ، يتم تقديم الاستهلاكات السنوية كقيمة إجمالية مجمعة لجميع المباني داخل الفئة
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام

## Slide 17: انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
وحدة التدريب 4
احسب إجمالي الاستهلاك السنوي لكل مصدر طاقة (وقود ، تدفئة / تبريد المنطقة ، كهرباء) لجميع المباني في الحي
خطوة6
خطوة 4
الغاز الطبيعي (10769 + 0 + 23298) = 34067 م 3
زيت الوقود (0 + 19105 + 0) = 19105 لتر
الكهرباء (21624 + 44765 + 84882) = 151271 ك.و.س
احسب إجمالي انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون. المتعلقة بعمليات البناء لجميع المباني في الحي
الغاز الطبيعي (34067 م 3 × 10.3 كيلوواط ساعة / م 3 × 0.237 كجم مكافئ ثاني أكسيد الكربون / كيلووات ساعة) = 83161 كجم من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
زيت الوقود (19105 لتر × 9.9 كيلو واط ساعة / م 3 × 0.305 كجم مكافئ ثاني أكسيد الكربون / كيلو وات ساعة) = 57688 كجم من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
الكهرباء (151271 كيلوواط ساعة × 1.167 كجم مكافئ ثاني أكسيد الكربون / كيلو وات ساعة) = 176533 كجم مكافئ ثاني أكسيد الكربون
إجمالي مكافئ ثاني أكسيد الكربون انبعاثات (83161 + 57688 + 176533) = 317382 كجم مكافئ ثاني أكسيد الكربون
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة

## Slide 18: انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
وحدة التدريب 4
احسب إجمالي مكافئ ثاني أكسيد الكربون. الانبعاثات لكل فرد
إجمالي عدد السكان
317382 kgCO2 eq

=
إجمالي مكافئ ثاني أكسيد الكربون الانبعاثات
500 السكان
634.8
مكافئ ثاني أكسيد الكربون / المسكن
634.8
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام

## Slide 19: انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
وحدة التدريب 4
تمرين
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام

## Slide 20: انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
وحدة التدريب 4
يوجد في الحي الحالي 10 مبان سكنية صغيرة ومبنى مكاتب واحد ومستشفى واحد. جميع المباني موصولة بشبكة الكهرباء الرئيسية ومعظمها بشبكة الغاز الطبيعي المركزية.
البيانات المتوفرة: إجمالي عدد السكان ومتوسط استهلاك الوقود والطاقة الكهربائية السنوي لجميع مباني الحي
احسب إجمالي انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون. المتعلقة بعمليات البناء لكل ساكن
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام

## Slide 21: I.1.1 – GREENHOUSE GAS EMISSIONS
بالنسبة للمباني السكنية ، يتم تقديم الاستهلاكات السنوية كقيمة إجمالية مجمعة لجميع المباني داخل الفئة
Available data
 | Office | Hospital | Residential buildings (10)
الاستهلاك السنوي للغاز الطبيعي (م 3) | 33172 |  | 20298
استهلاك زيت الوقود السنوي (لتر) |  | 92151 | 
استهلاك الكهرباء السنوي (كيلوواط ساعة) | 102591 | 211460 | 84882
قيمة تسخين أقل للغاز الطبيعي kWh / m3] | 10.3 |  | 10.3
قيمة التسخين المنخفضة لزيت الوقود kWh / lt] |  | 9.9 | 
مكافئ ثاني أكسيد الكربون معامل انبعاث الوقود [كجم مكافئ ثاني أكسيد الكربون / كيلو وات ساعة | 0.237 | 0.305 | 0.237
CO2 eq. emمكافئ ثاني أكسيد الكربون معامل انبعاث الوقود [كجم مكافئ ثاني أكسيد الكربون / كيلو وات ساعة] | 1.167 |  | 
مجموع السكان | 1000 |  | 
Steps 1,2,5
وحدة التدريب 4
برنامج العمل رقم 5 - النشاط 5-1 نظام تدريب المدن المتوسطة المستدامة
نظام تدريب شبكة مدن البحر المتوسط المستدام