## Slide 1
وحدة التدريب 5
حساب التقييم
لمعايير
أداة المدينة المستدامة – معيار المدينة

## Slide 2: معايير أداة المدينة المستدامة – معيار المدينة
الغرض  وضع إطار عام في سياقه ، مع مراعاة السمات الخاصة بالمناطق الحضرية
النتيجة - نتيجة تقييم نهائية ، تشير إلى أداء الاستدامة العام للمدينة
عملية التقييم بدءًا من مجموعة من المعايير ، من الضروري اتباع إجراء رياضي في ثلاث خطوات:
  التوصيف
  تطبيع
  تجميع

## Slide 3: معايير أداة المدينة المستدامة – معيار المدينة
هيكل SMC SCTool
10 قضايا
39 فئات
99 معيارًا / مؤشرًا
10 مؤشرات أداء رئيسية

## Slide 4: معايير أداة المدينة المستدامة – معيار المدينة
تتكون العملية من ثلاث خطوات :
اختيار المعايير النشطة
  من المهم جدًا اختيار المعايير النشطة لأنها تمثل احتياجات وأهداف أصحاب المصلحة. هم الأكثر صلة وقابلة للقياس في سياق المدينة المحدد .
تحديد المعايير للمعايير / المؤشرات
  يمثل المعيار أداءً مرجعيًا ، بينما تحدد الدرجات مستوى الأداء الذي وصلت إليه المدينة .
توزيع الأوزان على المؤشرات والفئات والقضايا
  الأوزان عملية تشاركية ويجب أن تعكس الأولويات والسياسات المحلية.

## Slide 5: معايير أداة المدينة المستدامة – معيار المدينة
يتم توضيح درجة الاستدامة في 3 خطوات رئيسية :
التوصيف: يتم قياس أداء الجوار من خلال المؤشرات المرتبطة بكل معيار
التسوية : يتم تحديد أبعاد قيم المؤشرات وإعادة قياسها في فترة زمنية مناسبة ، تسمى الفاصل الزمني للتطبيع. يتكون التطبيع من تخصيص درجة لقيمة المؤشر.
التجميع : يتم الجمع بين الدرجات المعيارية من خلال مبالغ مرجحة لإنتاج درجة الاستدامة النهائية .

## Slide 6: معايير أداة المدينة المستدامة – معيار المدينة
التوصيف خطوة
مدخل | منتج
بيانات تجريبية / تصميمية | قيم المؤشرات
تطبيع خطوة
مدخل | منتج
قيم المؤشرات | تطبيع درجات
تجميع
مدخل | منتج
تسوية درجات | النتيجة النهائية للاستدامة
النتيجة النهائية

## Slide 7: معايير أداة المدينة المستدامة – معيار المدينة
الخطوة 1: التوصيف
مجموعة العدد
قيم
تمثل المدينة
أداء
تعيين قيمة عددية أو وصف
البيانات التجريبية أو بيانات التصميم
تحديد المؤشرات
كمي أو نوعي
حدد المعايير النشطة
- مؤشرات الأداء الرئيسية إلزامية

## Slide 8: معايير أداة المدينة المستدامة – معيار المدينة
الخطوة 2: التسوية أو تعيين النتيجة
مجموعة تطبيع
درجات
القيم بين
-1 و +5
HIB أو LIB أو النوعية
وصف
الأبعاد وإعادة القياس
في فترة زمنية مناسبة
قيم
كمي أو نوعي

## Slide 9: معايير أداة المدينة المستدامة – معيار المدينة
الخطوة 2: التسوية أو تعيين النتيجة
تطبيع درجات
-1
تحت الحد الأدنى من الأداء المقبول
الحد الأدنى أداء مقبول
0
طفيف فوق الحد الأدنى أداء
1
كبير فوق الحد الأدنى أداء
2
أفضل الممارسات
3
تحسين نحو ممتاز أداء
4
أداء ممتاز ومثالي
5

## Slide 10: معايير أداة المدينة المستدامة – معيار المدينة
الخطوة 2: التسوية أو تعيين النتيجة
HIB - العالي هو الأفضل
كلما ارتفعت قيمة المؤشر ، كان مستوى الأداء أفضل
LIB - الأقل هو الأفضل
كلما انخفضت قيمة المؤشر ، كان مستوى الأداء أفضل
نوعي
قيم منفصلة تصف أداء المؤشر
3 أنواع رئيسية من المعايير / المؤشرات
كمي

## Slide 11: معايير أداة المدينة المستدامة – معيار المدينة
الخطوة 2: التسوية أو تعيين النتيجة
زيادة الوظائف
مثال :
حصة الطاقة المتجددة (٪)
طول مسارات الدراجات ( م / ساكن )
الكمية : HIB - العالي هو الأفضل

## Slide 12: معايير أداة المدينة المستدامة – معيار المدينة
الخطوة 2: التسوية أو تعيين النتيجة
الكمية: HIB - العالي هو الأفضل
المعيار * (الحد الأدنى للأداء المقبول وأفضل الممارسات)
قيمة المؤشر
* يتم تحديد المعيار القياسي وفقًا للقوانين / اللوائح والمعايير الفنية وبيانات الإحصاء والأداء النموذجي والمحاكاة والنمذجة

## Slide 13: معايير أداة المدينة المستدامة – معيار المدينة
الخطوة 2: التسوية أو تعيين النتيجة
الكمية: HIB - العالي هو الأفضل
V 0 = قيمة المؤشر للنتيجة الطبيعية = 0
V 5 = قيمة المؤشر للنتيجة الطبيعية = 5
V i = قيمة المؤشر
إذا كانت V i <V 0 ، فإن النتيجة الطبيعية = - 1
إذا كانت V i > V 5 ، فإن النتيجة الطبيعية = 5
إذا كانت V 0 <= V i <= V 5 ، فإن الدرجة العادية = = 0 + (V i -V 0 ) x ((5-0) / (V 5 -V 0 ))
** في حالة عدم توفر المعايير ، يتم حسابها بدءًا من بعض القيم المرجعية (يتم ربط درجتين مقيدتين بقيمتين ويتم استرداد المعايير من خلال الاستقراء الخطي )

## Slide 14: معايير أداة المدينة المستدامة – معيار المدينة
الخطوة 2: التسوية أو تعيين النتيجة
الكمية: HIB - العالي هو الأفضل
مثال على
مؤشر
حصة الطاقات المتجددة من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة الحرارية للمباني (٪)
الاستهلاك السنوي النهائي للطاقة الحرارية لجميع مباني الحي ( جيجاوات ساعة ) | 12.3
الطاقة الحرارية النهائية السنوية المتولدة من مصادر متجددة في الحي ( جيجاوات ساعة ) | 0.42
حصة الطاقات المتجددة من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة الحرارية للمباني (٪) | 3.4
مراجعة

## Slide 15: معايير أداة المدينة المستدامة – معيار المدينة
الخطوة 2: التسوية أو تعيين النتيجة
تقليل الوظائف
الكمية: LIB - الأقل هو الأفضل
مثال :
استهلاك الطاقة الحرارية لـ
عمليات البناء (kWh / m 2 )
معدل البطالة (٪)

## Slide 16: معايير أداة المدينة المستدامة – معيار المدينة
الخطوة 2: التسوية أو تعيين النتيجة
المعيار * (الحد الأدنى للأداء المقبول وأفضل الممارسات)
قيمة المؤشر
* يتم تحديد المعيار القياسي وفقًا للقوانين / اللوائح والمعايير الفنية وبيانات الإحصاء والأداء النموذجي والمحاكاة والنمذجة
الكمية : LIB - الأقل هو الأفضل

## Slide 17: معايير أداة المدينة المستدامة – معيار المدينة
الخطوة 2: التسوية أو تعيين النتيجة
V 0 = قيمة المؤشر للنتيجة الطبيعية = 0
V 5 = قيمة المؤشر للنتيجة الطبيعية = 5
V i = قيمة المؤشر
إذا كانت V i < V 5 ، فإن النتيجة الطبيعية = 5
إذا كانت V i > V 0 ، فإن النتيجة الطبيعية = -1
إذا كانت V 5 <= V i <= V 0 ، فإن الدرجة العادية = 0 + (V i -V 0 ) x ((5-0) / (V 5 -V 0 ))
** في حالة عدم توفر المعايير ، يتم حسابها بدءًا من بعض القيم المرجعية (يتم ربط درجتين مقيدتين بقيمتين ويتم استرداد المعايير من خلال الاستقراء الخطي )
الكمية: LIB - الأقل هو الأفضل

## Slide 18: معايير أداة المدينة المستدامة – معيار المدينة
الخطوة 2: التسوية أو تعيين النتيجة
الكمية: LIB - الأقل هو الأفضل
مثال
مؤشر
السنوي للطاقة الحرارية النهائية للمباني لكل إجمالي مساحة أرضية داخلية مفيدة ( kWh / m 2 )
الاستهلاك السنوي النهائي للطاقة الحرارية لجميع مباني الحي (كيلوواط ساعة) | 283793
إجمالي مساحة الأرضية الداخلية المفيدة لجميع المباني في الحي ( م 2 ) | 3855
إجمالي الاستهلاك السنوي للطاقة الحرارية النهائية للمباني لكل إجمالي مساحة أرضية داخلية مفيدة ( kWh / m 2 ) | 73.6
مراجعة

## Slide 19: معايير أداة المدينة المستدامة – معيار المدينة
الخطوة 2: التسوية أو تعيين النتيجة
نوعي
الأوصاف
النتيجة الطبيعية
مواقف منفصلة ، تصف أداء المؤشر لكل درجة معيارية
مثال :
المتصورة في الأماكن العامة للمشاة
إشراك المجتمع في أنشطة التخطيط الحضري

## Slide 20: معايير أداة المدينة المستدامة – معيار المدينة
الخطوة 2: التسوية أو تعيين النتيجة
نوعي
الأوصاف
النتيجة الطبيعية
حالات منفصلة :
النتيجة الطبيعية V -1 يرتبط بالوضع -1
النتيجة الطبيعية الخامس 0 يرتبط بالموقف 0
النتيجة الطبيعية V 3 مرتبط بالموقف 3
النتيجة الطبيعية V 5 مرتبط بالموقف 5
يتم تحديد أداء الجوار بناءً على المقارنة مع جميع الأوصاف

## Slide 21: معايير أداة المدينة المستدامة – معيار المدينة
الخطوة 2: التسوية أو تعيين النتيجة
نوعي
مثال
مؤشر
إشراك المجتمع في أنشطة التخطيط الحضري
مراجعة
الحد الأدنى من مشاركة المواطنين في أنشطة التخطيط الحضري

## Slide 22: معايير أداة المدينة المستدامة – معيار المدينة
الخطوة 3 : التجميع
النتيجة النهائية
التي تمثل أداء الاستدامة في الجوار
مجموع الدرجات المرجحة
للمؤشرات والفئات والقضايا
تعيين الأوزان والنتيجة المرجحة
لكل مؤشر _
مجموعة من الدرجات المقيسة
درجة لكل مؤشر

## Slide 23: معايير أداة المدينة المستدامة – معيار المدينة
الدرجة المرجحة لكل مؤشر
الخطوة 3 : التجميع

## Slide 24: معايير أداة المدينة المستدامة – معيار المدينة
الدرجة المرجحة لكل فئة
الخطوة 3 : التجميع
الدرجة المرجحة لكل فئة
الدرجة المرجحة لكل فئة
مجموع الدرجات المرجحة لجميع المؤشرات داخل الفئة
مجموع الدرجات المرجحة لجميع الفئات داخل العدد
مجموع الدرجات المرجحة لجميع القضايا

## Slide 25: معايير أداة المدينة المستدامة – معيار المدينة
المؤشرات
المؤشرات
المؤشرات
فئات
ه 1
فئات
ه 2
فئات
ه 3
مشاكل
ه
مشاكل
أ
ب
ج
د
F
جي
F
جي
ح
أنا
إل
النتيجة النهائية
الخطوة 3 : التجميع