## Slide 1
وحدة التدريب 5
حساب التقييم
لمعايير
أداة المدينة المستدامة – معيار المدينة

## Slide 2: أ.2 . 1- توافر المناطق الحضرية الخضراء
أ . 2 . 1 - توافر المناطق الحضرية الخضراء | 
مشكلة | فئة
أ . استخدام الأرض | أ . 2 . مناطق حضرية خضراء

## Slide 3: أ . 2 . 1 - توافر المناطق الحضرية الخضراء
نبذة
إن مقدار الغطاء النباتي و / أو السطح الطبيعي هو مؤشر على مقدار المساحة "الخضراء" في المدينة. المساحات الخضراء أو الطبيعية مهمة لاستدامة المدينة. تعمل على تحسين المناخ الحضري ، والتقاط الملوثات الجوية ، وتقليل جريان العواصف ، وتقليل تأثير " جزيرة الحرارة" وتحسين نوعية الحياة من خلال توفير مساحات ترفيهية لسكان الحضر

## Slide 4: أ . 2 . 1 - توافر المناطق الحضرية الخضراء
نبذة
تشمل المسطحات الخضراء الحدائق والبساتين والمساحات الحضرية الخضراء بشكل عام.
تشمل المناطق الزرقاء الأنهار والبحيرات ومناطق المياه الكبيرة بشكل عام.

## Slide 5: أ . 2 . 1 - توافر المناطق الحضرية الخضراء
مؤشر
مؤشر | وحدة | مصدر البيانات
نسبة جميع المناطق المزروعة داخل حدود المدينة بالنسبة لإجمالي مساحة المدينة | ٪ | الخريطة المواضيعية للمنطقة الحضرية
معلومات عن المساحات الخضراء s يجب الحصول عليها من إدارات الترفيه والحدائق البلدية ، وإدارات التخطيط ، وإدارات الغابات والتعداد. يمكن فصل المساحات الخضراء عن استخدامات الأراضي / خرائط الغطاء الأرضي.

## Slide 6: أ . 2 . 1 - توافر المناطق الحضرية الخضراء
الهدف
تسهيل التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته ، لتحسين الصحة ونوعية الحياة ، لصالح الحفاظ على التنوع البيولوجي.

## Slide 7: أ . 2 . 1 - توافر المناطق الحضرية الخضراء
الخضراء أوسع من مساحة الاستجمام ، ويجب أن تشمل المساحات العامة والخاصة. يجب أن تشتمل المساحات الخضراء أو الطبيعية أيضًا على أسطح خضراء .
من المفترض أن تكون المناطق التي ليس لها غطاء أخضر أو سطح طبيعي مغلقة (أي مرصوفة أو غير منفذة ).
الحدود والنطاق
حدود التقييم المدينة بأكملها.

## Slide 8: أ . 2 . 1 - توافر المناطق الحضرية الخضراء
خطوات الحساب كالتالي :
احسب إجمالي مساحة المدينة ، [م 2 ]
حساب إجمالي مساحة المناطق الحضرية الخضراء في المدينة ، [ م 2 ]
احسب قيمة المؤشر كنسبة مئوية من إجمالي مساحة المناطق الحضرية الخضراء (الخطوة 2) إلى إجمالي السطح من المدينة (الخطوة 1 ) ، [٪]
طريقة التقييم
٪

## Slide 9: أ . 2 . 1 - توافر المناطق الحضرية الخضراء
المراجع والمعايير
ISO 37120 ، الإصدار الثاني 2018-07 ، "المدن والمجتمعات المستدامة - مؤشرات خدمات المدينة وجودة الحياة "
IEFCA 2019 - إرشادات الحساب
متحدون من أجل مدن ذكية مستدامة (U4SSC) - منهجية جمع مؤشرات الأداء الرئيسية للمدن الذكية المستدامة
إرشادات بشأن أفضل الممارسات للحد ، التخفيف أو التعويض ختم التربة ، لوكسمبورغ: منشورات مكتب الاتحاد الأوروبي ، 2012 . https : // ec.europa.eu/environment/soil/pdf/guidelines/pub/soil_en.pdf
https://unhabitat.org/books/urban-planning-for-city-leaders /
https: // www.ncl.ac.uk/media/wwwnclacuk/ceser/files/Understanding٪20Cities.pdf
Notes: مارينا

## Slide 10: أ . 2 . 1 - توافر المناطق الحضرية الخضراء
مثال

## Slide 11: أ . 2 . 1 - توافر المناطق الحضرية الخضراء
في مدينة صغيرة قائمة ، تبلغ مساحتها الإجمالية 13 كيلومترًا مربعًا ، 9.5 كيلومترات مربعة مغطاة بمناطق مغلقة عامة وخاصة (أي ممهدة أو غير منفذة).
احسب النسبة المئوية r atio من جميع المناطق المزروعة داخل حدود المدينة فيما يتعلق بإجمالي مساحة المدينة .

## Slide 12: أ . 2 . 1 - توافر المناطق الحضرية الخضراء
الخطوة 1
الخطوة 2
الخطوه 3
احسب المساحة الكلية من المساحات الخضراء
( 13000000-9500000 ) = 3500000 م 2
احسب النسبة المئوية من إجمالي مساحة المناطق الحضرية الخضراء إلى إجمالي السطح منطقة من المدينة
3500000 م 2
13000000 م 2
27٪
100
إجمالي السطح : 13000000 م 2

## Slide 13: أ . 2 . 1 - توافر المناطق الحضرية الخضراء
تمرين

## Slide 14: أ . 2 . 1 - توافر المناطق الحضرية الخضراء
احسب النسبة المئوية لجميع المناطق المزروعة داخل حدود المدينة فيما يتعلق بإجمالي مساحة المدينة .
تبلغ مساحة المدينة الصغيرة القائمة 608.5 كيلومتر مربع (كيلومتر مربع). تغطية المناطق العامة والخاصة والمناطق الطبيعية 202.1 كيلومتر مربع.