## Slide 1
وحدة التدريب 5
حساب التقييم
لمعايير
أداة المدينة المستدامة – معيار المدينة

## Slide 2: ب . 3 . 1 - الطاقة النهائية المشتقة من مصادر متجددة
ب.3- الطاقة النهائية المشتقة من مصادر متجددة | 
مشكلة | فئة
ب. الطاقة | ب .3. طاقة متجددة
الطاقة الشمسية طاقة الكتلة الحيوية الحرارة الحرارية من الطاقة الحرارية الأرضية من الهواء - الأرض - المياه

## Slide 3: ب . 3 . 1 - الطاقة النهائية المشتقة من مصادر متجددة
معلومات أساسية - حصة الطاقة المتجددة في الاستهلاك النهائي للطاقة
إسبانيا
إيطاليا
اليونان
مصدر خدمات بيانات وكالة الطاقة الدولية . https://www.iea.org/data-and-statistics
أوروبا

## Slide 4: ب . 3 . 1 - الطاقة النهائية المشتقة من مصادر متجددة
معلومات أساسية - حصة الطاقة المتجددة في الاستهلاك النهائي للطاقة
الأردن
لبنان
مصدر خدمات بيانات وكالة الطاقة الدولية . https://www.iea.org/data-and-statistics
الشرق الأوسط

## Slide 5: ب . 3 . 1 - الطاقة النهائية المشتقة من مصادر متجددة
معلومات أساسية - إجمالي استهلاك الطاقة النهائي حسب القطاع
تونس
مصدر خدمات بيانات وكالة الطاقة الدولية . https://www.iea.org/data-and-statistics
أفريقيا

## Slide 6: ب . 3 . 1 - الطاقة النهائية المشتقة من مصادر متجددة
مؤشر
مؤشر | وحدة | مصدر البيانات
حصة الطاقة المتجددة في استهلاك الطاقة النهائي | ٪ | البيانات المقدرة أو المقاسة
يجب جمع البيانات من موزعي الكهرباء والوقود. عادة ما يتم جمع إحصاءات استهلاك الكهرباء في فئات القطاعات السكنية والصناعية والنقل والتجارية وغيرها .
في حالة عدم توفر البيانات المحسوبة ، يجب استخدام البيانات المقدرة .
تُستخدم البيانات المقدرة لتقييم سيناريوهات التعديل التحديثي في عمليات التخطيط واتخاذ القرار
يجب ذكر مصدر المعلومات بوضوح.

## Slide 7: ب . 3 . 1 - الطاقة النهائية المشتقة من مصادر متجددة
الهدف
تعظيم استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
RED: توجيهات الطاقة المتجددة 2018/2001
جديدة من 8 مقترحات تشريعية مختلفة ل
« حزمة الطاقة النظيفة لجميع الأوروبيين »
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
مصدر الأرض
مصدر المياه
رقائق الخشب
الكريات الخشبية

## Slide 8: ب . 3 . 1 - الطاقة النهائية المشتقة من مصادر متجددة
تشمل مصادر الطاقة المتجددة الطاقة الحرارية الأرضية ، والطاقة الشمسية ، وطاقة الرياح ، والطاقة المائية ، والمد والجزر ، وطاقة الأمواج ، والمواد القابلة للاحتراق ، والوقود الحيوي مثل الكتلة الحيوية.
يشمل إجمالي استهلاك الطاقة المتجددة كلاً من الطاقة الحرارية والكهربائية من جميع القطاعات : السكنية والتجارية والصناعية والنقل وغيرها.
الحدود والنطاق
حدود التقييم المدينة بأكملها.

## Slide 9: ب . 3 . 1 - الطاقة النهائية المشتقة من مصادر متجددة
خطوات الحساب كالتالي :
احسب إجمالي استهلاك الطاقة النهائي للمدينة (RES & تقليدية ) ، [ MWh ]
احسب إجمالي استهلاك طاقة الاستخدام النهائي المتولدة من مصادر متجددة داخل المدينة ، [ميجاوات ساعة]
احسب قيمة المؤشر كنسبة مئوية من إجمالي استهلاك طاقة الاستخدام النهائي المتولدة من مصادر متجددة (الخطوة 2) إلى إجمالي استهلاك الطاقة النهائي للمدينة ( الخطوة 1 ) ، [٪]
طريقة التقييم
يشمل إجمالي استهلاك الطاقة جميع أنواع الوقود لجميع القطاعات.
تشمل قطاعات الاستخدام النهائي السكنية والتجارية والصناعية والنقل وغيرها. تتراوح التجارة من التجارة إلى الإدارة (المباني العامة) ، والأنشطة المالية والعقارية ، والخدمات للأعمال ، والخدمات الشخصية ، والتعليم ، والخدمات الصحية والاجتماعية . يشمل "القطاع الآخر" قطاعات مثل الزراعة التي لم يتم ذكرها صراحة. تشمل فئات أنواع الوقود الكهرباء والفحم وزيت الوقود والغاز الطبيعي والبنزين والديزل والكتلة الحيوية والوقود الحيوي وأنواع أخرى
٪

## Slide 10: ب . 3 . 1 - الطاقة النهائية المشتقة من مصادر متجددة
المراجع والمعايير
ISO 37120 ، الإصدار الثاني 2018-07 ، "المدن والمجتمعات المستدامة - مؤشرات خدمات المدينة وجودة الحياة "
متحدون من أجل مدن ذكية مستدامة (U4SSC) - منهجية جمع مؤشرات الأداء الرئيسية للمدن الذكية المستدامة
الشمسية للعمليات الحرارية (الطبعة الرابعة) ، John A. Duffie ، William A.Beckman ، 944 p. ، ISBN: 978-0-470-87366-3 ، وايلي ، 2013. https://www.wiley.com / ar-us / الطاقة الشمسية + الهندسة + من + العمليات الحرارية +٪ 2C + 4th + Edition-p-9780470873663
كتيب التبريد الشمسي ، جودي لعمليات التبريد وإزالة الرطوبة بمساعدة الطاقة الشمسية ، هانز مارتن هينينج ، ماريو موتا ، دانيال موغنييه (محررون) ، 368 ص ، ISBN 978-3990434383 ، أمبرا فيرلاغ ، 2013.
ASHRAE GreenGuide (الطبعة الخامسة) ، تصميم وإنشاء وتشغيل المباني المستدامة ، T. Lawrence، AK Darwich ، JK Means، D. Macauley (Editors)، 504 p.، Atlanta: ASHRAE، 2018. https: //www.ashrae. org / Technical-resources / bookstore / ashrae-greenguide-the-design-Construction-and-Operation-of-Sustainable-المباني
كتيب كفاءة الطاقة في المباني (الطبعة الأولى) ، Umberto Desideri و Francesco Asdrubali (محررون) ، 8 3 6 p. ، ISBN 978-0128128176 ، Butterworth-Heinemann ، 2018. https://www.elsevier.com/books/ كتيب كفاءة الطاقة في المباني / desideri / 978-0-12-812817-6
Notes: مارينا

## Slide 11: ب . 3 . 1 - الطاقة النهائية المشتقة من مصادر متجددة
مثال

## Slide 12: ب . 3 . 1 - الطاقة النهائية المشتقة من مصادر متجددة
مدينة صغيرة تبلغ مساحتها الإجمالية 13.1 كيلومترًا مربعًا ويقطنها 72500 مواطن. الاستهلاك النهائي للطاقة من المصادر التقليدية والمتجددة متاح لجميع القطاعات .
احسب النسبة المئوية r atio من إجمالي استهلاك طاقة الاستخدام النهائي المتولدة من مصادر متجددة إلى إجمالي استهلاك الطاقة النهائي للمدينة ( مصادر الطاقة المتجددة والتقليدية) .

## Slide 13: ب . 3 . 1 - الطاقة النهائية المشتقة من مصادر متجددة
 | الاستهلاك (ميغاواط ساعة) |  |  | 
 | عادي |  |  | RES
 | كهرباء | طاقة حرارية | الغازولين | 
المباني السكنية | 117272 | 217107 |  | 50157
المباني غير السكنية | 150430 | 111470 |  | 52380
المركبات العامة + المواصلات |  | 6065 | 312 | 319
المركبات الخاصة |  | 12506 | 463888 | 
الإضاءة العامة | 14576 |  |  | 3644
الخطوة 1
البيانات المتاحة

## Slide 14: ب . 3 . 1 - الطاقة النهائية المشتقة من مصادر متجددة
الخطوة 1
الخطوة 2
الخطوه 3
احسب إجمالي استهلاك الطاقة المتولدة من مصادر متجددة داخل المدينة
( 50157 + 52380 + 319 + 3644 ) = 106500 ميغاواط ساعة
احسب النسبة المئوية لإجمالي استهلاك الطاقة المولدة من مصادر متجددة إلى إجمالي استهلاك الطاقة النهائي للمدينة (مصادر الطاقة المتجددة والتقليدية)
106500 ميغاواط ساعة
1200125 ميجاوات ساعة
9٪
100
احسب _ إجمالي استهلاك الطاقة النهائي للمدينة ( تقليدي & RES)
( 334379 + 50157 + 261900 + 52380 + 6377 + 319 + 476394
14576 + 3644 ) = 1200125 ميغاواط ساعة

## Slide 15: ب . 3 . 1 - الطاقة النهائية المشتقة من مصادر متجددة
تمرين

## Slide 16: ب . 3 . 1 - الطاقة النهائية المشتقة من مصادر متجددة
احسب النسبة المئوية r atio من إجمالي استهلاك طاقة الاستخدام النهائي المتولدة من مصادر متجددة إلى إجمالي استهلاك الطاقة النهائي للمدينة (مصادر الطاقة المتجددة والتقليدية) . .
مدينة صغيرة تبلغ مساحتها الإجمالية 10 . 4 كيلومترات مربعة و 44500 مواطن. الاستهلاك النهائي للطاقة من المصادر التقليدية والمتجددة متاح لجميع القطاعات. في القطاع العام 20 ٪ من الكهرباء المستهلكة من RES. في المباني غير السكنية ، 12 ٪ من الكهرباء المستهلكة تأتي من RES ، بينما 15٪ من الطاقة الحرارية في المباني السكنية تأتي من RES.

## Slide 17: ب . 3 . 1 - الطاقة النهائية المشتقة من مصادر متجددة
البيانات المتاحة
 | الاستهلاك النهائي (ميجاوات ساعة) |  | 
 | كهرباء | زيت الوقود | الغازولين
العامة والبنى التحتية | 2470 | 845 | 
المباني السكنية | 86984 | 58049 | 
المباني غير السكنية | 65042 | 3149 | 
المركبات |  | 1902 | 147
خاص & تجاري مركبات |  | 101654 | 141702
النقل العام |  | 107 | 
الإضاءة العامة | 4654 |  |