## Slide 1
وحدة التدريب 5
حساب التقييم
لمعايير
أداة المدينة المستدامة – معيار المدينة

## Slide 2: و.1.1- شبكة النقل العام
و.1.1 - شبكة النقل العام | 
مشكلة | فئة
و. النقل والتنقل | و.1. أداء خدمة التنقل

## Slide 3: F.1.1 - شبكة النقل العام
معلومات عامة
تتم خدمة معظم المناطق الحضرية من خلال خدمة النقل العام ، لكن جودة الخدمة ، بما في ذلك كثافة شبكة الطرق ، والجدولة لتناسب احتياجات السكان المحليين والأسعار المعقولة ، تختلف على نطاق واسع .
تشمل المواصلات العامة المترو والحافلات والميني باص والترام
المصدر: https : //cms.uitp.org/wp/wp-content/uploads/2020/08/UITP_Statistic-Brief_national-PT-stats.pdf
بالمتوسط ، الحافلة هي الوضع السائد من النقل بحصة 63٪ ، تليها الحافلات والمترو والسكك الحديدية في الضواحي .
يمكن أن يوفر مدى شبكة النقل في المدينة نظرة ثاقبة للازدحام المروري ومرونة نظام النقل والشكل الحضري. قد تميل المدن ذات الكميات الأكبر من وسائل النقل العام إلى أن تكون أكثر إحكاما جغرافيا وداعمة لأنماط النقل غير الآلية.

## Slide 4: F.1.1 - شبكة النقل العام
نبذة

## Slide 5: F.1.1 - شبكة النقل العام
نبذة

## Slide 6: F.1.1 - شبكة النقل العام
نبذة
المصدر: معهد سياسات النقل والتنمية 2017. قاعدة بيانات النقل السريع. https://www.itdp.org/rapid-transit-database/
العبور السريع إلى المقيم (RTR ): نسبة طول (كم) العبور السريع إلى سكان الحضر
يشمل النقل السريع حافلة النقل السريع و / أو النقل بالسكك الحديدية الخفيفة و / أو المترو

## Slide 7: F.1.1 - شبكة النقل العام
مؤشر
مؤشر | وحدة | مصدر البيانات
طول شبكة النقل العام لكل 1000 نسمة | كم / 1000 ساكن | البيانات
في اتجاه واحد فقط طول من خطوط النقل العام
يجب حساب أنظمة النقل التي تغطي نفس المسار بشكل منفصل. على سبيل المثال ، إذا كانت حافلة وعربة ترام تغطي نفس الطريق البالغ طوله كيلومترًا واحدًا ، فسيتم حساب ذلك لمسافة 2 كم .
يمكن جمع معلومات عن طول وسائل النقل العام من مكاتب النقل البلدية وسلطات النقل المحلية / الإقليمية أو يمكن حسابها من الخرائط المحوسبة أو التصوير الجوي أو الخرائط الورقية الموجودة ، يجب التحقق من كل ذلك ميدانيًا.

## Slide 8: F.1.1 - شبكة النقل العام
الهدف
تشجيع استخدام وسائل النقل العامة / البلدية

## Slide 9: F.1.1 - شبكة النقل العام
في الحساب يجب مراعاة ما يلي :
مترو السكك الحديدية
أنظمة مترو الانفاق
أنظمة
أنظمة
السكك الحديدية الخفيفة
الترام / الترام
الباصات
حافلات الترولي
خدمات نقل الركاب الأخرى
الحدود والنطاق
حدود التقييم المدينة بأكملها .

## Slide 10: F.1.1 - شبكة النقل العام
خطوات الحساب كالتالي :
احسب طول الخطوط لكل نظام نقل عام _ ( طول اتجاه واحد فقط ) داخل حدود المدينة ، [كم]
طريقة التقييم
 | نوع نظام النقل العام | الطول (كم)
أنظمة عالية السعة | قطار مترو ثقيل | 
 | مترو | 
 | ركاب السكك الحديدية | 
 | آخر | 
أنظمة ذات سعة منخفضة | السكك الحديدية الخفيفة | 
 | عربات الترام / الترام | 
 | الحافلات وعربات الترولي | 
 | BRT (حافلات النقل السريع) | 
 | آخر | 

## Slide 11: F.1.1 - شبكة النقل العام
خطوات الحساب كالتالي :
احسب الطول الإجمالي لخطوط النقل العام العاملة داخل المدينة ، [كم]
احسب إجمالي عدد سكان المدينة ، [سكان]
احسب قيمة المؤشر كنسبة الطول الإجمالي لأنظمة النقل العام العاملة داخل المدينة (الخطوة 2) إلى إجمالي عدد سكان المدينة (الخطوة 3 ). Express لكل 1000 ساكن ( الضرب في 1000 ) [كم / 1000 نسمة]
طريقة التقييم
كم / 1000 ساكن

## Slide 12: F.1.1 - شبكة النقل العام
المراجع والمعايير
ISO 37120 ، الإصدار الثاني 2018-07 ، "المدن والمجتمعات المستدامة - مؤشرات خدمات المدينة وجودة الحياة "
متحدون من أجل مدن ذكية مستدامة (U4SSC) - منهجية جمع مؤشرات الأداء الرئيسية للمدن الذكية المستدامة
المستدام للجميع . 2017. تقرير التنقل العالمي 2017: تتبع أداء القطاع. واشنطن العاصمة ، الترخيص: نسب المشاع الإبداعي CC BY 3.0
العالمية للمدن المستدامة - إطار الاستدامة الحضرية. https://www.thegpsc.org/
Notes: مارينا

## Slide 13: F.1.1 - شبكة النقل العام
مثال

## Slide 14: F.1.1 - شبكة النقل العام
في مدينة يبلغ عدد سكانها 150000 مواطن هناك إجمالي 8.5 كيلومترات من خطوط الحافلات العامة و 5 كيلومترات من خطوط الترام.
احسب طول نظام النقل العام لكل 1000 من السكان

## Slide 15: F.1.1 - شبكة النقل العام
الخطوة 1
طول خطوط الباص : 8.5 كم
- طول خطوط الترام : 5 كم
الخطوة2
احسب الطول الإجمالي لنظام النقل العام
الخطوة 4
احسب طول نظام النقل العام لكل 1000 من السكان
(8.5 + 5 ) = 13.5 سكان
13.5 كم
150000 السكان
0.09
كم / 1000 ساكن
100 0
الخطوة 3
مجموع عدد سكان المدينة: 150000 نسمة

## Slide 16: F.1.1 - شبكة النقل العام
تمرين

## Slide 17: F.1.1 - شبكة النقل العام
احسب طول نظام النقل العام لكل 1000 من السكان
مدينة أوروبية ، يقدر عدد سكانها بـ 544.851 مواطنًا ضمن حدودها الإدارية بمساحة 100.05 كم 2 . يبلغ طول وسائل النقل العام بها 0.6 كم / كم 2 .