## Slide 1
وحدة التدريب 5
حساب التقييم
لمعايير
أداة المدينة المستدامة – معيار المدينة

## Slide 2: ز.1.1- انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
ز.1.1 - انبعاثات غازات الاحتباس الحراري | 
مشكلة | فئة
ز. تغير المناخ: التخفيف والتكيف | ز.1 التخفيف من آثار تغير المناخ
انظر أيضا أنا .1. 1 من مقياس الجوار

## Slide 3: ز.1.1- انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
نبذة
انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من جميع الأنشطة داخل المدينة هي مؤشر على المساهمة السلبية للمدينة في تغير المناخ .
العالمي (GWP) للسماح بمقارنة التأثير على الاحترار العالمي الناجم عن غازات مختلفة ( مثل ثاني أكسيد الكربون أو الميثان أو أكسيد النيتروز أو مركبات الكربون الكلورية فلورية). إنه مقياس لمقدار الطاقة التي ستمتصها انبعاثات طن واحد من الغاز خلال فترة زمنية معينة ، مقارنةً بانبعاثات 1 طن من ثاني أكسيد الكربون (CO 2 )
ان ارتفاع القدرة على الاحترار العالمي يعني وجود تأثير احتراري
أكبر في تلك الفترة الزمنية (عادة 100 سنة).

## Slide 4: ز.1.1- انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
نبذة
مكافئ ثاني أكسيد الكربون أو مكافئ ثاني أكسيد الكربون (CO2 - eq) هو مقياس متري يستخدم لمقارنة الانبعاثات من غازات الدفيئة المختلفة على أساس إمكانات الاحترار العالمي (GWP ) ، عن طريق تحويل كميات الغازات الأخرى إلى الكمية المكافئة من ثاني أكسيد الكربون مع نفس إمكانية الاحترار العالمي.

## Slide 5: ز.1.1- انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
نبذة
-22٪
- 1265 مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون
-20٪ -40٪

## Slide 6: ز.1.1- انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
معلومات أساسية - إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة ( كيلو طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
المصدر: البنك الدولي. مؤشرات التنمية العالمية https : // databank.worldbank.org/reports.aspx؟source=2&series=EN.ATM.GHGT.KT.CE&country=MEA
أوروبا

## Slide 7: ز.1.1- انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
معلومات أساسية - إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة ( كيلو طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
المصدر : البنك الدولي. مؤشرات التنمية العالمية https : // databank.worldbank.org/reports.aspx؟source=2&series=EN.ATM.GHGT.KT.CE&country=MEA
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

## Slide 8: ز.1.1- انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
معلومات أساسية - إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة ( كيلو طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
المصدر : البنك الدولي. مؤشرات التنمية العالمية https : // databank.worldbank.org/reports.aspx؟source=2&series=EN.ATM.GHGT.KT.CE&country=MEA
إيطاليا
اليونان
إسبانيا
الأردن
لبنان
تونس

## Slide 9: ز.1.1- انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
مؤشر
مؤشر | وحدة | مصدر البيانات
إجمالي كمية غازات الدفيئة (وحدات ثاني أكسيد الكربون المكافئة) المتولدة خلال سنة تقويمية لجميع القطاعات ، مقسومة على عدد سكان المدينة الحالي | طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون / ساكن | تقدير
غازات الدفيئة
الاحتباس الحراري من جميع الأنشطة داخل المدينة ، بما في ذلك الانبعاثات غير المباشرة خارج حدود المدينة

## Slide 10: ز.1.1- انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
الهدف
تقليل إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من جميع الأنشطة داخل المدينة

## Slide 11: ز.1.1- انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
الاستخدام النهائي ما يلي:
سكني
تجاري
صناعي
مواصلات
آخر
الحدود والنطاق
تشمل حدود التقييم المدينة بأكملها بالإضافة إلى الانبعاثات غير المباشرة خارج حدود المدينة.

## Slide 12: ز.1.1- انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
خطوات الحساب كالتالي :
احسب إجمالي استهلاك الطاقة السنوي النهائي لكل مصدر طاقة ، من خلال جميع الأنشطة داخل المدينة ، [ميغاواط ساعة]
احسب الكمية الإجمالية لغازات الدفيئة المتولدة على مدار السنة التقويمية من خلال جميع الأنشطة داخل المدينة ، بما في ذلك الانبعاثات غير المباشرة خارج حدود المدينة ، باستخدام إمكانات الاحترار العالمي الوطنية لكل مصدر طاقة ، [ t مكافئ ثاني أكسيد الكربون ]
احسب مجموع t سكان المدينة ، [ سكان ]
احسب قيمة المؤشر كنسبة من إجمالي كمية غازات الدفيئة ( خطوة 2 ) ل مجموع سكان المدينة (الخطوة 3 ) ، [مكافئ ثاني أكسيد الكربون / ساكن]
طريقة التقييم
طن من مكافئ ثاني اكسيد الكربون / ساكن

## Slide 13: ز.1.1- انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
ISO 37120 ، الإصدار الثاني 2018-07 ، "المدن والمجتمعات المستدامة - مؤشرات خدمات المدينة وجودة الحياة "
متحدون من أجل مدن ذكية مستدامة (U4SSC) - منهجية جمع مؤشرات الأداء الرئيسية للمدن الذكية المستدامة
ISO 14067 : 2013 - غازات الاحتباس الحراري - البصمة الكربونية للمنتجات - المتطلبات والمبادئ التوجيهية للقياس الكمي والتواصل. جنيف: المنظمة الدولية للتوحيد القياسي.
ISO 14040 : 2006 - الإدارة البيئية - تقييم دورة الحياة - المبادئ والإطار. جنيف: المنظمة الدولية للتوحيد القياسي.
التوجيه (الاتحاد الأوروبي) 2015/652 الذي يحدد طرق الحساب ومتطلبات الإبلاغ وفقًا للتوجيه 98/70 / EC الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس المتعلق بجودة وقود البنزين والديزل. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/؟uri=CELEX:32015L0652&from=AR
المراجع والمعايير

## Slide 14: I.1.1 - انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ: 2014. تقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. جنيف ، سويسرا. https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/
JRC : 2013. كيفية تطوير خطة عمل للطاقة المستدامة (SEAP) في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط الشريكة ، JRC88817. مركز البحوث المشتركة ، المفوضية الأوروبية. http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC88817
المراجع والمعايير

## Slide 15: ز.1.1- انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
مثال

## Slide 16: ز.1.1- انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
مدينة صغيرة تبلغ مساحتها الإجمالية 13.1 كيلومترًا مربعًا ويقطنها 72500 مواطن. استهلاك الطاقة لجميع القطاعات متاح لكل مصدر طاقة
احسب إجمالي انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون. من المدينة لكل ساكن .

## Slide 17: ز.1.1- انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
البيانات المتاحة
الخطوة 1
 | الاستهلاك (ميغاواط ساعة) |  |  | 
 | كهرباء | زيت الوقود | غاز طبيعي | الغازولين
المباني العامة | 2457.4 |  | 3423.2 | 
المدارس | 947.2 |  | 1887.8 | 
حضانات | 216.0 | 278.99 |  | 
المباني السكنية | 119664.5 | 154224 | 110646.9 | 
المباني غير السكنية | 184417.3 | 21096 | 99556.56 | 
المركبات العامة |  | 2276.7 | 725.4 | 440.7
المركبات الخاصة |  | 12506 |  | 463888
النقل العام |  | 3152.94 | 100.4 | 
الإضاءة العامة | 18219.5 |  |  | 
المجموع | 325921.9 | 193534.6 | 216340.3 | 464328.7

## Slide 18: ز.1.1- انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
الخطوة 2
احسب إجمالي انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون. لكل مصدر
الخطوه 3
مجموع سكان المدينة : 72500 ساكن
الخطوة 4
احسب إجمالي انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل فرد
إجمالي عدد السكان
629.5 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

=
إجمالي انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون
72500 نسمة
0.009 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربو / ساكن
الكهرباء | [ ( 325921.9 ميجاوات ساعة × 1167 كيلوجرام من ثاني أكسيد الكربون 2 مكافئ / ميجاوات ساعة ) / 1000000] | = 380.4 طن مكافئ لثاني اكسيد الكربون
زيت الوقود | [ ( 193534.6 MWh x 305 kgCO 2 eq. / MWh ) / 1000000] | = 59.0 طن مكافئ ثاني اكسيد الكربون
الغاز الطبيعي | [ ( 216340.3 ميجاوات ساعة × 237 كيلوجرام من ثاني أكسيد الكربون 2 مكافئ / ميجاوات ساعة ) / 1000000] | = 51.3 طن مكافئ ثاني اكسيد الكربون
بنزين | [ ( 464328.7 ميجاوات ساعة × 299 كجم ثاني أكسيد الكربون 2 مكافئ / ميجاوات ساعة ) / 1000000] | = 138.8 طن مكافئ ثاني اكسيد الكربون
المجموع |  | = 629.5 طن مكافئ ثاني اكسيد الكربون

## Slide 19: ز.1.1- انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
تمرين

## Slide 20: ز.1.1- انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
مدينة صغيرة تبلغ مساحتها الإجمالية 10 . 4 كيلومترات مربعة و 44500 مواطن. استهلاك الطاقة النهائي لجميع القطاعات متاح لكل مصدر طاقة
احسب إجمالي انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون. من المدينة لكل ساكن .

## Slide 21: ز.1.1- انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
البيانات المتاحة
 | الاستهلاك (ميغاواط ساعة) |  |  | 
 | كهرباء | زيت الوقود | غاز طبيعي | الغازولين
المباني العامة والبنى التحتية | 2470 | 207 | 638 | 
المباني السكنية | 86984 | 34878 | 23171 | 
المباني غير السكنية | 65042 | 3149 |  | 
المركبات |  | 1902 |  | 147
مركبات خاصة & تجارية |  | 101654 |  | 141702
النقل العام |  | 107 |  | 
الإنارة العامة | 4654 |  |  | 
الخطوة 1