## Slide 1
وحدة التدريب 5
حساب التقييم
لمعايير
أداة المدينة المستدامة – معيار المدينة

## Slide 2: ز.3. 1 - نفاذية الأرض
1.3.1 - نفاذية الأرض | 
مشكلة | فئة
ز. تغير المناخ: التخفيف والتكيف | ز. 3- التكيف مع العمل المناخي: الفيضان الغزير

## Slide 3: ز.3. 1 - نفاذية الأرض
نبذة
ختم التربة هو التغطية الدائمة لمساحة من الأرض وتربتها بمواد اصطناعية غير منفذة ، مثل الأسفلت والخرسانة
الأسطح الأكثر شيوعًا ، من معظمها إلى الأقل نفاذية (1) العشب ، (2) الحصى ، (3) البلاستيك و (4) شبكات العشب الخرسانية ، (5) الأسطح المربوطة بالماء ، (6) الأرصفة الخرسانية المنفذة ، (7) الأسفلت المسامي ، (8) الرصيف المشترك (الإسفلت غير المنفذ)
أنواع أخرى من الأسطح النفاذة وشبه النفاذة

## Slide 4: ز.3. 1 - نفاذية الأرض
نبذة
بلغت المناطق الحضرية 4.1٪ (176000 كيلومتر مربع) ، 4.3٪ (186000 كيلومتر مربع) و 4.4٪ (192000 كيلومتر مربع) من أراضي الاتحاد الأوروبي في 1990 و 2000 و 2006 على التوالي.
تم تقدير إجمالي مساحة سطح التربة المغلقة في عام 2006 بحوالي 2.3٪ من أراضي الاتحاد الأوروبي ، بمتوسط 200 متر مربع لكل مواطن .
الدول الأعضاء ذات الحصص العالية من الأسطح المختومة (تتجاوز 5 ٪ من الأراضي الوطنية) هي مالطا وهولندا وبلجيكا وألمانيا ولوكسمبورغ. توجد معدلات مانعة للتسرب عالية عبر معظم ساحل البحر الأبيض المتوسط ، والتي شهدت زيادة بنسبة 10 ٪ في ختم التربة خلال التسعينيات وحدها.
المصدر: التقرير النهائي للاتحاد الأوروبي. نظرة عامة على أفضل الممارسات للحد من إحكام غلق التربة أو التخفيف من آثارها في دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين. أبريل 2011

## Slide 5: ز.3. 1 - نفاذية الأرض
نبذة
نفاذية الأرض هي القدرة على نقل المياه إلى التربة. انها جدا قضية مهمة تتعلق بتغذية طبقات المياه الجوفية وتقليل النفايات السائلة.

## Slide 6: ز.3. 1 - نفاذية الأرض
نبذة
الآثار الرئيسية لعزل التربة
موارد المياه. يمكن للتربة التي تعمل بكامل طاقتها تخزين ما يصل إلى 3750 طنًا من المياه لكل هكتار (حوالي 400 ملم من الأمطار). يقلل الختم من كمية الأمطار التي يمكن أن تمتصها التربة
التنوع البيولوجي فوق وتحت الأرض. يقدر العلماء أن ما لا يقل عن ربع الأنواع على الكوكب تعيش في التربة
دورة الكربون العالمية. يوجد حوالي 70-75 مليار طن من الكربون العضوي في التربة الأوروبية. عادةً ما يتم تجريد معظم التربة السطحية ، التي تحتوي عادةً على حوالي نصف الكربون العضوي في التربة المعدنية ، أثناء أنشطة البناء. نتيجة لذلك ، تفقد التربة المزالة نسبة كبيرة من مخزونها من الكربون العضوي بسبب تعزيز التمعدن وإعادة الاستخدام.
الحد من التبخر والغطاء النباتي ، مما يساهم في تغيير أنماط الطقس المحلية

## Slide 7: ز.3. 1 - نفاذية الأرض
معلومات عامة
مقارنة الفوائد و
القيود الأكثر شيوعًا
أسطح قابلة للاختراق
فيما يتعلق
إلى الأسفلت
المصدر: Prokop، G.، H. Jobstmann ، and A. Schönbauer . 2011. تقرير عن أفضل الممارسات للحد من إحكام غلق التربة والتخفيف من آثارها. دراسة متعاقد عليها مع المفوضية الأوروبية ، المديرية العامة للبيئة ، التقرير الفني -2011-50 ، بروكسل ، بلجيكا ، 231 ص

## Slide 8: ز.3. 1 - نفاذية الأرض
مؤشر
مؤشر | وحدة | مصدر البيانات
نسبة نفاذية الأرض الموزونة | ٪ | الخريطة الموضوعية - الجغرافية نظام معلومات.

## Slide 9: ز.3. 1 - نفاذية الأرض
الهدف
تحسين نفاذية الأرض لتقليل تأثيرها على الدورة الهيدرولوجية

## Slide 10: ز.3. 1 - نفاذية الأرض
الحدود والنطاق
تشمل حدود التقييم المدينة بأكملها .
معاملات النفاذية المرجعية:
العشب = 1
الحصى = 0 . 9
الرمال = 0 . 9
حواجز شبكية بلاستيكية مملوءة بالأرض / العشب = 0 . 8
شبكات خرسانية متكئة على العشب = 0 . 6
حواجز شبكية تعتمد على الحصى = 0 . 6
عناصر متشابكة تتكئ على الرمال = 0 . 3
العناصر المتشابكة المتكئة على الحصى = 0 . 3
العناصر المتشابكة التي تعتمد على الرصيف الخرساني = 0
الأرصفة المستمرة التي تعتمد على الخرسانة = 0
الأسفلت = 0

## Slide 11: ز.3. 1 - نفاذية الأرض
خطوات الحساب كالتالي:
احسب إجمالي مساحة المدينة ، [ م 2 ]
طريقة التقييم
احسب مساحة الأسطح المختلفة ، بأغطية مختلفة أو التي تشغلها الإنشاءات في المدينة ( أي المساحات الخضراء ، الأسطح المرصوفة بالإسفلت ، الأسطح المشغولة المباني ، وما إلى ذلك). قم بتضمين جميع الأسطح في المدينة بحيث:

## Slide 12: ز.3. 1 - نفاذية الأرض
طريقة التقييم
احسب السطح الموزون للمدينة ، مع مراعاة معاملات النفاذية ( αi) للأسطح المختلفة (Ai)
احسب قيمة المؤشر كنسبة مئوية للسطح الموزون من المدينة (الخطوة 3 ) إلى إجمالي مساحة المدينة ( الخطوة 1 ) ، [ ٪]
٪
Notes: مارينا

## Slide 13: ز.3. 1 - نفاذية الأرض
ISO 37120 ، الإصدار الثاني 2018-07 ، "المدن والمجتمعات المستدامة - مؤشرات خدمات المدينة وجودة الحياة"
متحدون من أجل مدن ذكية مستدامة (U4SSC) - منهجية جمع مؤشرات الأداء الرئيسية للمدن الذكية المستدامة
إرشادات بشأن أفضل الممارسات للحد التخفيف أو التعويض ختم التربة
http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/guidelines/pub/soil_e n .pdf
المراجع والمعايير

## Slide 14: ز.3. 1 - نفاذية الأرض
مثال

## Slide 15: ز.3. 1 - نفاذية الأرض
مدينة صغيرة تبلغ مساحتها الإجمالية 3856000 م 2 . تغطي المباني حوالي 62٪ من إجمالي مساحة المدينة ، بينما تغطي الشوارع وشوارع المشاة والأرصفة والميادين المرصوفة والمتنزهات حوالي 25٪ من إجمالي المساحة. داخل حدود المدينة ، توجد ثلاث حدائق كبيرة مغطاة بالنباتات الطبيعية والأشجار ، بمساحة 153000 م 2 و 133300 م 2 و 177080 م 2 . الحدائق الصغيرة والمساحات الحرة الأخرى تغطي 37900 م 2 ، 50٪ منها مغطاة بعناصر متشابكة تتكئ على الحصى
احسب النسبة المئوية لنفاذية الأرض الموزونة

## Slide 16: ز.3. 1 - نفاذية الأرض
البيانات المتاحة
الخطوات 1-2
المواد | مساحة السطح (m2) | معامل النفاذية
اجمالي المساحة | 3856000 | 
المباني | 3856000 * 0.62 = 2390720 | 0
الشوارع وممرات المشاة والأرصفة والساحات | 3856000 * 0.25 = 964000 | 0
مناطق مغطاة بعناصر متشابكة تتكئ على الحصى | 37900 * 0.5 = 18950 | 0.3
المساحات الخضراء | 153000 + 133300 + 177080 + (37900 * 0.5 ) = 482330 | 1

## Slide 17: ز.3. 1 - نفاذية الأرض
الخطوة 3
احسب السطح الموزون
( 2390720 * 0 + 964000 * 0 + 18950 * 0 .3 + 482330 * 1) = 488015 م 2
الخطوة 4
احسب النسبة المئوية لنفاذية الأرض الموزونة
السطح الموزون
488015 م 2
3856000 م 2
12.7 ٪
100
المساحة الإجمالية

## Slide 18: ز.3. 1 - نفاذية الأرض
تمرين

## Slide 19: ز.3. 1 - نفاذية الأرض
حدد بلدية في بلدك وحدد حدود المدينة باستخدام برنامج رسم الخرائط. قم بالتكبير لتحديد وتقدير البصمة للمباني والشوارع المغطاة بالاسفلت والساحات وشوارع المشاة المغطاة بعناصر متشابكة تتكئ على الحصى والحدائق والمساحات الخضراء والمساحات الأرضية الطبيعية التي تشبه المناطق المغطاة بالرمال.
احسب النسبة المئوية لنفاذية الأرض الموزونة