## Slide 1
الوحدة التدريبية السادسة
عرض دراسات الحالة:
اربد-الاردن

## Slide 2
حي النزهة - بلدية اربد الكبرى
الوحدة التدريبية ٦ – عرض دراسات الحالة التجريبية
مدن البحر الأبيض المتوسط المستدامة
بلدية اربد الكبرى / الجامعة الالمانية الاردنية

## Slide 3
الظروف المناخية
نظرة عامة والخصائص الرئيسية للحالة
3
الوحدة التدريبية ٦ – عرض دراسات الحالة التجريبية
مدن البحر الأبيض المتوسط المستدامة
يصنف مناخ البحر الأبيض المتوسط على أنه شبه - جاف
مواسم الصيف الحارة والجافة
مواسم الشتاء الباردة والرطبة
بيانات المناخ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
السنة | كانون الأول | تشرين الثاني | تشرين الأول | أيلول | آب | تموز | حزيران | أيار | نيسان | آذار | شباط | كانون الثاني | الشهر
٧, ٢٣ | ١٤, ٦ | ٢٠, ١ | ٢٦, ٨ | ٣٠, ٨ | ٣٢, ٧ | ٣٢, ٥ | ٣٠, ٩ | ٢٧, ٩ | ٢٣, ٣ | ١٧, ٦ | ١٣, ٩ | ١٢, ٧ | متوسط عالي (درجة مئوية)
١٨, ١ | ١٠, ٢ | ١٥ | ٢١ | ٢٤, ٦ | ٢٦, ٦ | ٢٦, ٥ | ٢٤, ٦ | ٢١, ٤ | ١٧, ١ | ١٢, ٤ | ٩, ٤ | ٨, ٥ | متوسط اليوم (درجة مئوية)
١٢, ٥ | ٥, ٨ | ٩, ٨ | ١٥, ١ | ١٨, ٣ | ٢٠, ٤ | ٢٠, ٥ | ١٨, ٣ | ١٤, ٨ | ١٠, ٩ | ٧, ٢ | ٤, ٨ | ٤, ٢ | متوسط منخفض (درجة مئوية)
٣

## Slide 4
نظرة عامة والخصائص الرئيسية للحالة
الوحدة التدريبية ٦ – عرض دراسات الحالة التجريبية
مدن البحر الأبيض المتوسط المستدامة

## Slide 5
١- المساحة الاجمالية لمنطقة الدراسة: ٩٦ , ٠ كيلومتر مربع
٢- يعتبر استخدام الاراضي السكنية هو السائد في منطقة الدراسة
٣- هناك ندرة في المساحات الخضراء ضمن منطقة الدراسة، حيث تمثل قطعة أرض واحدة أقل من ١% من المساحة الإجمالية
٤- تشكل المساحة المبنية ٨٣% من إجمالي مساحة منطقة الدراسة
٥- تحيط بمنطقة الدراسة اربعة طرق حيوية:
شارع الملك عبدالله الثاني
شارع مكة المكرمة
شارع بغداد
شارع راتب البطاينة
نظرة عامة والخصائص الرئيسية للحالة
٥
الوحدة التدريبية ٦ – عرض دراسات الحالة التجريبية
مدن البحر الأبيض المتوسط المستدامة

## Slide 6
المنطقة الحضرية
6
مدن البحر الأبيض المتوسط المستدامة
الوحدة التدريبية ٦ – عرض دراسات الحالة التجريبية
٦

## Slide 7
المنطقة الحضرية
٧
مدن البحر الأبيض المتوسط المستدامة
الوحدة التدريبية ٦ – عرض دراسات الحالة التجريبية

## Slide 8
مبنى عام
٨
مدن البحر الأبيض المتوسط المستدامة
الوحدة التدريبية ٦ – عرض دراسات الحالة التجريبية
متوسط | مستوى تدهور المبنى
غرفة تجارة اربد | المالك
١٩٩٨ | سنة البناء
٤ | عدد الطوابق فوق الارض
١ | عدد الطوابق تحت الارض
انظمة الصمام الثنائي الباعث للضوء+ انابيب الفلورسنت+ مصابيح الهالوجين | نظام الانارة
٥٧, ٠ واط/ متر مربع. كلفن للجدران | متوسط قيمة معامل انتقال الحرارة
١٠٠٠ زائر + ٦٠ عامل | عدد مستخدمي المبنى

## Slide 9
مبنى سكني
٩
مدن البحر الأبيض المتوسط المستدامة
الوحدة التدريبية ٦ – عرض دراسات الحالة التجريبية
تم بناء المبنى حديثاً بمعايير متوسطة، واجهات من الحجر الجيري مع نوافذ ذات واجهة زجاجية | مستوى تدهور المبنى
عائلات متعددة | المالك
٢٠١٠ | سنة البناء
هيكل حجري وخرساني | طريقة البناء
٤ | عدد الطوابق فوق الارض
١ | عدد الطوابق تحت الارض
٩ عائلات | عدد مستخمي المبنى

## Slide 10
تحديد نقاط الضعف والاهداف التي يجب تحقيقها
الوحدة التدريبية ٦ – عرض دراسات الحالة التجريبية
مدن البحر الأبيض المتوسط المستدامة

## Slide 11
توافر المناطق الحضرية الخضراء وإمكانية الوصول إليها.
كثافة المناطق الخضراء ونسبة المساحات الخضراء إلى عدد سكان الحي.
إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية النهائي لعمليات البناء/المباني السكنية.
إجمالي الطلب على الطاقة الأولية لعمليات البناء.
حصة الطاقة المتجددة في الموقع، نسبة إلى إجمالي الطاقة الحرارية النهائية، والطاقة الكهربائية، واستهلاك الطاقة لعمليات البناء.
تحديد نقاط الضعف – حي النزهة
١١
الوحدة التدريبية ٦ – عرض دراسات الحالة التجريبية
مدن البحر الأبيض المتوسط المستدامة

## Slide 12
المبنى العام تحديد نقاط الضعف/ الاهداف المراد تحقيقها
١٢
الوحدة التدريبية ٦ – عرض دراسات الحالة التجريبية
مدن البحر الأبيض المتوسط المستدامة
تقليل استهلاك الطاقة الأولية، وخفض تأثير الجزر الحرارية الحضرية.
زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء وتوليد الطاقة الحرارية.
الحفاظ على البيئة باستخدام موارد أقل ومواد خام أقل وتشجيع شراء المنتجات المنتجة محلياً.
زيادة الراحة والرفاهية للراكب.
التأسيس لإنشاء منصات قواعد البيانات المحلية والوطنية، تسهيل اتخاذ القرارات المستنيرة والتخطيط طويل المدى لإدارة الطاقة.
استهلاك الطاقة الاولية في المباني العامة.
استهلاك الطاقة الحرارية والكهربائية الواصلة للمستخدمين.
الطاقة من المصادر المتجددة نسبة الى اجمالي استهلاك الطاقة الحرارية.
الطاقة الاولية المتجسدة غير المتجددة.
ذروة الطلب على الكهرباء لعمليات البناء.
المواد المعاد تدويرها.
استهلاك المياه الصالحة للشرب لاغراض الزراعة.
تأثير الجزيرة الحرارية.
تظليل غلاف المبنى بالنباتات.
انبعاثات الغازات الدفيئة أثناء التشغيل.

## Slide 13
Residential Buildings
المبنى السكني تحديد نقاط الضعف/ الاهداف المراد تحقيقها
١٣
الوحدة التدريبية ٦ – عرض دراسات الحالة التجريبية
مدن البحر الأبيض المتوسط المستدامة
انشاء أجواء ترحيبية، وتعزيز استغلال المساحات، وتعزيز المشاركة المجتمعية.
تخفيض كبير في التكاليف التشغيلية لتحقيق فوائد مالية طويلة الأجل.
تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة.
تقليل الاعتماد على مياه الشرب لأغراض الري، والمساهمة في الحفاظ على الموارد المائية، والحد من جريان مياه الأمطار.
الطاقة الاولية المتجسدة غير المتجددة.
ذروة الطلب على الكهرباء لعمليات البناء.
المواد المعاد تدويرها.
اجمالي استهلاك المياه.
استهلاك المياه الصالحة للشرب لاغراض الزراعة.
تأثير الجزيرة الحرارية.
تظليل غلاف المبنى بالنباتات.

## Slide 14
السيناريو المطور
الوحدة التدريبية ٦ – عرض دراسات الحالة التجريبية
مدن البحر الأبيض المتوسط المستدامة
رقم ١ (حي الدراسة الطاقة الذكية – المبنى المحدد (أ: عام) نشط – المبنى المحدد (ب: سكني) سلبي)

## Slide 15
الوحدة التدريبية ٦ – عرض دراسات الحالة التجريبية
مدن البحر الأبيض المتوسط المستدامة
١٥
سيناريوهات الحي

## Slide 16
الوحدة التدريبية ٦ – عرض دراسات الحالة التجريبية
مدن البحر الأبيض المتوسط المستدامة
١٦
سيناريوهات مبنى ١: المبنى العام

## Slide 17
الوحدة التدريبية ٦ – عرض دراسات الحالة التجريبية
مدن البحر الأبيض المتوسط المستدامة
١٧
سيناريوهات مبنى ٢: المبنى السكني

## Slide 18
السيناريو المطور
١٨
الوحدة التدريبية ٦ – عرض دراسات الحالة التجريبية
مدن البحر الأبيض المتوسط المستدامة
سيناريو الطاقة الذكية نحو المستقبل هو خطة شاملة تشجع الطاقة المتجددة لمعالجة قضايا المناخ والحد من انبعاثات الكربون. دمج التقدم التكنولوجي، والمشاركة المجتمعية، والممارسات الخضراء لمعالجة تغير المناخ بشكل فعال والمساهمة في إنشاء أحياء مستدامة وصالحة للعيش. ويحدد السيناريو عدة مبادرات بميزانية إجمالية قدرها ٢٢, ٨مليون يورو، بما في ذلك:
استخدام الأراضي والتنوع البيولوجي لزيادة تخزين الطاقة وكفاءتها.
سيؤدي تنفيذ مصادر الطاقة المتجددة مثل بطاريات السيارات الكهربائية، ومحركات السيارات الكهربائية، والطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتخزين البطاريات إلى توفير إمكانية الوصول إلى الطاقة بأسعار معقولة وتعزيز مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.
تحسين توفير كفاءة استخدام الطاقة من خلال اعتماد التكنولوجيا الخضراء وإنفاذ العزل، وتمويل مشاريع تخزين الطاقة، وبناء سلسلة آمنة لإمدادات الطاقة، وتشجيع إنتاج المعادن المهمة.
- الحفاظ على المياه من خلال التقدم التكنولوجي والتخطيط الاستراتيجي واستخدام الذكاء الاصطناعي.

## Slide 19
السيناريو المطور
١٩
الوحدة التدريبية ٦ – عرض دراسات الحالة التجريبية
مدن البحر الأبيض المتوسط المستدامة
المباني العامة – النشطة تطبيق الأنظمة النشطة لتحسين كفاءة الطاقة واستهلاك الطاقة على معظم المستويات، بما في ذلك تغيير الأنظمة الميكانيكية وأنظمة الإضاءة وأجهزة التحكم النشطة وتحديث الأجهزة المستهلكة للطاقة، بالإضافة إلى إدخال بعض الأنظمة المتجددة التي يمكن أن تساهم في خفض استهلاك الطاقة وزيادة تكيف المبنى مع تغير المناخ.
المباني السكنية – السلبية تطبيق الأنظمة السلبية لتحسين كفاءة الطاقة واستهلاك الطاقة على معظم المستويات، بما في ذلك تغيير أنظمة الزجاج، وإضافة العزل لتجنب الجسور الحرارية، وإدخال أجهزة التظليل. بالإضافة إلى إدخال بعض التغييرات في المواد السطحية المكشوفة التي يمكن أن تساهم في خفض استهلاك الطاقة وزيادة تكيف المبنى مع تغير المناخ.

## Slide 20
النهج التشاركي
الوحدة التدريبية ٦ – عرض دراسات الحالة التجريبية
مدن البحر الأبيض المتوسط المستدامة

## Slide 21
النهج التشاركي
٢١
الوحدة التدريبية ٦ – عرض دراسات الحالة التجريبية
مدن البحر الأبيض المتوسط المستدامة
جمعت اجتماعات المستشارين المهنيين المرخصين أفرادًا من مختلف القطاعات والكيانات، مما ساهم في صياغة اتجاه السياسة في المشروع. وشمل ذلك ممثلين لعبوا دورًا رئيسيًا في تشكيل مسار المشروع، بما في ذلك محترفون من:
رؤساء اقسام من بلدية اربد الكبرى
شركة كهرباء اربد
مديرية اشغال اربد العامة
مجلس البناء الوطني
الجمعية العلمية الملكية
نقابة المهندسين الاردنيين
المهنيين الاكاديميين

## Slide 22
الدروس المستفادة ووجهات النظر المستقبلية
الوحدة التدريبية ٦ – عرض دراسات الحالة التجريبية
مدن البحر الأبيض المتوسط المستدامة

## Slide 23
الدروس المستفادة ووجهات النظر المستقبلية
٢٣
الوحدة التدريبية ٦ – عرض دراسات الحالة التجريبية
مدن البحر الأبيض المتوسط المستدامة
١ - النظر في المزيد من المباني السكنية والعامة وأنواع وأحجام وأعمار المباني الأخرى من أجل الحصول على رؤى أكثر شمولاً حول نظام البناء المستدام.
٢ - تعزيز المشاركة المجتمعية: الترتيب لاستخدام منصة افتراضية عبر الإنترنت (على سبيل المثال، التعصب) من أجل تعزيز عملية الإنشاء المشترك والوصول إلى المستجيبين المستهدفين بسهولة أكبر وتكون أكثر شمولاً في عملية الإنشاء المشترك.
٣ - الترتيب مع الشريك الرئيسي (أي البلدية) لضم المزيد من أصحاب المصلحة (أي عدد من الخبراء ذوي الخلفيات المختلفة) من أجل إثراء النتائج من خلال اختيار مؤشرات مفيدة وتصميم سيناريوهات وتدخلات التعديل التحديثي.

## Slide 24
الدروس المستفادة ووجهات النظر المستقبلية
٢٤
الوحدة التدريبية ٦ – عرض دراسات الحالة التجريبية
مدن البحر الأبيض المتوسط المستدامة
٤ - اعتماد الحوكمة التكيفية: للاستجابة للظروف المتغيرة وردود الفعل من المجتمع والتي تعتبر حيوية لنجاح المشاريع المستدامة.
٥ - توظيف نظام القياس والرصد: لتنفيذ نظام قوي للرصد والتقييم يساعد على تتبع التقدم من أجل تحديد مجالات التحسين وضمان المساءلة في تحقيق أهداف الاستدامة.
٦ - مواءمة السياسات: مواءمة السياسات المحلية مع أهداف الاستدامة الإقليمية والوطنية الأوسع. وهذا أمر بالغ الأهمية لإنشاء شبكة متماسكة ومترابطة من المدن المستدامة.