## Slide 1
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères
Méthode SBE
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES

## Slide 2: Origine de la Méthode SBE : le Défi du Bâtiment Vert
Le Processus de recherche qui a démarré en 1998 est coordonné par iiSBE (initiative internationale pour un environnement bâti durable)
OBJECTIF
Développer une méthodologie transnationale open-source d'évaluation de la durabilité des bâtiments basée sur
le principe de contextualisation
RESULTAT : SBTool
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 3: Méthode SBE PRINCIPE DU CADRE GÉNÉRIQUE
Cadre générique
Un système générique d'évaluation multicritères pour évaluer la performance de durabilité de l'environnement bâti.
Non opérationnel, pour être utilisé, le cadre générique
doit être contextualisé.
Outils National / Régional
Systèmes d'évaluation multicritères opérationnels.
Dérivé du cadre générique commun à travers un processus de contextualisation.

## Slide 4: SBTool
SBTool Canada
SBTool Japon
SBTool France
SBTool Brésil
SBTool : Cadre Générique à l’échelle d’un Bâtiment (première version en 1998)

## Slide 6: PROCESSUS DE CONTEXTUALISATION
SBTool
CADRE GENERIQUE
CRITERES DE SELECTION
NIVEAU DE PERFORMANCE
POIDS
CONTEXTE
SBTool ITALIE
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 7
SBTool attribue un score de durabilité (-1 à +5) à un bâtiment.
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 8
GREEN BUILD
ING CHALLENGE
BATIMENT VERT CHALLENGE
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 9
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 10
L’équipe américaine a contribué au développement de
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 11: SBTool Espagne a été renommé
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 12
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 13
L’équipe Française a contribué au développement de
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 14
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 15
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 16
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 17
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 18
L’équipe Japonaise a contributé au développement de
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 19
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 20: Structure Modulaire
THEME A
THEME B
THEME C
THEME D
THEME (N)
Les thèmes représentent des sujets généraux, reconnus comme pertinents pour évaluer la durabilité d'un bâtiment ou d'un quartier
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 21: Niveaux Hiérarchiques
Thèmes: des thèmes généraux, reconnus comme pertinents pour évaluer la durabilité d'un bâtiment.
Catégories: aspects particuliers des thèmes.
Critère: chaque donnée d'évaluation est liée à un aspect spécifique de la catégorie à laquelle appartient le critère.
Indicateur: c’est une grandeur physique ou un scénario qualitatif qui permet de quantifier la performance par rapport au critère d'évaluation. Les indicateurs quantitatifs ont une unité de mesure.
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 22
Niveaux Hiérarchiques
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 23
une utilisation des terres et de la biodiversité
A.2 Zones Vertes Urbaines
A.1 Utilisation des sols
A.3 Biodiversité et écosystèmes
Exemple
Thème
Catégories
Critère
Indicateur
Indicateur
Indicateur
Indicateur
Habitant/km²
m3/m²
A.1.1 Densité Population
A.1.2 Compacité
Urbaine
A.1.3 Homogénéité
du tissu urbain
A.1.4 Conservation des terres
densité de population dans les zones bâties (zone de voisinage moins le vert et le bleu)
rapport entre l'espace utilisable des bâtiments (volume) et l'espace urbain (surface)
pourcentage du périmètre de la zone directement adjacent aux zones urbanisées
valeur écologique du terrain avant l'aménagement
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères
Notes: New slide

## Slide 24
Indicateurs Clés de Performance (KPIs):
Un socle d'indicateurs, obligatoire dans tous les cas
Considérées comme des exigences minimales pour aborder la durabilité
Défini et calculé selon des procédures standardisées communes
Permettre de comparer - sur une base commune - différents bâtiments, quartiers ou villes parmi les pays méditerranéens
SMC Indicateurs Clés de Performance
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 25: SBTool – A L’échelle du bâtiment
23
SBTool: 8 issues – 25 categories – 80 criteria – 17 KPIs
A - Régénération et développement du site, design urbain et infrastructure | B - Consommation d'énergie et de ressources | C - Charges environnementales | D - Qualité de l'environnement intérieur | E -Qualité du Service | F - Aspects sociaux, culturels et perceptuels | G – Coût et Aspects Economiques | H - Adaptation aux Changements Climatiques
A1 - Sélection du site | B1 - Energie | C1 - Les émissions de gaz à effet de serre | D1 - Qualité de l'air intérieur et de la ventilation | E1 - Contrôlabilité | F1 – Aspects Sociaux | G1 - Coût et économie | H1 - Action climatique : augmentation de la température
A2 – Développement du Site | B2 – Pointe de consommation électrique | C2 - Autres émissions atmosphériques | D2 - Température de l'air et humidité relative | E2 - Optimisation et Maintien des performances d'exploitation | F2 - Perception |  | H2 - Action climatique : inondation pluviale
 | B3 - Matériaux | C3 – Déchets Solides | D3 -Lumière du jour et éclairage |  |  |  | H3 - Action climatique : inondation fluviale et côtière
 | B4 - Utilisation de l'eau potable, des eaux pluviales et des eaux grises |  | D4 - Bruit et Acoustique |  |  |  | H4 - Action climatique : sécheresse
 |  |  | D5 – Pollution Electromagnetique |  |  |  | H5 - Action climatique : Exposition au feu
 |  |  |  |  |  |  | H6 - Action climatique : action du vent
SBTool: 8 Thèmes – 25 Catégories – 80 Critères – 17 KPIs
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 26: SNTool – A l’échelle du quartier
SNTool: 10 Thèmes – 43 catégories – 133 critères – 14 KPIs
A - Utilisation des terres et biodiversité | B - Energie | C - Eau | D – Déchets Solides | E – Qualité Environmentale | F - Transport et mobilité | G – Aspects Socialux | H - Economie | I - Changement Climatique : Atténuation et Adaptation | L - Gouvernance
A1 – Utilisation des Sols | B1 - Infrastructure Energétique | C1 - Infrastructures hydrauliques | D1 – Infrastructure de Collecte des déchets solides | E1 – Qualité de l’air | F1 - Performances du service de la mobilité | G1 - Accessibilité (personnes handicapées) | H1 – Performance économique | I1 - Atténuation du changement climatique | L1 – Aménagement Urbain
A2 – Zones vertes urbaines | B2 - Consommations d'énergie | C2 - Consommation d'eau | D2 - Gestion des ordures solides | E2 - Bruit | F2 – Mobilité verte | G2 - Logement | H2 - Emploi | I2 - Adaptation à l’action du climat : vagues de chaleur et augmentation de la température | L2 - Gestion et implication communautaire
A3 – Biodiversité et écosystèmes | B3 – Energie Renouvelable | C3 - Gestion des effluents |  | E3 - Exposition aux GES | F3 - Sécurité de la mobilité | G3 - Disponibilité des installations et des services privés | H3 - Innovation | I3 - Adaptation à l’action: climatique : inondation pluviale | L3 - Exploitation des bâtiments publics
 |  |  |  | E4 – Impacts Environmentaux | F4 - Morphologie urbaine et transport | G4 - Education | H4 - Infrastructure TIC | I4 - Adaptation à l’action: climatique : inondations fluviales et côtières | 
 |  |  |  |  |  | G5 - L'inclusion sociale |  | I5 - Adaptation à l’action climatique: sécheresse | 
 |  |  |  |  |  | G6 - Sécurité |  | I6 - Adaptation à l’aléa climatique : Incendies | 
 |  |  |  |  |  | G7 - Santé |  | I7 – Aléa Climatique : Vent | 
 |  |  |  |  |  | G8 – Sécurité Alimentaire |  |  | 
 |  |  |  |  |  | G9 - Culture et patrimoine |  |  | 
 |  |  |  |  |  | G10 - Perception |  |  | 

## Slide 27: SCTool – A l’échelle de la ville
5
SCTool: 10 Thèmes – 39 catégories – 99 critères – 10 KPIs
A - Utilisation des terres et biodiversité | B - Energie | C - Eau | D – Déchets Solides | E – Qualité Environnementale | F - Transport et mobilité | G – Aspects Sociaux | H - Economie | I - Changement Climatique : Atténuation et Adaptation | L - Gouvernance
A1 - Utilisation des Terres | B1 – Infrastructure Energétique | C1 – Infrastructures hydrauliques | D1 - Infrastructure de Collecte des déchets solides | E1 - Qualité de l’air | F1 - - Performances du service de la mobilité | G1 - Accessibilité (personnes handicapées) | H1 - Performance économique | I1 - Atténuation du changement climatique | L1 - Aménagement Urbain
A2 - Zones vertes urbaines | B2 - Consommations d'énergie | C2 - Consommation d'eau | D2 - Gestion des ordures solides | E2 - Bruit | F2 - Mobilité verte | G2 - Logement | H2 - Emploi | I2 - Adaptation à l’action du climat : vagues de chaleur et augmentation de la température | L2 - Gestion et implication communautaire
A3 - Biodiversité et écosystèmes | B3 - Energie Renouvelable | C3 - Gestion des effluents |  | E3 - Exposition aux GES | F3 - Sécurité de la mobilité | G3 - Disponibilité des installations et des services privés | H3 - Innovation | I3 - Adaptation à l’action: climatique : inondation pluviale | L3 - Exploitation des bâtiments publics
 |  |  |  |  |  | G4 - Education | H4 – Infrastructure TIC | I4 - Adaptation à l’action: climatique : inondations fluviales et côtières | L4 -Equité
 |  |  |  |  |  | G5 - L'inclusion sociale |  | I5 - Adaptation à l’action climatique: sécheresse | 
 |  |  |  |  |  | G6 -Sécurité |  | I6 - Adaptation à l’aléa climatique : Incendies | 
 |  |  |  |  |  | G7 - Santé |  |  | 
 |  |  |  |  |  | G8 - Sécurité Alimentaire |  |  | 

## Slide 28: Structure
E | Aspects Sociaux | 
E1 | Accessibilité et sécurité | 
 | E1.1 | Trottoirs et entrées aux bâtiments conçus pour l'accès des personnes handicapées physiques
 | E1.2 | Accessibilité sans obstacle au quartier
 | E1.3 | Facilité d'accès et d'utilisation des transports publics pour les personnes handicapées physiques
 | E1.4 | Mesure de sécurité objective/subjective
E2 | Services de circulation et de mobilité | 
 | E2.1 | Performance des transports publics
 | E2.2 | Disponibilité du service de covoiturage
 | E2.3 | Mesures pour limiter la circulation des voitures et des camions traversant la zone locale
 | E2.4 | Qualité du réseau piétonnier et cyclable
 | E2.5 | Disponibilité de parkings à vélos abrités
E3 | Services de Communication | 
 | E3.1 | Disponibilité d'un réseau de communication haut débit
 | E3.2 | Accès à un réseau de communication haut débit
THEME
CATEGORIE
CRITERE

## Slide 29: Critères et Indicateurs
CRITERE | DESIGNATION | INDICATEUR | UNITE DE MESURE
C2.2 | Efficacité dans l'utilisation de l'eau | Volume d'eau fourni moins le volume d'eau utilisée divisé par le volume total d'eau fourni | %
E1.2 | Concentration des Particules en suspension (PM10) | Nombre de jours au cours d'une année pendant lesquels la concentration de (PM10) dépasse la limite quotidienne | jours/année
B2.1 | Consommation totale d'énergie thermique pour l'exploitation du bâtiment | Consommation d'énergie thermique finale totale annuelle agrégée par surface au sol utile intérieure agrégée | kWh/m²/année

## Slide 30
Outil intégré et méthodologie d'évaluation pour les villes durables dans les pays Méditerranées
Outil intégré et méthodologie d'évaluation pour les villes durables dans les pays Méditerranées
Outil intégré et méthodologie d'évaluation pour les villes durables dans les pays Méditerranées
Outil de construction durable
Outil de quartier durable
outils de la ville durable
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères
Notes: New slide

## Slide 31: Description des Critères
Consommation de l’énergie
B. Energie
C. Eau
E. Qualité Environnementale
Méthodologie d’évaluation
Indicateur
Unité de mesure
Indicateur
Indicateur
Unité de mesure
Unité de mesure
Méthodologie d’évaluation
Méthodologie d’évaluation
Consommation de l’eau
Efficacité dans la Consommation de l’eau
Qualité de l’air
Concentration Particules Fines (PM2,5)
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères
Notes: New slide replacing «SNTool – Indicators’ description (D3.1.1)»

## Slide 32: Méthode SBE Processus d’évaluation
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères
Notes: Slide modified

## Slide 33: Processus d’évaluation: 3 étapes
Etape de Caractérisation
Etape de Normalisation
Agrégation
SCORE FINAL
Entrée
Entrée
Entrée
Sortie
Sortie
Sortie
Donnée Expérimentale
Donnée de conception
Valeurs des Indicateurs
Valeurs des Indicateurs
Scores Normalisés
Scores Normalisés
Note Concise Finale
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 34: 1 – Caractérisation des critères
CRITÈRE
Evaluation des indicateurs
Ensemble de Valeurs Numériques
représentant la performance de la zone urbaine
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 35: SNTool - Valeurs
CRITERE DESIGNATION
INDICATEUR
VALEUR
C2.2
Efficacité dans l'utilisation de l'eau
Volume d'eau fourni moins le volume d'eau utilisée divisé par le volume total d'eau fourni
75 %
E1.2
Concentration des Particules en suspension (PM10)
Nombre de jours au cours d'une année pendant lesquels la concentration de (PM10) dépasse la limite quotidienne
60 jours/an
B2.1
Consommation totale d'énergie thermique pour l'exploitation du bâtiment
Consommation d'énergie thermique finale totale annuelle agrégée par surface au sol utile intérieure agrégée
90 kWh/m2/an
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 36
MOBILITE ET ACCESSIBILITE
SM3 – CONNECTIVITE DU RESERAU ROUTIER
Objectif
Générer des interconnnexions pour multiplier les trajets, réduire les distances et augmenter l’accessibilité
Méthode d’évaluation
Quantifier le nombre
d’ intersections dans la zone
Echelle
Quartier
Application
Nouvelle construction/Rénovation
Calcul
108
les distances augmentant l'accessibilité
ZONE EXISTANTE
108 INTERSECTIONS_ VALEUR NORMALISEE 157/Km²
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 37
MOBILITE ET ACCESSIBILITE
SM6 – ACCESIBILTE AUX TRANSPORTS PUBLICS BUS
Objectif
Réduire l’utilisation des
Véhicules privés
Méthode d’évaluation
L’indicateur a été calculé d’une part selon la méthode protocolaire , d’autre part il a été prévu avec le pourcentage d’usagers situés à moins de 300 mètres d’un noeud de transport en commun (tram, bus, train). Les distances ont été mesurées comme s’il s’agissait de marcher (non pas en ligne droite).
Echelle
Quartier – Cluster
Application
Nouvelle construction/Rénovation
Calcul
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 38
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 39
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 40
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 41: 2 – Normalisation (Affectation de score)
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 42: 2 – Normalisation (échelle de notation)
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 43: Echelles de notation (intervalle des notes -1,+5)
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 44: Normalisation
HIB – Plus c’est élevé
mieux c’est
l’indicateur le plus élevé, à le meilleur niveau de performance
3 principaux types de critères
LIB – Plus C’est bas
mieux c’est
l’indicateur le plus bas, à le meilleur niveau de performance
Qualitatif
Valeurs discrètes, chacune d'elles est équivalente à un scénario de référence défini par l'indicateur correspondant
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 45
SCORE
VALEUR DE L’INDICATEUR
= repères (performances minimales acceptables et bonnes pratiques)
Plus c’est élevé mieux c’est

## Slide 46
SCORE
VALEUR DE L’INDICATEUR
= repères (performances minimales acceptables et bonnes pratiques)
Plus c’est élevé mieux c’est

## Slide 47
Plus c’est élevé, mieux c’est
45%
Valeur de l’indicateur: 45%
Exemple :
Critère
B3.7- part d'énergie renouvelable sur site, par rapport à la consommation totale d'énergie primaire pour l'exploitation des bâtiments
Consommation totale d'énergie primaire générée à partir de sources renouvelables sur site divisée par la consommation totale d'énergie primaire
valeur de l’indicateur
Score normalisé : 1.5
Score normalisé
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères
1,5
Notes: This slide replace the old example

## Slide 48: Plus C’est bas mieux c’est
SCORE
VALEUR DE L’INDICATEUR
= Repère

## Slide 49
27 Kg CO2 eq/m2
Exemple :
Score normalisé
valeur de l’indicateur
Critère
I1.2- Emission gaz à effet de serre des bâtiments résidentiels
Indicateur : Quantité totale de gaz à effet de serre en kg (unités équivalentes de dioxyde de carbone) générées sur une année civile par agrégats de surface au sol utile intérieure
Valeur de l’indicateur
Score normalisé
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères
Plus C’est bas mieux c’est
2,7
Notes: This example replace the old one

## Slide 50: Critère Qualitatif
valeur de l’indicateur
Score normalisé
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 51: Critères Qualitatifs
Exemple :
Critères :
Implication de la communité et du management
Normalisation de la valeur de l’indicateur : 0
valeur de l’indicateur
Score normalisé
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères
Notes: New added slide

## Slide 52: 3 - Agrégation
Ensemble des scores normalisés
Un score pour chaque critère
Attribuer une poids et calculer un score de pondération
pour chaque critère
Additionner les scores pondérés
pour chaque critère, chaque catégorie et chaque thème
Score Final
Qui représente la performance de durabilité de la zone urbaine

## Slide 53: 3 - Agrégation
Agrégation à travers
le critère
Scores pondérés des critères 🡪
score pondéré de chaque catégorie
3 étapes de l’agrégation
Agrégation à travers
la catégorie
Scores pondérés des catégories score pondéré de chaque thème
Agrégation à travers
le thème
Scores pondérés des thèmes Score pondéré Final
SCORE DES CATEGORIES
SCORE DES THEMES
SCORE FINAL
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 54
2,1
C3 – Effluents Manag.
C2 – Water Consumption
C1 – Water Infrastructure
D - Waste
A – Use of Land
E – Env. Quality
F – Mobility
C - Water
C1.1
C1.2
C2.1
C2.2
C3.1
C3.2
C3.3
30%
20%
50%
50%
25%
25%
29%
THEMES
CATEGORIES
CRITERES
Infrastructure Hydraulique
Consommation de l’eau
Gestion des Effluents
Utilisation des Terres
Eau
Déchets
Qualité de l’Environnement
Mobilité
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères
Notes: This slide replace the old

## Slide 55
2,1
C3 – Effluents Manag.
C2 – Water Consumption
C1 – Water Infrastructure
D - Waste
A – Use of Land
E – Env. Quality
F – Mobility
C - Water
C1.1
C1.2
C2.1
C2.2
C3.1
C3.2
C3.3
30%
20%
50%
50%
25%
25%
29%
THEMES
CATEGORIES
CRITERES
Infrastructure Hydraulique
Consommation de l’eau
Gestion des Effluents
Utilisation des Terres
Eau
Déchets
Qualité de l’Environnement
Mobilité
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères
Notes: This slide replace the old

## Slide 56
Score de la Catégorie C3 - Gestion des Effluents
Critères | Score | Poids | Score Pondéré
C3.1 Traitement de l’eau | 1,2 | 0,30 | 0,4
C3.2 Eaux usées publiques | 0,5 | 0,20 | 0,1
C3.3 Assainissement domestique | 1,3 | 0,50 | 0,7
 |  |  | 1,1
C3 SCORE
1,2
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères
Notes: New slide

## Slide 57
2,1
C3 – Effluents Manag.
C2 – Water Consumption
C1 – Water Infrastructure
D - Waste
A – Use of Land
E – Env. Quality
F – Mobility
C - Water
C1.1
C1.2
C2.1
C2.2
C3.1
C3.2
C3.3
30%
20%
50%
50%
25%
25%
29%
THEMES
CATEGORIES
CRITERES
Infrastructure Hydraulique
Consommation de l’eau
Gestion des Effluents
Utilisation des Terres
Eau
Déchets
Qualité de l’Environnement
Mobilité
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères
Notes: This slide replace the old

## Slide 58
Peso dei criteri in una categoria: esempio
Score du Thème C - Eau
Catégorie | Score | Poids | Score Pondéré
C1 Traitement de l’eau | 1,5 | 0,5 | 0,8
C2 Consommation de l’eau | 0,7 | 0,25 | 0,2
C3 Gestion des Effluents | 1,2 | 0,25 | 0,3
 |  |  | 1,2
SCORE C
1,3
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 59
2,1
C3 – Effluents Manag.
C2 – Water Consumption
C1 – Water Infrastructure
D - Waste
A – Use of Land
E – Env. Quality
F – Mobility
C - Water
C1.1
C1.2
C2.1
C2.2
C3.1
C3.2
C3.3
30%
20%
50%
50%
25%
25%
29%
THEMES
CATEGORIES
CRITERES
Infrastructure Hydraulique
Consommation de l’eau
Gestion des Effluents
Utilisation des Terres
Eau
Déchets
Qualité de l’Environnement
Mobilité
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères
Notes: This slide replace the old

## Slide 60
Peso dei criteri in una categoria: esempio
Score Final
Catégorie | Score | Poids | Score Pondéré
A UTILISATION DES TERRES | 2,1 | 0,21 | 0,4
C EAU | 1,3 | 0,29 | 0,4
D DECHETS SOLIDES | 2,5 | 0,17 | 0,4
E QUALITE ENVIRONMENTALE | 3,4 | 0,08 | 0,3
F MOBILITE | 2,4 | 0,25 | 0,6
 |  |  | 2,1
SCORE FINAL
2,1
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 61
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 62
Méthode SBE
Contextualisation
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 63: Contextualisation
Le processus se déroule en 3 étapes:
Sélection des critères
Analyse comparative
Pondération
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 64: Selection de critères
Sélection des thèmes, catégories et critères pour être inclus dans l’outil.
KPIs sont obligatoires.
Le nombre recommandé de critères est 40-50.
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 65
torino
IRBID
BARCELONA
GENOVA
SOUSSE
KPI
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 66
PASSEPORT SNTool
PASSEPORT DE
QUARTIER
PASSEPORT DE
QUARTIER
INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE DE DURABILITÉ
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 67
Analyse comparative
REPERE 5 – EXCELLENTE PERFORMANCE
REPERE 0 –
PERFORMANCE
MINIMALE ACCEPTABLE
Score normalise
Valeur Indicateur
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 68: Analyse comparative
En dessous de la performance minimale acceptable
Performance minimale acceptable
Une augmentation minimale de la performance
Une augmentation substantielle de la performance
Une meilleure pratique
Une évolution vers le meilleur
Une excellente performance
Lois/règlementations
Standards Techniques
Littérature Scientifique
Données statistiques
Simulations
ASSOCIATION DU SCORE A
LA VALEUR DE L’INDICATEUR
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 69: Pondération
Le processus se déroule en 3 étapes:
Poids des thèmes
Poids des catégories
Poids des critères
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 70
CRITERES
CATEGORIES
THEMES
B1- Energie
B2- Eau
B3- Matériaux
B5- Terrain
B6- Bâtiments
A- Environnement
D-Société
E-Economie
1,8
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 71
Peso dei criteri in una categoria: esempio
Poids des thèmes
Pour fixer des pondérations au niveau du thème, il est nécessaire de définir un facteur de priorité pour chacune d'entre elles
le facteur de priorité indique la pertinence de la question par rapport au contexte
Une valeur de 1 signifie une faible priorité, un niveau 5 représente la priorité la plus élevée
Lorsque les facteurs prioritaires ont été fixés, il est possible de calculer le poids de chaque thème ainsi :
Poids du Thème Ai
niveau de priorité du Thème Ai
Où :
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 72
Peso dei criteri in una categoria: esempio
Thème | Priorité
A UTILISATION DES TERRES | 2
B ENERGIE | 3
C EAU | 5
D DECHETS SOLIDES | 2
E QUALITE ENVIRONMENTALE | 3
F MOBILITE | 2
G ASPECTS SOCIAUX | 4
H ECONOMIE | 4
I CHANGEMENT CLIMATIQUE | 5
J GOUVERNANCE | 3
1 = Basse Priorité
5 = Haute priorité
Poids des thèmes : Facteurs Prioritaires
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 73
Peso dei criteri in una categoria: esempio
Poids des thèmes
Thème | Priorité | Poids | Poids en %
A UTILISATION DES TERRES | 2 | 2 : 33 = 0,06 | 6%
B ENERGIE | 3 | 3 : 33 = 0,09 | 9%
C EAU | 5 | 5 : 33 = 0,15 | 15%
D DECHETS SOLIDES | 2 | 2 : 33 = 0,06 | 6%
E QUALITE ENVIRONMENTALE | 3 | 3 : 33 = 0,09 | 9%
F MOBILITE | 2 | 2 : 33 = 0,06 | 6%
G ASPECTS SOCIAUX | 4 | 4 : 33 = 0,12 | 12%
H ECONOMIE | 4 | 4: 33 = 0,12 | 12%
I CHANGEMENT CLIMATIQUE | 5 | 5 : 33 = 0,15 | 15%
J GOUVERNANCE | 3 | 3 : 33 = 0,09 | 9%
 | 33 |  | 100%
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 74
54
CRITERES
CATEGORIES
THEMES
B1- Energie
B2- Eau
B3- Matériaux
B5- Terrain
B6- Bâtiments
A- Environnement
D-Société
E-Economie
1,8
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 75
Peso dei criteri in una categoria: esempio
Pour fixer des pondérations au niveau de la catégorie, il est nécessaire de définir un facteur de priorité pour chacune d'entre elles
le facteur de priorité indique la pertinence de la question par rapport au contexte
Une valeur de 1 signifie une faible priorité, un niveau 5 représente la priorité la plus élevée
Lorsque les facteurs prioritaires ont été fixés, il est possible de calculer le poids de chaque catégorie ainsi :
Poids de la catégorie
Où :
Inclus dans le thème Ai
Facteur de priorité de la catégorie
Inclus dans le thème
Poids des Catégories
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 76
Peso dei criteri in una categoria: esempio
Poids des Catégories: facteur de priorité
Catégorie | Priorité
C1 Infrastructure Hydraulique | 3
C2 Consommation de l’eau | 4
C3 Gestion des Effluents | 2
 | 9
1 = Basse Priorité
5 = Haute priorité
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 77
Peso dei criteri in una categoria: esempio
Poids des Catégories (C1,C2,C3) dans le thème (C)
Catégorie | Priorité | Poids | Poids en %
C1 Infrastructure Hydraulique | 3 | 3 : 9 = 0,33 | 33%
C2 Consommation de l’eau | 4 | 4 : 9 = 0,44 | 44%
C3 Gestion des Effluents | 2 | 2 : 9 = 0,22 | 22%
 | 9 |  | 100%
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 78
54
CRITERES
CATEGORIES
THEMES
B1- Energie
B2- Eau
B3- Matériaux
B5- Terrain
B6- Bâtiments
A- Environnement
D-Société
E-Economie
1,8
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 79
A chaque critère doit être attribué un facteur d'impact Pk
I : INTENSITE DES EFFETS POTENTIELS(1-3 POINTS)
(Mineur, Moyen, Majeur)
E : ETENDUE DES EFFETS POTENTIELS(1-5 POINTS)
(zone, Quartier, District, Région, Global)
D : DUREE DES EFFETS POTENTIELS(1-5 POINTS)
(1-10 ans, 3-10 ans, 10-30 ans, 30-75 ans, >75 ans)
A: AJUSTEMENT PAR RAPPORT AUX PRIORITÉS LOCALES
Pk = I x E x D x A
Poids des Critères: facteur d‘impact
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 80
Peso dei criteri in una categoria: esempio
facteur d’Impact
Critère | Intensité | Etendue | Durée | Ajustement | Pk
I1.1 Gaz à effet de serre | 3 | 5 | 5 | 1 | 75
E1.2 Concentration en particules (PM10) | 3 | 4 | 2 | 1 | 24
E2.1 Conditions de bruit ambiant diurne | 3 | 2 | 1 | 1,3 | 7,2
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 81
Peso dei criteri in una categoria: esempio
Poids des critères dans une Catégorie (C2 Consommation d’eau)
Critère | Facteur D’Impact | Poids | Poids en%
C2.1 Consommation totale d'eau | 31 | 31 : 105 = 0,30 | 30%
C2.2 Efficacité dans l'utilisation de l'eau | 25 | 25 : 105 = 0,23 | 23%
C2.3 Consommation d'eau potable dans les bâtiments résidentiels | 22 | 22 : 105 = 0,22 | 21%
C2.6 Réutilisation des eaux pluviales dans les bâtiments résidentiels | 27 | 27 : 105 = 0,26 | 26%
 | 105 |  | 100%
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 82
ETUDES DE CAS
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 83: Quartier “AURORA” – Udine, Italie
Surface de la Zone: 1 km2
Population: 4.455 Origine: Zone military
Période de dévelopment : 1950-80 Quartier des logements sociaux: 333 bâtiments
Représentation visuelle des indicateurs
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 84: SCENARIO D’INTERVENTION
PROJET DE VILLE EXPERIMENTALE
Principales Interventions de régénération urbaine à mettre en œuvre :
Amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments
Réalisation du réseau cyclable
Agriculture urbaine
Ville Expérimentale
Au-delà des limites de l’habitat
Une opportunité pour la régénération urbaine pour la partie orientale d’Udine

## Slide 85: RÉSULTATS PRINCIPAUX
Ligne Jaune – Diagnostic
Ligne Bleue – Objectifs
Ligne verte – Scénario ville Expérimentale
Systèmes de construction urbaine
Aspects Sociaux
Economie
Energie
Environnement
Ressources Non renouvelables
Emissions Atmosphériques
Diagnostic
Scenario 1 : Ville expérimentale
Objectif

## Slide 86: Evaluation du quartier “Aurora"
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 87: VÉRIFICATION DE LA VALEUR DE DURABILITÉ : Calcul (SN tool) vs Perception (Habitants)
Activités de verdissement
Campagnes
d’information
Rencontres sur le terrain
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 88: EcoQuartier "Parc des Calanques" - France
- 118 Ha
- Zone de Redéveloppement Urbain
- 11,000 Habitants

## Slide 89: APERÇU DES CARACTÉRISTIQUES DE LA ZONE DE TEST
De la zone de renouvellement urbain à l‘EcoQuartier
Connexion au reste de la ville
1372 logements sociaux rénovés
Création d’équipements publics : parc urbain , théâtre, maisons de quartier, deux équipements sportifs
Entretenir le lien avec les habitants (1ère rénovation en 2011!)

## Slide 90: Durabilité : Evaluation du scénario d’intervention
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 91: ZAC du Bon Lait-Lyon, France
Text here
Le deux principaux objectifs de ce nouveau quartier :
  Reconversion d'une friche industrielle et urbaine
  Création d'un nouveau quartier, pour ajouter un nouveau centre dans le quartier de Gerland 8 Ha
1565 logements
1 ha d’espaces verts
Intégration Urbaine
Tension
Sociale
Cohésion Sociale
Identité
Confort

## Slide 92: Exemple Pilote à l'échelle urbaine et à l’ échelle du bâtiment à Barcelone
L'EXAMPLE est un quartier de Barcelone entre la vieille ville et ce qui était autrefois des petites villes environnantes, construites au XIXe et au début du XXe siècle.
L'EXAMPLE est un plan d'urbanisme conçu par Ildelfons Cerdà

## Slide 93
77
Echelle Urbaine : ILLA EFICIENT
Echelle du Bâtiment:
Agence Logement Public de la Catalogne
Administration - Bureau
ILLA EFICIENT est l'exemple pilote du bloc pour concevoir le plan de rénovation énergétique du quartier
Exemple Pilote à l'échelle urbaine et à l’ échelle du bâtiment à Barcelone

## Slide 94: ILLA EFICIENT – Exemple Pilote à l’échelle urbaine à Barcelone
9%
5%
Age des Bâtiments
Avant 1975
1975 - 2000
2000 -2015
86%

## Slide 95
PRINCIPAUX RESULTATS – ILLA EFICIENT
FORCES
Bonne performance du service de transport public
Bonne performance du processus de recyclage
Bonne performance des points de collecte des déchets solides et du recyclage
FAIBLESSES
Pas de réserve Foncière
Haute Densité Résidentielle
Haute Densité de Trafic
Niveau sonore élevé
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 96: ILLA EFICIENT Exemple Pilote à Echelle Urbaine
Système de construction
urbaine
Economie
Energie
Emissions
Atmosphériques
Ressources Non Renouvelables
Environnement
Aspects Sociaux
Certificat de Quartier
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 97
CESBA MED Etude de cas à Sant Cugat del Vallès,
Plan Stratégique du Quarter Monestir-Sant Francesc
Chiffres clés de l'étude
Surface du projet: 44 ha
Nombre d’habitants: 11.060 habitants
Coût du projet: 11 M€
Durée: 7 ans de 2017 to 2023
Nombre de logements: 4.270 logements
Surface e la zone résidentielle: 457.929 m²
Surface de la zone commercial et bureautique: 99.553 m²
Espaces verts: 4,7 ha d’espaces verts
Consommation d’eau dans la zone d’Etude: 4.397.320 m3
Identité de l’Etude de cas
Augmenter le nombre et la qualité des espaces publics
Affichage des bâtiments publics durables
Renforcer la sécurité et la cohésion sociale
Mobilité verte et connectivité avec la ville
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 98: APERÇU DES CARACTÉRISTIQUES DE l’EXEMPLE PILOTE
Deux scénarios ont été envisagés.
Le premier scénario visait à réduire l'impact de la mobilité dans la zone selon le Plan Urbain Piéton.
Le deuxième scénario visait à réduire la consommation d'énergie privée pour les opérations de construction promues avec des subventions et des réductions de taxes municipales pour l'énergie.
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 99: PRINCIPAUX RESULTATS A L’ECHELLE URBAINE
L'outil permet de représenter graphiquement la situation actuelle, ainsi que la cible à l'avenir. Différents scénarios sont facilement visualisables, et cela représente un outil puissant dans le processus de prise de décision.
La municipalité a commencé à mettre en œuvre le scénario 1.
Le scénario 2 semble difficile à mettre en œuvre car des investissements privés sont nécessaires et le résultat n'est pas loin de l'état actuel.
Objectif
Scenario 1
Scenario 2

## Slide 100
APERÇU DE L’EXEPMLE PILOTE GREC
Town Hall
School Complex
Evaluation de
Quartier existant ainsi que deux bâtiments municipaux existants
Deux scénarios de rénovation
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 101: CENTRE HISTORIQUE DE ANO LIOSSIA MUNICIPALITE DE FYLIS
Quartier: 0.271 km2 1320 Habitants
Zone: 360 bâtiments; 55% résidentiel 23% polyfonctionnel, 22% non résidentiel
Challenges: - Ressources économiques limitées
Zone défavorisée avec des problèmes d’insécurité, ainsi que de bas revenus
La plupart des bâtiments sont anciens / inefficaces
Réseaux d’infrastructure limités
Traversée d'autoroute majeure
problèmes de pollution de l’air
Eclairage Public Inefficace
Rareté des espaces verts

## Slide 102: VISION - SCENARIO
Améliorer l'empreinte énergétique et carbone de la municipalité
Acquérir l'autonomie en énergie électrique et en eau
Revaloriser le centre historique ; Améliorer la vie des citoyens
Réduire le taux de chômage ainsi que la précarité énergétique des ménages
Parties prenantes : Municipalité de Fylis;
Attika
Prefecture
Departments Techniques
Résidents

## Slide 103: PRINCIPAUX RESULTATS
Ressources
des données
Audit
Différents Services de la Municipalité(exp. Service Technique)
Différentes Etudes, Plan d’éclairage Public, Plan de Public Transport, cartes, Plans, Factures d’eau et d’Electricité
Station météo, station de pollution atmosphérique
Données Statistiques (Autorité Grecque des Statistiques)
Certificat de Performance Energétique Grecque (EPC)
Participation citoyenne
Consultation avec les experts locaux

## Slide 104: PASSEPORT SNTool
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères

## Slide 105: MERCI Pour votre attention
andrea.moro@iisbeitalia.org
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES
Module de Formation 1
Le concept de cadre générique et la méthodologie d’évaluation multicritères