## Slide 1
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de
SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES
WP5 – Activité 5.1 Système de formation durable MED CITIES

## Slide 2: SMC SBTool - Échelle du bâtiment
Le but  de contextualiser le Cadre Générique, en tenant compte des spécificités du bâtiment
Le résultat  une note d'évaluation finale , qui indique la performance globale de durabilité d'un bâtiment
Le processus d'évaluation  A partir d'un ensemble de critères il faut suivre une procédure mathématique en trois étapes :
  Caractérisation
  Normalisation
  Agrégation
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 3: SMC SBTool – Échelle du bâtiment
Structure de SMC SBTool
8 Thèmes
25 Catégories
80 Critères / Indicateurs
17 KPI
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 4
Le processus est composé de trois étapes :
Sélection des critères actifs
  Il est très important de sélectionner les critères actifs car ils représentent les besoins et les objectifs des parties prenantes .
Définition de repères pour les critères/indicateurs
  Un benchmark représente une performance de référence, tandis que des scores définissent le niveau de performance d'un bâtiment.
Attribution de pondérations aux indicateurs, catégories et thèmes
  L' attribution des pondérations est un processus participatif et doit refléter les priorités et les politiques locales.
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES
SMC SBTool – Echelle du bâtiment

## Slide 5
Le score de durabilité s'articule en 3 étapes principales :
Caractérisation : La performance du bâtiment est quantifiée au travers d'indicateurs associés à chaque critère
Normalisation : Les valeurs des indicateurs sont dimensionnées et remies à l'échelle dans un intervalle approprié, appelé intervalle de normalisation. La normalisation consiste en l'attribution d'un score à la valeur de l'indicateur.
Agrégation : Les scores normalisés sont combinés par des sommes pondérées pour produire le score de durabilité final .
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES
SMC SBTool – Echelle du bâtiment

## Slide 6
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES
Processus de Caractérisation
Intrant | Sortie
Données expérimentales / de conception | Valeurs des indicateurs
Processus de Normalisation
Intrant | Sortie
Valeurs des indicateurs | Scores Normalisés
Agrégation
Intrant | Sortie
Scores Normalisés | Note finale de durabilité
SCORE FINAL
SMC SBTool – Echelle du bâtiment

## Slide 7
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES
Étape 1 : Caractérisation
Ensemble de
valeurs
numériques
bâtiment représentant
performance
Attribuer une valeur numérique ou une description
données expérimentales ou données de conception
Définir des indicateurs
Quantitatif ou qualitatif
Sélectionnez les critères actifs
- Les KPI sont obligatoires
SMC SBTool – Echelle du bâtiment

## Slide 8
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES
Étape 2 : Normalisation ou attribution de score
Ensemble de scores normalisés
valeurs entre
-1 et +5
HIB, LIB ou Qualitatif
fonction de normalisation ou une description qualitative
Dimensionnement et
calibrage
dans un intervalle convenable
Valeurs
quantitatif ou qualitatif
SMC SBTool – Echelle du bâtiment

## Slide 9
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES
Étape 2 : Normalisation ou attribution de score
Scores Normalisés
-1
sous les performances minimales acceptables
0
légèrement au-dessus du minimum performance
1
sensiblement au-dessus du minimum performance
2
meilleure pratique
3
amélioration vers l'excellente performance
4
performances excellentes et idéales
5
SMC SBTool – Echelle du bâtiment
performance minimale acceptable

## Slide 10
Étape 2 : Normalisation ou attribution de score
HIB - Plus c'est haut, mieux c'est
Plus la valeur de l'indicateur est élevée, meilleur est le niveau de performance
LIB - Plus bas c'est mieux
Plus la valeur de l'indicateur est faible, meilleur est le niveau de performance
Qualitatif
Valeurs discrètes, décrivant la performance de l'indicateur
3 principaux types de critères / indicateurs
Quantitatif
SMC SBTool – Echelle du bâtiment
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 11
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES
Étape 2 : Normalisation ou attribution de score
Fonctions croissantes
Exemple :
Déchets solides provenant des opérations de construction. (%)
Indicateur de préparation intelligente (%)
Quantitatif : HIB – Plus c'est haut, mieux c'est
SMC SBTool – Echelle du bâtiment

## Slide 12
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES
Étape 2 : Normalisation ou attribution de score
Quantitatif : HIB – Plus c'est haut, mieux c'est
Repère* (performance minimale acceptable et meilleures pratiques)
Valeur de l'indicateur
* Le repère est défini selon les lois/réglementations, les normes techniques, les données statistiques, les performances typiques, la simulation et la modélisation
SMC SBTool – Echelle du bâtiment

## Slide 13
Étape 2 : Normalisation ou attribution de score
Quantitatif : HIB – Plus c'est haut, mieux c'est
V 0 = valeur de l'indicateur pour le score normalisé = 0
V 5 = valeur de l'indicateur pour le score normalisé = 5
V i = valeur de l'indicateur
Si V i < V 0 , Score normalisé = - 1
Si V i > V 5 , Score normalisé = 5
Si V 0 <= V i <= V 5 , Score normalisé = = 0 + (V i -V 0 ) x ((5-0) / (V 5 -V 0 ))
**Si des repères ne sont pas disponibles, ils sont calculés à partir de quelques valeurs de référence (deux scores normalisés sont associés à deux valeurs et les repères sont récupérés par extrapolation linéaire )
SMC SBTool – Echelle du bâtiment
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 14
Étape 2 : Normalisation ou attribution de score
Quantitatif : HIB – Plus c'est haut, mieux c'est
Exemple
Indicateur
Rapport du nombre de catégories de déchets solides collectables à moins de 100 m de l'entrée du bâtiment aux catégories de déchets solides de référence (%)
Rapport du nombre de catégories de déchets solides collectables à moins de 100 m de l'entrée du bâtiment aux catégories de déchets solides de référence | 80%
Audit
75%
75%
100%
90%
Score correspondant 1
SMC SBTool – Echelle du bâtiment
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 15
Étape 2 : Normalisation ou attribution de score
Fonctions décroissantes
Quantitatif : LIB – Plus bas c'est mieux
Exemple :
Incarné primaire non renouvelable
énergie [MJ/m2]
Coût énergétique annuel ( €/m2/ an )
SMC SBTool – Echelle du bâtiment
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 16
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES
Étape 2 : Normalisation ou attribution de score
Repère * (performance minimale acceptable et meilleures pratiques)
Valeur de l'indicateur
* Le repère est définie selon les lois/réglementations, les normes techniques, les données statistiques, les performances typiques, la simulation et la modélisation
Quantitatif : LIB – Plus bas c'est mieux
SMC SBTool – Echelle du bâtiment

## Slide 17
Étape 2 : Normalisation ou attribution de score
V 0 = valeur de l'indicateur pour le score normalisé = 0
V 5 = valeur de l'indicateur pour le score normalisé = 5
V i = valeur de l'indicateur
Si V i < V 5 , Score normalisé = 5
Si V i > V 0 , Score normalisé = -1
Si V 5 <= V i <= V 0 , Score normalisé = 0 + (V i -V 0 ) x ((5-0) / (V 5 -V 0 ))
**Si des repères ne sont pas disponibles, ils sont calculés à partir de quelques valeurs de référence (deux scores normalisés sont associés à deux valeurs et les repères sont récupérés par extrapolation linéaire )
Quantitatif : LIB – Plus bas c'est mieux
SMC SBTool – Echelle du bâtiment
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 18
Étape 2 : Normalisation ou attribution de score
Quantitatif : LIB – Plus bas c'est mieux
Exemple
Indicateur
Énergie primaire non renouvelable incorporée (MJ/m 2 )
Énergie primaire non renouvelable incorporée (MJ/m 2 ) | 42
Audit
< 80
score correspondt 3.2
SMC SBTool – Echelle du bâtiment
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES
Score normalisé

## Slide 19
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES
Étape 2 : Normalisation ou attribution de score
Qualitatif
Descriptions
Score normalisé
Situations discrètes , décrivant la performance de l'indicateur pour chaque score normalisé
Exemple :
Risque pour les occupants et les installations en cas d'inondation
Accès au bâtiment pour les personnes handicapées
SMC SBTool – Echelle du bâtiment

## Slide 20
Étape 2 : Normalisation ou attribution de score
Qualitatif
Descriptions
Score normalisé
Situations discrètes :
Score normalisé V -1 est associé à la situation -1
Note normalisée V 0 est associé à la situation 0
Note normalisée V 3 est associé à la situation 3
Note normalisée V 5 est associé à la situation 5
 La performance du quartier est définie sur la base d'une comparaison avec toutes les descriptions
SMC SBTool – Echelle du bâtiment
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 21
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES
 | Evaluation | Score
Négative | les occupants et les utilisateurs du bâtiment sont susceptibles de subir des risques de blessures et de dommages matériels importants lors d'inondations causées par des niveaux de crue centenaires ou d'autres événements d'inondation. | -1
pratique minimale | les occupants et les utilisateurs du bâtiment sont susceptibles de subir des dommages matériels modérés lors d'inondations causées par des niveaux de crue centenaires ou d'autres événements d'inondation. | 0
Bonne pratique | les occupants et les utilisateurs du bâtiment sont peu susceptibles de subir des dommages matériels lors d'inondations causées par des niveaux d'inondation de 100 ans ou d'autres événements d'inondation. | 3
meilleure pratique | les occupants et les utilisateurs des bâtiments sont très peu susceptibles de subir des dommages matériels lors d'inondations causées par des niveaux de crue centenaires ou d'autres inondations. | 5
Étape 2 : Normalisation ou attribution de score
Qualitatif
Exemple
Indicateur
Risque pour les occupants et les installations en cas d'inondation
Audit
Il est peu probable que les occupants et les utilisateurs des bâtiments subissent des dommages matériels causés par les inondations
SMC SBTool – Echelle du bâtiment

## Slide 22
Etape 3 : Agrégation
Score final
qui représente la performance de durabilité du bâtiment
Somme des scores pondérés
pour les indicateurs, les catégories et les thémes
Attribuer des pondérations et calculer le score pondéré
pour chaque indicateur
Ensemble de scores
normalisés
un score pour chaque indicateur
SMC SBTool – Echelle du bâtiment
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 23
Score pondéré (WS) de chaque indicateur ( i )
Etape 3 : Agrégation
SMC SBTool – Echelle du bâtiment
Facteur de pondération i
=
Coefficient de
Pondérationi (%)
Facteur de pondération i
X 100
Coefficient de
Pondération
Ajustéi (%)
=
Coefficient de Pondération (%)
X
Facteur d’ajustement
du projet (0,5 à 1,5)
Score pondéré
(WSi )
=
Coefficient de Pondération ajusté (%)
X
Score normalisé
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 24
Score pondéré (WS) de chaque catégorie (c)
Etape 3 : Agrégation
Score pondéré (WS)de chaque thème (IS)
Note finale (FS ) du projet
Somme des scores pondérés de tous les indicateurs dans la catégorie
Somme des scores pondérés de toutes les catégories du thème
Somme des scores pondérés de tous les thèmes
SMC SBTool – Echelle du bâtiment
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 25
Indicateurs
Indicateurs
Indicateurs
Catégories
E1
Catégories
E2
Catégories
E3
Questions
E
Questions
UN
B
C
D
F
g
F
g
H
je
L
Score final
Etape 3 : Agrégation
SMC SBTool – Echelle du bâtiment
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES