## Slide 1
Module de formation 3
Calcul des critères
d'évaluation de SBTool
Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES
WP5 – Activité 5.1 Système de formation durable MED CITIES

## Slide 2: B.1.6 – ÉNERGIE PRIMAIRE NON RENOUVELABLE INCORPOREE
B.1.6 – Énergie primaire non renouvelable incorporée | 
THEME | CATÉGORIE
B. Consommation d'énergie et de ressources | B.1 Énergie
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 3: B.1.6 – ÉNERGIE PRIMAIRE NON RENOUVELABLE INCORPOREE
INDICATEUR
Description | Unité | Stade du projet | La source de données
Énergie primaire non renouvelable incorporée par surface utile intérieure | MJ/ m2 | Conception ____________ Profession | Estimation ____________ Pas en vigueur
L'indicateur n'est applicable qu'au stade de la conception .
En cas de construction neuve , l'indicateur doit être calculé en tenant compte de tous les matériaux utilisés pour la construction du bâtiment.
Dans le cas d'un bâtiment existant , l'indicateur doit être calculé en tenant compte uniquement des matériaux utilisés pour sa rénovation et non de ceux préexistants.
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 4: B.1.6 – ÉNERGIE PRIMAIRE NON RENOUVELABLE INCORPOREE
INTENTION
Promouvoir l' utilisation de matériaux de construction à faible énergie grise.
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 5: B.1.6 – ÉNERGIE PRIMAIRE NON RENOUVELABLE INCORPOREE
DESCRIPTION
Cet indicateur mesure l'énergie primaire incarnée non renouvelable des matériaux utilisés pour la construction du bâtiment. L'énergie grise est l'énergie consommée par tous les processus associés à la production de matériaux de construction, de l'approvisionnement en matières premières à la fabrication (du berceau à la porte) énergie utilisée pour l'acquisition des matières premières, la transformation, la fabrication et l'assemblage des matériaux de construction à la porte de l'usine.
Tout au long du process : énergie utilisée pour l'acquisition de matières premières, la transformation, la fabrication et l'assemblage de matériaux de construction à la sortie de l'usine.
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 6: B.1.6 – ÉNERGIE PRIMAIRE NON RENOUVELABLE INCORPOREE
LIMITE ET PORTÉE
La limite d'évaluation est le bâtiment
Le champ d'application comprend l'étape du produit du bâtiment , c'est-à-dire de l'approvisionnement en matières premières à la fabrication. Le périmètre comprend les matériaux de construction hors installations techniques . Tous les éléments de la construction sont pris en compte : fondations, structure portante, enveloppe, dalles.
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 7: B.1.6 – ÉNERGIE PRIMAIRE NON RENOUVELABLE INCORPOREE
LIMITE ET PORTÉE
Le périmètre minimal de l'indicateur comprend les parties et éléments de construction suivants :
Pièces du bâtiment | Eléments de construction connexes
Carcasse (sous-structure et suprastructure) | 
Fondation | murs de soutènement de sous-sol sur pieux
Structure porteuse | Carcasse (poutres poteaux et dalles) Murs extérieurs balcons
Eléments non-porteurs | dalle du rez-de-chaussée, cloisons, rampes et escaliers
Façades | Murs extérieurs, pergolas, ouvertures, peinture extérieures enduit et revêtements,
plancher | étanchéité
Parkings | Sous sol
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 8: B.1.6 – ÉNERGIE PRIMAIRE NON RENOUVELABLE INCORPOREE
PROCÉDÉ D'ÉVALUATION
Pour calculer la valeur de l' indicateur, il est nécessaire de compiler un Bill of Materials (BoM) qui est un inventaire massique des différents matériaux (kg) qui composent un bâtiment. La BoM est organisée selon les principaux éléments composant un bâtiment
Le point de départ est le devis quantitatif ( BoQ ) spécifiant les éléments d'un bâtiment (par exemple les fondations, les colonnes). La BoQ comprend différentes catégories d'éléments, qui peuvent avoir différentes caractéristiques de performance fonctionnelle. BoM diffère d'un BoQ en ce qu'il décrit les différents matériaux (par exemple, le béton, l'acier, l'aluminium ) qui sont contenus dans les différents éléments de construction. Une fois le BoM compilé, il est possible de calculer la valeur de l'indicateur.
Un BoQ comprend les éléments de construction représentant au moins 99 % de la masse du bâtiment.
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 9: B.1.6 – ÉNERGIE PRIMAIRE NON RENOUVELABLE INCORPOREE
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES
PROCÉDÉ D'ÉVALUATION
Les étapes de calcul sont les suivantes :
  Identifiez la composition de base de chaque élément de construction . Une ventilation de ses matériaux constitutifs doit être effectuée. La masse de chaque matériau constitutif doit être estimée
  Agréger par matériau. La masse de chaque matériau constitutif doit ensuite être agrégée pour obtenir la masse totale de chaque type de matériau, [kg].
  Calculez l' énergie primaire intrinsèque de chaque matériau en multipliant la masse spécifique (c'est-à-dire en kg) par son coefficient d'énergie intrinsèque correspondant, [MJ/kg].
  Additionnez l'énergie grise de tous les matériaux pour calculer l' énergie grise totale du bâtiment , [MJ]
  Calculer la surface au sol intérieure utile totale , [m 2 ]
  Calculer la valeur de l'indicateur comme suit : énergie grise totale du bâtiment (étape 4) / surface de plancher intérieure utile totale (étape 5) , [ MJ / m 2 ] .
MJ/ m2

## Slide 10: B.1.6 – ÉNERGIE PRIMAIRE NON RENOUVELABLE INCORPOREE
RÉFÉRENCES et NORMES
ISO 14040/44 , EN 15804 (Durabilité des ouvrages de construction. Déclarations environnementales de produits. Règles fondamentales pour la catégorie de produits de construction )
EN 15978 "Durabilité des ouvrages de construction - Évaluation de la performance environnementale des bâtiments - Méthode de calcul"
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 11: B.1.6 – ÉNERGIE PRIMAIRE NON RENOUVELABLE INCORPOREE
EXEMPLE
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 12: B.1.6 – ÉNERGIE PRIMAIRE NON RENOUVELABLE INCORPOREE
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES
DE MATÉRIEL (Composants principaux) | POIDS APPROXIMATIF (kg) De BoQ | ÉNERGIE INCORPOREE ( MJ/kg) De la nomenclature | INCCORPOREE (MJ)
Sols - béton |  |  | 
17,5 Mpa en dalle de plancher avec bardage allégé | 53 184 | 1.0 | 53 184
Fondation en maçonnerie de béton | 1 312 | 0,94 | 1 233
Acier d'armature pour dalle sur sol et fondation | 789 | 8.9 | 7 022
Sol en vinyl | 2 049 | 8.0 | 16 392
Étapes 1 à 3
Calculer l'énergie grise primaire non renouvelable par surface utile intérieure d' une maison unifamiliale de 195 m 2

## Slide 13: B.1.6 – ÉNERGIE PRIMAIRE NON RENOUVELABLE INCORPOREE
DE MATÉRIEL (Composants principaux) | POIDS APPROXIMATIF (kg) De BoQ | ÉNERGIE INCCORPOREE ( MJ/kg) De la nomenclature | INCORPOREE (MJ)
Fenêtres et vitrage |  |  | 
En aluminium – peinte en usine | 288 | 34.3 | 9 878
Verre flotté | 450 | 15.9 | 7 155
revêtement mural |  |  | 
Placage de brique | 13 780 | 6.7 | 92 326
Plaque en fibrociment | 2 940 | 9.4 | 27 636
Étapes 1 à 3

## Slide 14: B.1.6 – ÉNERGIE PRIMAIRE NON RENOUVELABLE INCORPOREE
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES
Calculer l'énergie grise totale du bâtiment
+ 16 392 + 9 878 + 7 155 + 92 326 + 27 636) = 214 826 MJ
Étape 4
Étape 5
Étape 6
Surface utile intérieure : 195 m 2
197 847 MJ

=
Énergie grise totale
195 m2
1 101,7 MJ/ m2
interne utile
surface de plancher
énergie primaire non renouvelable incarnée totale par surface

## Slide 15: B.1.6 – ÉNERGIE PRIMAIRE NON RENOUVELABLE INCORPOREE
EXERCICE
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 16: B.1.6 – ÉNERGIE PRIMAIRE NON RENOUVELABLE INCORPOREE
DE MATÉRIEL (Composants principaux) | POIDS APPROXIMATIF (kg) De BoQ | ÉNERGIE INCORPOREE ( MJ/kg) De la nomenclature | INCORPOREE (MJ)
Sols - béton |  |  | 
17,5 Mpa en dalle de plancher avec bardage allégé | 53 184 | 1.0 | 
Fondation en maçonnerie de béton | 1 312 | 0,94 | 
Acier d'armature pour dalle sur sol et fondation | 789 | 8.9 | 
Sol en vinyl | 2 103 | 8.0 | 
Étapes 1 à 3
Calculer l'énergie grise primaire non renouvelable par surface de plancher utile intérieure d'un bâtiment de 200 m 2 de surface de plancher intérieure
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 17: B.1.6 – ÉNERGIE PRIMAIRE NON RENOUVELABLE INCORPOREE
DE MATÉRIEL (Composants principaux) | POIDS APPROXIMATIF (kg) De BoQ | ÉNERGIE INCORPOREE ( MJ/kg) De la nomenclature | INCORPOREE (MJ)
Fenêtres et vitrage |  |  | 
En aluminium – peinte en usine | 296 | 34.3 | 
Verre flotté | 462 | 15.9 | 
revêtement mural |  |  | 
Placage de brique | 14 133 | 6.7 | 
Plaque en fibrociment | 3 015 | 9.4 | 
Étapes 1 à 3
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES