## Slide 1
Module de formation 3
Calcul des critères
d'évaluation
De MATIÈRES RECYCLÉES
SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES
WP5 – Activité 5.1 Système de formation durable MED CITIES

## Slide 2: B.3.4 – MATIÈRES RECYCLÉES
B.3.4 – MATIÈRES RECYCLÉES | 
THÈME | CATÉGORIE
B. Consommation d'énergie et de ressources | B.3 Matériaux
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 3
INDICATEUR
Description | Unité | Stade du projet | La source de données
Poids des matériaux recyclés sur le poids total des matériaux. | % | Conception ____________ Profession | Estimation ____________ N'est pas applicable
B.3.4 – MATIÈRES RECYCLÉES
L'indicateur n'est applicable qu'au stade de la conception .
En cas de construction neuve , l'indicateur doit être calculé en tenant compte de tous les matériaux utilisés pour la construction du bâtiment.
En cas de rénovation d' un bâtiment existant , l'indicateur doit être calculé en prenant en compte uniquement les matériaux utilisés pour sa rénovation et non ceux préexistants .
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 4: B.3.4 – MATIÈRES RECYCLÉES
OBJECTIF
Réduire l'impact environnemental des matériaux de construction.
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 5
DESCRIPTION
Cet indicateur évalue la quantité de matériaux recyclés utilisés dans le bâtiment par rapport à la quantité totale de matériaux de construction. L'utilisation de matériaux recyclés permet de réduire l'utilisation et l'épuisement de nouveaux matériaux.
B.3.4 – MATIÈRES RECYCLÉES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 6: B.3.4 – MATIÈRES RECYCLÉES
LIMITE & PORTÉE
La limite d'évaluation est le bâtiment.
Le périmètre comprend les matériaux de construction hors installations techniques . Tous les éléments de la construction sont pris en compte : fondations, structure portante, enveloppe, dalles.
Il est possible de prendre en compte à la fois le contenu recyclé post-consommation et pré-consommation d'un matériau.
Le contenu pré-consommation n'est inclus dans le calcul que s'il n'est pas réutilisé dans le même processus industriel.
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 7: B.3.4 – MATIÈRES RECYCLÉES
LIMITE ET PORTÉE
Les parties et éléments de construction suivants sont inclus dans les calculs :
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES
Pièces du bâtiment | Eléments de construction connexes
Carcasse (sous-structure et suprastructure) | 
Fondation | murs de soutènement de sous-sol sur pieux
Structure porteuse | Carcasse (poutres poteaux et dalles) Murs extérieurs balcons
Eléments non-porteurs | dalle du rez-de-chaussée, cloisons, rampes et escaliers
Façades | Murs extérieurs, pergolas, ouvertures, peinture extérieures enduit et revêtements,
plancher | étanchéité
Parkings | Sous sol

## Slide 8
PROCÉDÉ D'ÉVALUATION
Pour calculer la valeur de l'indicateur, il est nécessaire de compiler un Bill of Materials (BoM) qui est un inventaire en masse des différents matériaux (kg) qui composent un bâtiment. La BoM est organisée selon les principaux éléments qui composent un bâtiment.
Le point de départ est le devis quantitatif ( BoQ ) qui spécifie les éléments d'un bâtiment (par exemple les fondations, les colonnes).
Le BoQ comprend différentes catégories d'éléments, qui peuvent avoir des performances fonctionnelles différentes.
Un BoM diffère d'un BoQ en ce qu'il décrit les différents matériaux (par exemple, le bois, l'acier, l'aluminium ) qui sont contenus dans les différents éléments de construction. Une fois le BoM compilé, il est possible de calculer la valeur de l'indicateur.
B.3.4 – MATIÈRES RECYCLÉES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 9
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES
PROCÉDÉ D'ÉVALUATION
Les étapes de calcul sont les suivantes :
  Identifiez la composition de base de chaque élément de construction. Une ventilation de ses matériaux constitutifs doit être élaborée. La masse de chaque matériau constitutif doit être estimée
  Agrégation par matériau : la masse de tous les matériaux constitutifs doit ensuite être agrégée pour obtenir la masse totale des matériaux utilisés dans le bâtiment
  Identifier le contenu recyclé de chaque matériau constitutif (en masse )
  Agrégation par matériau : la masse recyclée de tous les matériaux constitutifs doit ensuite être agrégée pour obtenir la masse recyclée totale des matériaux utilisés dans le bâtiment
  La valeur de l'indicateur est calculée comme le rapport en pourcentage de la masse totale de matériaux recyclés (étape 4) à la masse totale de matériaux (étape 2 ), [%]
B.3.4 – MATIÈRES RECYCLÉES

## Slide 10
B.3.4 – MATIÈRES RECYCLÉES
RÉFÉRENCES et NORMES
EN ISO 14021 (Étiquettes et déclarations environnementales - Autodéclarations environnementales - Étiquetage environnemental de type II).
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 11: B.3.4 – MATIÈRES RECYCLÉES
EXEMPLE
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 12: B.3.4 – MATIÈRES RECYCLÉES
D'après le devis quantitatif des matériaux, il ressort qu'une maison d'un étage et demi de 195 m 2 pèse environ 45 000 kg. La quantité totale de matériaux recyclables dans la maison est d'environ 25 000 kg.
Calculer le rapport en pourcentage de la masse totale de matériaux recyclés à la masse totale de matériaux
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 13: B.3.4 – MATIÈRES RECYCLÉES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES
Étapes 1 - 2
Étapes 3 - 4
Étape 5
totale des matériaux utilisés dans le bâtiment : 45 000 kg
totale recyclée des matériaux utilisés dans le bâtiment : 25 000 kg
Calculer le rapport en pourcentage de la masse totale de matériaux recyclés à la masse totale de matériaux
45 000 (kg)
25 000 (kg)
=
______
X

## Slide 14: B.3.4 – MATIÈRES RECYCLÉES
EXERCER
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 15: B.3.4 – MATIÈRES RECYCLÉES
D'après le devis quantitatif et la nomenclature des matériaux, il en est résulté qu'une construction de 200 m 2 La maison de 1 ½ étage pèse environ 50 000 kg. La quantité totale de matériaux recyclables dans la maison est d'environ 15 000 kg.
Calculer le rapport en pourcentage de la masse totale de matériaux recyclés à la masse totale de matériaux
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES