## Slide 1
Module de formation 3
Calcul des critèresd'évaluation
De CONSOMMATION
D'EAU POTABLE
SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES
WP5 – Activité 5.1 Système de formation durable MED CITIES

## Slide 2: B.4.3 – CONSOMMATION D'EAU POTABLE POUR LES USAGES INTÉRIEURS
B.4.3 CONSOMMATION D'EAU POTABLE POUR LES USAGES INTÉRIEURS | 
THÈME | CATÉGORIE
B. Consommation d'énergie et de ressources | B.4 Utilisation de l'eau potable, des eaux pluviales et des eaux grises
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 3: B.4.3 – CONSOMMATION D'EAU POTABLE POUR LES USAGES INTÉRIEURS
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES
CONTEXTE
La région méditerranéenne ne détient que 3 % des ressources mondiales en eau mais abrite plus de 50 % des populations mondiales pauvres en eau , soit environ 180 millions de personnes.
Dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, 60 % de la population vit dans des zones à stress hydrique élevé ou très élevé, contre une moyenne mondiale de 35 %.
Ressources en eau naturelles renouvelables annuelles par habitant en Méditerranée principale
Source : https://www.medecc.org/scientific-basis-of-water-food-energy-part-of-the-medecc-report/

## Slide 4: B.4.3 – CONSOMMATION D'EAU POTABLE POUR LES USAGES INTÉRIEURS
INDICATEUR
Description | Unité | Stade du projet | La source de données
Consommation d'eau potable par occupant par an | m 3 /occupant/an | Conception ____________ Profession | Estimation ____________ Mesure
Pour effectuer le calcul, il est possible d'utiliser des données mesurées ou estimées .
Dans le cas de bâtiments existants, les consommations d'eau doivent être évaluées à l'aide des données de comptage. Les consommations mesurées doivent être estimées en prenant la valeur moyenne sur les factures d'une période de 3 ans.
La source des données doit toujours être clairement déclarée
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 5: B.4.3 – CONSOMMATION D'EAU POTABLE POUR LES USAGES INTÉRIEURS
OBJECTIF
Utiliser efficacement les ressources en eau.
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 6: B.4.3 – CONSOMMATION D'EAU POTABLE POUR LES USAGES INTÉRIEURS
DESCRIPTION
Cet indicateur estime ou mesure la consommation d'eau des installations/dispositifs sanitaires et des appareils consommateurs d'eau d'un bâtiment.
Elle peut être appliquée aux bâtiments neufs, rénovés ou existants afin de comprendre comment diminuer la consommation
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 7: B.4.3 – CONSOMMATION D'EAU POTABLE POUR LES USAGES INTÉRIEURS
LIMITE ET PORTÉE
La limite d'évaluation est le bâtiment.
L'indicateur comprend l'utilisation de l'eau potable :
l'eau pour l'assainissement
l'eau pour le nettoyage
eau chaude domestique
boire de l'eau
La consommation d'eau pour l'arrosage n'est pas pris en compte
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 8: B.4.3 – CONSOMMATION D'EAU POTABLE POUR LES USAGES INTÉRIEURS
MÉTHODE
Pour effectuer les calculs, il est possible d'utiliser des données réelles ou estimées. Dans le cas de bâtiments existants, les consommations réelles d'eau potable doivent être évaluées à l'aide des données de comptage. Il est préférable de considérer des données réelles provenant d'enregistrements plus longs (par exemple, des données sur trois ans) ou au moins 12 mois consécutifs .
En cas de données estimées, le nombre d'appareils/installations sanitaires (c'est-à-dire toilettes, robinets et douches) et d'appareils consommateurs d'eau (c'est-à- dire lave-vaisselle et lave-linge) doit être pris en compte pour les calculs.
Les taux de consommation des différents appareils et équipements sanitaires sont déterminés grâce à des données spécifiques provenant de fournisseurs ou de bibliothèques. Les facteurs d'utilisation spécifiques doivent être établis. Le nombre de jours pendant lesquels le bâtiment devrait être occupé par/an doit être défini par l'utilisateur.
La source des données doit toujours être clairement déclarée
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 9
MÉTHODE D'ÉVALUATION – DONNÉES MESURÉES
Recueillir les données réelles de consommation annuelle d' eau potable et calculer la consommation totale annuelle moyenne d'eau potable du bâtiment, (m3). **
Il est préférable de considérer des données réelles provenant d'enregistrements plus longs (par exemple des données sur trois ans) ou d'au moins 12 mois consécutifs.
Définir le nombre d'occupants du bâtiment.
Calculer la valeur de l'indicateur comme suit : consommation annuelle totale d'eau potable (étape 1) / nombre d' occupants (étape 2) , [m 3 /occupant].
B.4.3 – CONSOMMATION D'EAU POTABLE POUR LES USAGES INTÉRIEURS
** L'arrosage du jardin doit être extrait. Consommation d'eau annuelle par défaut pour l'arrosage du jardin est estimé entre 0,3-1 m 3 /m 2 jardin
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 10: B.4.3 – CONSOMMATION D'EAU POTABLE POUR LES USAGES INTÉRIEURS
MÉTHODE D'ÉVALUATION – DONNÉES ESTIMÉES
Les étapes de calcul sont les suivantes :
Définir tous les appareils/accessoires sanitaires (c.-à-d. toilettes, robinets et douches) et les équipements consommateurs d'eau ( c.-à -d . machines à laver, lave-vaisselle , tour de refroidissement refroidie à l'eau ) du bâtiment
Déterminer les taux de consommation typiques des différents appareils et robinetteries sanitaires, grâce à des données spécifiques provenant de fournisseurs ou de bibliothèques
Définir les facteurs d'utilisation typiques pour chaque appareil et équipement sanitaire
Définir le nombre annuel de jours d'occupation du bâtiment
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 11: B.4.3 – CONSOMMATION D'EAU POTABLE POUR LES USAGES INTÉRIEURS
MÉTHODE D'ÉVALUATION – DONNÉES ESTIMÉES
Le principe du calcul de la consommation d'eau par occupant pour les robinets et les douches est le suivant :
Consommation totale = Ratio de consommation x facteur utilisation
Consommation totale = c x 0,001 x taux occupation
Le même principe s'applique exactement aux calculs pour les toilettes (sauf que les chasses d'eau sont utilisées au lieu des minutes).
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 12: B.4.3 – CONSOMMATION D'EAU POTABLE POUR LES USAGES INTÉRIEURS
MÉTHODE D'ÉVALUATION – DONNÉES ESTIMÉES
Pour le nettoyage, la base de calcul est la suivante :
Consommation totale = Ratio de consommation x surface(m²) x nombre de néttoyage par an (an -1)
Consommation totale = c x 0,001 x occupation totale
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 13: B.4.3 – CONSOMMATION D'EAU POTABLE POUR LES USAGES INTÉRIEURS
MÉTHODE D'ÉVALUATION – DONNÉES ESTIMÉES
Taux de consommation d'eau typiques
Chasse d'eau : 9 Lt
Bain : 150 Lt
Douche : 15 L/min
Lavage mains, visage, dents : 10- 15 Lt/min
Machine à laver : 150 Lt
Lave-vaisselle : 50 litres
Lavage fruits/légumes : 15 Lt/min
Laver la vaisselle 150 Lt/jour
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 14: B.4.3 – CONSOMMATION D'EAU POTABLE POUR LES USAGES INTÉRIEURS
MÉTHODE D'ÉVALUATION – DONNÉES ESTIMÉES
Norme ANSI/ASHRAE/ICC/USGBC/IES 189.1-2017
https://www.ashrae.org/technical-resources/bookstore/standard-189-1 _
Exigences minimales de consommation d'eau dans les « Green Buildings »
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 15
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES
MÉTHODE D'ÉVALUATION – DONNÉES ESTIMÉES
Calculez le consommation totale annuelle d'eau potable du bâtiment , [m 3 ].
Définir le nombre d'occupants du bâtiment
Calculer la valeur de l'indicateur comme suit : consommation annuelle totale d'eau potable (étape 5) / nombre d' occupants (étape 6) , [m 3 /occupant].
B.4.3 – CONSOMMATION D'EAU POTABLE POUR LES USAGES INTÉRIEURS
m 3 /occupant

## Slide 16: B.4.3 – CONSOMMATION D'EAU POTABLE POUR LES USAGES INTÉRIEURS
RÉFÉRENCES et NORMES
Niveau(x) Partie 1-2 – Version bêta. Bruxelles : Commission européenne . https://environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy/levels_en _
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 17: B.4.3 – CONSOMMATION D'EAU POTABLE POUR LES USAGES INTÉRIEURS
EXEMPLE
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 18: B.4.3 – CONSOMMATION D'EAU POTABLE POUR LES USAGES INTÉRIEURS
Un bâtiment existant compte 100 occupants et une surface au sol de 1000m 2 . Le bâtiment est occupé 350 jours par an
Données disponibles : La surface au sol , le nombre d' occupants, le nombre d' appareils sanitaires et d'équipements consommateurs d'eau , les taux de consommation et les facteurs d'utilisation typiques
Calculer la consommation annuelle d'eau potable par occupant
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 19: B.4.3 – CONSOMMATION D'EAU POTABLE POUR LES USAGES INTÉRIEURS
20 robinets, 6 litres par minute, 3 minutes par occupant par jour
3 douches, 6 litres par minute, 5 minutes par douche. Chaque douche utilisé 10 fois par jour
10 toilettes, chasse moyenne 3 Litres. Chaque toilette est utilisée 20 fois par jour
100 nettoyages par an et consommation de 0,01L/m²
Données disponibles
Étapes 1 à 4
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 20: B.4.3 – CONSOMMATION D'EAU POTABLE POUR LES USAGES INTÉRIEURS
Consommation annuelle des robinets
10robinets * [ 6L/min * 3min/occupant * ( 350/365 )] * 0,001 = 0,36 m 3 /occupant
Consommation annuelle pour les douches
3douches * [ 10fois/jour * 6L/min * 3min/ douche * ( 350/365)] * 0,001 = 0,86 m 3 /occupant
Consommation annuelle pour les toilettes
10toilettes * [ 20 chasses /jour * 3L/ chasse * (350/365)] * 0,001 = 0,58 m 3 /occupant
Consommation annuelle pour le nettoyage
100nettoyages * [0,01L/m² * 1000m²] * 0,001 = 1,00 m 3 /occupant
Consommation totale annuelle = 2,8 m 3 /occupant
Calculer le total annuel _ consommation d'eau potable dans le bâtiment
Étapes 5 à 7
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 21: B.4.3 – CONSOMMATION D'EAU POTABLE POUR LES USAGES INTÉRIEURS
EXERCER
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 22: B.4.3 – CONSOMMATION D'EAU POTABLE POUR LES USAGES INTÉRIEURS
Un bâtiment existant compte 75 occupants et une surface au sol de 800m 2 . Le bâtiment est occupé 330 jours par an
Données disponibles :
8 WC , avec chasse d'eau moyenne : 3 Litres. Chaque toilette utilisée 20 fois par jour
10 robinets avec 6 litres par minute, 2 minutes par occupant par jour
Pas de douches
50 nettoyages par an et consommation de 0,02L/m²
Calculer la consommation annuelle d'eau potable par occupant
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES