## Slide 1
Module de formation 3
Calcul des critères
d'évaluation
De CARBONE INTRINSÈQUE
SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES
WP5 – Activité 5.1 Système de formation durable MED CITIES

## Slide 2: C.1.1 – CARBONE INTRINSÈQUE
C.1.1 – CARBONE INTRINSÈQUE | 
THÈME | CATÉGORIE
C. Charges environnementales | C.1 Émissions de gaz à effet de serre
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 3
CONTEXTE
C’ est la quantité d'émissions de gaz à effet de serre (GES) générées par tous les processus associés à la production de matériaux de construction, de l'acquisition des matières premières à la fabrication et à l'assemblage des matériaux de construction à la sortie de l'usine).
C.1.1 – CARBONE INTRINSÈQUE
Le carbone intrinsèque est l'empreinte carbone d'un bâtiment avant qu'il ne devienne opérationnel
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 4
CONTEXTE
La plupart des impacts du cycle de vie (plus de 90 %) concernent les émissions du berceau à la porte et les émissions de CO 2 .
Le transport vers le chantier représente environ 7 % de plus, tandis que des montants récurrents seront également ajoutés lors de l'entretien et du remplacement de certains éléments, au besoin.
La démolition finale en fin de vie d'un bâtiment peut représenter environ 1 % des impacts du cycle de vie, selon la gestion des déchets .
C.1.1 – CARBONE INTRINSÈQUE
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 5
CONTEXTE
La métrique utilisée pour le carbone incorporé est le potentiel de réchauffement global (GWP) quantifié en kilogrammes d'équivalent CO 2 (kgCO2eq) puis normalisé par unité de surface au sol (kgCO 2 eq/m 2 ).
La masse « équivalente » ( eq ) de CO 2 est utilisée pour exprimer les impacts équivalents de tous les gaz à effet de serre, y compris le principal contributeur aux émissions de CO
GWP du CO 2 =1 (par définition)
GWP pour le méthane CH 4 = 25 (GWP sur 100 ans est 25 fois celui du CO 2 )
GWP pour le protoxyde d'azote N 2 O = 298 (GWP sur 100 ans est 298 fois celui du CO 2 )
C.1.1 – CARBONE INTRINSÈQUE
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 6
INDICATEUR
Description | Unité | Stade du projet | La source de données
Équivalents de dioxyde de carbone incorporé par surface au sol utile interne | éq CO 2 /m 2 | Conception ____________ Profession | Estimation ____________ Pas en vigueur
C.1.1 – CARBONE INTRINSÈQUE
L'indicateur n'est applicable qu'au stade de la conception .
En cas de construction neuve , l'indicateur doit être calculé en tenant compte de tous les matériaux utilisés pour la construction du bâtiment.
Dans le cas d'un bâtiment existant rénové , l'indicateur doit être calculé en prenant en compte uniquement les matériaux utilisés pour sa rénovation et non ceux préexistants.
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 7: C.1.1 – CARBONE INTRINSÈQUE
OBJECTIF
Promouvoir l'utilisation de matériaux et procédés de construction à faible teneur en carbone intrinseque .
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 8: C.1.1 – CARBONE INTRINSÈQUE
LIMITE ET PORTÉE
La limite d'évaluation est le bâtiment
La portée comprend l'étape de produit du bâtiment, c'est-à-dire . de l'approvisionnement en matières premières à la fabrication. Le périmètre comprend les matériaux de construction hors installations techniques . Tous les éléments de la construction sont pris en compte : fondations, structure portante, enveloppe, dalles.
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 9: C.1.1 – CARBONE INTRINSÈQUE
LIMITE ET PORTÉE
Le périmètre minimal de l'indicateur comprend les parties et éléments de construction suivants :
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES
Pièces du bâtiment | Eléments de construction connexes
Carcasse (sous-structure et suprastructure) | 
Fondation | murs de soutènement de sous-sol sur pieux
Structure porteuse | Carcasse (poutres poteaux et dalles) Murs extérieurs balcons
Eléments non-porteurs | dalle du rez-de-chaussée, cloisons, rampes et escaliers
Façades | Murs extérieurs, pergolas, ouvertures, peinture extérieures enduit et revêtements,
plancher | étanchéité
Parkings | Sous sol

## Slide 10
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES
C.1.1 – CARBONE INTRINSÈQUE
PROCÉDÉ D'ÉVALUATION
Pour calculer la valeur de l'indicateur, il est nécessaire de compiler un Bill of Materials (BoM) qui est un inventaire en masse des différents matériaux (kg) qui composent un bâtiment. La BoM est organisée selon les principaux éléments composant un bâtiment
Le point de départ est le devis quantitatif ( BoQ ) spécifiant les éléments d'un bâtiment (par exemple les fondations, les colonnes). Le BoQ comprend différentes catégories d'éléments, qui peuvent avoir différentes caractéristiques de performance fonctionnelle. BoM diffère d'un BoQ en ce qu'il décrit les différents matériaux (par exemple, le béton, l'acier, l'aluminium ) qui sont contenus dans les différents éléments de construction.
Un BoQ comprend les éléments de construction représentant au moins 99 % de la masse du bâtiment.

## Slide 11
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES
C.1.1 – CARBONE INTRINSÈQUE
PROCÉDÉ D'ÉVALUATION
Les étapes de calcul sont les suivantes :
  Identifiez la composition de base de chaque élément de construction . Une ventilation de ses matériaux constitutifs doit être effectuée. La masse de chaque matériau doit être estimée
  Agréger par matériau. La masse de chaque matériau constitutif doit ensuite être agrégée pour obtenir la masse totale de chaque type de matériau, [kg].
  Calculez le carbone intrinsèque de chaque matériau en multipliant la masse spécifique (cad en kg) par son coefficient de carbone correspondant, [kgCO 2 /kg].
  Additionnez le carbone incorporé de tous les matériaux pour calculer le carbone intrinsèque total du bâtiment , [ kg CO 2 ]
  Calculer la surface au sol intérieure utile totale , [m 2 ]
  Calculez la valeur de l'indicateur comme suit : carbone total intrinsèque du bâtiment (étape 4) / surface au sol intérieure utile totale (étape 5) , [ kgCO 2 / m 2 ] .
kgCO2 / m2 _ _

## Slide 12
C.1.1 – CARBONE INTRINSÈQUE
PROCÉDÉ D'ÉVALUATION
Pour le coefficient carbone , utiliser les coefficients nationaux, s'ils sont disponibles. ou des bases de données internationales, par exemple, (ICE Database ).
Les coefficients sont quantifiés en kilogrammes d'équivalent CO 2 (kgCO 2 eq) par unité de masse (kg) de matériau ou parfois également exprimés par unité de surface de matériau (kgCO 2 eq/m 2 )
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 13: C.1.1 – CARBONE INTRINSÈQUE
RÉFÉRENCES et NORMES
EN 15978 "Durabilité des ouvrages de construction - Évaluation de la performance environnementale des bâtiments - Méthode de calcul"
européenne sur l'analyse du cycle de vie , Commission européenne . https://eplca.jrc.ec.europa.eu/? page_id =86
Base de données ICE , Inventaire du carbone et de l'énergie, Écologie circulaire . https://circularecology.com/embodied-carbon-footprint-database.html _
AIE Evaluation of Embodied Energy and CO2eq for Building Construction (Annexe 57), Agence internationale de l'énergie. http://www.iea-ebc.org/Data/publications/EBC_Annex_57_Results_Overview.pdf _ _
ISO 14040/44 , EN 15804 (Durabilité des ouvrages de construction. Déclarations environnementales de produits. Règles fondamentales pour la catégorie de produits de construction )
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 14: C.1.1 – CARBONE INTRINSÈQUE
EXEMPLE
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 15: C.1.1 – CARBONE INTRINSÈQUE
Calculer les équivalents dioxyde de carbone intrinsèque par surface utile interne d' une maison de 195 m 2
Étapes 1 à 3
TYPE DE MATERIAU | POIDS APPROXIMATIF (kg) De BoQ | CARBONE intrinsèque ( kgCO 2 eq /kg) De la nomenclature | CARBONE intrinsèque ( kgCO 2 eq )
Sols - béton |  |  | 
17,5 Mpa en dalle de plancher avec bardage allégé | 53 184 | 0,124 | 6 595
Fondation en maçonnerie de béton | 1 312 | 0,136 | 178
Acier d'armature pour dalle sur sol et fondation | 789 | 1,99 | 1 570
Sol en vinyl | 2 049 | 3.19 | 6 536
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 16: C.1.1 – CARBONE INTRINSÈQUE
Étapes 1 à 3
TYPE DE MATERIAU | POIDS APPROXIMATIF (kg) De BOQ | CARBONE intrinsèque INTENSITÉ ( kgCO 2 eq /kg) De la nomenclature | CARBONE intrinsèque ( kgCO 2 eq )
Fenêtres et vitrage |  |  | 
en aluminium – peinte en usine | 288 | 9.16 | 2 638
Verre flotté | 450 | 0,91 | 409
revêtement mural |  |  | 
Placage de brique | 13 780 | 0,21 | 2 894
Plaque en fibrociment | 2 940 | 0,554 | 1 629
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 17: C.1.1 – CARBONE INTRINSÈQUE
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES
Calculer le carbone total intrinsèque du bâtiment
+ 1 570 + 6 536 + 2 638 + 409 + 2 894 + 1 629 ) = 27 449 kgCO 2 éq
Étape 4
Étape 5
Étape 6
Surface utile intérieure : 195 m 2
27 449 kgCO 2 éq

=
Carbone intrinsèque total
195 m2
115.1 kgCO 2 éq /m 2
interne utile
surface de plancher
Calculer le total des équivalents de dioxyde de carbone intrinsèque par surface au sol utile interne

## Slide 18: C.1.1 – CARBONE INTRINSÈQUE
EXERCER
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 19: C.1.1 – CARBONE INTRINSÈQUE
Calculer les équivalents de dioxyde de carbone intrinsèque par surface de plancher utile interne d' un nouveau bâtiment de 200 m 2
Étapes 1 à 3
TYPE DE MATERIAU | POIDS APPROXIMATIF (kg) De BoQ | CARBONE intrinsèque ( kgCO 2 eq /kg) De la nomenclature | CARBONE intrinsèque ( kgCO 2 eq )
Sols - béton |  |  | 
17,5 Mpa en dalle de plancher avec bardage allégé | 54 547 | 0,124 | 
Fondation en maçonnerie de béton | 1345 | 0,136 | 
Acier d'armature pour dalle sur sol et fondation | 810 | 1,99 | 
Sol en vinyl | 2 103 | 3.19 | 
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 20: C.1.1 – CARBONE INTRINSÈQUE
Étapes 1 à 3
TYPE DE MATERIAU | POIDS APPROXIMATIF (kg) De BOQ | CARBONE intrinsèque INTENSITÉ ( kgCO 2 eq /kg) De la nomenclature | CARBONE intrinsèque ( kgCO 2 eq )
Fenêtres et vitrage |  |  | 
en aluminium – peinte en usine | 296 | 9.16 | 
Verre flotté | 462 | 0,91 | 
revêtement mural |  |  | 
Placage de brique | 14 133 | 0,21 | 
Plaque en fibrociment | 3 015 | 0,554 | 
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES