## Slide 1
Module de formation 3
Calcul des critères
d'évaluation
des ÉMISSIONS DE GES
SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES
WP5 – Activité 5.1 Système de formation durable MED CITIES

## Slide 2: C.1.2 - ÉMISSIONS DE GES EN FONCTIONNEMENT
C.1.2 – ÉMISSIONS DE GES EN FONCTIONNEMENT | 
THÈME | CATÉGORIE
C. Charges environnementales | C.1 Émissions de gaz à effet de serre
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 3: C.1.2 - ÉMISSIONS DE GES EN FONCTIONNEMENT
Les gaz à effet de serre (GES) constituent un groupe de gaz contribuant au réchauffement climatique et au changement climatique . Le Protocole de Kyoto , un accord environnemental adopté par de nombreuses parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) en 1997 pour freiner le réchauffement climatique, couvre six GES : CO 2 , CH 4 , N 2 O, F-gaz (HFC & PFC) et SF 6
Les convertir en CO 2 équivalents permet de les comparer et de déterminer leurs contributions individuelles et totales aux charges environnementales
CONTEXTE
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 4: C.1.2 - ÉMISSIONS DE GES EN FONCTIONNEMENT
Le potentiel de réchauffement global ( GWP ) a été développé pour permettre la comparaison de l' impact sur le réchauffement global causé par différents gaz .
ARRIÈRE-PLAN
Source GIEC
X
Pour le calcul de l'équivalent CO 2 , les émissions de ces gaz sont évaluées en termes d' émissions d'équivalent CO 2 ; Par définition,
GWP pour le CO 2 = 1
GWP pour le méthane CH 4 = 25 (GWP sur 100 ans est 25 fois celui du CO 2 )
GWP pour le protoxyde d'azote N 2 O = 298 (GWP sur 100 ans est 298 fois celui du CO 2 )
Le GWP est une mesure relative de la quantité d'énergie qui peut être piégée dans l'atmosphère sur un horizon temporel donné par une masse de gaz par rapport à la même masse de dioxyde de carbone (CO 2 ). Un GWP plus élevé signifie un effet de réchauffement plus important dans cette période de temps (par exemple 20, 100 ans ).
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 5: C.1.2 - ÉMISSIONS DE GES EN FONCTIONNEMENT
Chaleur et froid
urbains
Combustibles
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES
CONTEXTE
L' énergie thermique est fournie au bâtiment sous forme de chaleur/froid à partir des systèmes de district et du combustible . Il s'agit de l'énergie par « porteur » fournie au bâtiment, pour satisfaire les usages à l'intérieur du bâtiment (par exemple chauffage , refroidissement, ventilation, eau chaude sanitaire).
L'« énergie fournie » est mesurée par les services publics
La combustion de combustibles dans un bâtiment (par exemple, la combustion de gaz pour le chauffage des locaux) entraîne des émissions.
Les centrales de chauffage/refroidissement urbains peuvent également brûler des combustibles pour générer du chauffage/refroidissement qui est transmis et livré aux bâtiments.
GES
GES
Émissions directes

## Slide 6: C.1.2 - ÉMISSIONS DE GES EN FONCTIONNEMENT
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES
CONTEXTE
Source GIEC
L'« énergie fournie » est mesurée par les services publics
L'électricité du réseau est livrée au bâtiment pour satisfaire les usages dans le bâtiment (par exemple, chauffage , refroidissement, ventilation , eau chaude sanitaire , éclairage, auxiliaires)
Plusieurs centrales électriques brûlent encore des combustibles fossiles pour produire de l'électricité qui est transmise par le réseau et livrée aux bâtiments
GES
Émissions directes
Combustibles fossiles
42%
L'avenir est à l'électricité verte

## Slide 7: C.1.2 - ÉMISSIONS DE GES EN FONCTIONNEMENT
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES
CONTEXTE
Source GIEC
L'« énergie fournie » est mesurée par les services publics
Émissions indirectes
les impacts environnementaux proviennent également de l'extraction et de l'exploitation des combustibles fossiles, du transport, de la transformation (par exemple, le raffinage)
Par exemple, les émissions indirectes de la production de pétrole en amont représentent environ 20 % des émissions totales de GES
Source : ARC Financial Corp. « Crude Oil Investing in a Carbon Constrained World », février 2016.
Réf : Jackie Forrest, www.arcenergyinstitute.com

## Slide 8: C.1.2 - ÉMISSIONS DE GES EN FONCTIONNEMENT
CONTEXTE
Source GIEC
L' intensité des GES pour les carburants et autres formes d'énergie (par exemple l'électricité) est exprimé en termes de masse d'équivalent dioxyde de carbone par unité d'énergie du carburant ( kgCO 2 eq/kWh )
Source : GIEC
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 9: C.1.2 - ÉMISSIONS DE GES EN FONCTIONNEMENT
Description | Unité | Stade du projet | La source de données
Émissions en équivalent CO 2 par surface utile intérieure et par an | kg CO 2 éq./m 2 /an | Conception ____________ Occupation | Estimation ____________ Estimation
INDICATEUR
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 10: C.1.2 - ÉMISSIONS DE GES EN FONCTIONNEMENT
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES
OBJECTIF
Minimiser les émissions totales de gaz à effet de serre provenant de l'exploitation des bâtiments.
-22%
- 1 265 millions de tonnes d'éq. CO
-20% -40%
Emissions « GES » 1990-2015
Répartition des émissions EU par source 2015

## Slide 11: C.1.2 - ÉMISSIONS DE GES EN FONCTIONNEMENT
LIMITE ET PORTÉE
La limite d'évaluation est le bâtiment.
Le périmètre de l'indicateur comprend la phase d'utilisation du bâtiment et inclut les émissions en rapport aux utilisations finales de l'énergie suivantes , également appelées services techniques du bâtiment :
chauffage,
refroidissement ,
aération ,
eau chaude
éclairage ,
auxiliaires
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 12: C.1.2 - ÉMISSIONS DE GES EN FONCTIONNEMENT
PROCÉDÉ D'ÉVALUATION
Les calculs de la contribution d'un bâtiment au réchauffement climatique tout au long de son cycle de vie sont normalisés par la norme ISO 14067 .
La norme ISO 14040 sur l'analyse du cycle de vie (ACV) fournit également une référence générale principale.
C'est ce qu'on appelle aussi une évaluation de l'empreinte carbone ou une mesure du carbone tout au long de la vie .
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 13: C.1.2 - ÉMISSIONS DE GES EN FONCTIONNEMENT
MÉTHODE D'ÉVALUATION – Facteurs d'émission
Les facteurs d'émission sont des coefficients qui quantifient les émissions par unité d' utilisation d'énergie .
CO2 _ les émissions sont calculées pour chaque vecteur énergétique en multipliant la consommation d'énergie finale par l' émission correspondante.
L' unité de déclaration des émissions est le kg CO 2 équivalent qui inclut le CO 2 émissions et autres GES (comme le CH 4 et N 2 O ).
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 14: C.1.2 - ÉMISSIONS DE GES EN FONCTIONNEMENT
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES
MÉTHODE D'ÉVALUATION – Facteurs d'émission standard (GIEC)
Les facteurs d'émission standard , conformes aux principes du GIEC, couvrent toutes les émissions de CO 2 dues à la consommation d'énergie des bâtiments sur le territoire de l' autorité locale.
Combustion directe de carburant dans les bâtiments (par exemple, chauffage des locaux)
Indirect via la combustion de carburant associée à la production d'électricité ou à l'utilisation de chauffage/froid urbain dans la zone
Les facteurs d'émission standard sont basés sur la teneur en carbone de chaque combustible
Source : Convention des Maires - annexe technique au modèle SEAP
Peut utiliser des facteurs d'émission nationaux/locaux officiels, le cas échéant

## Slide 15: C.1.2 - ÉMISSIONS DE GES EN FONCTIONNEMENT
MÉTHODE D'ÉVALUATION – Facteurs d'émission ACV
Les facteurs d'émission ACV tiennent compte des émissions de GES de CO 2 et d'autres gaz ( CH 4 et N 2 O ) et le cycle de vie global du vecteur énergétique , c'est-à-dire comprennent les émissions qui ont lieu en dehors de l'endroit où le combustible est utilisé:
Émissions de la combustion finale
Émissions en amont de la chaîne d'approvisionnement
Peut utiliser des facteurs d'émission nationaux/locaux officiels, le cas échéant
Source : Convention des Maires - annexe technique au modèle SEAP
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 16: C.1.2 - ÉMISSIONS DE GES EN FONCTIONNEMENT
MÉTHODE D'ÉVALUATION – Facteurs d'émission d'électricité
Les facteurs d'émission pour la production d'électricité dépendent du mix énergétique pour la production d'électricité
L'électricité consommée dans une municipalité donnée provient généralement de différentes centrales situées à l'intérieur ou à l'extérieur de la municipalité.
Les flux physiques d'électricité traversent les frontières et varient en fonction de l'utilisation des énergies renouvelables, de la situation du marché de l'énergie, des importations/exportations, etc.
Utiliser un facteur d'émission national qui reflète la moyenne de CO 2 éq. émissions liées à la production nationale d'électricité
Source : www.electricitymap.org
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 17: C.1.2 - ÉMISSIONS DE GES EN FONCTIONNEMENT
MÉTHODE D'ÉVALUATION – Facteurs d'émission d'électricité
Source : Convention des Maires - annexe technique au modèle SEAP
Les facteurs d'émission pour la production d'électricité dépendent du mix énergétique
Les facteurs d'émission nationaux fluctuent d'une année à l'autre en raison du mix énergétique utilisé pour la production d'électricité
Utiliser un facteur d'émission national qui reflète la moyenne de CO 2 éq. émissions liées à la production nationale d'électricité
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES
Electricité Verte |  | 
Source d'électricité | facteur d'émission standard (tCO2/Mwhe) | facteur d'émission LCA (tCO2-eq/Mwhe)
Système solaire PV | 0 | 0,020-0,050
Eolien | 0 | 0,007
Hydraulique | 0 | 0,024

## Slide 18: C.1.2 - ÉMISSIONS DE GES EN FONCTIONNEMENT
MÉTHODE D'ÉVALUATION – Facteurs d'émission de chaleur/froid
Source : Convention des Maires - annexe technique au modèle SEAP
Les facteurs d'émission pour le chauffage ou le froid urbain vendu /distribué en tant que marchandise aux utilisateurs finaux au sein de l'autorité locale sont calculés comme suit
Si une partie du chauffage/froid urbain produit dans la collectivité locale est exportée, la part correspondante des émissions de CO 2 est déduite du calcul
Si le chauffage/froid urbain est importé d'une centrale située en dehors de la collectivité, alors la part des émissions de CO 2 de cette centrale qui correspond à la consommation sur le territoire de la collectivité est prise en compte dans le calcul
Exemple pour la chaleur; pareil pour le froid
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 19: C.1.2 - ÉMISSIONS DE GES EN FONCTIONNEMENT
Les étapes de calcul pour les nouveaux bâtiments (de conception) sont les suivantes :
Calculer la surface de plancher intérieure du bâtiment , [m 2 ]
Calculer la quantité annuelle de chaque carburant (par exemple litres de pétrole, mètres cubes de gaz naturel ) livré au bâtiment pour ses services techniques ou utilisé par la cogénération, le cas échéant, au cours d'une année typique , selon les normes CEN qui prennent en charge l'EPBD. Voir aussi B.1.2
Les combustibles peuvent être utilisés pour la combustion (par exemple, utiliser du mazout ou du gaz naturel pour le chauffage des locaux) ou la cogénération pour générer de la chaleur utile (et de l'électricité, voir ci-dessous)
3. Utiliser l' ACV CO 2 éq. facteurs d'émission pour chaque combustible afin de convertir les unités d'énergie en éq . CO 2 . masse , [kg CO 2 eq .]
4. intensité totale des GES pour tous les combustibles, [kg CO 2 eq./ m 2 / an ]
MÉTHODE D'ÉVALUATION – ÉTAPE DE CONCEPTION ( Carburants )
Combustibles
E carburants =
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 20: C.1.2 - ÉMISSIONS DE GES EN FONCTIONNEMENT
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES
Calculer l' électricité annuelle livré au bâtiment pour couvrir la demande de ses prestations techniques sur une année type . Pour plus d'informations, voir l'indicateur B.1.3
Utiliser l'ACV CO 2 eq. facteurs d'émission pour l'électricité afin de convertir les unités d'énergie en éq . CO 2 . masse , [kg CO 2 eq.]
Calculer l' intensité des GES provenant de l'électricité, [kg CO 2 eq./ m 2 / an ]
MÉTHODE D'ÉVALUATION – ÉTAPE DE CONCEPTION ( Électricité )
Électricité

## Slide 21: C.1.2 - ÉMISSIONS DE GES EN FONCTIONNEMENT
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES
Calculer l' énergie totale annuelle fournie au bâtiment à partir d'un réseau de chauffage/refroidissement urbain pour couvrir la demande de ses services techniques sur une année typique , selon les normes CEN qui prennent en charge l'EPBD
Utiliser l'ACV CO 2 eq. facteurs d'émission pour le chauffage ou le froid urbain afin de convertir les unités d'énergie en éq . CO 2 . masse , [kg CO 2 eq.]
Calculer l' intensité des GES du chauffage ou du froid urbain, [kg CO 2 eq./ m 2 / an ]
MÉTHODE D'ÉVALUATION – PHASE DE CONCEPTION (Chaud/Froid )
Chaleur/Froid

## Slide 22: C.1.2 - ÉMISSIONS DE GES EN FONCTIONNEMENT
Additionnez toutes les intensités calculées pour calculer l' intensité totale des GES , [kg CO 2 eq./ m 2 / an ]
MÉTHODE D'ÉVALUATION – PHASE DE CONCEPTION (Totale )
Total
Combustibles
Electricité
Chaud/froid
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 23: C.1.2 - ÉMISSIONS DE GES EN FONCTIONNEMENT
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES
Les étapes de calcul pour les bâtiments existants sont les suivantes :
Calculer la surface de plancher utile intérieure des bâtiments (utiliser des plans d'étage ou mesurer), [m 2 ]
Calculez la quantité annuelle de chaque combustible (par exemple litres de mazout, mètres cubes de gaz naturel) livré à l'immeuble pour ses services techniques , en utilisant une valeur moyenne sur 3 ans , à partir du suivi, des factures ou des services publics . Voir aussi B.1.2
Convertir la quantité de combustibles en énergie thermique en utilisant leurs pouvoirs calorifiques inférieurs, [kWh]
Utiliser l' ACV CO 2 éq. facteurs d'émission pour chaque combustible afin de convertir les unités d'énergie en éq . CO 2 . masse , [kg CO 2 eq .]
Calculer l' intensité totale des GES de tous les combustibles, [kg CO 2 eq./ m 2 / an ]
MÉTHODE D'ÉVALUATION – ÉTAPE D'OCCUPATION (Combustibles )
E carburants =
Combustibles

## Slide 24: C.1.2 - ÉMISSIONS DE GES EN FONCTIONNEMENT
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES
MÉTHODE D'ÉVALUATION – ÉTAPE D'OCCUPATION (Électricité )
Calculer l' électricité annuelle livré à l'immeuble pour couvrir la demande de ses prestations techniques , en utilisant une valeur moyenne sur 3 ans , à partir du suivi (par exemple BEMS) qui fournit les données nécessaires pour les utilisations finales spécifiques . Voir aussi B.1.3
Peut également utiliser les données des factures d'électricité ou des services publics ; Utilisez une valeur moyenne sur 3 ans ; Déségrégez les données pour différentes utilisations finales avec les résultats de l'enquête. Voir aussi B.1.3
Utiliser l' ACV CO 2 éq. facteurs d'émission pour l'électricité afin de convertir les unités d'énergie en éq. CO 2 . masse , [kg CO 2 eq.]
Calculer l'intensité des GES provenant de l'électricité, [kg CO 2 eq./ m 2 / an ]
Électricité

## Slide 25: C.1.2 - ÉMISSIONS DE GES EN FONCTIONNEMENT
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES
MÉTHODE D'ÉVALUATION – ÉTAPE D'OCCUPATION (Chaud/Froid )
Calculez l' énergie totale annuelle fournie au bâtiment à partir d'un réseau de chauffage/refroidissement urbain pour couvrir la demande de ses services techniques, en utilisant une valeur moyenne sur 3 ans , à partir des factures ou des services publics, ou utilisez les valeurs de l'indicateur B.1.2
Utiliser l' ACV CO 2 éq. facteurs d'émission pour le chauffage/froid urbain afin de convertir les unités d'énergie en éq. CO 2 . masse , [kg CO 2 eq.]
Calculer l'intensité des GES du chauffage/froid urbain, [ kg CO 2 eq./ m 2 / an ]
Chaleur/Froid

## Slide 26: C.1.2 - ÉMISSIONS DE GES EN FONCTIONNEMENT
MÉTHODE D'ÉVALUATION – ÉTAPE D'OCCUPATION (Totale )
Additionnez toutes les intensités calculées pour calculer l' intensité totale des GES , [kg CO 2 eq./ m 2 / an ]
Total
Combustibles
Electricité
Chaud/froid
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 27: C.1.2 - ÉMISSIONS DE GES EN FONCTIONNEMENT
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES
MÉTHODE D'ÉVALUATION – ÉTAPE D'OCCUPATION
ous ici
Q carburant, je = quantité totale de consommation annuelle de carburant du ième combustible ( par exemple m 3 pour le gaz ou l pour le fioul)
PCI i = pouvoir calorifique inférieur du i-ième combustible (ex. kWh th /m 3 ou kWh th / l )
k em,i = ACV CO 2 éq. facteur d'émission du ième combustible (kg CO 2 eq./ kWh th )
Q el = quantité totale d' énergie électrique annuelle du réseau ( kWh e )
k em = ACV CO2 éq. facteur d'émission de l'énergie électrique du réseau (kg CO 2 eq . / kWh e )
Q dc = quantité totale d'énergie annuelle provenant du chauffage/refroidissement urbain ( kWh th )
k em,dhc = ACV CO2 éq. facteur d'émission de l'énergie du chauffage/refroidissement urbain (kg CO 2 eq. / kWh th )
Un toi = surface de plancher intérieure utile (m 2 )
Chaleur/Froid

## Slide 28: C.1.2 - ÉMISSIONS DE GES EN FONCTIONNEMENT
RÉFÉRENCES et NORMES
EN 15603 - Performance énergétique des bâtiments - Consommation énergétique globale et définition des cotes énergétiques
ISO 14067 :2013 - Gaz à effet de serre -- Empreinte carbone des produits -- Exigences et lignes directrices pour la quantification et la communication. Genève : Organisation internationale de normalisation.
Niveau(x ) Partie 1-2 – Version bêta. Bruxelles : Commission européenne. https://environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy/levels_en _
Directive (UE) 2015/652 définissant les méthodes de calcul et les exigences en matière de déclaration conformément à la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la qualité de l'essence et des carburants diesel.
GIEC : 2014. Cinquième rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Genève, Suisse.
JRC : 2013. Comment développer un plan d'action pour l'énergie durable (PAED) dans les pays partenaires du sud de la Méditerranée, JRC88817. Centre commun de recherche, Commission européenne.
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 29: C.1.2 - ÉMISSIONS DE GES EN FONCTIONNEMENT
EXEMPLE - PHASE DE CONCEPTION
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 30: C.1.2 - ÉMISSIONS DE GES EN FONCTIONNEMENT
Un nouvel immeuble de bureaux est conçu en Grèce avec un système HVAC central desservi par des pompes à chaleur à haut rendement. L'électricité est le seul vecteur énergétique utilisé dans le bâtiment.
Données disponibles : La surface intérieure utile est de 2 995,8 m 2 . L' intensité d'utilisation de l'énergie électrique (IUE) annuelle calculée pour ses services techniques (c'est-à-dire le chauffage, le refroidissement, la ventilation, l'eau chaude sanitaire, l'éclairage, les auxiliaires) est de 85,2 kWh e /m 2 de surface utile par an.
Calculer l'intensité totale des GES de l'ACV, en étudiant la possibilité de se connecter à deux fournisseurs d'énergie différents
    Réseau électrique national principal
    photovoltaïque à proximité avec une capacité suffisante pour couvrir les charges du bâtiment
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 31: C.1.2 - ÉMISSIONS DE GES EN FONCTIONNEMENT
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES
La demande annuelle d'électricité du bâtiment pour ses services techniques (c.-à-d. CVC , eau chaude sanitaire, éclairage , auxiliaires) est
85,2 kWh e /m 2  2995,8 m 2 = 255 242,2 kWh e
Facteurs d'émission ACV pour les deux options :
1. Connecté au réseau principal : 1,167 kgCO 2 eq./ kWh e
2. Connecté au nouveau PV solaire : 0,02 kgCO 2 eq ./ kWh e
Source : Convention des Maires - annexe technique au modèle SEAP
Utiliser la valeur inférieure pour
une nouvelle installation
Étape 1
surface intérieure utile du bâtiment est de 2 995,8 m 2 .
Étapes 2 à 4
Étape 5
Le bâtiment n'utilise pas de carburant pour ses services techniques
Étape 6
Source d'électricité | facteur d'émission standard (tCO2/Mwhe) | Facteur d'émission LCA(tCO2/Mwhe)
Solaire PV | 0 | 0,020-0,050
Eolien | 0 | 0,007
Hydraulique | 0 | 0,024

## Slide 32: C.1.2 - ÉMISSIONS DE GES EN FONCTIONNEMENT
GES (Électricité)
1 . E= = 99,4 kgCO 2 éq. /m 2 /an
2. E= = 1,7 kgCO 2 éq./m 2 / an
Puisque l'IUE pour l'électricité était disponible, on peut directement utiliser ces données pour les calculs
1 . E = 85,2  1,167 = 99,4 kgCO 2 eq./m 2 /an
2 . E= 85,2  0,02 = 1,7 kgCO 2 éq./m 2 /an
Étape 7
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 33: C.1.2 - ÉMISSIONS DE GES EN FONCTIONNEMENT
Étapes 8 à 10
Étape 11
Le bâtiment n'utilise pas le réseau de chauffage/refroidissement urbain pour ses services techniques
intensité totale des GES de l'ACV ( kg CO 2 eq./m 2 / an )
1. E= 99,4 kgCO 2 éq./m 2 /an
2. E= 1,7 kgCO 2 éq./m 2 /an
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 34: C.1.2 - ÉMISSIONS DE GES EN FONCTIONNEMENT
EXEMPLE - ÉTAPE
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 35: C.1.2 - ÉMISSIONS DE GES EN FONCTIONNEMENT
Un immeuble de bureaux existant situé à Athènes utilise deux vecteurs énergétiques différents. Le bâtiment est raccordé au réseau électrique principal et dispose d'un système de chauffage central utilisant une chaudière au fioul, avec ventilation mécanique par évacuation. Chaque espace de bureau est équipé d'une pompe à chaleur locale à unité séparée pour le refroidissement. L'eau chaude sanitaire est servie avec des chauffe-eau électriques locaux à débit continu (
Données disponibles : Le gestionnaire de l'immeuble a fourni les plans d'étage et la consommation d'énergie annuelle sur plusieurs années. Les quantités de fioul correspondent au total des commandes de fioul livrées au bâtiment chaque année . Les données sur la consommation d'électricité ont également été extraites des factures d'électricité qui correspondent à la demande totale d'énergie électrique du bâtiment pour toutes les utilisations finales du bâtiment au cours de l' année correspondante.
Calculer l'intensité totale des GES de l'ACV, c'est-à-dire les émissions d'équivalent CO 2 .
Identifier la source principale des émissions annuelles
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 36: C.1.2 - ÉMISSIONS DE GES EN FONCTIONNEMENT
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES
 | 2015 | 2016 | 2017
Pétrole ( l ) | 50 500 | 43 900 | 48 100
Électricité ( kWh e ) | 451 155 | 399 321 | 420 233
Quantité annuelle de combustibles et d'électricité livrée au bâtiment
Plan d'étage typique
Les plans d'étage ont été vérifiés lors d'un court audit énergétique du bâtiment et peuvent être utilisés pour estimer la surface de plancher utile du bâtiment
Données disponibles

## Slide 37: C.1.2 - ÉMISSIONS DE GES EN FONCTIONNEMENT
Calculer la surface utile du bâtiment
Utilisez les plans d'étage disponibles qui ont été examinés et confirmés pour se conformer au bâtiment existant lors d'un court audit énergétique.
Utilisez les cotes internes. Exclure de l'exercice de mesurage les surfaces de plancher non visées (voir Niveaux)
de plancher intérieure utile : 4 915,1 m 2
Plancher typique
Étape 1
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 38: C.1.2 - ÉMISSIONS DE GES EN FONCTIONNEMENT
Calculer la quantité des différents vecteurs énergétiques pour les services techniques du bâtiment
COMBUSTIBLES
HUILE
Utilisé pour le chauffage des locaux
Supposons que la quantité de mazout livrée au bâtiment est effectivement utilisée au cours de l'année civile pour ses services techniques (chauffage des locaux)
Calculez la moyenne sur trois ans : lt
Quantité annuelle moyenne de carburant : 47 500 litres d'huile
Étape 2
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 39: C.1.2 - ÉMISSIONS DE GES EN FONCTIONNEMENT
inférieur du mazout Fioul PCI = 9,9 kWh th / lt (voir B1.2)
Facteurs d'émission ACV pour le mazout
ACV Intensité GES des carburants ( kg CO 2 eq./m 2 / an )
k em, huile = 0,305 kg CO 2 éq./ kWh th
Source : Convention des Maires - annexe technique au modèle SEAP
Étape 3
Étape 4
Quantité de carburant : 47 500 litres
9,9 kWh/ l
Calculer le contenu énergétique du carburant (pétrole)
=
Étape 5
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES
470,250 kWhth

## Slide 40: C.1.2 - ÉMISSIONS DE GES EN FONCTIONNEMENT
ÉLECTRIRCITÉ
Calculez la moyenne sur trois ans : kWh e
Total annuel moyen électricité du réseau principal : 423 570 kWh e
Calculer l'électricité utilisée par les services techniques du bâtiment concernés à l'aide de simulations calibrées ou utiliser une ventilation type ( voir B.1.3)
Étape 6
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 41: C.1.2 - ÉMISSIONS DE GES EN FONCTIONNEMENT
Répartition de la demande d'électricité issue de l'audit énergétique
Prestations techniques du bâtiment dans le cadre :
chaude sanitaire (2,7 %) + Éclairage (36,5 %) + Auxiliaires, pompes , etc. (3,8 %) = 78,1 % de l'électricité totale de l' espace est couverte par le combustible du système
annuelle moyenne pour les services techniques du bâtiment du réseau principal : 423 570 kWh e  78,1 % = 330 808 kWh e
Chart: 
| Refroidissement | Auxiliaires | ventilation | Eau chaude | Equipement bureautique | Ascenceurs | Eclairage
 | 21.9 | 3.8 | 13.2 | 2.7 | 17.8 | 4.1 | 36.5
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 42: C.1.2 - ÉMISSIONS DE GES EN FONCTIONNEMENT
l'intensité des GES de l'ACV à partir de l'électricité (kg CO 2 eq./m 2 / an )
k em, je = 1,167 kg éq CO 2 . / kWh e
Source : Convention des Maires - annexe technique au modèle SEAP
Étape 7
Facteurs d'émission ACV pour l'électricité du réseau
Étape 8
=
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 43: C.1.2 - ÉMISSIONS DE GES EN FONCTIONNEMENT
Étape 12
Étape 11
Le bâtiment n'utilise pas le réseau de chauffage/refroidissement urbain pour ses services techniques
Étape 9
Calculer l' intensité totale des GES de l'ACV
Contributions aux émissions annuelles
Carburant : 27 %
Électricité : 73 % Principale source d'émissions annuelles (dépend du facteur d'émission national de l'ACV )
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 44: C.1.2 - ÉMISSIONS DE GES EN FONCTIONNEMENT
EXERCER
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 45: C.1.2 - ÉMISSIONS DE GES EN FONCTIONNEMENT
Un immeuble de bureaux à ventilation naturelle situé à Athènes est desservi par un système de chauffage central au gaz et est connecté au réseau électrique principal. Des pompes à chaleur locales sont utilisées pour le refroidissement et l'eau chaude domestique est servie avec des chauffe-eau électriques locaux à débit continu ( sans réservoir ).
Données disponibles : Le gestionnaire de l'immeuble a fourni les plans d'étage , les consommations mensuelles de carburant et d'énergie électrique à partir des factures d'énergie et un suivi sur plusieurs années. Les données d'électricité correspondent à la demande totale d'énergie électrique du bâtiment pour tous ses usages finaux.
Utilisez les données suivantes pour résoudre l'exercice
Calculer l'intensité totale des GES de l'ACV, c'est-à-dire les émissions d'équivalent CO 2 .
Identifier la source principale des émissions annuelles
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 46: C.1.2 - ÉMISSIONS DE GES EN FONCTIONNEMENT
Plans d'étage
de plancher intérieure utile = 416 m 2
Données disponibles
Sous-sol
RDC
1er Etage
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 47: C.1.2 - ÉMISSIONS DE GES EN FONCTIONNEMENT
Consommation de gaz naturel (m 3 )
 | Mois | 2015 | 2016 | 2017
 | Janvier | 686.9 | 809.5 | 959.9
 | Février | 713.0 | 868.5 | 1019.0
 | Mars | 545.1 | 750,0 | 868.5
 | Avril | 211.1 | 300.6 | 217.7
 | Peut | 0.0 | 0.0 | 0.0
 | Juin | 0.0 | 0.0 | 0.0
 | Juillet | 0.0 | 0.0 | 0.0
 | Août | 0.0 | 0.0 | 0.0
 | Septembre | 0.0 | 0.0 | 0.0
 | Octobre | 41.1 | 463.4 | 86,4
 | Novembre | 311.4 | 551.8 | 201.9
 | Décembre | 718.2 | 930.7 | 566.1
Données disponibles
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 48: C.1.2 - ÉMISSIONS DE GES EN FONCTIONNEMENT
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES
 | Mois | 2015 | 2016 | 2017
 | Janvier | 3041.1 | 1992.6 | 2811.4
 | Février | 2696.0 | 1861.8 | 2494.3
 | Mars | 2884.7 | 1869.7 | 2582.8
 | Avril | 2633.4 | 2014.5 | 2317.1
 | Peut | 2502.5 | 2407.7 | 2475.9
 | Juin | 3703.5 | 2146.4 | 2438.4
 | Juillet | 4258.1 | 2448.4 | 3164.8
 | Août | 4388.8 | 2487.7 | 3299.3
 | Septembre | 2980.2 | 2419.6 | 3138.6
 | Octobre | 2409.9 | 1898.4 | 1916.7
 | Novembre | 2239.1 | 1530.1 | 1960.7
 | Décembre | 2543.1 | 1676.9 | 1749.5
Consommation d'électricité ( kWh e )
Données disponibles