## Slide 1
Module de formation 3
Calcul des critères
d'évaluation
De CONCENTRATION COVT
SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES
WP5 – Activité 5.1 Système de formation durable MED CITIES

## Slide 2: D.1.2 CONCENTRATION COVT
D.1.2 - CONCENTRATION COVT | 
THEME | CATÉGORIE
D. Qualité de l'environnement intérieur | D.1 Qualité de l'air intérieur et ventilation
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 3: D.1.2 CONCENTRATION COVT
CONTEXTE
Les composés organiques volatils (COV) désignent tout composé de carbone, à l'exclusion du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone, de l'acide carbonique, des carbures ou carbonates métalliques et du carbonate d'ammonium, qui participe aux réactions photochimiques atmosphériques .
Les COV sont la principale source de mauvaise qualité de l'air intérieur, ce qui peut affecter la vie quotidienne d'une personne .
Les COV sont soupçonnés d'être l'une des principales causes du syndrome des édifices malsains (SBS)
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 4: D.1.2 CONCENTRATION COVT
CONTEXTE
Effets des COVT |  | 
Confort personnel | Perception de la propreté | Santé
Des niveaux élevés de COV peuvent causer des maux de tête et des irritations Certaines personnes, en particulier les enfants, ont une plus grande sensibilité | Les mauvaises odeurs et l'air vicié peuvent être perçus comme un manque de propreté et mettre les gens mal à l'aise Les gens peuvent perdre la capacité de percevoir les odeurs s'ils sont fréquemment exposés aux odeurs | Certains COV sont cancérigènes (ex. formaldéhyde) Certains COV sont irritants à des niveaux normaux (par exemple le toluène)
Source : https://www.renesas.com/us/en/document/whp/overview-tvoc-and-indoor-air-quality

## Slide 5: D.1.2 CONCENTRATION COVT
Selon des données empiriques issues de mesures sur le terrain
Source : P. Wargocki , À la recherche d'indices définissant la qualité de l'air intérieur. Qu'est-ce qu'une approche raisonnable ?, webinaire sur la QAI - qualité de l'air intérieur et mesures de la QAI, Air infiltration and Ventilation Center - A IVC, 2017.
https://www.aivc.org/sites/default/files/05_Wargocki_2017_AIVC_Workshop_Brussels.pdf _
courante en COV dans les bâtiments est inférieure à 1 . 0μg/ m3
La concentration maximale ne doit pas dépasser 300mg/m 3
1 PPM = 1 000 microgrammes par mètre cube
Concentration maximale pour différentes catégories :
100mg/ m3 pour Alcanes
50mg / m3 pour Aromatiques
30mg / m3 pour Terpène
20mg
30mg / m3 pour les halocarbures
50mg / m3 pour les carboxyles
CONTEXTE
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 6: D.1.2 CONCENTRATION COVT
INDICATEUR
Description | Unité | Stade du projet | La source de données
Concentration de COVT dans l'air intérieur | μg / m 3 | Conception ____________ Occupation _ | Sans objet ____________ Des mesures
L'indicateur n'est applicable que dans une phase post-achèvement d'un bâtiment, avant l' occupation
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 7: D.1.2 CONCENTRATION COVT
OBJECTIF
Faciliter l'évaluation de la qualité de l'air intérieur.
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 8: D.1.2 CONCENTRATION COVT
DESCRIPTION
Cet indicateur mesure l'un des dangers potentiels les plus importants pour la santé humaine pouvant avoir un impact sur l'air intérieur, les composés organiques volatils totaux (COVT).
Dans un bâtiment moderne et étanche à l'air , les sources d'émissions directes les plus importantes liées aux matériaux et produits de construction et aux autres matériaux de finition du bâtiment peuvent provenir de :
- peintures et vernis,
- ameublement textile,
- revêtements de sol,
- les adhésifs et mastics associés, et matériaux de finition qui incorporent des panneaux de particules
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 9: D.1.2 CONCENTRATION COVT
LIMITE ET PORTÉE
La limite est le bâtiment .
Les instruments à utiliser pour la mesure peuvent varier en fonction du polluant nécessaire à évaluer. Dans la plupart des cas, des détecteurs de COV sont utilisés, situés sur un trépied à une hauteur de 1,5 mètre .
Il est recommandé d'effectuer la mesure pendant une période suffisante pour établir la tendance du niveau de concentration des COVT (pas moins d'une semaine).
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 10: D.1.2 CONCENTRATION COVT
LIMITE ET PORTÉE
le COVT doivent être mesurés dans tous les espaces ayant des fonctions caractéristiques ( par exemple, espaces de bureaux, salle de réunion, cafétéria), des orientations différentes (par exemple, du côté d'une façade donnant sur la rue), et des étages (par exemple, premier, intermédiaire et dernier étage).
La valeur de l'indicateur pour le bâtiment est ensuite calculée comme une moyenne pondérée des mesures correspondantes
Pour chaque polluant mesuré, l'augmentation quantitative de la valeur de l'air intérieur par rapport à la valeur de l'air extérieur doit être vérifiée.
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 11: D.1.2 CONCENTRATION COVT
MÉTHODE D'ÉVALUATION – PHASE APRÈS L'ACHÈVEMENT/EN COURS D'UTILISATION
Les étapes de calcul sont les suivantes :
Calculer la concentration en COVT dans chaque espace caractéristique sélectionné, [ μ g/ m 3 ]
Calculer la surface au sol intérieure de chaque espace caractéristique , [m 2 ]
Calculer la surface au sol intérieure totale de tous les espaces caractéristiques sélectionnés , [ m 2 ]
Sommez le produits des concentrations de COVT mesurées dans chaque espace caractéristique multiplié par la surface au sol correspondante
Calculer la valeur pondérée de la concentration en COVT pour le bâtiment comme le rapport de la somme des produits de la concentration en COVT (étape 4) à la surface de plancher intérieure totale des espaces caractéristiques sélectionnés ( étape 3) , [ μg / m 3 ] .
.
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 12: D.1.2 CONCENTRATION COVT
RÉFÉRENCES et NORMES
Niveau(x ) (le cadre européen pour les bâtiments durables) indicateur 4.1 : Qualité de l'air intérieur. Document élaboré par la Commission européenne - Centre commun de recherche, janvier 2021 .
EN 16516 : produits de construction : Evaluation des rejets de substances dangereuses - Détermination des émissions dans l'air intérieur.
ISO 16000-6:2021 - Air intérieur — Partie 6: Détermination des composés organiques (VVOC, VOC, SVOC) dans l' air intérieur et de la chambre d'essai par échantillonnage actif sur tubes sorbants, désorption thermique et chromatographie en phase gazeuse utilisant MS ou MS FID
CEN 15251 (Paramètres d'entrée environnementaux intérieurs pour la conception et l'évaluation de la performance énergétique des bâtiments concernant la qualité de l'air intérieur, l'environnement thermique, l'éclairage et l'acoustique)
EN 16798-1:2017 - Performance énergétique des bâtiments - Partie 1 : Paramètres d'entrée environnementaux intérieurs pour la conception et l'évaluation de la performance énergétique des bâtiments concernant la qualité de l'air intérieur, l'environnement thermique, l'éclairage et l'acoustique - Module M1-6 (révision de l'EN 15251 ) . Bruxelles : Comité européen de normalisation .
C. _ Laffarfue , C. Reinhard , S. Mason , Harmonisation des tests d'émissions de COV en Europe – la nouvelle norme CEN/TS 16516, International Society of Indoor Air Quality and Climate
.
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 13: D.1.2 CONCENTRATION COVT
Norme ASHRAE 189.1 - Conception de bâtiments écologiques à haute performance . https://www.ashrae.org/technical-resources/standards-and-guidelines/read-only-versions-of-ashrae-standards _ _
RÉFÉRENCES et NORMES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 14: D.1.2 CONCENTRATION COVT
EXEMPLE
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 15: D.1.2 CONCENTRATION COVT
Dans un bâtiment existant d' une surface de plancher intérieure de 500 m 2 , des mesures de concentrations en COVT ont été réalisées dans six espaces principaux (S1-6).
Données disponibles :
Calculer la concentration de COVT dans l'air intérieur
 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6
Superficie (m 2 ) | 55 | 60 | 70 | 45 | 60 | 55
COVT ( μg /m 3 ) | 58.36 | 72,00 | 93,40 | 52.13 | 67.14 | 89.11
Étapes 1 - 2
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 16: D.1.2 CONCENTRATION COVT
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES
Étape 5
Additionnez les produits des concentrations de COVT mesurées dans chaque espace caractéristique multipliées par la surface au sol correspondante
((55* 58,36) + (60* 72,00) + (70* 93,40) + (45* 52,13) + (60* 67,14) + (55* 89,11)) = 25 343,1 ( μg /m 3 ) m 2
Calculer la concentration moyenne de COVT dans l'air intérieur
345
25 343,1 ( ( μg /m 3 ) m 2 )
=
______
Étape 3
Étape 4
Calculer la surface au sol intérieure totale de tous les espaces
sélectionnés : 345 m 2

## Slide 17: D.1.2 CONCENTRATION COVT
EXERCER
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 18: D.1.2 CONCENTRATION COVT
Dans un bâtiment existant , des mesures de concentrations en COVT ont été réalisées dans deux espaces principaux (S1-2).
Données disponibles :
Calculer la concentration de COVT dans l'air intérieur
 | S1 | S2
Superficie (m 2 ) | 89 | 14
COVT ( μg /m 3 ) | 32,7 | 31,8
S1
S2
Source : D'Amico, A. ; Pini , A.; Zazzini , S.; D'Alessandro, D.; Leuzzi , G.; Currà , E. Modélisation des émissions de COV des matériaux de construction pour une conception de bâtiments sains. Durabilité 2021, 13, 184. https://dx.doi.org/10.3390/ su13010184
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES