## Slide 1
Module de formation 3
Calcul des critères
d'évaluation
De LUMIÈRE DU JOUR
SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES
WP5 – Activité 5.1 Système de formation durable MED CITIES

## Slide 2: D.3.1 – LUMIÈRE DU JOUR
CONTEXTE
Le facteur de lumière du jour (DF) est une métrique de disponibilité de la lumière du jour qui exprime la quantité de lumière du jour disponible à l'intérieur d'une pièce (sur un plan de travail) par rapport à la quantité de lumière du jour non obstruée disponible à l'extérieur dans des conditions de ciel couvert
Par exemple : si la quantité de lumière du jour disponible en un point d'une pièce est de 180 lux et que l'extérieur est de 20 000 lux, le facteur de lumière du jour à ce point est de 0,9 %
Source : https://www.velux.com/what-we-do/research-and-knowledge/deic-basic-book/daylight/daylight-calculations-and-measurements
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 3: D.3.1 – LUMIÈRE DU JOUR
CONTEXTE
Le facteur de lumière du jour dépend de :
Surface de vitrage : plus la surface des vitrages est grande dans une pièce, plus le DF est élevé .
Orientation du vitrage : plus la fenêtre est inclinée (par exemple, les lanterneaux), plus la lumière du jour peut pénétrer à l'intérieur de cette pièce. Cela est simplement dû à une plage de vision plus large de la lucarne vers le ciel.
Hauteur d'appui : des hauteurs d'appui plus élevées, en particulier dans les pièces plus profondes, garantissent des niveaux de lumière du jour plus élevés.
Profondeur de la pièce : les pièces plus profondes (où la distance entre les fenêtres et les murs éloignés est grande), sont sujettes à un moindre DF .
Obstacles extérieurs : les bâtiments extérieurs et autres éléments sont considérés comme des obstacles à la vue dégagée du ciel depuis les fenêtres. L'emplacement, la surface et la hauteur de l'appui de la fenêtre peuvent être définis pour minimiser la vue obscurcie .
Réflectivité des tissus : les sols, les plafonds et les murs intérieurs plus clairs reflètent plus de lumière et augmentent le DF
Transmittance de la lumière visible du vitrage : la contribution du niveau de lumière du jour à l'intérieur d'une fenêtre transparente est supérieure à celle de la fenêtre teintée
Source : Mardaljevic , J., Andersen, M., Roy, N., Christoffersen , J. (2012) Étude de l'éclairage naturel, de l'éclairage artificiel et des effets non visuels pour un bâtiment résidentiel
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 4: D.3.1 – LUMIÈRE DU JOUR
CONTEXTE
Plus le DF est élevé, plus la lumière du jour est disponible dans la pièce.
Les pièces avec un DF moyen de 2 % ou plus peuvent être considérées comme éclairées par le jour , mais l'éclairage électrique peut toujours être nécessaire pour effectuer des tâches visuelles.
Une pièce apparaîtra fortement éclairée par le jour lorsque le DF moyen est de 5 % ou plus, auquel cas l'éclairage électrique ne sera probablement pas utilisé pendant la journée.
( Source : CIBSE (2002) Code for Lighting, Oxford : Chartered Institution of Building Services Engineers )
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 5: D.3.1 – LUMIÈRE DU JOUR
D.3.1 – LUMIÈRE DU JOUR | 
THEME | CATÉGORIE
D. Qualité de l'environnement intérieur | D.3 Éclairage naturel et éclairage
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 6: D.3.1 – LUMIÈRE DU JOUR
INDICATEUR
Description | Unité | Stade du projet | La source de données
Facteur de lumière du jour moyen | % | Conception ____________ Profession | Estimation ____________ La mesure
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 7: D.3.1 – LUMIÈRE DU JOUR
OBJECTIF
Assurer un niveau adéquat d'éclairage naturel dans tous les principaux espaces occupés .
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 8: D.3.1 – LUMIÈRE DU JOUR
La limite d'évaluation est le bâtiment
L'indicateur doit être calculé dans tous les espaces ayant des fonctions caractéristiques du bâtiment (par exemple, espaces de bureaux, salle de réunion, cafétéria), des orientations différentes (par exemple, du côté d'une façade donnant sur la rue), et des étages (par exemple, premier, intermédiaire et dernier étage ).
La valeur de l'indicateur pour le bâtiment est ensuite calculée comme une moyenne pondérée des mesures correspondantes
LIMITE ET PORTÉE
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 9: D.3.1 – LUMIÈRE DU JOUR
MÉTHODE D'ÉVALUATION - PHASE DE CONCEPTION
Méthode 1) Méthode de calcul utilisant des facteurs d'ensoleillement sur le plan de référence .
Les étapes de calcul sont :
Identifier la grille de points sur le plan
Prédire les facteurs de lumière du jour à travers le plan
Calculer le facteur de lumière du jour cible D T et DTM
Assurez-vous que les facteurs de lumière du jour sont égaux ou supérieurs aux valeurs cibles (D TM et D T ).
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 10: D.3.1 – LUMIÈRE DU JOUR
MÉTHODE D'ÉVALUATION - PHASE DE CONCEPTION
Méthode 2) Méthode de calcul utilisant des données climatiques pour le site donné et un pas de temps adéquat.
Les étapes de calcul sont :
Simulez les valeurs d'éclairement sur le plan de référence en fonction des valeurs d'éclairement de la lumière du jour interne horaire
S'assurer que les niveaux d'éclairement ciblés sont atteints ou dépassés
L'apport de lumière du jour est calculé dans les bâtiments neufs et en rénovation majeure conformément à la norme EN 17037. Le paragraphe 5.1.3 décrit en détail les deux méthodes de calcul possibles. L'Annexe A donne les valeurs des éclairements cibles et des éclairements cibles minimaux à atteindre . L'annexe B décrit les recommandations pour les calculs de la lumière du jour
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 11: D.3.1 – LUMIÈRE DU JOUR
MÉTHODE D'ÉVALUATION - PHASE APRÈS L'ACHÈVEMENT ET L'OCCUPATION
Les étapes de calcul pour les bâtiments existants sont :
Identifier plusieurs points de mesure dans chaque espace sélectionné du bâtiment
Effectuer les mesures avec un luxmètre
En même temps, mesurez les valeurs externes (mieux dans des conditions couvertes sans rayonnement solaire direct). En plus du luxmètre et si nécessaire, une bague d'ombre pourra être utilisée.
Calculez le facteur de lumière du jour moyen dans chaque espace sélectionné, en faisant un rapport entre les valeurs intérieures moyennes mesurées et les valeurs extérieures moyennes, [% ]
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 12: D.3.1 – LUMIÈRE DU JOUR
MÉTHODE D'ÉVALUATION - PHASE APRÈS L'ACHÈVEMENT ET L'OCCUPATION
Calculer la surface au sol intérieure de chaque espace, [m 2 ]
Calculer la surface au sol intérieure totale des espaces sélectionnés , [m 2 ]
Additionnez le facteur de lumière du jour moyen dans chaque espace multiplié par la zone correspondante pour calculer le facteur de lumière du jour pondéré
Calculer la valeur de l'indicateur comme le rapport entre le facteur de lumière du jour pondéré et la surface au sol intérieure totale des espaces sélectionnés , [%]
Dans le cas du bâtiment en exploitation, certains ajustements doivent être adoptés pour obtenir une mesure précise (rideaux tirés, encombrement résultant du mobilier, absence d'occupants, etc.).
%
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 13: D.3.1 – LUMIÈRE DU JOUR
EN 17037 – Éclairage naturel dans les bâtiments, paragraphe 5.1.2 Critères pour l'apport de lumière naturelle et paragraphe 5.1.3 Méthodes de calcul de l'apport de lumière naturelle
LES RÉFÉRENCES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 14: D.3.1 – LUMIÈRE DU JOUR
EXEMPLE
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 15: D.3.1 – LUMIÈRE DU JOUR
Calculer le facteur de lumière du jour moyen du bâtiment
Dans un immeuble de bureaux , une série de simulations ont été réalisées, pour cinq (5) pièces types, pour le Daylight Factor
 | Bureau 1 | Bureau 2 | Bureau 3 | Bureau 4 | Bureau 5
Superficie (m 2 ) | 14 . 3 | 16 . 3 | 25 . 0 | 23 . 7 | 33 . 0
DF moyen (%) | 4.1 | 3.6 | 2.6 | 3.1 | 3.9
Bureau 1 | Bureau 2 | Bureau 3 | Bureau 4 | Bureau 5
Étapes 1 à 5
DF
Source : K. Mantzourani et al 2020 IOP Conf. Ser. : Terre Environ. Sci. 410 012099
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 16: D.3.1 – LUMIÈRE DU JOUR
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES
Étape 7
Additionnez les produits du facteur de lumière du jour dans chaque espace multiplié par la surface au sol correspondante
(( 4.1 * 14,3 ) + ( 3,6 * 1 6,3 ) + ( 2,6 * 25,0 ) + ( 3,1 * 23 . 7 ) + ( 3,9 * 33,0 )) = 3 84,5 % m 2
Étape 6
Calculer la surface au sol intérieure totale de tous les espaces sélectionnés : 11 2 .3 m 2
Étape 8
Calculer le facteur de lumière du jour moyen
=
112,3 ( m2 )
3 84,5 (% m 2 )
______

## Slide 17: D.3.1 – LUMIÈRE DU JOUR
EXERCER
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 18: D.3.1 – LUMIÈRE DU JOUR
Calculer le facteur de lumière du jour moyen du bâtiment
8,8 %
8,9 %
8,6 %
5,6 %
2,7 %
4,0 %
2,8 %
2,6 %
4,0 %
2,1 %
Source : C. Carletti, G. Cellai, L. Pierangioli, F. Sciurpi, S. Secchi, L' influence de l'éclairage naturel dans les bâtiments avec les paramètres nZEB : application à l'étude de cas pour un bureau en région méditerranéenne Toscane. 50e Congrès international de l'AiCARR ; Au-delà des bâtiments NZEB, 10-11 mai 2017, Matera, Italie
Dans un immeuble de bureaux, le DF moyen a été mesuré dans dix pièces
Rez-de-chaussée
Premier étage
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES