## Slide 1
Système de formation durable MED CITIES
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de
SBTool - Echelle du Bâtiment

## Slide 2: G.1.4 COÛT DE L'ÉNERGIE
G.1.4 COÛT ÉNERGÉTIQUE DE LA PHASE D'UTILISATION | 
ÉMISSION | CATÉGORIE
G. Coûts et aspects économiques | G.1 Coût et économie
Carburants
Électricité
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment

## Slide 3: G.1.4 COÛT DE L'ÉNERGIE
INDICATEUR
Description | Unité | Étape du projet | Source de données
Coût énergétique annuel par surface utile au sol | €/m2/an | Conception __________ Profession | Estimation __________ Factures énergétiques
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment

## Slide 4: G.1.4 COÛT DE L'ÉNERGIE
OBJECTIF
Optimiser les coûts d'exploitation des bâtiments pour refléter le potentiel de performance à long terme.
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment

## Slide 5: G.1.4 COÛT DE L'ÉNERGIE
DESCRIPTION
L'indicateur se concentre sur les coûts de l'énergie thermique et électrique pendant le fonctionnement pour toutes les utilisations.
Les conditions thermiques internes et la qualité de l'environnement sont une priorité
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment

## Slide 6: G.1.4 COÛT DE L'ÉNERGIE
La limite d'évaluation est le bâtiment
Le champ d'application de l'indicateur comprend les utilisations énergétiques suivantes, également dénommées utilisations finales et services techniques de construction du bâtiment :
chauffage,
refroidissement,
ventilation,
eau chaude sanitaire,
l'éclairage,
auxiliaires,
appareils,
ascenseurs
appareils de cuisson
Les données de Β.1.2 et Β.1.3 doivent être utilisées avec précaution
LIMITE ET ÉTENDUE
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment

## Slide 7: G.1.4 COÛT DE L'ÉNERGIE
MÉTHODE D'ÉVALUATION
Les rapports peuvent être fondés sur une estimation du rendement au stade de la conception et après la surveillance du rendement pendant l'occupation normale du bâtiment. Cela signifie qu'ils peuvent être utilisés par toute une série d'acteurs du projet, y compris pendant la phase de conception, pour estimer la performance future et la performance après l'occupation afin de vérifier la performance réelle du bâtiment par rapport aux prévisions de coûts à court, moyen et long terme.
Dans le cas des bâtiments existants, le coût annuel total de la consommation réelle d'énergie thermique et électrique provenant des factures d'énergie devrait être calculé sur la base du coût moyen de l'énergie sur une période de trois ans.
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment

## Slide 8: G.1.4 COÛT DE L'ÉNERGIE
MÉTHODE D'ÉVALUATION - PHASE DE CONCEPTION
Les étapes de calcul pour les bâtiments neufs (de conception) sont les suivantes :
Calculer la consommation d'énergie annuelle par source d'énergie pour tous les services techniques de bâtiment pris en compte, en kilowattheures par an (kWh/an).
Calculer la surface utile du plancher intérieur du bâtiment, en mètres carrés (m2)
Calculer le coût annuel d'exploitation de chaque source d'énergie, en € par surface utile au sol du bâtiment (€/m2/an).
Calculer le coût annuel total de l'énergie opérationnelle pour toutes les sources d'énergie, en € par surface utile au sol du bâtiment (€/m2/an)
Les calculs tiennent compte de tous les services techniques du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment

## Slide 9: G.1.4 COÛT DE L'ÉNERGIE
MÉTHODE D'ÉVALUATION - PHASE D'OCCUPATION
Les étapes de calcul pour les bâtiments existants sont les suivantes :
Calculer le coût annuel de l'énergie pour la consommation d'énergie thermique et électrique du bâtiment, sur la base des factures, en utilisant une moyenne de 3 ans ou au moins une année entière, en €
Calculer la surface utile du plancher intérieur du bâtiment, en mètres carrés (m2)
Calculer le coût annuel de l'énergie d'exploitation, par surface utile au sol du bâtiment (€/m2/an).
Les calculs tiennent compte de tous les services techniques du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment

## Slide 10: G.1.4 COÛT DE L'ÉNERGIE
Niveau(x) Partie 1-2 - Version bêta. Bruxelles : Commission européenne.
http://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm
RÉFÉRENCE :
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment

## Slide 11: G.1.4 COÛT DE L'ÉNERGIE
EXEMPLE
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment

## Slide 12: G.1.4 COÛT DE L'ÉNERGIE
Un immeuble de bureaux existant situé à Athènes est raccordé au réseau électrique principal et est desservi par une chaudière à mazout pour le chauffage central des locaux, la ventilation mécanique des gaz d'échappement et des pompes à chaleur locales pour le refroidissement. L'eau chaude sanitaire est servie avec des chauffe-eau électriques locaux à flux continu (sans réservoir).
Données disponibles : Le gestionnaire du bâtiment a fourni les plans d'étage, les factures annuelles de mazout et d'électricité sur plusieurs années, les heures d'exploitation, le nombre d'employés et le nombre de visiteurs. Les quantités d'huile correspondent au total des commandes de carburant qui ont été livrées au bâtiment au cours de l'année correspondante. Les données relatives à l'électricité correspondent à la demande totale de construction pour toutes les utilisations finales du bâtiment au cours de l'année correspondante.
Calculez le coût annuel total de l’énergie par surface au sol utile à l’intérieur du bâtiment. Quelles données ne sont pas nécessaires aux calculs ?
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment

## Slide 13: G.1.4 COÛT DE L'ÉNERGIE
 | 2015 | 2016 | 2017
Pétrole (€) | 18123 | 22204 | 21138
Électricité (€) | 8214 | 11548 | 10256
Coût annuel du carburant (pétrole) et de l'électricité livrés au bâtiment
Plan d'étage type
Les plans d'étage ont été vérifiés au cours d'un bref audit énergétique du bâtiment et peuvent être utilisés pour estimer la surface utile de l'étage du bâtiment
Données disponibles
Jours d'exploitation annuels : 201
Nombre d'employés : 8
Nombre annuel de visiteurs : ~ 2.000
surface de plancher interne utile
1 242 m2
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment

## Slide 14: G.1.4 COÛT DE L'ÉNERGIE
Coût annuel de l'énergie
Coût énergétique annuel moyen du Fioul: = 20.488 €
Coût énergétique annuel moyen de l'électricité: = 10.006 €
Coût énergétique total annuel par surface utile à l’étage
intérieur d’un bâtiment
= 24.55 €/m2/yr
Étape 1
Étape 2
Surface intérieure utile : 1242 m2
Étape 3
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
????

## Slide 15: G.1.4 COÛT DE L'ÉNERGIE
Informations inutiles pour le calcul du coût de l'énergie :
Jours d'opération annuels
Nombre d'employés
Nombre annuel de visiteurs
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment

## Slide 16: G.1.4 COÛT DE L'ÉNERGIE
EXERCICE PHYSIQUE
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment

## Slide 17: G.1.4 COÛT DE L'ÉNERGIE
Un immeuble de bureaux existant situé à Athènes est raccordé au réseau électrique principal et est desservi par une chaudière alimentée au gaz naturel pour le chauffage central des locaux et des pompes à chaleur locales pour le refroidissement. Le bâtiment ne dispose pas de ventilation mécanique. L'eau chaude sanitaire est servie avec des chauffe-eau électriques locaux à flux continu (sans réservoir).
Διαθέσιμα δεδομένα : Le directeur du bâtiment a fourni les plans d'étage, la consommation mensuelle de carburant et d'énergie électrique sur trois années consécutives. Les données relatives à l'électricité correspondent à la demande totale d'énergie électrique du bâtiment pour toutes ses utilisations finales.
Utilisez les données suivantes pour résoudre l'exercice
Calculez le coût annuel total de l’énergie par surface au sol utile à l’intérieur du bâtiment. Quelles données ne sont pas nécessaires aux calculs ?
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment

## Slide 18: G.1.4 COÛT DE L'ÉNERGIE
Plans d'étage
Surface intérieure utile = 416 m2
Données disponibles
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
Rez-de-chaussée
sous-sol
1er éetage

## Slide 19: G.1.4 COÛT DE L'ÉNERGIE
Consommation de gaz naturel (m3)
 | Mois | 2015 | 2016 | 2017
 | janvier | 686,9 | 809,5 | 959,9
 | Février | 713,0 | 868,5 | 1 019,0
 | Marche | 545,1 | 750,0 | 868,5
 | avril | 211,1 | 300,6 | 217,7
 | Mai | 0,0 | 0,0 | 0,0
 | Juin | 0,0 | 0,0 | 0,0
 | juillet | 0,0 | 0,0 | 0,0
 | août | 0,0 | 0,0 | 0,0
 | septembre | 0,0 | 0,0 | 0,0
 | Octobre | 41,1 | 463,4 | 86,4
 | Novembre | 311,4 | 551,8 | 201,9
 | Décembre | 718,2 | 930,7 | 566,1
Données disponibles
Coût moyen du gaz naturel : 0,055 €/kWh

## Slide 20: G.1.4 COÛT DE L'ÉNERGIE
 | Mois | 2015 | 2016 | 2017
 | janvier | 3041,1 | 1992,6 | 2 811,4
 | Février | 2 696,0 | 1 861,8 | 2 494,3
 | Marche | 2 884,7 | 1 869,7 | 2 582,8
 | avril | 2 633,4 | 2014,5 | 2 317,1
 | Mai | 2 502,5 | 2 407,7 | 2 475,9
 | Juin | 3703,5 | 2 146,4 | 2 438,4
 | juillet | 4258,1 | 2 448,4 | 3164,8
 | août | 4 388,8 | 2 487,7 | 3299,3
 | septembre | 2 980,2 | 2 419,6 | 3138,6
 | Octobre | 2 409,9 | 1898,4 | 1916,7
 | Novembre | 2239,1 | 1 530,1 | 1960,7
 | Décembre | 2 543,1 | 1 676,9 | 1 749,5
Consommation électrique (kWhe)
Données disponibles
Coût moyen de l'électricité : 0,10153 €/kWh
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment