## Slide 1
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de
SBTool - Echelle du Bâtiment
Système de formation durable MED CITIES
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 2: H.1.2 - EFFET D'ÎLOT DE CHALEUR
H.1.2 - EFFET D'ÎLOT DE CHALEUR | 
ÉMISSION | CATÉGORIE
H. Adaptation aux changements climatiques | H.1 Action climatique : augmentation de la température
Source : https://hdgbuildingmaterials.com/products/solar-reflectance-index-hdg-primer/
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment

## Slide 3
INDICATEUR
Description | Unité | Étape du projet | Source de données
Indice de réflectance solaire moyen des surfaces revêtues et des toits dans la zone | - | Conception __________ Profession | Estimation __________ Estimation
H.1.2 - EFFET D'ÎLOT DE CHALEUR
La superficie pour le calcul de l'indicateur est la superficie brute du lot de construction.
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment

## Slide 4: H.1.2 - EFFET D'ÎLOT DE CHALEUR
OBJECTIF
Réduire l'effet d'îlot de chaleur afin de réduire l'inconfort au niveau du sol pendant l'été
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment

## Slide 5
H.1.2 - EFFET D'ÎLOT DE CHALEUR
DESCRIPTION
L'indice de réflectance solaire (SRi) est une mesure de la capacité de la surface construite à réfléchir la chaleur solaire.
Source : Cool Roof Rating Council. https://coolroofs.org/documents/CRRC-SRI-Document_2022-07-12.pdf
Les valeurs SRi varient de 0 (c'est-à-dire pour les matériaux qui absorbent tous les rayonnements solaires incidents comme un corps noir) à 100 (c'est-à-dire pour les matériaux qui reflètent tous les rayonnements solaires incidents). En raison de la façon dont SRi est défini, les matériaux très chauds peuvent avoir des valeurs SRi légèrement négatives, tandis que les matériaux très froids peuvent avoir des valeurs supérieures à 100.
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
L'ÉNERGIE SOLAIRE CHAUFFE LA SURFACE DU TOIT
RÉFLEXION SOLAIRE (SR)
LA FRACTION D'ÉNERGIE SOLAIRE RÉFLÉCHIE PAR LE TOIT
L'ÉMISSION THERMIQUE (TO)
LA CAPACITÉ RELATIVE DE LA SURFACE DU TOIT À RAYONNER LA CHALEUR
RÉFLEXION SOLAIRE (sri)
VALEUR CALCULÉE QUI COMBINE LA RÉFLEXION SOLAIRE ET L'ÉMISSION THERMIQUE EN UN SEUL CHIFFRE
UNE PARTIE DE LA CHALEUR EST ABSORBÉE PAR LE TOIT ET TRANSFÉRÉE DANS LE BÂTIMENT
PROPRIÉTÉS D'UN MATÉRIAU BLANC STANDARD
PROPRIÉTÉS D'UN MATÉRIAU NOIR STANDARD

## Slide 6
DESCRIPTION
Le SRi peut être utilisé comme indicateur du degré de chaleur probable des matériaux lorsque le rayonnement solaire est incident sur leur surface. Plus le SRi est bas, plus un matériau est susceptible de devenir chaud au soleil.
Valeurs SRi typiques
Béton gris : 35
Béton blanc : 86
Peinture standard blanche : 100
Peinture standard noire : 5
Nouvel asphalte : 0
H.1.2 - EFFET D'ÎLOT DE CHALEUR
Source : Green Building Council of Australia Green Star - Conception et construction avril 2014 - ÉBAUCHE
L'asphalte, le béton et d'autres matériaux de construction s'estompent ou s'assombrissent avec l'âge, augmentant ou diminuant le SRi. Le SRi des matériaux plus légers (comme le béton) diminue avec l'âge à mesure que la surface s'assombrit et le SRi des matériaux plus sombres (comme l'asphalte ou le béton noir) augmentera avec l'âge à mesure que la couleur de la surface s'éclaircira
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment

## Slide 7: H.1.2 - EFFET D'ÎLOT DE CHALEUR
LIMITE ET ÉTENDUE
La limite d'évaluation est le terrain à bâtir.
La portée minimale de l'indicateur comprend toutes les surfaces horizontales (toits inclus) de l'enveloppe du bâtiment et du lot de construction
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment

## Slide 8: H.1.2 - EFFET D'ÎLOT DE CHALEUR
PROCÉDÉ D'ÉVALUATION
Les étapes de calcul sont les suivantes :
Identifier toutes les surfaces horizontales et les toits dans le bâtiment et la zone du lot
Calculer la surface de chaque surface par matériau de couverture, [m2]
Calculer la superficie totale par matériau de couverture des surfaces pavées horizontales et des toits, [m2]
Calculer la surface totale de toutes les surfaces horizontales et des toits, [m2]
Multipliez la surface totale par matériau de couverture avec le SRi correspondant, [m2]
Additionnez les produits de SRi multipliés par surface, [m2]
Calculer la valeur de l’indicateur comme suit : somme des produits de SRi multipliée par la surface (étape 6) / surface totale de toutes les surfaces horizontales et toits (étape 4)
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment

## Slide 9: H.1.2 - EFFET D'ÎLOT DE CHALEUR
RÉFÉRENCES et NORMES
ASTM E 1980 - Pratique normalisée pour le calcul de l'indice de réflectance solaire des surfaces opaques horizontales et à faible pente
Lawrence Berkeley National Laboratory, Heat Island Group. Base de données Cool Roofing Materials https://heatisland.lbl.gov/resources/cool-roofing-materials-database
Urban Heat Island Gold Standard et Urban Heat Island Atlas https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-10425-6_2
Fonte V.C. Sharma, Solar Properties of Some Buildings Elements in Energy 1989 vol. 14 p.80 5-10. http://coolroofs.org/products/results
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment

## Slide 10: H.1.2 - EFFET D'ÎLOT DE CHALEUR
EXEMPLE
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment

## Slide 11: H.1.2 - EFFET D'ÎLOT DE CHALEUR
Calculer l'indice de réflectance solaire moyen de l'horizontale et du toit des surfaces
Un petit bâtiment existant d'un étage, avec une superficie de 120m2 est situé dans une grande superficie de 600m2. Le bâtiment a un toit plat recouvert d'une membrane asphaltique grise. L'espace extérieur est en partie recouvert de carrelage en pierre naturelle (40%) et de végétation (60%).
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment

## Slide 12: H.1.2 - EFFET D'ÎLOT DE CHALEUR
Étape 4
Étape 5
Superficie totale de toutes les surfaces horizontales et des toits : 600m2
Surface pesée par revêtement de toits et surfaces revêtues horizontales
Matière | Zone | SRi | Zone x SRi
Membrane Asphaltique Grise | 120 m2 | 7 1 | 840 m2
Calcaire, Gris | 192 m2 | 54 2 | 10368 m2
1 Source : https://coolroofs.org/directory/roof?product_type_id=11&orderBy=product_type&page=1&product_color_id=
2 Source : https://hdgbuildingmaterials.com/products/solar-reflectance-index-hdg-primer/
Étape 6
Additionner les produits du Sri multipliés par la surface au sol correspondante
(840+ 10368 ) = 11208 m2
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment

## Slide 13: H.1.2 - EFFET D'ÎLOT DE CHALEUR
Étape 7
Calculer la moyenne SRi
=
600 m2
11208 m2
_____
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment

## Slide 14: H.1.2 - EFFET D'ÎLOT DE CHALEUR
EXERCICE PHYSIQUE
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment

## Slide 15: H.1.2 - EFFET D'ÎLOT DE CHALEUR
Calculer l'indice de réflectance solaire moyen de l'horizontale et du toit surfaces sur la surface totale du tracé
Un bâtiment résidentiel existant est situé dans une grande superficie de 500m2. Le bâtiment possède un toit incliné, d'une surface totale de 175m2, recouvert de tuiles et un toit plat, d'une surface totale de 50m2 recouvert de tuiles de pavage. L'espace extérieur est en partie recouvert de carreaux de pavage naturels (75 %) et de végétation (25 %).
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment