## Slide 1
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation du
POTENTIEL D’INTELLIGENCE DES BÂTIMENTS ISR
SBTool - Echelle du Bâtiment
Système de formation durable MED CITIES
Système de formation Villes MED DURABLES

## Slide 2: E.1.2 - LE POTENTIEL D’INTELLIGENCE DES BÂTIMENTS
Système de formation Villes MED DURABLES
E.1.2 - Le potentiel d’intelligence des bâtiments (ISR) | 
THEME | CATÉGORIE
E. Qualité du service | E.3 Contrôlabilité
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment

## Slide 3: E.1.2 - LE POTENTIEL D’INTELLIGENCE DES BÂTIMENTS
CONTEXTE
Bâtiments intelligents & IoT
Adapté de Plageras et al. 2018. https://doi.org/10.1016/j.future.2017.09.082
Utilisation de l'automatisation, des contrôles et de la surveillance électronique dans les systèmes et opérations techniques du bâtiment
Les avancées de l'Internet des objets (IoT) améliorent considérablement la capacité à gérer les mégadonnées en surveillant, traitant, stockant et analysant les informations provenant de différentes fonctions, équipements et conditions d'exploitation du bâtiment
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment

## Slide 4: E.1.2 - LE POTENTIEL D’INTELLIGENCE DES BÂTIMENTS
CONTEXTE
Principales caractéristiques des bâtiments intelligents :
Automatisation afin de faciliter le fonctionnement automatique des équipements et appareils ou d'exécuter des fonctions automatiques
La multifonctionnalité afin de permettre plusieurs fonctions
Adaptabilité afin d'apprendre, de prévoir et de satisfaire les besoins des occupants et de minimiser les charges de l'environnement extérieur
Interactivité afin de permettre l'interaction et l'échange de données entre les occupants et les installations
Efficacité pour améliorer les performances, réduire les coûts d'exploitation et gagner du temps
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment

## Slide 5: E.1.2 - LE POTENTIEL D’INTELLIGENCE DES BÂTIMENTS
CONTEXTE
Le concept d'ISR a été adopté par la directive sur la performance énergétique des bâtiments [1] et renforcé par les actes juridiques ultérieurs [2-3] qui font de l'ISR un instrument officiel de l'UE.
L'ISR a évolué et évolué pour devenir un système commun de notation de l'UE pour évaluer l'intelligence des bâtiments
Actuellement, il s'agit d'un régime facultatif. Toutefois, la proposition de révision de la DPEB adoptée en 2021 prévoit de renforcer encore l’ISR.
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment

## Slide 6: E.1.2 - LE POTENTIEL D’INTELLIGENCE DES BÂTIMENTS
Description | Unité | Étape du projet | Source de données
Préparation intelligente totale des bâtiments pour répondre aux besoins des occupants, optimiser la performance énergétique et interagir avec les réseaux énergétiques | % | Conception __________ Occupation | Estimation __________ Estimation
INDICATEUR
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment

## Slide 7: E.1.2 - LE POTENTIEL D’INTELLIGENCE DES BÂTIMENTS
OBJECTIF
Atteindre des environnements intérieurs plus économes en énergie, plus écologiques, plus sains et plus confortables.
Évalue l'intelligence d'un bâtiment en termes de :
Répondre aux besoins de l'occupant (santé, confort, bien-être, etc.)
Utilisation de stratégies de contrôle écoénergétiques
Interaction avec les réseaux énergétiques (flexibilité énergétique / réponse de la demande et intégration du système)
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment

## Slide 8: E.1.2 - LE POTENTIEL D’INTELLIGENCE DES BÂTIMENTS
OBJECTIF
Utiliser les technologies intelligentes dans les bâtiments comme moyen rentable ,afin de
Créer des bâtiments plus sains et plus confortables
Réduction de la consommation d'énergie et des émissions de carbone
Les technologies numériques, telles que les thermostats intelligents, les commandes d'éclairage, peuvent avoir un faible retour sur investissement (dans les 2 ans)
Les technologies intelligentes, par exemple les commandes d'ombrage automatisées ou le contrôle de la ventilation basé sur des mesures utilisant des capteurs de qualité de l'air, peuvent améliorer la santé, le bien-être et le confort
Une planification intelligente de la consommation d'énergie (par exemple, utilisation d'appareils électroménagers, recharge de véhicules électriques) peut permettre de réaliser d'importantes économies d'énergie, et contribuer également à l'équilibrage du réseau
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment

## Slide 9: E.1.2 - LE POTENTIEL D’INTELLIGENCE DES BÂTIMENTS
DESCRIPTION
Un système commun de l'UE pour évaluer le degré de préparation intelligente des bâtiments
SRI évalue l'intelligence d'un bâtiment en termes de :
1. Répondre aux besoins de l'occupant (santé, confort, bien-être, etc.)
2. Utiliser des stratégies de contrôle éconergétiques
3. Interaction avec les réseaux énergétiques (flexibilité de l'énergie/réponse de la demande et intégration du système)
Système de formation Villes MED DURABLES
amélioration du confort des résidents grâce à la domotique
optimiser l'utilisation de l'énergie en fonction de la production (locale)
optimiser le stockage local d'énergie (verte)
diagnostic automatique et prédiction de maintenance

## Slide 10: E.1.2 - LE POTENTIEL D’INTELLIGENCE DES BÂTIMENTS
La limite d'évaluation est le bâtiment.
Le champ d'application de l'indicateur comprend les utilisations énergétiques suivantes, également appelées services techniques de construction (domaines) :
chauffage
refroidissement
ventilation,
eau chaude domestique
éclairage
enveloppe de bâtiment dynamique
électricité
recharge de véhicules électriques
surveillance et contrôle
LIMITE ET ÉTENDUE
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment

## Slide 11: E.1.2 - LE POTENTIEL D’INTELLIGENCE DES BÂTIMENTS
PROCÉDÉ D'ÉVALUATION
Évaluer les services intelligents que le bâtiment ou l'unité de bâtiment possède ou pourrait utiliser à partir d'un catalogue de services (Verbeke et al., 2020) qui sont regroupés en 9 principaux services de bâtiment (domaines)
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment

## Slide 12: E.1.2 - LE POTENTIEL D’INTELLIGENCE DES BÂTIMENTS
PROCÉDÉ D'ÉVALUATION
Évaluer les bâtiments ou les unités de bâtiment en fonction de leur capacité à satisfaire 3 fonctionnalités principales du bâtiment :
1 - Optimiser l'efficacité énergétique et les performances globales en utilisation
2 - Adapter leur fonctionnement aux besoins de l'occupant
3 - S'adapter aux signaux du réseau (flexibilité énergétique)
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment

## Slide 13: E.1.2 - LE POTENTIEL D’INTELLIGENCE DES BÂTIMENTS
PROCÉDÉ D'ÉVALUATION
Évaluez les fonctionnalités de préparation intelligente en fonction de 7 critères d'impact :
Efficacité énergétique
Maintenance et prédiction des pannes
Confort
Commodité
Santé, bien-être et accessibilité
Information des occupants
Flexibilité et stockage de l'énergie
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment

## Slide 14: E.1.2 - LE POTENTIEL D’INTELLIGENCE DES BÂTIMENTS
PROCÉDÉ D'ÉVALUATION
Regrouper les résultats de l'évaluation dans un score ISR qui quantifie les diverses caractéristiques et fonctions du bâtiment ou de l'unité de bâtiment par rapport à un état de préparation intelligente maximal
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment

## Slide 15: E.1.2 - LE POTENTIEL D’INTELLIGENCE DES BÂTIMENTS
PROCÉDÉ D'ÉVALUATION
Les facteurs de pondération par défaut sont tous répartis de manière égale pour le calcul de la note finale selon l'importance relative de chaque domaine et sa pertinence.
Chaque fonctionnalité est également pondérée d'un tiers dans le calcul du score ISR
Chaque critère d'impact est pondéré de manière égale pour le calcul du score de chaque fonctionnalité
Chaque grand service de construction (domaine) est également pondéré selon un critère d'impact
La fonctionnalité énergétique optimisée contribue de 33,3 % au score SRI global, tandis que chacun des deux impacts (efficacité énergétique et maintenance/panne) contribuera de 16,7 % chacun au calcul du score SRI
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment

## Slide 16: E.1.2 - LE POTENTIEL D’INTELLIGENCE DES BÂTIMENTS
MÉTHODE D'ÉVALUATION
Le score SRI est le rapport entre les scores d'impact des services Smart Ready évalués et le score maximal pouvant être obtenu (la somme de tous les impacts dans le cas où tous les services Smart sont mis en œuvre au niveau de fonctionnalité le plus élevé)
100% Bâtiment qui a le plus haut niveau d'intelligence actuellement possible
0% Bâtiment sans intelligence
Notes détaillées par service de construction (domaine) et critère imp[act
(jusqu'à 57 scores)
Scores agrégés pour chaque service technique du bâtiment
(jusqu'à 9 scores)
Notes agrégées pour chacun des 7 critères d'impact
Notes agrégées pour chacune des 3 fonctionnalités
Score SRI global et classe SRI
(sept classes, de SRI < 20% à SRI > 90%)
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment
énergie
Maximum théorique
Max Bâtiment

## Slide 17: E.1.2 - LE POTENTIEL D’INTELLIGENCE DES BÂTIMENTS
Méthode A - Simplifiée (bâtiments de faible complexité, c'est-à-dire bâtiments résidentiels existants ou petits bâtiments non résidentiels)
Utiliser un catalogue de services simplifié (Verbeke et al. 2020) avec seulement 27 services prédéfinis
Utiliser une liste de vérification
Évaluation complète en moins d'une heure
Convient pour une auto-évaluation d'un bâtiment
Méthode B - Détaillée (bâtiments de grande complexité, c.-à-d. nouveaux bâtiments et bâtiments non résidentiels)
Utilisation avec un catalogue de services détaillé (Verbeke et al. 2020) avec 54 services prédéfinis
Inspection sur place et vérification sur pied
Complet en environ une journée
Besoin d'un expert et d'engager le gestionnaire des installations du bâtiment
MÉTHODE D'ÉVALUATION
Deux méthodes d'évaluation qui se concentrent sur les approches qualitatives de divers services de bâtiment sur la base d'une évaluation d'expert
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment

## Slide 18: E.1.2 - LE POTENTIEL D’INTELLIGENCE DES BÂTIMENTS
MÉTHODE D'ÉVALUATION
Services prédéfinis à différents niveaux de fonctionnalité pour le chauffage, l'eau chaude domestique, le refroidissement (feuille de calcul SRI, méthode A)
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment

## Slide 19: E.1.2 - LE POTENTIEL D’INTELLIGENCE DES BÂTIMENTS
MÉTHODE D'ÉVALUATION
Services prédéfinis à différents niveaux de fonctionnalité pour l'éclairage, l'enveloppe de bâtiment dynamique, l'électricité, les VE et les divers (calcul ISR - méthode A)
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment

## Slide 20: E.1.2 - LE POTENTIEL D’INTELLIGENCE DES BÂTIMENTS
MÉTHODE D'ÉVALUATION
Exemples de services prédéfinis à différents niveaux de fonctionnalité pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire (feuille de calcul SRI-méthode B)
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment

## Slide 21: E.1.2 - LE POTENTIEL D’INTELLIGENCE DES BÂTIMENTS
MÉTHODE D'ÉVALUATION
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment

## Slide 22: E.1.2 - LE POTENTIEL D’INTELLIGENCE DES BÂTIMENTS
MÉTHODE D'ÉVALUATION
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment

## Slide 23: E.1.2 - LE POTENTIEL D’INTELLIGENCE DES BÂTIMENTS
MÉTHODE D'ÉVALUATION
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment

## Slide 24: E.1.2 - LE POTENTIEL D’INTELLIGENCE DES BÂTIMENTS
MÉTHODE D'ÉVALUATION - Simplifiée (Existante) Et Détaillée (Nouvelle)
Les calculs sont effectués à l'aide d'une feuille de calcul qui est disponible avec le catalogue de services, un guide pratique dans le package d'évaluation SRI et sont disponibles sur demande sur le site Web SRI dédié
https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/smart-readiness-indicator/sri-explained_en#sri-methodology)
Le processus d'évaluation est le même pour les deux méthodes : simplifié (bâtiments existants) et détaillé (nouveaux bâtiments)
Le catalogue de services est différent
L'expertise requise pour mener l'évaluation est différente
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment

## Slide 25: E.1.2 - LE POTENTIEL D’INTELLIGENCE DES BÂTIMENTS
[1] DPEB:2018 - Directive 2018/844/UE sur la performance énergétique des bâtiments. Bruxelles : Parlement européen et Conseil de l'Union européenne. https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/844/oj
[2]Règlement délégué (UE) 2020/2155 de la Commission du 14 octobre 2020 complétant la directive (UE) 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil par l’établissement d’un système commun facultatif de l’Union européenne pour évaluer le potentiel d’intelligence des bâtiments, Bruxelles. http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/2155/oj
[3]Règlement d’exécution (UE) 2020/2156 de la Commission du 14 octobre 2020 détaillant les modalités techniques de la mise en œuvre effective d’un système commun facultatif de l’Union pour l’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments, Bruxelles. http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2156/oj
[4]L’indicateur de préparation intelligente (ISR) pour évaluer la préparation intelligente du parc immobilier européen, fiche d’information ISR, Commission européenne. https://energy.ec.europa.eu/system/files/2022-04/SRI-Factsheet-v6_0.pdf
RÉFÉRENCES et NORMES
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment

## Slide 26: E.1.2 - LE POTENTIEL D’INTELLIGENCE DES BÂTIMENTS
RÉFÉRENCES et NORMES
Indicateur de préparation intelligente - ISR, Commission européenne. https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/smart-readiness-indicator_en
SRI Explained, Commission européenne. https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/smart-readiness-indicator/sri-explained_en
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment

## Slide 27: E.1.2 - LE POTENTIEL D’INTELLIGENCE DES BÂTIMENTS
EXEMPLE - MÉTHODES SIMPLIFIÉES ET DÉTAILLÉES
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment

## Slide 28: E.1.2 - LE POTENTIEL D’INTELLIGENCE DES BÂTIMENTS
Un immeuble de bureaux existant à Athènes, en Grèce, est doté d'un système CVC central desservi par des pompes à chaleur à débit de réfrigérant variable (VRF). L'électricité est le seul vecteur d'énergie utilisé dans le bâtiment. Le bâtiment n'est pas équipé d'énergies renouvelables sur place pour la production d'électricité, ni de bornes de recharge pour véhicules électriques, qui ne sont pas obligatoires par le code.
Données disponibles : La surface utile au sol est de 2995,8 m2. Le bâtiment a été construit dans les années 50 et rénové à la fin des années 90.
Obtenez le package d'évaluation SRI et utilisez la feuille de calcul SRI disponible avec le catalogue de services et le guide pratique
Calculer l'indicateur de potentiel d'intelligence - ISR en utilisant les deux méthodes (A et B)
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment

## Slide 29: E.1.2 - LE POTENTIEL D’INTELLIGENCE DES BÂTIMENTS
Étape 1
INFORMATIONS SUR LE BÂTIMENT
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment

## Slide 30: E.1.2 - LE POTENTIEL D’INTELLIGENCE DES BÂTIMENTS
Étape 1
INFORMATIONS SUR LE BÂTIMENT
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment

## Slide 31: E.1.2 - LE POTENTIEL D’INTELLIGENCE DES BÂTIMENTS
Étape 2
FEUILLE DE CALCUL
Méthode A
27 services prédéfinis
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment

## Slide 32: E.1.2 - LE POTENTIEL D’INTELLIGENCE DES BÂTIMENTS
Étape 2
FEUILLE DE CALCUL
Méthode B
54 services prédéfinis
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment

## Slide 33: E.1.2 - LE POTENTIEL D’INTELLIGENCE DES BÂTIMENTS
Étape 3
PONDÉRATION
Utiliser les pondérations par défaut
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment

## Slide 34: E.1.2 - LE POTENTIEL D’INTELLIGENCE DES BÂTIMENTS
Résultats - Méthode A
Résultats - Méthode B
Étape 4
RÉSULTATS
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment

## Slide 35: E.1.2 - LE POTENTIEL D’INTELLIGENCE DES BÂTIMENTS
EXERCICE PHYSIQUE
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment

## Slide 36: E.1.2 - LE POTENTIEL D’INTELLIGENCE DES BÂTIMENTS
Prenons l'exemple d'une maison existante, autonome, naturellement ventilée, située dans la banlieue d'Athènes, avec une surface de sol interne utile de 325 m2. Le bâtiment a été construit dans les années 90. Le bâtiment n'est pas équipé d'énergies renouvelables sur place pour la production d'électricité, ni pour la recharge des véhicules électriques, qui ne sont pas obligatoires par le code.
Procurez-vous le package d'évaluation SRI et utilisez la feuille de calcul SRI disponible avec le catalogue de services et le guide pratique
Utilisez les données suivantes pour résoudre l'exercice
Calculer l'indicateur de potentiel d'intelligence - ISR en utilisant les deux méthodes (A et B)
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment

## Slide 37: E.1.2 - LE POTENTIEL D’INTELLIGENCE DES BÂTIMENTS
Données disponibles
Système de formation Villes MED DURABLES
Module de formation 3
Calcul des critères d'évaluation de SBTool – Échelle du bâtiment