## Slide 1
Module de formation 5
Calcul des critères de
l'évaluation SCTool
Echelle de la Ville
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES

## Slide 2: SMC SCTool - Echelle de la ville
L'objectif  de contextualiser le cadre générique, en tenant compte des spécificités urbaines
Le résultat  un score d'évaluation final, qui indique la performance globale de durabilité d'une ville
Le processus d’évaluation  À partir d’un ensemble de critères, il est nécessaire de suivre une procédure mathématique en trois étapes :
  Caractérisation
  Normalisation
  Agrégation
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES

## Slide 3: SMC SCTool - Echelle de la ville
Structure de SMC SCTool
10 Thèmes
39 Catégories
99 Critères / Indicateurs
10 KPI
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES

## Slide 4: SMC SCTool - Echelle de la ville
Le processus se compose de trois étapes :
Sélection des critères actifs
  Il est très important de sélectionner les critères actifs parce qu’ils représentent les besoins et les objectifs des parties prenantes. Ils sont les plus pertinents et les plus mesurables dans le contexte propre à la ville.
Définition de référentiels pour les critères / indicateurs
  Un repère représente une performance de référence, tandis que les scores définissent le niveau de performances atteint par la ville.
Attribution de pondérations aux indicateurs, catégories et questions
  L'attribution des pondérations est un processus participatif qui doit refléter les priorités et les politiques locales.
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES

## Slide 5: SMC SCTool - Echelle de la ville
Le score de durabilité est articulé en 3 étapes principales :
Caractérisation : la performance du voisinage est quantifiée au moyen d’indicateurs associés à chaque critère
Normalisation : les valeurs des indicateurs sont dimensionnées et redimensionnées dans un intervalle approprié, appelé intervalle de normalisation. La normalisation consiste en l'attribution d'un score à la valeur de l'indicateur.
Agrégation : les scores normalisés sont combinés par des sommes pondérées pour produire le score de durabilité final.
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES

## Slide 6: SMC SCTool - Echelle de la ville
Étape de caractérisation
Entrée | Sortie
Données expérimentales / de conception | Valeurs des indicateurs
Étape de normalisation
Entrée | Sortie
Valeurs des indicateurs | Scores normalisés
Agrégation
Entrée | Sortie
Scores normalisés | Score de durabilité final
SCORE FINAL
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES

## Slide 7: SMC SCTool - Echelle de la ville
Étape 1 : Caractérisation
Ensemble de valeurs numériques
représentant la performance de la ville
Attribuer une valeur numérique ou une description
données expérimentales ou
données de conception
Définir des indicateurs
Quantitatif ou qualitatif
Sélectionner les critères actifs
- Les KPIs sont obligatoires
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES

## Slide 8: SMC SCTool - Echelle de la ville
Étape 2 : Normalisation ou Attribution de score
Ensemble de scores
normalisés
valeurs comprises entre
-1 et +5
HIB, LIB ou qualitatif
fonction de normalisation ou description qualitative
Dimensionnement et redimensionnement
dans un intervalle approprié
Valeurs des indicateurs
quantitative ou qualitative
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES

## Slide 9: SMC SCTool - Echelle de la ville
Étape 2 : Normalisation ou Attribution de score
Scores Normalisés
-1
En dessous de la performance minimale acceptable
performance minimale acceptable
0
légèrement au-dessus des performances minimales
1
Substantiellement au-dessus des performances minimales
2
meilleure pratique
3
évolution vers d'excellentes performances
4
performance excellente et idéale
5
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES

## Slide 10: SMC SCTool - Echelle de la ville
Étape 2 : Normalisation ou attribution de score
HIB - Plus c'est élevé,
mieux c'est
Plus la valeur de l'indicateur est élevée, meilleur est le niveau de performance
LIB - Plus c’est bas
mieux c’est
Plus la valeur de l'indicateur est faible, meilleur est le niveau de performance
Qualitatif
Valeurs discrètes, décrivant les performances de l'indicateur
3 principaux types de critères / indicateurs
Quantitatif
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES

## Slide 11: SMC SCTool - Echelle de la ville
Étape 2 : Normalisation ou attribution de score
Fonctions croissantes
Exemple :
Part des énergies renouvelables (%)
Longueur des pistes cyclables
(m/habitant)
Quantitatif : HIB - plus c'est élevé, mieux c’est
Score Normalisé
Valeur de l’Indicateur
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES

## Slide 12: SMC SCTool - Echelle de la ville
Étape 2 : Normalisation ou attribution de score
Quantitatif : HIB - Plus c'est élevé, mieux c'est
Repère *(performances minimales acceptables et meilleures pratiques)
Valeur de l'indicateur
* Le repère est définie selon les lois/réglementations, normes techniques, données statistiques, performances typiques, simulation et modélisation
Score Normalisé
Valeur de l’Indicateur
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES

## Slide 13: SMC SCTool - Echelle de la ville
Étape 2 : Normalisation ou attribution de score
Quantitatif : HIB - Plus c'est élevé, mieux c'est
V0 = valeur de l'indicateur pour le score normalisé = 0
V5 = valeur de l'indicateur pour Score normalisé = 5
Vi = valeur de l'indicateur
Si Vi < V0, Score Normalisé = -1
Si Vi > V5, Score Normalisé = 5
Si V0 <= Vi <= V5, Score normalisé = = 0 + (Vi-V0) x ((5-0) / (V5-V0))
**Si les indices de référence ne sont pas disponibles, ils sont calculés à partir de certaines valeurs de référence (deux scores normalisés sont associés à deux valeurs et les indices de référence sont récupérés par extrapolation linéaire)
Score Normalisé
Valeur de l’Indicateur
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES

## Slide 14: SMC SCTool - Echelle de la ville
Étape 2 : Normalisation ou attribution de score
Quantitatif : HIB - Plus c'est élevé, mieux c'est
Indicateur
Part des énergies renouvelables dans la consommation totale finale d'énergie thermique des bâtiments (%)
Vérification
Score Normalisé
Consommation finale annuelle d'énergie thermique de tous les bâtiments du quartier (GWh) | 12.3
Énergie thermique finale annuelle générée à partir de sources renouvelables dans le quartier (GWh) | 0.42
Part des énergies renouvelables dans la consommation totale d'énergie thermique finale des bâtiments(%) | 3.4
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES

## Slide 15: SMC SCTool - Echelle de la ville
Étape 2 : Normalisation ou attribution de score
Quantitative : LIB - Moins c’est élevé, mieux c’est
Exemple :
Consommation d'énergie thermique
pour opérations de bâtiment (kWh/m2)
Taux de chômage (%)
Fonctions décroissantes
Score Normalisé
Valeur de l’Indicateur
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES

## Slide 16: SMC SCTool - Echelle de la ville
Étape 2 : Normalisation ou attribution de score
Repère *(performances minimales acceptables et meilleures pratiques)
Valeur de l'indicateur
* Benchmark est défini selon les lois/réglementations, normes techniques, données statistiques, performances typiques, simulation et modélisation
Quantitatif : LIB - Moins c’est élevé, mieux c’est
Score Normalisé
Valeur de l’Indicateur
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES

## Slide 17: SMC SCTool - Echelle de la ville
Étape 2 : Normalisation ou attribution de score
V0 = valeur de l'indicateur pour le score normalisé = 0
V5 = valeur de l'indicateur pour Score normalisé = 5
Vi = valeur de l'indicateur
Si Vi < V5, Score Normalisé = 5
Si Vi > V0, Score Normalisé = -1
Si V5 <= Vi <= V0, Score Normalisé = 0 + (Vi-V0) x ((5-0) / (V5-V0))
**Si les indices de référence ne sont pas disponibles, ils sont calculés à partir de certaines valeurs de référence (deux scores normalisés sont associés à deux valeurs et les indices de référence sont récupérés par extrapolation linéaire)
Quantitative : LIB - Moins c’est élevé, mieux c’est
Score Normalisé
Valeur de l’Indicateur
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES

## Slide 18: SMC SCTool - Echelle de la ville
Étape 2 : Normalisation ou attribution de score
Quantitative : Moins c’est élevé, mieux c’est
Indicateur
Consommation thermique finale annuelle des bâtiments par surface utile intérieure totale (kWh/m2)
Vérification
Consommation finale annuelle d'énergie thermique de tous les bâtiments du quartier (kWh) | 283793
Surface de plancher utile intérieure totale de tous les bâtiments du quartier (m2) | 3855
Consommation annuelle totale d'énergie thermique finale des bâtiments par surface utile intérieure totale (kWh/ m2) | 73.6
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES

## Slide 19: SMC SCTool - Echelle de la ville
Étape 2 : Normalisation ou attribution de score
Qualitatif
Descriptions
Score Normalisé
Situations discrètes, décrivant les performances de l’indicateur pour chaque score normalisé
Exemple :
Sécurité perçue des espaces publics pour les piétons
Participation de la communauté aux activités d'urbanisme
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES

## Slide 20: SMC SCTool - Echelle de la ville
Étape 2 : Normalisation ou attribution de score
Qualitatif
Descriptions
Score Normalisé
Situations distinctes :
Le score V-1 normalisé est associé à la situation -1
Le score normalisé V0 est associé à la situation 0
Le score normalisé V3 est associé à la situation 3
Le score normalisé V5 est associé à la situation 5
 performance du voisinage est définie par comparaison avec toutes les descriptions
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES

## Slide 21: SMC SCTool - Echelle de la ville
Étape 2 : Normalisation ou attribution de score
Qualitatif
Exemple
Indicateur
Participation de la communauté aux activités d'urbanisme
Vérification
Participation minimale des citoyens aux activités d'urbanisme
Evaluation
Absence de participation ou manipulation et thérapie( Echelle de Arnstein)
Degré de symbolique : Information / Consultation / Apaisement ( Echelle de Arnstein)
Degrés de pouvoir citoyen : Partenariat, Pouvoir délégué et pouvoir citoyen (Echelle de Arnstein) en une phase, comme diagnostic ou après livraison.
Degrés de pouvoir citoyen : Partenariat, Pouvoir délégué et pouvoir citoyen (Echelle de Arnstein) à chaque phase.
Négatif
Pratique minimale
Bonne Pratique
Meilleure Pratique
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES

## Slide 22: SMC SCTool - Echelle de la ville
Étape 3 : Agrégation
Score final
cela représente la performance de la ville en matière de développement durable
Somme des scores pondérés
pour les indicateurs, les catégories et les questions
Affecter des poids et calculer le score pondéré
pour chaque indicateur
Ensemble de scores normalisés
un score pour chaque indicateur
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES

## Slide 23: SMC SNTool – Echelle de la ville
Score Pondéré (WS) de chaque Indicateur (i)
Step 3: Agrégation
FACTEUR DE PONDERATION i
FACTEUR DE PONDERATION i
COEFFICIENT DE PONDERATION i (%)
COEFFICIENT DE PONDERATION i
COEFFICIENT DE PONDERATION AJUSTE i (%)
COEFFICIENT DE PONDERATION AJUSTE i (%)
SCORE PONDERE WSi
Ordre de priorité
(1 à 3)
Intensité
(1 à 3)
Etendue
(1 à 5)
Durée
(1 à 5)
FACTEUR DE PONDERATION i
Facteur d’ajustement du projet
(0.5 à 1.5)
Score Normalisé
MODULE DE FORMATION 5
L’EVALUATION DES CRITERES DE SNTOOL – CITY SCALE
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES

## Slide 24: SMC SCTool - Echelle de la ville
Note pondérée (WS) de chaque catégorie (c)
Étape 3 : Agrégation
Note pondérée (WS) de chaque problème (IS)
Note finale (FS) du projet
Somme des scores pondérés de tous les indicateurs de la catégorie
Somme des notes pondérées de toutes les catégories dans les thèmes
Somme des notes pondérées de tous les thèmes
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES

## Slide 25: SMC SCTool - Echelle de la ville
Indicateurs
Indicateurs
Indicateurs
Catégories
E1
Catégories
E2
Catégories
E3
Problèmes
E
Problèmes
A
B
C
D
F
G
F
G
H
I
L
Score final
Étape 3 : Agrégation
SYSTÈME DE FORMATION DES VILLES MÉDITERRANÉENNES DURABLES